1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Прибор электропунктурной рефлексодиагностики "Р!" { далее прибор ! предназначен для автоматизированного измерения электрокожного сопротивления ! ЭКС } точек акупунктуры ( ТА ).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Прибор обеспечивает измерение и цифровую индикацию электрокожного сопротивления точек акупунктуры в диапазоне от 100 до 5500 КОм.

2.2. Погрешность измерения электрокожного сопротивления точек акупунктуры не более +- 5%.

2.3. Индикация величины электрокожного сопротивления точек акупунктуры осуществляется в цифровом виде на жидкокристаллическом индикаторе прибора в размерности сопротивления (Мом).

2.4. Прибор производит измерение электрокожного сопротивления при плотности тока через точку акупунктуры в диапазоне от 7 до 30 мкА/см2.

Время воздействия измерительного тока не более 250 мс, с блокировкой времени перед повторным измерением до 3 с.

Указанные режимы позволяют при высокой точности измерения электрокожного сопротивления сохранить биологическую интактность точек акупунктуры.

Время аналого-цифрового преобразования не более 60 мс.

2.5. Источником питания прибора является аккумуляторная батарея 7Д-0.115-У1.1,

2.6. Рабочий диапазон температуры окружающей среды от +5 до +35 град, С.

2.7. Масса прибора не более 430 г.

2.8. Гарантийный ресурс работы 2000 час,

2.9. По электробезопасности прибор относится к 3 классу ( ГОСТ 18.2.007-075 ),

З.КОНПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 N 1 Наименование 1 Кол. 1 Примечание 1 1 — ¦ ——— _____ —— ________ ¦ ——— , __ ———— _ ——— , 1 1 1 Прибор 111 1 1 2 1 Электродная система 111 I 1 3 ! Зарядное устройство 111 1 1 4 1 Паспорт и руководство 111 I ! 1 по применению 1 ! I

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1. Прибор хранят в следующих условиях:

- в упаковке или в составе объекта в хранилище при температуре от + 5 до + 40 град. С и относительной влажности 80 2;

- в составе объекта вне хранилища суммарно до 1 года при температуре от - 30 до + 50 град. С;

- допускается повышение относительной влажности до 957. при температуре + 20 град. С в течении 1 года суммарно.

4.2. Работоспособность прибора сохраняется при температуре от - 5 до + 40 град. С и относительной влажности 807..

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническому заданию при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом.

5.2. Гарантийным срок хранения - 2 года с момента приемки представителем заказчика.

Гарантированный ресурс - 2000 ч в пределах гарантийного срока сохранности.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКИ Прибор "РД"

Заводской номер ——————————— соответствует техническому заданию на Р N 297/8 от 1987 г. ———

Дата выпуска "—" ——————— 1991 г.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Прибор выполнен в прямоугольном корпусе на котором установлены органы индикации, коммутации и управления. В верхней части прибора расположен выключатель питания прибора и разъем для подсоединения электродной системы с кнопкой "ПУСК".

Электродная система состоит из активного подпружиненного электрода и пассивного электрода.

7.2. Подготовка прибора к работе.

7.2.1. Подключить электродную систему к разъему прибора.

7.2.2. Установить пассивный электрод на реперную зону С согласно медицинской методике ).

7.2.3. Включить питание прибора, для этого перевести выключатель в положение "ВКЛ".

7.2.4. Замкнуть активный и пассивный электроды между собой и нажать активный электрод. На цифровом индикаторе должно установиться число - 0.00 +-1 младшего разряда, это соответствует нулевому измеряемому сопротивлению.

7.2.5. Разомкнуть активный и пассивный электроды и снова нажать активный электрод. На цифровом индикаторе должно появиться число более -5.50, что соответствует максимальному измеряемому сопротивлению ( отсчет показаний производится в Мом, т.е. если индикатор показал при измерении - 1.00, то это соответствует 1.00 Мом или 1000 КОМ ).

'      •     ,	-2-

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

1.Физиологическое обоснование рефлексодиагностики.

2. Измерение и регистрация электроксшного сопротивления точек акупунктуры.

3.Обработка результатов

4,Интерпретация результатов.

5,Выбор рецептуры точек акупунктуры для рефлексотерапии выявленных отклонений.

Заключение.

Условные обозначения:

1.РТ-рефлексотерапия.

2.РД-рефлексодиагностика.

3.ТА-точка акупунктуры.

4.ЗКС-электрокожное сопротивление.

5.ФС-функциональное состояние.

6.ФО-функциональное отклонение.

7.ДНФ-донозологические формы.

8.ЭП-злектропунктура.

9.СВФС-соматовисцеральная функциональная система.

-4-

ВВЕДЕНИЕ

Прибор электропунктурной рефлексодиагностики "РД" (далее прибор) представляет собой цифровой измеритель злектрокожного сопротивления (ЭКС) точек акупунктуры (ТА), Он предназначен для проведения злектропунктурной (ЗШ рефлексодиагностики (РД) и выбора оптимального рецепта ТА при рефлексотерапии (РТ) выявленных нарушений.

В приборе реализованы изобретения на способ измерения электрокожного сопротивления и устройство для его осуществления защищенные А.С. N251903 и N1512563, они обеспечивают полную биологическую интактность объекта и низкую совокупную погрешность измерения (не более 5Х).

Прибор прошел успешную клиническую апробацию во многих лечебно-профилактических учреждениях страны, а также во время ряда длительных космических экспедиций на станциях "Салют-7"и "Союз" (1984-90 гг.)

С помощью прибора можно обеспечить объективный динамический контроль за ходом электропунктурного лечения, определение функционального состояния целостного организма и отдельных его систем. А с использованием базовой методики включающей оценку ФС целостного организма, его укрупненных категорий и отдельных СВФС - можно подбирать индивидуальный рецепт ТА для РТ выявленных нарушений.

Прибор предназначен для врачей при эксплуатации его в лечебных учреждениях широкого профиля, экспериментальной спортивной медицине, в амбулаторных условиях, кабинетах и отделениях РТ, а также в домашней медицине для выбора рецептуры ТА используемых для точечного самомассажа.

Изложенные ниже методические аспекты, касающиеся измерений ЭКС, обработки и интерпретации результатов РД, а также выбора оптимального рецепта ТА адекватны только с приборами се рии "РД" и микропроцессорными комплексами серии "Прогноз", в которых реализован разработанный способ измерения ЭКС ТА.

В данной инструкции по применению прибора злектропунктурной рефлексодиагностики совмещены ряд методических аспектов:

- оценка ФС целостного организма на 1-ом и 2-ом этаже иерархического соподчинения;

- оценка ФС по укрупненной категории;

- оценка ФС отдельной функциональной системы, находящейся во взаимосвязи с остальными системами;

- методика выбора оптимального рецепта ТА для РТ выявленных отклонений.

1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕФЛЕКСОДИАГНОСЖИ.

В методическую основу работы с прибором заложено положение, согласно которому определенному изменению биоэлектрических параметров ТА соответствует определенный симптомокомплекс или синдром, 'связанный с поражением того или иного органа или функциональной системы организма. При этом всегда необходимо помнить, что СНИЖЕНИЕ абсолютной величины ЭКС свидетельствует о ГИПЕРФУНКЦИИ (активации, возбуждении), а ПОВЫШЕНИЕ сопротивления в информационной ТА - о ГИПОФУНКЦИИ (утомлении, истощении) 'в соответствующей этой точке СВФС и одноименном органе.

Под термином АКУПУНКТУРНЬИ МЕРИДИАН следует понимать совокупность ТА объединенных в понятие СОИАТОВИСЦЕРАЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕИУ. Это понятие введено нами на основе анализа и синтеза известных физиологических понятий, таких как "Функциональный орган" (А.А.Ухтомский 1950 ), "Висцеральная система"(В.Н.Черниговский  1975), "Функциональная   система" (П.К.Анохин 1975 и К.В.Судаков 1984-85), нашедших многократное подтверждение в экспериментальной и клинической медицине и соответствующее основным теоретическим позициям восточной медицины (К.Вноренбергер 1979-81, К.Лавье 1976, Н.В.Нги 1974, В.Г. и М.В.Вогралик 1989 и др.).

РЕФЛЕКСОДИАГНОСТИКА является методом реализующим сие-

темный физиологический подход в синдромальной диагностике или в оценке функционльнога состояния как целостного организма так и отдельных его подсистем с учетом их иерархии. При этом под термином ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ следует понимать результат взаимодействия всех входящих в систему эленентов-СВФС, определяющих в конечном итоге эффективность деятельности и психо- физиологическую адаптацию организма как целостного.

Таким образом, меридиональная РД с применением в качестве информационных ТА. точек расположенных на концевых фалангах пальцев по существу является методом оценки состояния отдельных СВФС целостного организма, структуры их взаимоотношений при соответствующем* симптомокомплексе и выбора на этой основе оптимальной комбинат* ТА для лечения выявленных отклонений и ДНФ.

Данный метод основан на современной интерпретации традиционных восточных космологических представлений о соотношении категорий "ИНЬ-ЯН" в виде трехмерного пространственно-временного континуума целостного организма. Соотношение категорий "ИНЬ-ЯН", как в целостном организме, так и между его ПРАВОЙ и ЛЕВОЙ половиной, а также ВЕРХОМ и НИЗОМ, являются числовым выражением соотношений процессов торможения и возбуждения в организме. На основе анализа этих числовых значений происходит оценка общего состояния и решение вопроса о целесообразности проведения рефлексотерапии по конкретному рецепту ТА. Однако в целостном организме все системы в той или иной степени взаимосвязаны. Поэтому предлагаемая нами методика оценки ФС и выбора рецептуры ТА для РТ основана на относительных показателях и принципах ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВАРИАНТОВ ОПТИМАЛЬНОСТИ разработанных В.Г.Бочковым (1974-1986).

Предлагаемая инструкция по применению прибора "РД" включает в себя диагностические (оценочные) и терапевтические (выбор рецепта ТА ) аспекты, реализуемые со специальной регистрационно-аналитической картой представленной в приложении 1. Она

-6-

весьма проста, не требует большого времени и сложных вычислений и может быть освоена врачом прошедшим перичную специализацию по рефлексотерапии.

2. ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕКТРОЮШНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОЧЕК АКУПУНКТУРЫ

2.1. Подготовка прибора к работе.

2.1.1 Подключить электродную систему к разъему прибора.

2.1.2 Включить питание прибора, для этого перевести переключатель в положение Вкл..

2.1.3 Замкнуть между собой измерительный и базовый электроды, утопив подвижную часть измерительного электрод до упора - режим "Пуск". На цифровом индикаторе должно установиться число -0.00 (+-) одна единица младшего разряда, что соответствует нулевому измерению сопротивления.

2.1.4 Разомкнуть между собой измерительный и базовый электроды - включить режим "Пуск", утопив подвижную часть измерительного электрода до упора. На цифровом индикаторе должно появиться число более 5.50, что соответствует величине максимально измеряемого сопротивления и нормальному напряжению аккумуляторной батареи. Отечет показания производится в единицах МОм.

2.1.5.Если при включении происходит засветка всех точек после цифр в индикаторе, то необходимо произвести зарядку аккумуляторной батареи, расположенной внутри прибора.

(2.1.6.Для проведения зарядки аккумуляторной батареи необходимо перевести выключатель прибора в положение "Выкл" и отсоединить разъем электродной системы от прибора. На это же место подключить вилку разъема зарядного устройства к гнезду прибора, зарядное устройство через вилку сетевого шнура подключить к сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Зарядку

-7—

производить в течении 10-12 часов*

2.2.Подготовка кожных покровов обследуемого к процедуре измерения ЭКС ТА.

2.2Л,С обследуемого удаляются все металлические предметы ( часы, кольца, браслеты ) и т.п.

2.2.2.В клинических условиях обследуемый должен находиться: натощак, лежа на кушетке с обнаженными в течении 1-3 минут пальцами рук и ног. Обследование должно проводится не ранее чем через 2 часа после приема пищи или какой либо нагрузки.

2.2.3.Ватным тампоном, смоченным 70Х раствором зтилорого спирта, протирают ногтевые фаланги пальцев рук и ног,

2.2.4.Аналогичным способом обрабатываются базовый и измерительный электроды прибора.

2.2.5.Обследование проводится в спокойной обстановке при отсутствии резких посторонних звуков и ровном освещении, при температуре 20-24 С.

2.3.Порядок регистрации измеряемых параметров ТА.

2.3.1.Закрепить базовый электрод на ладонной поверхности нижней трети левого предплечья.

2.3.2.Провести последовательные измерения величин ЭКС в информативных ТА рук и ног левой стороны и занести показания в соответствующие этим ТА клетки таблицы 1 регистрационно-аналити-ческой карты. При этом во избежании ошибок необходимо сверить топограф!* ТА представленных на карте с топографией кожных участков при измерении ЭКС.

2.3.3.Перенести и закрепить базовый электрод на аналогичную зону правого предплечий.

2.3.4.Аналогичным образом измерить ЗКС ТА правой руки и ноги, точно соблюдая топографию этих ТА, записать измеренные величины в соответствующие клетки табл. 1 регистрационной

-8-карты.

2.3.5.После окончания процедуры измерения и регистрации, отсоединить базовый электрод от обследуемого, выключить питание прибора, переведя переключатель в положение "Выкл".

3. ОБРАБОТКА-РЕЗУЛЬТАТОВ.

3.1.В регистрационно-аналитической карте из табл. 1. в табл. 2 перенести значения ЗКС ТА в соответствующие клетки, соблюдая порядок разделения их на правые и левые, а так же расположенные на руках и ногах. При этом для дальнейшего удобства подсчета значения ЭКС ТА можно округлить до первой цифры после запятой.

3.2.Произвести подсчеты сумм ЗКС ТА по следующим категориям: ИНЬ (рук) прав, и лев., ЯН (рук) прав, и лев., аналогично на ногах: ИНЬ (ног) прав, и лев., ЯН (ног! прав, и лев..

3.3.Занести полученные результаты в соответствующие клетки табл. 2.

3.4.Произвести подсчеты обобщенных сумм ЭКС ТА основных категорий: лев. (рук), прав, (рук), лев, (ног), прав, (ног), а также средней величина ЗКС всех 24-х ТА и занести результаты соответствующие клетки табл. 2.

3.5.После заполнения табл. 2 можно перейти к оценке функционального состояния целостного организма и процедуре выбора рецептуры ТА для коррекции выявленных отклонений.

4.ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.

4.1.Оценка ФС целостного организма производится путем сравнения величины среднего сопротивления (йср. ЭК ТА) всех 24-х информационных ТА с импирически полученным диапазоном условной нормы - от 1,2 до 2,8 МОм. При Кср. менее 1,2 МОм считаем, что организм находится ,в состоянии эмоционального или физического возбуждения, повышенной активации, что соответ-

-10-

ствует общему повышению обменных процессов, преобладании симпатического тонуса. При Рср. боже 2,8 (Юм считаем, что организм находится в состоянии эмоционального или физического истощения, утомления (торможения).

4.2.0ценку состояния целостного организма по степени отклонения 8ср. от нормы можно определить по специальной номограмме, приведенной в приложении 3 на рис Л..

4.3.При общем возбуждении организма пристальному эвристическому анализу подвергается симптоматика, соответствующая меридиану с минимальной величиной ЭКС.

При общем истощении (утомлении) организма пристальному эвристическому анализу подвергается симптоматика, соответствующая меридиану с максимальной величиной ЭКС.

4.4.Оценка ФС организма на основе анализа соотношения укрупненных категорий ЯН/ИНЬ производится путем определения коэффициента К1, полученного от деления величин сумм ЭКС ТА всех ЯН на величину сумм ЭКС ТА всех №Ь и сравнения полученной величины К1 с КЖШШОРОМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНАМ, приведенный в настоящей инструкции (см приложение 1)и в карте регистрации.

4.5.Оценка ФС организма на основе анализа соотношения укрупненных категорий ВЕРХ/НИЗ производится путем определения коэффициента К2, полученного от деления величины сумм ЭКС ТА категорий ВВЕРХ на величину сумм ЭКС ТА категории НИЗ и сравнения, полученной величины К2 с КЛАССИФИКАТОРОМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ

ПО ЗОНАМ.

4.6.Оценка ФС организма на основе анализа соотношения ПРАВ./ЛЕВ. асимметрии производится путем определения коэффициента КЗ, полученного от деления величины сумм ЖС ТА ПРАВ, на величину сумм ЖС ТА ЛЕВ. и сравнение полученной величины КЗ с КЛАССИФИКАТОРОМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНЙИ.

4.7.Построение обобщенного синдромального диагноза на основе анализа оценочных показателей целостного организма -

состояние возбуждения или торможения (1-ый уровень) и укрупненных категорий - ЯН/ИНЬ, ВВЕРХ/НИЗ, ПРАВ/ЛЕВ (2-ой уровень) осуществляется по иерархическому принципу последовательно включающему:

4.7Л.Оценку степени преобладания процессов возбуждения (активации) или торможения (истощения) в организме как целостной системе по специальной номограмме, приведенной на рисЛ (приложение 3) настоящей инструкции и в регистрационной карте.

4.7.2.Оценку степени преобладания процессов возбуждения или торможения в укрупненных категориях следует производить в следующем порядке : ЯН/ИНЫ ВЕРХ/НИЗ-» ПРАВ/ЛЕВ. При этом для анализа в каждом конкретном случае выбирается К одной из категорий с наибольшим отклонением от нормы, определенной по КЛАССИФИКАТОРУ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНАМ. Клиническая интерпретация и прогноз развития ФС в синдроальном виде проводится на основе теорий традиционной медицины, изложенной в соответствующих учебных пособиях, с учетом клинического опыта врача. (Д.М.Табаева 1980, Г.Лувсан 1986 и др.)

5.ВЫБОР РЕЦЕПТУРЫ ТОЧЕК АКУПУНКТУРУ ДЛЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИИ. Выбор рецептуры ТА осуществляется на основе иерархического принципа от общего к частному ,т.е. от рецепта направленного на коррекцию разбаланса сначала на первом уровне целостного организма к разбалансу между отдельными категориями 2-го уровня. ,-В свою очередь во 2-ом уровне выбирают наиболее разбалансированный вариант. Переход на 2-ой уровень целесообразно производить только после воздействия на 1-ый и ликвидации разбаланса.

5Л.Для выбора рецептуры Л при коррекции разбаланса НС на уровне целостного организма следует исходить из результатов анализа Рср.( ЭКС ТА ). Если йср. находится в пределах нормы то переходят сразу к анализу по п.5.2.

5Л Л.При общем возбуждении (гиперактивность) организма

-11-

следует выбрать меридиан с минимальной величиной ЖС на который воздействуют тормозным методом, используя для этого следующие ТА зтого же меридиана: ТА (седат.) + ТА (соч,)+ТА (план.)+ + ТА (ист.). См.табл.4.

5.1.2.При общем истощении (гиперторможении) организма следует выбрать меридиан с максимальной величиной ЖС на который воздействуют возбуждающим методом используя следующие ТА того же меридиана! •.• ТА (тониз.) + ТА (ист.) + ТА (соч.) + + ТА (глаш.). См.табл.4.

5.2.При выявленном разбалансе между укрупненными категориями 2-ого уровня ЯН/ИНЬ определяют К1 и в зависимости от показателей КЛАССИФИКАТОРА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНАМ выбирают соответствующую комбинаций ТА.

Г	~!

Сумма 1  Ш14,	ТМ4 (НОРНА     | ТИ14,	ТМ4»

0=————*	«.|———————-|ч	|

Сумма 2 »ЛИ7,	Л% |0.48< К1 <1.86( И17,	аМб* [

_ ~	--1'

где: Сумма 1 - Сумма ЭКС ТА всех ЯН, Сумма 2 - Сумма ЭКС ТА всех ИНЬ

и воздействует на них соответственно возбуждающим » или тормозным * методом (См. карту).

5.3. При выявлении разбаланса между укрупненными категориями 2-го уровня ВЕРХ/ВНИЗ» определяют численное значение К2 и в зависимости от показателей КЖСИФИКАТОРА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНАМ выбирают соответствующую комбинации ТА

(  ТМ14, Л1т .86)  Л117,

Г

Сумма   1      Ш14, Л117 I НОРМА
К2-——————=    '	1—

Сумма   2      Ш17,

10.

48< К1

где: Сумма 1 - Сумма ЖС ТА всех ВЕРХ, Сумма 2 - Сумма ЖС ТА всех НИЗ.

и воздействуют на них соотутственно возбуждающим » или тормозным I методом. (См. карту).

5.4.Для выявления разбаланса между укрупненными категориями 2-ого уровня ЛЕВ/ПРАВ определяют численное значение:

ЭКС ТА (лев.)

К3=.

ЖС ТА (прав.

для каждой пары одноименных меридианов и выбирают меридиан с наибольшим отклонением по КЛАССИФИКАТОРУ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЙ ПО ЗОНАМ, а также ту его сторону, которая подлежит коррекции по правилу:

прав.*-.

1 -* лев.

0.48< КЗ < 1Л

далее из табл.4 карты регистрации выбирают комбинацию ТА на которую следует воздействоать возбуждающ»* методом.

Примечание: При формировании обобщенного рецепта 2-ого уровня следует выбирать между К1, К2 или КЗ обобщенную категорию с наибольшим разбалансом и, исходя из этого, формировать рецеп туру, включающую точки коррекции именно этой категории, выбирая

-13-

минимальное количество меридианов с учетом их синергичности и антогонистичности, согласно традиционной восточной теории 5-и

первоэлементов.

В каждой процедуре следует использовать рецепт из

4-6 ТА, не более.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕФЖтДИАГНОСТИКА не может заменить а&цепринятуи диагностику основаннуи на нозологическом подходе. Однако син-дромальная диагностика (классификация), ее объективное отражение на основе анализа показателей Ж ТА позволяет выявить многие паталогические состояния и донозологические формы, а также подбирать оптимальную рецептуру ТА для их коррекци

Данная    инструкция   представляет собой наиболее простой вариант комплексной методики РД и РТ не требующей сложной вычислительной техники.

Приложение 2 Табл.4

Основные точки 12-ти парных меридианов

| Г | _. | •——— == КОНАНДШЕ ТОЧКИ | {^зотиео- ¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Меридиан | _____ ————————————— - ——— - ———— ——— - ————— | болевые 1 |
|  |  |  | — — — — | —————— , ————— л | —————— |  |  |
|  |  | Тонизир. | Седативн. ¦ | Источник | Сочуств. | Глашатай | Стабиллиз. | (аккумулир. )¦ |
| и |  |  | 1 \ | («-пункт) | (Иу-пункт)! 1^..-. .... — • - | (Мо-пункт) >._—*-. ' — | (Ло-пункт) Л, III 1 И | ТА I |
| 81 | Р | 1 ————— Р9 | \ ———————— Р5 | Р9 | У13 | Р1 | ?Ь | ¦ ———— —— Р6 |
| 1 | 61 | ИИ ' | 602 | Ы4 | т | Е25 | И7 | &37 |
|  | Е | Е41 | Е45 | Е42 | У21 | ЗИ12 | Е34 | Е34 |
| г и | № | №2 | КР5 | №3 | У20 | Р13 | ЙР8 | т |
| 1 | С |  | С7 | С7 | У15 | ОН14 | СЬ | и |
| 1 | № | 063 | Л38 | 364 | ¦У27 | т | т | т |
| с | У | Ш | У65 | У64 | ;У28 | т | УВЗ | ш |
| 1 | « | К7 | К1 | КЗ | Ш | НС25 | К5 | К5 |
|  | НС | НС9 | «С7 | НС7 | [У14 | ОН17 | №4 | НС4 |
| г 110 | та | ТКЗ | ТК10 | ТР4 | ¦У22 | ЛН5 | ТО | ТК7 1 |
| 111 | ив | УВ43 | УВЗВ | УВ40 | Ш | УВ24 | УВЗЬ | УВ36 |
| 112 | Р | Р8 | Р2 | РЗ | ¦У18 | Р14 | Р6 | Р6 |
| 1^ | ^ •-» | гзг^2ЯЯ5Я» | 1 | ••* | -1 | дггаяддд т - •"' | ••' | 1 __ и ч |

Приложение 3

!переходное I    \переходное 1

I———————I |——..——[неустойчивое!—— (неустойчивое!—————I I—————( (возбуждение ! Iпатология(состояние 1норна (состояние (патология! Нормсшение! (активация 1—1—————I——————!———(————•-—(——-——(— (истощение I I——————— I о.1НОн О.бИОм 1.2Шм 2.ЮЮн 4.2НОи б.Шм I ————— I

Рис.1.

Приложение 1 КЛАССИФИКАТОР ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНЙН

I	0,86<Ш,24.................Идеальная норма	I

I	.	I

I	0,67<К<0,86 и 1,24<Ш,46..,Нормальная адаптация     ,   *	I

I	I

1	0,48<К<0,67 и 1,46<К<1,86...Функциональные отклонения не требувчие РТ   !

I	I

I	I

I	1,86<К<2,0 и О,37<К<0,48....Функциональные отклонения требующие РТ	I

I	I

I	2,0<К<2,5 и О,23<К<0,37.....Патология требуищая РТ	I

I	.	I

!	2,5<К<3,0 и О,16<К<0,23.....Патология угрожающая для жизни и требувдая РТ I

I	1

I	3,(КК<3,56 и 0,12<К<0,16.,..Критическое состояние (угроза ямзни)	I

I	I

| Ф.И.О. ' Дата Таблиц* 1. Т ПРАВАЯ РУКА ЛЕВАЯ РУКА ПРАВАЯ НОГА ЛЕВАЯ НОГА п 1 У Ф 161 С9 ТК1 МС9 011 Р11 РИ 611 МС9 ТК1 С9 151 У67 КО УВ44 Е45 И №1 №1 Р1 Е45 УВ44 КО У67 И ———————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 Таблица 2. Р11 МС9 С9 611 ТК1 161 Р11 МС9 С9 611 ТР1 161 1 Р :• ' У —————— . ' .. —————— , —————— К Сунна ИНЬ3 Сумма ЯН= Сумма ИНЬ= Сунна ЯН» И ______________ ———————————————— ———— . ———————— . ————————————————————— Сумма ЛЕВ» Сумма ПРАр* Сумма ВЕРХ (руки)= (Зу¦та ВЕРХ + Сумма НИЗ Вер. (экс. ТА)г .... = Сумма НИЗ (ноги)= , 24 Н Сумма ЛЕВ= Сумма ПРАВ» 0 ———————————————— ——————————— ————————————————— , ———————————————— Г Сумма ИНЬ= Сумма ЯН= Сумма ИНЬ= Сумма 9Н И ————— , ————— . ————— ————— , ————— , ——————————— . ————— , ——————————— , ————— . ———— Р1 КР1 КО Е45 УВ44 У67 Р1 КР1 КО Е45 УВ44 У67 |
| --- |
| переходное переходное Таблица 3. ————— неустойчивое ————— - неустойчивое — ^— —— > г- — возбуждение _ патология состояние норма состояние патология тормохение активация — ————— —————— ————— - —г — : ———— т— - —— — истощение ! ' - 0 ШОм 0 бМОм 1 2МОНГ 2 81¦Юн. 4 ?Й¦Н 5 ОМОМ , - |
| Сумма ЯН | «ТМ14, ТМ4 | НОРИА | ТИН, ТИ4) | Сумма ВЕРХ | •ТМ14, М17 | НОРМА | ТМИ, ЗМ17» |
| VI- | ь |  | ^ | К2= | «• |  | ^ |
| Сумма ИНЬ | »ОМ17, ОМ6 | 0.4В< К1 <1.86 | ОМ17, ОМ6» | Сумка НИЗ | »Л117, Л16 | 0.48< К2 <1.В6 | Л117, ЗМ6» |
| ЭКС ТА (лев.) |  | НОРМА |  |  |
| кз= ,. ... .,_.._. ... | • Прав ^ |  | -4 Пав 4 |  |
| ЭКС ТА (прав.) |  | 0.4В< КЗ < 1.86 |  | Таблица 4. |
| КЛАССИФИКАТОР КОМАНДШЕ ТОЧКИ Противо-ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНАМ N Меридиан , ,,,„..,..,.. , болевые 0,96<к<1.24 идеальная норма (М-пункт) (Шу-пункт) (Мо-пункт) (Ло-пункт) ТА 0.67<к<1.46 нормальная адаптация 1 Р Р9 Р5 ' Р9 А/13 Р1 Р6 Р6 0.48<к<1.86 функциональные 2 ба ОЛ1 6^ 6^4 У25 Е25 6Л7 607 отклонения 3 Е Е41 Е45 Е42 У21 Ш2 Е34 Е34 0.37<к<2.0 варах. функц. 4 КР ЯР2 №5 РРЗ У20 Р13 Ш КР8 откл. треб, РТ 5 С С9 С7 С7 У15 ЗМ14 С6 С6 0.23<к<2'.5 паталогия треб. А аб 063 068 064 У27 ОМ4 066 066 РТ 7 V У67 У65 У64 ^ У28 ОМЗ УВЗ У63 0.16<к<3.0 выраж.ппатология 8 К Р7 К1 КЗ " У23 МС25 К5 Р5 треб. РТ 9 МС МС9 МС7 МС/ VI 4 ОМ 17 МС4 МС4 0. 12<к<3. 56 критич. состояние 10 ТК ТКЗ ТК10 Ш 422 ОМ5 ТК7 ТК7 треб, РТ 11 УВ УВ43 УВЗВ УВ40 У19 УВ24 УВ36 УВЗб 12 Р РВ Р2 РЗ У18 Р14 Р6 Р6 |