Приложение к приказу

МО РФ, МТ РФ и РАКА

2002 года № 136/42/51

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА

ПОЛЕТОВ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве Российской Федерации (далее именуются - ПРАВИЛА) разработаны в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999г. N1084 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,N40, ст.4861), стандартами и рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), принятыми для использования в практике полетов в воздушном пространстве Российской Федерации.

- Правила устанавливают общий порядок выполнения полетов пилотируемыми воздушными судами гражданской, государственной и экспериментальной авиации в воздушном пространстве Российской Федерации. Полеты автоматических аэростатов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов (далее имеются - ДПЛА) и непилотируемых летательных аппаратов выполняются по правилам, устанавливаемым специально уполномоченным органом в области обороны.

- Правила распространяются на все воздушные суда, выполняющие полеты в воздушном пространстве Российской Федерации.

- Настоящие Правила обязательны для руководства и использования всеми физическими и юридическими лицами, экплуатитрующих ВС, осуществляющими обслуживание (управление) воздушного движения и контроль над соблюдением ФП ИВП РФ.

- В случае установления факта нарушения ПРАВИЛ, должностные лица обязаны немедленно принять меры к пресечению нарушения.

- Нарушение требований настоящих ПРАВИЛ влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

- В целях настоящих ПРАВИЛ применяются следующие основные понятия:

- «аварийная стадия» – общий термин, означающий при различных обстоятельствах стадию неопределенности, тревоги или стадию бедствия;

- «авиационные работы» – работы, выполняемые с использованием полетов ВС в с/х, строительстве, для охраны и защиты окружающей природной среды, оказания медицинской помощи и других целей (ст. 114 ВК РФ, Собрание законодательства РФ, 1997, №12, ст. 1382);

- «аэродром» – участок земли или поверхности воды с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов (ст. 40 ВКРФ);

- «аэродром горный» – аэродром, расположенный на местности с пересеченным рельефом и относительными превышениями 500м и более в радиусе 25км от КТА, а так же аэродром расположенный на высоте 1000м и более над уровнем моря;

- «аэродром запасной» – аэродром, предназначенный для посадки воздушного судна в случае, когда использование аэродрома назначения невозможно. Запасным может быть также и аэродром вылета;

- «аэродром назначения» – аэродром, на котором посадка воздушного судна предусмотрена планом полета или заданием на полет. Аэродромы назначения подразделяются на аэродромы промежуточной и конечной посадки;

- «аэродромное движение» – движение на площади маневрирования аэродрома, а также ВС в районе аэродрома;

- «аэродромное диспетчерское обслуживание» - диспетчерское обслуживание аэродромного движения;

- «аэронавигационная информация» (АНИ) – сведения (аэронавигационные данные) об аэродромах, аэроузлах, элементах структуры воздушного пространства и средств радиотехнического обеспечения (далее именуются РТО), необходимые для организации и выполнения полетов;

- «аэростат» – летательный аппарат, подъемная сила которого основана на аэростатическом или одновременно аэростатическом и аэродинамическом принципах. Аэростаты подразделяются на пилотируемые, автоматические, привязные и свободные;

- «безопасная высота полета» – высота полета, исключающая столкновение ВС с земной (водной) поверхностью или препятствиями на ней;

- «болтанка» – беспорядочные перемещения ВС, возникающие при полете в условиях турбулентности атмосферы (болтанка считается слабой, когда прирост перегрузки достигает не более + 0,5g; умеренной  - до + 1,0g; сильной – более + 1,0g, а при посадке: умеренная - + 0.3g - + 0.4g;  сильная – более + 0.4g.);

- «взлет» – этап полета с момента начала ускоренного движения ВС с линии старта на земной (водной) или искусственной поверхности (момент отделения от указанной поверхности при вертикальном взлете) до момента набора установленных высоты и скорости полета применительно к конкретному ВС;

- « взлет аэростата» – движение аэростата в воздухе, при котором происходит увеличение высоты его полета;

- «взлетно-посадочная полоса» – часть аэродрома, предназначенная для разбега при взлете и пробега после посадки ВС (далее именуемая – ВПП);

- «видимость (дальность видимости)» – максимальное расстояние, с которого видны и опознаются объекты;

- «видимость на ВПП (дальность видимости на ВПП)»  - максимальное расстояние, в пределах которого пилот ВС, находящегося на осевой линии ВПП, может видеть маркировку её покрытия или световые ориентиры. За видимость на ВПП ночью принимается видимость световых ориентиров;

- «видимость полетная» - видимость из кабины ВС в полете;

- «видимость метеорологическая» – горизонтальная видимость, определяемая метеорологической службой с помощью технических средств или визуально по ориентирам видимости;

- «визуальные метеорологические условия» – метеорологические условия, выраженные в величинах дальности видимости, высоты нижней границы облаков и расстояния до облаков, при которых полет выполняется по правилам визуальных полетов;

- «визуальный заход на посадку» – заход на посадку, когда пространственное положение ВС и его местонахождение определяются экипажем визуально по естественному горизонту, земным ориентирам, а также относительно других материальных объектов и сооружений;

- «воздушная обстановка» – взаимное расположение ВС и других материальных объектов в определенном районе воздушного пространства;

- «воздушное судно» – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды                                   (далее ВС)(ст.32ВКРФ);

- «воздушная трасса Российской Федерации» - установленная  для полетов ВС часть воздушного пространства (далее ВП), ограниченная по высоте и ширине, обеспеченная средствами навигации и обслуживанием воздушного движения (далее именуется воздушная трасса – ВТ) (п.2 Федеральные правила использования воздушного пространства  Российской Федерации от 22.09.99г №1084, собрание законодательства РФ, 1999, №40, ст. 4861) (далее именуется - Федеральные правила использования воздушного пространства  Российской Федерации ФП ИВП РФ);

- «воздушное движение» – движение ВС, находящихся в полете и на площади маневрирования аэродрома (п.2 ФП ИВП РФ);

- «высота абсолютная» - высота, определяемая относительно уровня моря, выбранного за начало отсчета;

- «высота истинная» – высота, определяемая от точки на земной (водной) поверхности, расположенной непосредственно под объектом измерения, до этого объекта;

- «высота относительная» – высота, определяемая от выбранного уровня до объекта, относительно которого производится измерение;

- «высота рельефа» – абсолютная высота рельефа местности;

- «высота полета» – общий термин, означающий расстояние по вертикали от определенного уровня до ВС;

- «высота нижней границы облаков» – расстояние по вертикали между земной (водной) поверхностью и нижней границей самого низкого слоя облаков (ВНГО);

- «высота перехода» - высота, установленная для перевода шкалы давления барометрического высотомера на стандартное давление при наборе высоты полета;

- «высота принятия решения» – высота, установленная для точного захода на посадку, на которой должен быть начат маневр ухода на второй круг  в случае, если до достижения этой высоты КВС не был установлен необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку или положение ВС в пространстве, или параметры его движения не обеспечивают безопасности посадки (далее именуется – ВПР);

- «граница действия разрешения» – рубеж (пункт), до которого действительно диспетчерское разрешение;

- «давление на аэродроме» – атмосферное давление на уровне рабочего порога ВПП;

- «давление атмосферное стандартное» – установленное значение давления 1013,25 гектопаскаля (760 мм рт ст или 1013,25 мбар);

- «дельтадром (парадром)» – участок земной поверхности со склоном, подготовленный и маркированный для размещения, взлета и посадки сверхлегких летательных аппаратов;

- «демонстрационный полет» – полет с целью показа возможностей ВС, летного мастерства (показ авиатехники, авиационный парад и т.п.);

- «дирижабль» – аэростат, перемещающийся в атмосфере при помощи силовой установки и управляемый по высоте, направлению, скорости, дальности и продолжительности полета;

- «заявка на полет (план полета)» – документ установленного образца, содержащий необходимые данные для обеспечения полета;

- «запас высоты над препятствием» – минимальное расстояние по вертикали от ВС до горизонтальной поверхности проходящей через наивысшую точку препятствия, учитываемого в установленных границах;

- «зона аэродромная (пилотажная)» – воздушное пространство установленных размеров для отработки техники пилотирования и других полетных заданий;

- «зона ожидания» – воздушное пространство установленных размеров, расположенное, как правило, над радионавигационной точкой аэродрома (района аэродрома, аэроузла), предназначенное для ожидания ВС своей очереди захода на посадку или подхода к аэродрому;

- «зона специальная» - воздушное пространство установленных размеров, предназначенное для выполнения испытательных полетов, дозаправки топливом в воздухе, полетов на высотах ниже нижнего эшелона, на скоростях превышающих скорость звука, пусков ракет, воздушных стрельб;

- «зона (район) единой системы организации воздушного движения Российской Федерации» - воздушное пространство установленных размеров, в пределах которого соответствующие оперативные органы единой системы организации воздушного движения Российской Федерации осуществляют свои функции (далее именуется – зона (район) ЕС ОрВД) (п.2 ФП ИВП РФ);

- «зональная навигация» – метод навигации, позволяющий ВС выполнять полет по любой заданной траектории с использованием технических средств;

- «командир ВС» – лицо, имеющее действующий сертификат (свидетельство) пилота (летчика), а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного управления ВС определенного типа (ст. 57 ВКРФ);

- «контрольная точка аэродрома» – точка, определяющая местоположение аэродрома в выбранной системе координат (далее именуется – КТА);

- «круг полетов» – установленный маршрут (схема) в районе аэродрома, по которому или по части которого выполняется набор высоты после взлета, заход на посадку, ожидание посадки, полет над аэродромом или выход ВС за пределы аэродрома. Круг полетов устанавливается, как правило, на аэродромах государственной и экспериментальной авиации;

- «маршрут зональной навигации» – маршрут, установленный для полетов ВС, которые могут применять зональную навигацию;

- «местная воздушная линия» - установленная  для полетов ВС на высотах ниже нижнего эшелона часть воздушного пространства, ограниченная по высоте и ширине, обеспеченная обслуживанием воздушного движения (далее именуется – МВЛ) (п.2 ФП ИВП РФ);

- «местность горная» – местность с пересеченным рельефом и относительными превышениями 500м и более в радиусе 25км, а также местность с абсолютной высотой рельефа 1000м и более;

- «местность холмистая» - местность с пересеченным рельефом и относительными превышениями рельефа от 200м до 500м в радиусе 25км;

- «местность равнинная» - местность с относительными превышениями рельефа менее 200м в радиусе 25км;

- «метеорологическая информация» - сведения, сообщения о фактической и прогнозируемой погоде, поступающие от органов метеорологической службы, экипажей ВС и органов обслуживания воздушного движения (управления полетами);

- «минимальная высота снижения» – высота, установленная для неточного захода на посадку, ниже которой снижение не может производиться без необходимого визуального контакта с ориентирами (далее именуется – МВС);

- «неточный заход на посадку» - заход на посадку по приборам без навигационного наведения по глиссаде, формируемой с помощью электронных средств;

- «обледенение» - отложение льда на различных частях ВС (слабое – при отложении льда на передней кромке крыла до 0,5 мм/мин, умеренное – от 0.5 до 1мм/мин, сильное – более 1мм/мин);

- «опасное сближение» – не предусмотренное заданием на полет сближение ВС между собой или с другими материальными объектами на интервалы менее половины установленных ФП ИВП РФ;

- «переходный слой» – воздушное пространство между высотой перехода и эшелоном перехода;

- «перрон» – определенная площадь аэродрома, предназначенная для размещения ВС в целях посадки (высадки) пассажиров, погрузки (выгрузки) почты или грузов, заправки, стоянки или технического обслуживания;

- «пилотаж» – преднамеренно выполняемые ВС маневры, характеризующиеся изменением его пространственного положения и режима полетов;

- «плановая таблица полетов» – документ установленного образца, определяющий порядок выполнения полетов, характер заданий экипажам и очередность их выполнения. Плановая таблица полетов применяется при полетах государственной и экспериментальной авиации;

- «площадь маневрирования» - часть аэродрома, исключая перрон (стоянку), предназначенная для взлета, посадки и руления ВС;

- «полет» - движение ВС с начала взлета до окончания посадки;

- «полет визуальный» - полет, когда пространственное положение ВС и его местонахождение определяются экипажем визуально по естественному горизонту, земным ориентирам, а также относительно других материальных объектов и сооружений;

- «полет по приборам» - полет, когда пространственное положение ВС, его местонахождение, а также относительно других материальных объектов и сооружений определяется экипажем по приборам;

- «полетный лист (задание на полет)» - документ установленной формы, разрешающий КВС выполнение полета. Аэродромные полеты по утвержденной плановой таблице могут выполняться без полетных листов;

- «порог ВПП» - начало участка ВПП, предназначенного для приземления ВС;

- «посадка» - этап полета от момента замедленного движения ВС с высоты начала выравнивания (начала торможения при вертикальной посадке) до момента касания земной, водной или иной поверхности и окончания пробега (дросселирования двигателя после приземления при вертикальной посадке);

- «посадочная площадка» - участок земли, водной или иной поверхности, пригодный для взлета и посадки ВС;

- «потеря ориентировки» - ситуация, при которой экипаж ВС не знает местонахождения ВС;

- «превышение аэродрома» - абсолютная высота наивысшей точки ВПП;

- «предпосадочная прямая» - установленная траектория движения ВС на заключительном этапе схемы захода на посадку после выхода на посадочный курс и до точки приземления;

- «препятствие» - рельеф местности, естественные и искусственные объекты на ней, представляющие угрозу безопасности воздушного движения;

- «приборные метеорологические условия» - метеорологические условия, выраженные в величинах дальности видимости и высоты нижней границы облаков, при которых полет выполняется по правилам полетов по приборам;

- «рабочая площадь аэродрома» - часть аэродрома, состоящая из площади маневрирования и перрона (стоянки);

- «расчетное время прилета (прибытия)» - расчетное время (момент)  выхода ВС на аэродромное навигационное средство, па при его отсутствии на центр ВПП (КТА);

- «район аэродрома» – часть ВП установленных размеров, предназначенная для организации и выполнения аэродромных полетов (п.2 ФП ИВП РФ);

- «район аэроузла» – часть ВП установленных размеров с двумя и более близко расположенных аэродромами, для организации и выполнения полетов с которых, необходимо специальное согласование и координирование (п.2 ФП ИВП РФ);

- «район авиационных работ» -  часть ВП, в пределах которого по установленным планам и графикам выполняются авиационные работы (п.2 ФП ИВП РФ);

- «район поисково-спасательных работ» - участок земной или водной поверхности и ВП над ним, в границах которых производятся ПСР (п.2 ФП ИВП РФ);

- «район полярный» - часть земного шара, прилегающая к северному или южному географическим полюсам, ограниченная полярными кругами;

- «режим полета» - параметры полета ВС;

- «рубеж ухода (возврата)» - рубеж рассчитанный так, чтобы в случае ухода с него на запасной аэродром, количество топлива на борту ВС к расчетному времени прилета (прибытия) было не менее минимального установленного;

- «рубеж передачи управления» - рубеж, установленный на маршруте руления или на траектории полета ВС, на котором управление воздушным движением данного ВС передается от одного органа ОВД (управления полетами) другому;

- «руление» - движение ВС по поверхности аэродрома за счет собственной тяги, за исключением взлета и посадки, а в отношении вертолетов – также перемещение над площадью маневрирования аэродрома в пределах диапазона высот, позволяющего использовать эффект земли, и на скоростях, принятых для руления, то есть руление по воздуху;

- «сверхлегкие летательные аппараты» - ЛА, имеющие максимальную взлетную массу не более 495кг, минимальную скорость полета - менее 65км/ч. сверхлегкие ЛА подразделяются на безмоторные (дельтопланы и парапланы и т.п.) и моторные (дельталеты, мотодельтопланы, мотопарапланы, автожиры, микросамолеты и т.п.) (далее именуются – СЛА);

- «склонные полеты» - планирующие полеты СЛА с огибанием рельефа склона ниже уровня стартовой (взлетной) площадки;

- «специальный район» - часть ВП установленных размеров, в пределах которого полеты ВС могут выполняться без диспетчерского разрешения при соблюдении соответствующих правил;

- «стадия неопределенности» - стадия, характеризующаяся наличием неуверенности относительно безопасности ВС и находящихся на его борту лиц;

- «стадия тревоги» - стадия, при которой существует опасение за безопасность ВС и находящихся на его борту лиц;

- «ситуация бедствия» - стадия, характеризующаяся наличием обоснованной уверенности в том, что ВС и находящимся на его борту лицам грозит серьезная и непосредственная опасность или требуется немедленная помощь;

- «старт аэростата» - начальный этап взлета аэростата, при котором происходит его освобождение от механической связи с землей или транспортным средством;

- «точный заход на посадку» - заход на посадку по приборам с навигационным наведением по азимуту и глиссаде, формируемым с помощью электронных средств;

- «чрезвычайная ситуация» - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», Собрание законов РФ, 1994, №35, ст. 3648);

- «эшелонирование» - общий термин, означающий вертикальное, продольное или боковое рассредоточение ВС в ВП на установленные интервалы;

- «эшелонирование вертикальное» - рассредоточение ВС по высоте на установленные интервалы;

- «эшелонирование продольное» - рассредоточение ВС на одной высоте на установленные интервалы по времени или расстоянию вдоль линии пути;

- «эшелонирование боковое» - рассредоточение ВС на одной высоте на установленные интервалы по расстоянию или угловому смещению между их линиями пути;

- «эшелон полета» - установленная поверхность постоянного атмосферного давления, отнесенная к давлению 760,0 мм рт ст (1013,2 гектопаскаля) и отстоящая от других таких поверхностей на величину установленных интервалов (п.2 ФП ИВП РФ);

- «эшелон нижний (безопасный)» – ближайший к безопасной высоте полета рассчитанный и установленный эшелон полета, расположенный выше этой высоты;

- «эшелон перехода» – установленный эшелон полета для перевода шкалы давления барометрического высотомера со стандартного давления на давление аэродрома или минимальное атмосферное давление, приведенное к уровню моря (п.2 ФП ИВП РФ).

I I.  ВИДЫ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

8. Полеты ВС в воздушном пространстве Российской Федерации подразделяются:

а) по правилам выполнения на:

- полеты по правилам визуальных полетов (далее именуются - ПВП);

- полеты по правилам полетов по приборам (далее именуются - ППП).

б) по использованию элементов структуры воздушного пространства на:

- трассовые полеты – по воздушным трассам или МВЛ;

- маршрутные полеты – по маршрутам вне воздушных трасс и МВЛ;

- маршрутно-трассовые полеты – по воздушным трассам или МВЛ и вне их;

- аэродромные полеты – в районе аэродрома (аэроузла) или в дополнительно выделенном ВП под управлением органа ОВД (управления полета) аэродрома;

- районные полеты – в пределах ВП одного района ЕС ОрВД;

- зональные полеты – в пределах ВП  одной зоны ЕС ОрВД;

в) по метеорологическим условиям выполнения:

- в визуальных метеорологических условиях;

- в приборных метеорологических условиях;

г) по количеству ВС на:

- одиночные полеты;

- групповые полеты;

д) по времени суток на:

- дневные – в период между восходом и заходом солнца;

- ночные – в период между заходом и восходом солнца;

- смешанные – при выполнении которых в период от взлета до посадки происходит переход от дневного полета к ночному или наоборот;

е) по физико-географическим условиям, месту и способам выполнения:

- над равнинной и холмистой местностью;

- над горной местностью;

- над безориентирной местностью и пустыней;

- над водной поверхностью;

- в полярных районах;

ж) по высоте выполнения:

- на предельно малых высотах – 200м включительно над рельефом местности или водной поверхностью;

- на малых высотах – свыше 200м до 1000м включительно над рельефом местности или водной поверхностью;

- на средних высотах – свыше 1000м до 4000м включительно;

- на больших высотах – свыше 4000м до 12000м (до тропопаузы) включительно;

- в стратосфере – свыше 12000м (выше тропопаузы);

Другие виды полетов определяются соответствующими актами видов авиации.

(((. МИНИМУМЫ

9. Минимум выполнения полетов устанавливается для аэродрома, ВС, КВС, вида авиационных работ.

Основными параметрами при установлении минимумов выполнения полетов являются: ВПР (МВС) высота нижней границы облаков, видимость на ВПП, видимость, а дополнительно для СЛА – степень атмосферной турбулентности, болтанки.

10. Минимум аэродрома для взлета устанавливается по минимально допустимому значению видимости на ВПП и, при необходимости, по высоте нижней границе облаков, при которых разрешается выполнять взлет на ВС данной категории.

Минимум аэродрома для посадки устанавливается по минимально допустимым значениям видимости на ВПП и ВПР (МВС), при которых разрешается выполнять посадку на ВС данной категории.

Минимум воздушного судна для взлета устанавливается по минимально допустимому значению видимости на ВПП, позволяющему безопасно производить взлет на ВС данного типа.

Минимум воздушного судна для посадки устанавливается по минимально допустимым значениям видимости на ВПП и ВПР (МВС), позволяющим безопасно производить посадку на воздушном судне данного типа.

Минимум командира воздушного судна для взлета устанавливается по минимально допустимому значению видимости на ВПП и, при необходимости, по высоте нижней границы облаков, при которых КВС разрешается выполнять взлет на воздушном судне данного типа.

Минимум командира воздушного судна для посадки устанавливается по минимально допустимым значениям видимости на ВПП и ВПР (МВС), при которых КВС разрешается выполнять посадку на воздушном судне данного типа.

Минимум командира воздушного судна для полетов под облаками по ПВП устанавливается по минимально допустимым значениям видимости и высоты нижней границы облаков, при которых КВС разрешается выполнять визуальные полеты на воздушном судне данного типа.

КВС минимум для выполнения полета устанавливается в зависимости от уровня его летной подготовки.

Минимум вида авиационных работ устанавливается по минимально допустимым значениям видимости и высоты нижней границы облаков, при которых разрешается выполнение вида авиационных работ с применением правил полетов (ПВП, ППП), установленных для данного вида работ.

11. Минимумы аэродромов для взлета и посадки воздушных судов рассчитываются в соответствии с методикой определения минимумов аэродромов для взлета и посадки ВС.

12. в каждом конкретном случае минимумы для взлета и посадки определяются исходя из минимума аэродрома, воздушного судна, КВС по наивысшему из них.

IV. БЕЗОПАСНЫЕ ВЫСОТЫ (ЭШЕЛОНЫ) ПОЛЕТА.

13. Для обеспечения безопасности полетов ВС устанавливаются:

а) безопасная высота круга полетов над аэродромом (при его наличии);

б) безопасная высота в районе аэродрома  в R не более 50км от КТА;

в) безопасная высота в районе аэроузла;

г) безопасная высота полета ниже нижнего (безопасного) эшелона;

д) нижний (безопасный) эшелон в районе аэродрома  в R не более 50км от КТА;

е) нижний (безопасный) эшелон в районе аэроузла;

ж) нижний (безопасный) эшелон в районе ЕС ОрВД;

з) нижний (безопасный) эшелон полета по ППП (ПВП).

Расчет безопасных высот (эшелонов) полета производится в порядке согласно приложению №1 к настоящим ПРАВИЛАМ.

14. Безопасная высота круга полетов над аэродромом определяется с таким расчетом, чтобы истинная высота полета ВС над наивысшим препятствием (запас высоты над препятствием) в полосе шириной 10км (по 5км в обе стороны от оси маршрута полета по кругу) составляла:

- при полетах по ПВП – не менее 100м;

- при полетах по ППП – не менее 200м;

15. Безопасная высота полета в районе аэродрома в R не более 50км от КТА, за исключением круга полетов, определяется с таким расчетом, чтобы истинная высота полета ВС над наивысшим препятствием (запас высоты над препятствием) была не менее 300м.

Если разница в высотах препятствий в указанном районе не более 100м, то устанавливается единая безопасная высота. При большей разнице определяются секторы (не более 4-х секторов) и безопасная высота полета устанавливается для каждого сектора. Границы секторов (кратные 5() указываются относительно магнитного меридиана и должны находиться на удалении не менее 10км от препятствий.

Высоты наивысших препятствий определяются относительно порога ВПП, имеющего меньшее превышение, и округляются в сторону увеличения до значений, кратных 10м.

16. Безопасная высота полета ниже нижнего (безопасного) эшелона по ПВП, ППП устанавливается с таким расчетом, чтобы истинная высота полета (запас высоты над препятствием) составляла:

а) над равнинной или холмистой местностью и водным пространством:

- на скоростях 300км/ч и менее – 100м;

- на скоростях более 300км/ч – 200м;

б) в горной местности:

- горы 2000м и менее – 300м;

- горы выше 2000м – 600м.

Полеты на высотах ниже нижнего (безопасного) эшелона по ПВП, а также по ППП с использованием средств огибания рельефа местности могут выполняться на минимальной допустимой высоте полета, устанавливаемой соответствующими актами видов авиации.

17. Нижний (безопасный) эшелон полета по ППП определяется с таким расчетом, чтобы истинная высота полета ВС над наивысшим препятствием (запас высоты над препятствием) в полосе шириной 50км (по 25 км в обе стороны от оси маршрута) составляла не менее 600м.

Нижний (безопасный) эшелон полета по ПВП может определяться  с учетом максимального превышения препятствий в пределах ширины воздушной трассы или маршрута полета.

V. Определение, выдерживание и измерение высоты (эшелона) полета.                                     Правила установки высотомеров.

18. Полет выполняется на высоте (эшелоне) с учетом уровня подготовки экипажа, летно-технических характеристик и оборудования ВС, препятствий на местности, а также воздушной, метеорологической обстановки.

19. Высота (эшелон) полета определяется и выдерживается экипажем по барометрическому высотомеру с учетом поправок в соответствии с установленной методикой расчета.

20. Изменение высоты (эшелона) полета допускается с разрешения органа обслуживания воздушного движения (управления полетами) (далее именуется – орган ОВД (управления полетами), осуществляющего обслуживание (управление) полета данного ВС. В этом случае КВС должен указать свое местонахождение, высоту (эшелон) и причину его изменения.

21. Определение и выдерживание высоты (эшелона) полета производится:

а) по давлению на аэродроме – при полетах в районе аэродрома в радиусе не более 50км от КТА (районе аэроузла), от взлета до набора высоты перехода и от эшелона перехода аэродрома (аэроузла) до посадки;

б) по приведенному давлению по стандартной атмосфере – на аэродромах, открытых для международных полетов и горных (по запросу экипажа);

в) по минимальному давлению, приведенному к уровню моря, - при полетах на высотах ниже нижнего (безопасного) эшелона (эшелона перехода);

г) по стандартному давлению – при полетах на высотах выше высоты перехода.

22. для единой системы перехода на отсчет высоты (эшелона) полета устанавливаются:

а) высота перехода в районе аэродрома в радиусе не более 50км от КТА;

б) высота перехода в районе аэроузла;

в) высота перехода в районе ЕС ОрВД ;

г) эшелон перехода в районе аэродрома в радиусе не более 50км от КТА;

д) эшелон перехода в районе аэроузла;

е) эшелон перехода в районе ЕС ОрВД ;

Расчет высот перехода (эшелонов перехода) производятся в порядке согласно приложению №1 и указываются в инструкции по производству полетов в районе аэродрома (аэроузла) или аэронавигационном паспорте аэродрома и в инструкции по ИВП зоны ЕС ОрВД для каждого района ЕС ОрВД .

23. Порядок использования барометрических высотомеров при выполнении полетов устанавливается соответствующими актами видов авиации и РЛЭ (инструкции экипажу) ВС данного типа.

24. После взлета, в ходе набора высоты для полета на эшелоне, перевод шкалы давления барометрического высотомера с давления на аэродроме на стандартное давление производится при пересечении высоты перехода.

Высота перехода устанавливается не менее безопасной высоты полета в районе аэродрома в радиусе не более 50км от КТА округленной в сторону увеличения до значения кратного 100м.

При необходимости высота перехода может устанавливаться в районе аэроузла. В этом случае высота перехода устанавливается не менее наибольшего значения высоты перехода одного из районов аэродромов, входящих в аэроузел.

25. Полеты ВС в переходном слое в режиме ГП запрещаются. Для уменьшения переходного слоя высота перехода должна располагаться как можно ближе к эшелону перехода, но не менее 300м.

26. В ходе снижения перевод шкалы давления барометрического высотомера со стандартного давления на давление на аэродроме (на приведенное давление по стандартной атмосфере) производится при пересечении эшелона перехода района аэродрома (аэроузла).

27. Для полета по маршруту ниже нижнего (безопасного) эшелона перевод шкалы давления барометрического высотомера с давления на аэродроме на минимальное давление, приведенное к уровню моря, производится при пересечении установленного в районе аэродрома рубежа (круг полетов, зона взлета и посадки).

При подходе к аэродрому посадки на высоте ниже нижнего (безопасного) эшелона перевод шкалы давления барометрического высотомера с минимального давления, приведенного к уровню моря, на давление на аэродроме производится при пересечении установленного в районе аэродрома рубежа (круг полетов, зона взлета и посадки) по указанию органа ОВД (управления полетами) аэродрома.

28. При наборе заданного эшелона полета ВС, выполняющим полет по маршруту ниже нижнего (безопасного) эшелона, перевод шкалы давления барометрического высотомера с минимального давления, приведенного к уровню моря, на стандартное давление производится на высоте перехода района ЕС ОрВД, сообщаемой экипажу органом ОВД (управления полетами),  осуществляющим обслуживание (управление) полета данного ВС.

29. При снижении ВС с эшелона полета до высоты полета по маршруту ниже нижнего (безопасного) эшелона перевод шкалы давления барометрического высотомера со стандартного давления на минимальное давление, приведенное к уровню моря, производится на эшелоне перехода района ЕС ОрВД. Эшелон перехода района ЕС ОрВД и значение минимального давления, приведенного к уровню моря, экипажу ВС сообщает орган ОВД (управления полетами),  осуществляющий обслуживание (управление) полета данного ВС.

Эшелон перехода устанавливается не ниже нижнего (безопасного) эшелона и, как правило, соответствует ему.

VI. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ

30. Полеты ВС в ВП РФ выполняются в соответствии с установленными ФП ИВП РФ минимальными интервалами вертикального, продольного и бокового эшелонирования.

Вертикальное эшелонирование осуществляется по полукруговой системе согласно приложению №2 к настоящим ПРАВИЛАМ.

31. Очередность взлета ВС определяется плановой таблицей полетов или суточным планом полетов.

32. Экипаж ВС обязан выполнять полет в соответствии с полетным заданием в пределах установленных границ используемых элементов структуры воздушного пространства, выдерживать заданный режим полета, постоянно знать местонахождение своего ВС.

33. Полеты и перелеты экипажей ВС без документов АНИ (выписок из них), а также, если эти документы не выверены – запрещается.

34. При определении очередности посадки органам ОВД (управления полетами) следует исходить из необходимости предоставления посадки ВС:

а) выполняющим вынужденную (экстренную) посадку;

б) имеющим ограниченный запас топлива;

в) на борту которых находятся лица, нуждающиеся в срочной медицинской помощи;

г) командиры которых в случае ухудшения метеорологических условий не подготовлены к полетам в ожидаемых условиях;

д) выполняющим полет в составе группы;

е) с пассажирами.

35. При одновременном ВЗП двух однотипных ВС, находящихся на предпосадочной прямой, преимущество совершить посадку первым имеет ВС, летящее впереди, слева или ниже.

36. При заходе на посадку устанавливается ВПР (МВС).

37. При полете на предпосадочной прямой КВС обязан прекратить снижение и уйти на второй круг (выполнить процедуру прерванного захода на посадку), если:

а) наблюдаются опасные метеорологические явления или скопления птиц, представляющие угрозу для выполнения посадки;

б) до ВПР не был установлен необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку или, если положение ВС в пространстве, или параметры его движения не обеспечивают безопасности посадки;

в) в воздушном пространстве или на ВПП появились препятствия, угрожающие безопасности полета (посадки).

38. ВС, летящее на заданной высоте (эшелоне), при прочих равных условиях имеет преимущество перед ВС, командир которого просит разрешение занять эту высоту (эшелон) полета. Когда несколько ВС запрашивают одну и ту же высоту (эшелон) полета, то преимущество в занятии данной высоты (эшелона) полета, как правило, имеет ВС, выполняющее полет на большую дальность.

- При полетах воздушных судов на пересекающихся курсах, на одной и той же высоте

(эшелоне) их командиры должны: заметивший ВС слева – уменьшить, а справа – увеличить высоту полета, так, чтобы разность высот обеспечивала безопасное расхождение ВС.

Если изменить высоту полета не возможно (облачность, полет на малых и предельно малых высотах или наличие других ограничений), командиры воздушных судов обязаны, отвернув воздушные суда, обеспечить их безопасное расхождение.

В случае непреднамеренного сближения на встречных курсах на одной высоте (эшелоне) командиры воздушных судов должны отвернуть воздушные суда вправо для их расхождения левыми бортами.

В процессе маневра расхождения командир воздушного судна обязан не терять другое воздушное судно из вида.

- Для обгона впереди летящего ВС, выполняющего полет по ППП на воздушной трассе, обгоняющему ВС органом ОВД выделяется не занятый другими ВС ближайший попутный эшелон полета.

- Обгоняемое ВС пользуется приоритетом, а обгоняющее ВС независимо от того, набирает ли оно высоту, снижается или находится в ГП, отворачивает в сторону от обгоняемого ВС. Никакие последующие изменения в положении этих ВС относительно друг друга не освобождают экипаж обгоняющего ВС от обязанности выполнять это требование до тех пор, пока обгон не будет полностью завершен при обеспечении безопасного удаления.

42. При полете по кругу обгон впереди летящего ВС выполняется с внешней стороны круга с соблюдением интервалов бокового эшелонирования (за исключением однотипных ВС).

- При назначении одного эшелона (высоты) для полетов ВС по ВТ (МВЛ) или маршруту полета одновременно по ПВП и ППП интервалы продольного эшелонирования устанавливаются в соответствии с ППП, за исключением случаев полетов в районе аэродрома.

- При встрече с опасными метеорологическими явлениями, отказе авиатехники и тому подобном, в целях обеспечения безопасности полета на заданной высоте (эшелоне) КВС предоставляется право самостоятельно изменить высоту (эшелон) полета с немедленным докладом об этом органу ОВД (управления полетами), осуществляющему обслуживание (управление) полета данного ВС.

В этом случае КВС обязан, не изменяя высоты (эшелона) полета, отвернуть ВС, как правило, вправо на 30( от ВТ (МВЛ) или маршрута полета, сообщить об этом органу ОВД (управления полетами) и, пройдя 30км от оси ВТ (МВЛ) или маршрута полета, вывести его на прежний курс с изменением высоты (эшелона) полета до избранного.

В экстренных случаях снижение выполняется немедленно с момента начала отворота.

Возврат на ВТ (МВЛ) или маршрут полета производится только с разрешения органа ОВД (управления полетами).

45. ВС, приводимое в движение силовой установкой, уступает путь дирижаблям, планерам, аэростатам, а так же ВС, буксирующим другие ВС или какие-либо предметы. Планеры уступают путь дирижаблям и аэростатам. Дирижабли уступают путь аэростатам.

46. На всех ВС, находящихся в полете, кроме ВС выполняющих боевую задачу или специальное задание, в период между заходом и восходом солнца, а также по указанию соответствующего органа ОВД (управления полетами), должны быть включены:

а) огни предотвращения столкновения (проблесковые маяки и т.п.), предназначенные для привлечения внимания к ВС;

б) аэронавигационные огни.

Огни, предназначенные для других целей (посадочные фары, огни направленного освещения планера и т.п.), могут использоваться наряду с огнями предотвращения столкновения для повышения заметности ВС.

47 Полеты ВС, кабины которых не герметизированы или не имеют кислородного оборудования с необходимым запасом кислорода, должны выполняться на высотах не более 4000м.

48. КВС обязан выдерживать заданный режим полета, соблюдать правила полета, информировать органы ОВД (управления полетами) о фактическом местонахождении ВС, метеорологических условиях полета.

VII. Движение ВС по рабочей площади аэродрома.

49. Движение ВС по рабочей площади аэродрома осуществляется в порядке определенном инструкцией по производству полетов в районе аэродрома или аэронавигационным паспортом аэродрома согласно приложениям №3, 5 к настоящим Правилам.

50. Для предотвращения столкновения ВС, выполняющих руление по рабочей площади аэродрома:

- при сближении 2-х ВС на встречных курсах или на курсах, близких встречным, каждое ВС останавливается и, если возможно, отворачивает вправо, соблюдая достаточный интервал;

- при движении 2-х ВС на сходящихся курсах, ВС, справа от которого находится другое ВС, уступает дорогу.

51. В период между заходом и восходом солнца на ВС включаются:

- аэронавигационные огни (для указания относительной траектории движения ВС);

- огни, предназначенные для указания габаритов и конструкции, за исключением постоянного или какого-либо другого соответствующего освещения;

- огни, предназначенные для привлечения внимания к ВС (проблесковые маяки и т.п.);,

КВС может уменьшать интенсивность или отключать проблесковые маяки если они:

а) отрицательно сказываются или могут отрицательно сказаться на выполнении его обязанностей;

б) вызывают или могут вызвать опасное ослепление лиц обслуживающего персонала аэропорта (аэродрома) или экипажи ВС.

52. Спуск гидросамолетов на воду с места стоянки на берегу и подъём их из воды производится только по оборудованным спускам рулением на двигателях или буксировкой.

Выход гидросамолетов на старт и возвращение на якорную стоянку осуществляется рулением или буксировкой.

53. Выбор скорости руления (глиссирования) гидросамолета, если не было специального указания, предоставляется КВС. Руление на редане при расстоянии от препятствий менее 100м запрещается.

VIII. Правила визуальных полетов.

54. Полеты по ПВП выполняются в визуальных метеорологических условиях днем и ночью с максимальной осмотрительностью всего экипажа ВС в соответствии с настоящими Правилами и актами видов авиации.

55. При полете по ПВП обход препятствий, наблюдаемых впереди по курсу ВС и превышающих высоту его полета, производится, как правило, справа от препятствий на удалении не менее 500м.

56. При невозможности выполнения полета по ПВП, КВС обязан перейти на выполнение полета по ППП при наличии соответствующего допуска.

КВС, не имеющий допуска к полетам по ППП, обязан возвратиться на аэродром вылета или произвести посадку на ближайшем запасном аэродроме.

57. При выполнении полета по ПВП экипаж ВС осуществляет постоянное прослушивание радиочастот органа ОВД (управления полетами), который осуществляет обслуживание (управление) полета ВС, и передаёт донесения о своем местонахождении.

58. КВС обязан соблюдать ПВП и своевременно докладывать органу ОВД (управления полетами) о необходимости перехода к выполнению полета по ППП.

IХ. Правила полетов по приборам.

59. Полеты по ППП выполняются днем и ночью в соответствии Правилами и актами видов авиации.

60. На ВС, не оборудованных для полетов по приборам, выполнять полеты по ППП запрещается.

61. Переход от полета по ППП к полету по ПВП осуществляется по согласованию с органом ОВД (управления полетами), осуществляющим обслуживание (управление) полета воздушного судна при условии обеспечения безопасности от столкновения с другими ВС.

62. Решение о возможности перехода на полет по ПВП принимает КВС. Принуждать КВС к переходу от полета по ППП к полету по ПВП запрещается.

Х. Полеты в районе аэродрома (аэроузла).

63. Полеты в районе аэродрома (аэроузла) выполняются в соответствии с инструкцией по производству полетов в районе данного аэродрома (аэроузла) или аэронавигационного паспорта аэродрома, требования которых обязаны твердо знать и точно выполнять экипажи ВС, базирующихся на данном аэродроме, а также должностные лица, организующие и обеспечивающие полеты в районе аэродрома (аэроузла).

64. Необходимые сведения об аэродромах (аэроузлах) публикуются в документах АНИ. Перелеты на аэродромы, сведения о которых не опубликованы в документах АНИ или не доведены до экипажей ВС, запрещаются.

65. До внесения сведений об изменении состояния аэродрома, работе средств связи и РТО полетов, порядка выполнения полетов и т.п. в инструкцию по производству полетов в районе аэродрома (аэроузла) аэронавигационный паспорт аэродрома, а также в документы АНИ выполнять полеты запрещается.

Порядок представления донесений об изменениях АНИ и их внесение в документы АНИ определяется соответствующими документами в государственной, гражданской и экспериментальной авиации.

66. Взлет и посадка ВС без разрешения органа ОВД (управления полетами) аэродрома запрещаются, за исключением случая, когда на аэродроме (посадочной площадке) орган ОВД (управления полетами) не предусмотрен. При отсутствии радиосвязи с органом ОВД (управления полетами) КВС действует в соответствии с установленными сигналами для аэродромного движения согласно приложениям №3, 5 к настоящим Правилам.

67. Минимальные интервалы между взлетающими и выполняющими заход на посадку ВС, между поочередно взлетающими ВС, а также ВС, выполняющими друг за другом заход на посадку, в зависимости от их типа устанавливаются инструкцией по производству полетов в районе данного аэродрома и (или) аэронавигационным паспортом аэродрома.

68. В зависимости от наличия препятствий, населенных пунктов в районе аэродрома, а также структуры воздушного пространства устанавливается схема набора высоты после взлета, снижения и захода на посадку, ожидания посадки, выполнения полета над аэродромом (по кругу полетов, двумя разворотами на 180(, с рубежа, отворотом на расчетный угол, векторение и т.п.).

69. Высота полета по кругу должна быть кратной 100м, но не ниже безопасной высоты круга полетов, рассчитываемой согласно приложению №1 к настоящим Правилам.

70. Изменение траектории полета по кругу и обгон с внутренней стороны круга могут быть разрешены органом ОВД (управления полетами) аэродрома только ВС, выполняющим внеочередную посадку.

71. В районе аэродрома в зависимости от выполняемых задач при необходимости устанавливаются аэродромные зоны (пилотажа, групповых полетов, полетов по приборам и др.), размеры которых определяются в соответствии с ТВС, выполняемыми в них полетными заданиями и местными условиями.

Взаимное расположение в районе аэродрома аэродромных зон, установленных маршрутов набора высоты, снижения и захода на посадку осуществляется в соответствии с пунктом 96 ФП ИВП РФ.

72. КВС до выхода из района аэродрома вылета обязан установить радиосвязь с органом ОВД (управления полетами), который будет осуществлять дальнейшее обслуживание (управление) полета данного ВС, и получить от него разрешение на вход в орган ОВД и условия полета (информацию о полете).

73. При подходе к аэродрому посадки КВС на установленном рубеже обязан установить связь с органом ОВД (управления полетами) аэродрома, доложить высоту (эшелон) полета, свое местонахождение, курс следования, расчетное время прибытия и получить разрешение от органа ОВД (управления полетами) на вход в район аэродрома.

74. Вход ВС в район аэродрома посадки без разрешения органа ОВД (управления полетами) данного аэродрома запрещается, за исключением случаев потери радиосвязи,  когда экипаж действует в соответствии с требованиями настоящих Правил. 75. При выполнении маневра захода на посадку на высотах ниже высоты круга при отрицательных температурах наружного воздуха экипаж ВС обязан выдерживать высоту с учетом температурной поправки согласно приложению №1 к настоящим Правилам.

76. КВС после посадки обязан без промедления освободить ВПП и доложить об этом органу ОВД (управления полетами) аэродрома.

ХI. Полеты в зоне ожидания.

77. Зона ожидания, как правило, устанавливается над радионавигационной точкой аэродрома (коридора).

78. Правила полетов в зоне ожидания и порядок выхода из зоны ожидания для захода на посадку определяются инструкцией по производству полетов в районе аэродрома (аэроузла) или аэронавигационным паспортом аэродрома согласно приложению №4 к настоящим Правилам. Полеты в зоне ожидания производятся в соответствии с правилами эшелонирования. Нижним эшелоном зоны ожидания является эшелон перехода.

79. Изменение высоты (эшелона) полета в зоне ожидания производится с разрешения органа ОВД (управления полетами), осуществляющего обслуживание (управление) полета данного ВС. Разрешение на занятие высоты (эшелона) полета при снижении ВС. Разрешение на занятие высоты (эшелона) полета при снижении ВС дается только после получения доклада от КВС, ранее занимавшего эту высоту, о её освобождении.

80. Если ВС, находящемуся в зоне ожидания, требуется немедленная посадка, КВС сообщает об этом органу ОВД (управления полетами), который, сообразуясь с воздушной обстановкой, должен обеспечить этому ВС внеочередную посадку, указав КВС порядок снижения и захода на посадку.

Требовать внеочередную посадку разрешается только в случае крайней необходимости.

ХII. Полеты по ВТ и МВЛ.

81. Полеты по ВТ и МВЛ в зависимости от уровня подготовки КВС, ТВС, его оборудования  и метеорологических условий, выполняются на заданных высотах (эшелонах) полета.

82. Разрешение и уточненные условия на вход в ВТ (МВЛ) при взлете ВС с аэродрома, близко расположенного от неё, КВС должен запросить сразу после взлета.

83. КВС не позднее чем за 5 минут до входа в ВТ (МВЛ) обязан получить разрешение и уточнить условия входа у органа ОВД, осуществляющего обслуживание воздушного движения на воздушной трассе (МВЛ).

84. КВС не позднее чем за 5 минут до выхода из ВТ (МВЛ) обязан получить разрешение и уточнить условия выхода от органа ОВД (управления полетами), который будет осуществлять обслуживание (управление)  полета данного ВС после выхода из воздушной трассы (МВЛ).

85. Вход в ВТ (МВЛ) и выход за её пределы производится ВС в режиме ГП на высотах (эшелонах), определенных для их полета соответствующими органами ЕС ОрВД. Высота (эшелон) входа в ВТ (МВЛ) должен быть занят ВС не менее чем за 10км до её границы. После выхода из ВТ (МВЛ) изменение высоты (эшелона) полета может производиться на удалении не менее 10км от границы ВТ (МВЛ).

86. КВС обязан не позднее чем за 5 минут до подхода к РПУ установить радиосвязь с органом ОВД, который будет осуществлять обслуживание полета данного ВС, доложить ему высоту (эшелон) полета, свое местонахождения, расчетное время и место выхода на РПУ, получить разрешение на вход в район ОВД (управления полетами), осуществляющему обслуживание полета данного ВС.

87. При пролете района аэродрома в необходимых случаях, по указанию органа ОВД, осуществляющего обслуживание воздушного движения на ВТ (МВЛ), экипаж обязан установить радиосвязь с органом ОВД (управления полетами) этого аэродрома, доложить высоту (эшелон), курс и расчетное время пролета аэродрома.

ХIII. Правила пересечения воздушных трасс.

88.  Пересечение воздушной трассы, МВЛ производится ВС в режиме горизонтального полета на высотах (эшелонах), назначенных соответствующим органом  ЕС ОрВД . При последовательном пересечении нескольких воздушных трасс (МВЛ) орган ОВД может дать КВС одно разрешение на пересечение нескольких воздушных трасс (МВЛ).

89. Высота (эшелон) пересечения воздушной трассы (МВЛ) должен быть занят ВС не менее чем за 10км до её границы. После пересечения воздушной трассы (МВЛ) изменение высоты (эшелона) полета может производиться на удалении не менее 10км от границы ВТ (МВЛ).

ХIV. ПОЛЕТЫ ПО МАРШРУТАМ.

90. Полеты пол маршрутам в зависимости от метеорологических условий, типов ВС и их оборудования выполняются по ПВП или ППП.

91. Маршруты полетов, как правило, не должны пересекать траектории набора высоты и снижения на аэродромах, а также директрисы стрельб и направления заходов на цель в районах полигонов.

92. Маршрут полета ВС прокладывается с таким расчетом, чтобы полет выполнялся относительно других элементов структуры воздушного пространства на удалении, установленном ФП ИВП Российской Федерации.

93. При пролете района аэродрома, в необходимых случаях, по указанию органа ОВД (управления полетами), осуществляющего обслуживание (управление полетом) данного ВС по маршруту, экипаж обязан установить радиосвязь с органом ОВД (управления полетами) этого аэродрома, доложить высоту (эшелон), курс и расчетное время пролета аэродрома.

ХV. Полеты в воздушном пространстве приграничной полосы.

94. Полеты в воздушном пространстве приграничной полосы осуществляются в соответствии с ФП ИВП Российской Федерации и настоящими Правилами.

95. К выполнению полетных заданий в воздушном пространстве приграничной полосы без пересечения Государственной границы Российской Федерации допускаются экипажи ВС после изучения ими особенностей полетов в данном районе, проверки знания этих особенностей.

96. Экипажи, выполняющие полеты в воздушном пространстве приграничной полосы, должны иметь на борту карту установленного масштаба с обозначенными на ней линией Государственной границы Российской Федерации, приграничной полосы и с указанием ограничительных пеленгов.

97. Полеты ВС, не оборудованных системой радиолокационного опознавания (кроме случаев, оговоренных в заявке на полет) и средствами связи, а также ВС, не имеющих двухсторонней радиосвязи с органами ОВД (управления полетами), в воздушном пространстве приграничной полосы запрещаются.

98. В воздушном пространстве приграничной полосы вынужденные отклонения от воздушной трассы, МВЛ или маршрута полета производятся, как правило, в сторону от Государственной границы Российской Федерации с немедленным докладом об этом органу ОВД (управления полетами), осуществляющему обслуживание (управление) полета данного ВС.

99. В случае, когда вынужденное отклонение от воздушной трассы, МВЛ или маршрута полета может привести к нарушению Государственной границы Российской Федерации, КВС обязан прекратить выполнение задания, принять решение о возвращении на аэродром вылета или производстве посадки на ближайшем запасном аэродроме с немедленным докладом об этом органу ОВД (управления полетами), осуществляющему обслуживание (управление) полета данного ВС.

100. О непредусмотренном в заявке случае оставления ВС вне аэродрома (площадки) в приграничной полосе пользователь воздушного пространства должен немедленно сообщить о местонахождении ВС в соответствующие ЕС ОрВД, органы ВВС и ПВО.

ХVI. Полеты в СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ.

101. Полеты в специальных районах осуществляются на высотах ниже нижнего (безопасного) эшелона по ПВП в соответствии с ФП ИВП РФ и Инструкцией по ИВП зоны ЕС ОрВД.

102. КВС обязан:

- проинформировать соответствующий орган ЕС ОрВД о времени начала выполнения полета, маршруте (районе) и высоте полета;

- получить у соответствующего органа ЕС ОрВД непосредственно, через другие органы ОВД (управления полетами) или через ВС, находящиеся в полете, необходимую аэронавигационную информацию о воздушной обстановке и минимальном давлении, приведенном к уровню моря в специальном районе. Без получения данной информации выполнение полета запрещается.

103. При планировании полета с выходом за пределы границ специального района КВС обязан подать заявку на ИВП в соответствующий орган ЕС ОрВД и получить разрешение на его использование.

104. Вынужденный выход ВС за пределы границ специального района осуществляется только с разрешения соответствующего органа ЕС ОрВД.

105. Влет ВС в зону ограничения полетов, запретную или опасную зоны, при выполнении полета в специальном районе запрещается.

106. По завершении полета КВС (пользователь воздушного пространства, организующий полеты в специальном районе) обязан сообщить об этом в соответствующий орган ЕС ОрВД .

ХVII. Особенности полетов над населенными пунктами.

107. Полеты ВС над населенными пунктами выполняются в соответствии с ФП ИВП РФ.

108. В случае, когда метеоусловия не позволяют выдерживать установленную высоту (эшелон) полета, КВС обязан обойти населенный пункт, как правило с правой стороны, если не установлен иной порядок обхода.

109. Полеты аэростатов над населенными пунктами выполняются на высоте не менее 50м от верхнего края препятствия.

ХVIII. Полеты с палубы военного корабля (невоенного судна) и плавучей платформы.

…

ХIХ. Полеты в районах авиационных работ.

114. Полеты для выполнения авиационных работ выполняются по ПВП или ППП в условиях минимумов, установленных для каждого вида работ.

115. Правила полетов по различным видам авиационных работ устанавливаются соответствующими актами видов авиации.

116. Высоты (эшелоны) полета, занятые ВС, выполняющими авиационные работы в установленном районе, должны быть свободны от других ВС.

117. КВС, выполняющего авиационные работы, имеет право изменять маршрут полета и место посадки в пределах района авиационных работ с предварительным уведомлением об этом органа  ОВД (управления полетами).

118. КВС выполнять полеты с нарушением норм предельной загрузки, взлетной и посадочной массы ВС при выполнении авиационных работ запрещается.

20. Полеты в зонах чрезвычайных ситуаций.

119. Полеты в зонах чрезвычайных ситуаций выполняются по ПВП, ППП в условиях минимумов, установленных для каждого вида работ, ВС и КВС, в соответствии с настоящими Правилами, актами видов авиации и РЛЭ (Инструкцией экипажу) ВС данного типа.

120. Высоты (эшелоны) полета, занятые ВС, выполняющими полеты по обеспечению ликвидации чрезвычайных ситуаций, должны быть свободными от других ВС.

21. Полеты при поиске и спасении.

121. Командир любого ВС при обнаружении терпящего бедствие воздушного или надводного судна выполняет указания органа ОВД (управления полетами) и обязан, в случаях, когда он в состоянии это осуществить, выполнить следующие действия:

а) вести наблюдение за судном, терпящим бедствие;

б) принять меры, которые могут облегчить определение местонахождения воздушного или надводного судна, если данные об этом у соответствующего органа ОВД (управления полетами) отсутствовали;

в) сообщить органу ОВД (управления полетами), по возможности:

- тип, опознавательные знаки и состояние ВС, терпящего бедствие;

- его местонахождение, выраженное в географических координатах или в расстоянии и истинном пеленге от известного ориентира или радионавигационного средства;

- время наблюдения в часах и минутах;

- количество замеченных людей;

- факт покидания людей воздушного или надводного судна, терпящего бедствие;

- количество людей, находящихся на поверхности воды;

- физическое состояние людей.

122. КВС, не являющегося поисково-спасательным ВС, прибывшим первым на место происшествия, руководит действиями всех других прибывающих позже ВС до прибытия на место происшествия первого ПС ВС.

22. Полеты вертолетов.

123. Полеты на вертолетах выполняются с аэродромов (вертодромов) или посадочных площадок.

124. На аэродромах, используемых одновременно для полетов самолетов и вертолетов, при необходимости, оборудуются площадки с отдельным стартом для вертолетов. При рулении вертолета расстояние от концов лопастей НВ до препятствий должно быть не менее половины диаметра НВ.

125. При висении, перемещении на высоте 10м, взлете и посадке расстояние от концов лопастей НВ до препятствий должно быть не менее:

а) до ВС – двух диаметров НВ;

б) до других препятствий - половины диаметра НВ, но не менее 10м;

в) …

126. Висение и перемещение вертолета на высоте 10м разрешается при видимости не менее 500м и высоте облаков не ниже 50м независимо от минимума командира вертолета. Разрешается взлет и посадка в той части ВПП, где метеоусловия соответствуют его минимуму.

127. При встрече в полете с условиями погоды ниже минимума и опасными метеорологическими явлениями командиру вертолета разрешается произвести посадку на площадку, подобранную с воздуха. Взлет с этой площадки разрешается при метеоусловиях, соответствующих минимуму командиру вертолета. О своих действиях он, по возможности, информирует орган ОВД (управления полетами), который осуществляет обслуживание (управление) полета данного вертолета.

128. При наборе высоты и заходе на посадку разрешается пролетать над препятствиями с превышением над ними не менее 10м, а над ВС, находящимися на земле, - на высоте не менее двух диаметров НВ вертолета.

129. Порядок выполнения посадки на подобранную с воздуха площадку, состояние которой известно, определяется соответствующими актами видов авиации.

130. Запрещаются висение, взлет и посадка в снежном (пыльном) вихре при отсутствии вертикальной или горизонтальной видимости.

23. Полеты гидросамолетов.

131. Полеты гидросамолетов производятся с гидроаэродромов. Границы акватории гидроаэродрома устанавливаются с учетом обеспечения безопасности взлета и посадки и обозначаются ограничительными буями и вехами, ночью огнями. Места для руления, взлета и посадки, непосредственно прилегающие к ВПП и якорной стоянке, должны быть обозначены. При наличии приливов и отливов в акватории гидроаэродрома обозначения ставятся на малую воду.

132. Взлет и посадка гидросамолетов при скорости ветра более 5 м/с, как правило, производится против ветра, а при меньшей скорости ветра, а при меньшей скорости ветра – вдоль гребня наката.

133. Взлет и посадка гидросамолета на ветровой волне производится против ветра, а на волне зыби – вдоль фронта волны с упреждением 5-10( в сторону движения волны.

134. Посадка гидросамолета в штиль при зеркальной поверхности воды производится на гидроаэродром со специально оборудованным стартом. При отсутствии на гидроаэродроме такого старта, посадка разрешается гидросамолетам оснащенным аппаратурой, обеспечивающей посадку на зеркальную поверхность.

135. Посадка на воду ночью вне гидроаэродрома может выполняться при соответствующей оснащенности места приводнения светотехническими средствами, установленными на плавательных средствах или сбросом их с ВС,

136. Взлет и посадка гидросамолетов на воду при наличии льдин или других предметов, плавающих в зоне взлета и посадки, запрещается. При выполнении задач поиска и спасения посадка гидросамолетов в указанных условиях производится в подветренной части разводья.

24. Полеты пилотируемых аэростатов.

137. Полеты пилотируемых аэростатов осуществляются по ПВП, ППП в выделенном воздушном пространстве, свободном от полетов других ВС.

138. Маршрут свободного полета пилотируемого аэростата указывается по осевой линии сектора планируемого направления полета, рассчитанного исходя из прогнозируемых метеорологических условий.

139. Групповые пилотируемые полеты тепловые аэростаты могут выполнять в связке. При этом посадка производится группой без расцепки или раздельно с предварительным роспуском в полете.

140. допускается вход пилотируемого аэростата в слоистую облачность нижнего яруса с последующим выполнением полета над верхней кромкой облаков нижнего яруса.

25. Полеты сверхлегких летательных аппаратов.

141. полеты СЛА в районах аэродромов, постоянных и временных площадок СЛА, дельтадромов (парадромов), а также подобранных на период полетов площадках, естественных склонах выполняются в соответствии с инструкциями по производству полетов в данных районах, утвержденными руководителем организации, организующей полеты, или КВС, выполняющим полеты, по согласованию с соответствующим военным сектором органа ЕС ОрВД .

142. Сведения о постоянных площадках СЛА, дельтадромах (парадромах), указываются в инструкциях по ИВП зоны ЕС ОрВД.

143. Полеты СЛА в зависимости от их цели, задания, а также установленного оборудования, могут выполняться с радиосвязью или без радиосвязи. При выполнении полетов СЛА управление ВС с земли осуществляется знаками и сигналами в соответствии с курсами подготовки летного состава по классам СЛА и согласно приложениям №3, 5.

26. Полеты на буксировку.

144. Правила буксировки ВС другого ВС или какого-либо груза устанавливаются соответствующими актами видов авиации.

27. Полеты на сверхзвуковых скоростях.

…

28. Требования к безопасности полетов ВС при выполнении                           демонстрационных полетов.

148. Демонстрационные полеты выполняются в соответствии с ФП ИВП РФ и настоящими Правилами.

149. Демонстрационные полеты выполняются по ПВП на высотах, установленных программой (планом).

150. При выполнении демонстрационных полетов пилотаж (проходы) необходимо выполнять в пределах пилотажной зоны строго по её оси, не уклоняясь в сторону зрителей ближе ограничительной линии 200м.

151. Одновременные полеты в зоне пилотажа нескольких ВС (групп) допускается при условии эшелонирования их по высоте и интервалы, обеспечивающие безопасность полетов. На одной высоте должно находиться одно ВС или одна группа ВС под единым управлением.

152. При выполнении демонстрационных полетов запрещается:

- на многодвигательных ВС преднамеренная остановка одного или нескольких двигателей;

- полеты на сверхзвуковой скорости;

- находиться на борту ВС лицам не являющимся членами экипажа;

- пролет над зоной отведенной для зрителей.

29. Групповые полеты.

153. Групповым считается полет, выполняемый на установленных единым планом полета интервалах и дистанциях между ВС, при которых им не требуется по отношению друг к другу соблюдать установленные ФП ИВП РФ нормы вертикального, продольного и бокового эшелонирования.

154. В групповом полете один из КВС является старшим по отношению к другим. Он отвечает за соблюдение всеми ВС группы плана полета, ведет радиообмен с органами ОВД (управления полетами) от момента сбора группы после взлета и до её роспуска перед посадкой.

155. Переход от одиночного полета к групповому, если это не предусмотрено планом полета, запрещается.

30. Дозаправка топливом в полете.

…

31. Полеты в условиях обледенения.

158. Полеты в условиях обледенения с неисправной или не включенной противообледенитель  ной системой запрещаются.

159. При обнаружении обледенения в полете КВС обязан доложить соответствующему органу ОВД (управления полетами) об интенсивности обледенения, принятых мерах и высоте (эшелоне) полета.

160. В случаях, когда обледенение угрожает безопасности полета, КВС обязан принять все возможные меры для немедленного выхода из опасной зоны с докладом соответствующему органу ОВД (управления полетами), который обязан с учетом воздушной обстановки обеспечить экипажу ВС необходимые условия полета.

161. Полеты пилотируемых аэростатов в условиях обледенения запрещаются. При появлении признаков обледенения экипаж пилотируемого аэростата обязан выполнить посадку с подбором площадки.

32. Полеты в условиях грозовой деятельности и сильных ливневых осадков.

162. При подходе ВС к зоне грозовой деятельности и сильных ливневых осадков КВС обязан оценить возможность продолжения полета и принять решение на обход зоны грозовой деятельности и сильных ливневых осадков, согласовав свои действия с органом ОВД (управления полетами).

ВС запрещается преднамеренно входить в кучево-дождевую (грозовую), мощно-кучевую облачность и сильные ливневые осадки, за исключением полетов по специальным заданиям.

163. Полеты по ППП в зоне грозовой деятельности и сильных ливневых осадков без наличия бортовых РЛС или при отсутствии наземного р/локационного контроля запрещаются.

При обнаружении в полете кучево-дождевых (грозовых) и мощно-кучевых облаков бортовыми РЛС разрешается обходить эти облака на удалении не менее 15км от ближней границы отметки облака на экране РЛС. Пересечение фронтальной облачности с отдельными грозовыми очагами может производиться в том месте, где расстояние между границами отметок облаков на экране РЛС не менее 50км.

164. При полетах по ПВП обход кучево-дождевых (грозовых) и мощно-кучевых облаков на заданной высоте (эшелоне) осуществляется на безопасном удалении, исключающем попадание ВС в кучево-дождевые (грозовые) и мощно-кучевые облака.

165. Полеты над кучево-дождевыми (грозовыми) и мощно-кучевыми облаками могут выполняться на высоте (эшелоне) полета, обеспечивающей пролет ВС над верхней границей облаков с превышением не менее 500м.

166.    Полеты под кучево-дождевыми (грозовыми) и мощно-кучевыми облаками при крайней

необходимости могут выполняться только днем над равнинной местностью по ПВП без входа в зону ливневых осадков. При этом высота (эшелон) полета ВС должна быть не менее безопасной высоты (эшелона) полета, а принижение ВС от НГО – не менее 200м.

167.    При невозможности обойти кучево-дождевую (грозовую) и мощно-кучевую облачность КВС, по согласованию с органом ОВД (управления полетами), обязан прекратить выполнение полетного задания и следовать на запасной аэродром.

168.   В случае непреднамеренного попадания ВС в кучево-дождевую (грозовую), мощно-кучевую облачность и сильные ливневые осадки КВС обязан принять меры к немедленному выходу из них.

169. Полеты пилотируемых аэростатов и СЛА в условиях грозовой деятельности запрещаются.

33. Полеты в условиях турбулентности воздуха (болтанки).

170. В случае попадания в сильную болтанку КВС обязан доложить об этом соответствующему органу ОВД (управления полетами) и принять меры к выходу из зоны сильной болтанки, а при невозможности – произвести посадку на запасном аэродроме.

171. При попадании ВС в зону сильной болтанки, угрожающей безопасности полета, КВС имеет право изменить высоту (эшелон) полета, действуя в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил.

172. Вертикальные вихри (смерчи), обнаруживаемые визуально, необходимо обходить на безопасном удалении, исключающем попадание ВС в них. Проходить над вертикальными вихрями (смерчами) запрещается.

173. Полеты пилотируемых аэростатов и СЛА в условиях повышенной турбулентности воздуха (болтанки) запрещаются. При возникновении болтанки экипажи пилотируемых аэростатов, СЛА обязаны произвести посадку на ближайшую пригодную для этого площадку или аэродром.

34. Полеты в условиях повышенной электрической активности атмосферы.

174. При появлении признаков повышенной электрической активности атмосферы КВС действует в соответствии с актами видов авиации, РЛЭ (инст. эк.) ВС данного типа с докладом об этом органу ОВД (управления полетами) .

175. При возникновении угрозы безопасности полета на заданной высоте (эшелоне) КВС имеет право действовать в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил.

35.  Полеты в условиях пыльной бури.

176. При встрече с пыльной бурей КВС  обязан доложить об этом ОВД (управления полетами), обойти её или пройти над ней.

177. В случае попадания в пыльную бурю КВС, выполняющий полет по ПВП, обязан перейти на полет по ППП или выйти из пыльной бури, доложив об этом и об условиях полета, соответствующему органу ОВД (управления полетами).

178. Полеты на малых и предельно малых высотах через зоны пыльной бури запрещаются.

179. Посадка в условиях пыльной бури запрещается. Командиру вертолета в этих случаях разрешается произвести посадку на площадку, выбранную с воздуха вне зоны пыльной бури.

180. Полеты пилотируемых аэростатов и СЛА в условиях пыльной бури запрещаются.

36. Полеты в условиях горной местности.

181. Полеты в условиях горной местности и на горных аэродромах выполняются в соответствии с настоящими Правилами и актами видов авиации.

182. При пересечении горного хребта КВС обязан учитывать наличие восходящих и нисходящих воздушных потоков.

183. Выполнение полета по ПВП в ущельях и горных долинах разрешается при условии, что наличие препятствий не потребует от экипажа ВС выполнения маневра с большими значениями крена и тангажа, увеличения тяги двигателя (двигателей) до номинального.

184. В случае, если после взлета невозможно выполнить набор безопасной высоты (эшелона)  полета до установленного рубежа, набор высоты производится над аэродромом по установленной схеме.

185. При полете по ППП снижение ВС ниже нижнего (безопасного) эшелона разрешается выполнять только после пролета установленного рубежа начала снижения при знании экипажем ВС точного его местонахождения.

186. При отсутствии постоянного радиолокационного (технического) контроля или неустойчивой двухсторонней радиосвязи снижение ВС ниже нижнего (безопасного) эшелона с последующим заходом на посадку по установленной схеме разрешается выполнять только после выхода ВС на РТС аэродрома и определения его местонахождения.

37. Полеты над безориентирной местностью и пустыней.

187. При полетах над безориентирной местностью и пустыней экипаж ВС должен учитывать особенности физико-географических, навигационных и метеорологических условий.

188. Экипаж ВС обязан знать расположение характерных ориентиров, высохших озер и русел рек, пригодных для вынужденной посадки.

38. Полеты над водной поверхностью.

190. При полетах над акваторией морей (океанов), других крупных водоемов экмпаж ВС обязан знать береговую черту, расположение и режим работы береговых и островных световых и радиомаяков, порядок использования бортовых радиотехнических и астрономических средств аэронавигации, правила приводнения с парашютом (при их наличии) и вынужденной посадки ВС на воду, а также правила пользования бортовыми индивидуальными и групповыми спасательными плавсредствами.

191. Порядок обеспечения экипажей и пассажиров ВС индивидуальными и групповыми спасательными плавсредствами определяется соответствующими актами видов авиации.

192. На аэродромах, где посадка ВС производится со стороны моря или взлет выполняется в сторону моря, выделяются поисковые и спасательные силы и средства (катера, спасательные команды и т.п.), которые во время полетов должны находиться в готовности к немедленному проведению спасательных работ.

193. Висение вертолета над водной поверхностью производится на высоте не менее одного диаметра НВ.

194. Полеты пилотируемых аэростатов над водной поверхностью выполняются при наличии катера (судна) сопровождения и (или) обеспечения экипажа аэростата индивидуальными спасательными плавсредствами.

195. Полеты ВС в охранных зонах на высотах ниже 2000м над береговыми лежбищами морского зверя запрещаются.

39.  Полеты в полярных районах.

196. При полетах в полярных районах экипаж ВС обязан знать порядок использования бортовых радиотехнических и астрономических средств навигации, учитывать частые изменения метеорологических условий, неустойчивость работы магнитных компасов, режим и особенности работы средств связи и РТО полетов, а также дальность их действия.

197. К выполнению полетных заданий в полярных районах допускаются только специально подготовленные экипажи.…

40. Полеты в условиях сложной орнитологической обстановки.

205. Перед принятием решения на вылет КВС обязан учитывать информацию органа ОВД (управления полетами) об орнитологической обстановке в районе аэродрома и на маршруте полета.

206. Перед выполнением взлета, получив информацию от органа ОВД (управления полетами)  об усложнении орнитологической обстановки, КВС обязан оценить возможность выполнения полета. Взлет в этих условиях производится с включенными фарами.

207. В случае обнаружения на траектории полета ВС птиц, экипаж должен обходить их стороной или пролетать над ними.

208. Пери подходе к аэродрому посадки, после получения информации от органа ОВД (управления полетами) о сложной орнитологической обстановке или при визуальном обнаружении птиц, экипажу необходимо:

- повысить осмотрительность;

- включить фары;

- повысить контроль за параметрами работы двигателя;

- при  необходимости уйти на второй круг.

41. Полеты на малых и предельно малых высотах.

209. Полеты на малых и предельно малых высотах могут выполняться по ПВП, ППП.

210. При полете на малых и предельно малых высотах по ПВП в случае попадания в метеоусловия, не обеспечивающие дальнейшего пилотирования по ПВП, необходимо перейти на пилотирование по ППП, доложить органу ОВД (управления полетами) и занять безопасную высоту полета или нижний (безопасный) эшелон полета.

211. При наборе высоты с ПМВ до заданной высоты (эшелона) полета перевод шкалы давления барометрического высотомера на стандартное давление осуществляется на высоте перехода района аэродрома (аэроузла), района ЕС ОрВД.

42. Полеты в стратосфере.

…

43. Правила полетов ВС при возникновении угрозы безопасности полета, в т.ч. связанной с актом незаконного вмешательства на борту ВС.

213. Экипаж ВС, терпящего бедствие, имеет право пользоваться любыми имеющимися в его распоряжении средствами для привлечения внимания, извещения о своем местонахождении и получения помощи. КВС передает сигналы и сообщения о бедствии согласно приложения № 6 к настоящим Правилам.

214. В случае, когда продолжение полета не обеспечивает безопасности экипажа и пассажиров, КВС имеет право принять решение на выполнение вынужденной посадки, а также на покидание ВС, если экипаж и пассажиры обеспечены индивидуальными средствами спасения.

215. Командир оставляет ВС последним, если иной порядок не определен РЛЭ ВС данного типа.

216. В воздушном пространстве Российской Федерации  все ВС обеспечиваются аварийным оповещением.

217. Экипаж ВС, при акте незаконного вмешательства на его борту, обязан любыми способами попытаться уведомить органа ОВД (управления полетами) об этом, а также о любых отклонениях от текущего плана полета, вызванных этими обстоятельствами. Если ВС оборудовано ответчиком вторичной радиолокации, то установить на ответчике режим «А» и код 7500.

218. При получении от экипажа ВС сигнала «Бедствие» и (или) «ССО» все органы ОВД (управления полетами) обязаны принять необходимые меры по оказанию помощи экипажу, терпящему бедствие.

44. Попадание в метеоусловия, к полетам в которых экипаж ВС не подготовлен.

219. При попадание в метеоусловия, к полетам в которых экипаж не подготовлен, КВС обязан доложить об этом органу ОВД (управления полетами), принять все возможные меры к выходу из них и в зависимости от обстановки продолжить или прекратить выполнение задания.

220. Если при снижении на посадочной прямой экипажем не был установлен необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку или если положение ВС в пространстве относительно заданной траектории полета не обеспечивает безопасной посадки, КВС по достижении ВПР обязан прекратить дальнейшее снижение и перевести ВС в набор высоты.

221. В случае, когда к моменту прибытия ВС погода в районе аэродрома оказалась ниже установленного минимума для выполнения посадки и нет возможности по запасу топлива и состоянию авиационной техники произвести посадку на запасном аэродроме или использовать спасательные средства, руководитель полетов (диспетчер) данного аэродрома обязан принять все возможные меры для обеспечения посадки ВС. Решение на выполнение посадки принимает КВС.

45. ПОТЕРЯ    ОРИЕНТИРОВКИ.

222. Ориентировка считается полностью потерянной, если в результате принятых мер не определено местонахождение ВС.

Ориентировка считается временно потерянной, если в результате принятых мер определено ме6стонахождение ВС.

223. При потере ориентировки КВС обязан:

а) включить сигнал «Бедствие»;

б) передать по радио сигнал «Полюс»;

в) доложить органу ОВД (управления полетами) об остатке топлива и условиях полета;

г) с разрешения органа ОВД (управления полетами) занять наивыгоднейшую высоту для обнаружения ВС наземными радиотехническими средствами и экономического расхода топлива;

д) применить наиболее эффективный в данных условиях (рекомендованный для данного района полетов) способ восстановления ориентировки, согласуя свои действия с органом ОВД (управления полетами);

е) в случаях, когда восстановить ориентировку не удалось, заблаговременно, не допуская полной выработки топлива и до наступления темноты, произвести посадку на любом аэродроме или выбранной с воздуха площадке.

224. При потере ориентировки снижение ниже безопасной высоты (эшелона) полета запрещается.

225. При потере ориентировки вблизи Госграницы Российской Федерации КВС должен немедленно взять курс от Госграницы вглубь территории Российской Федерации.

В приграничной полосе выполнять маневры для восстановления ориентировки запрещается.

226. Для вывода ВС на аэродром посадки может использоваться самолет-лидер.

227. Экипаж пилотируемого аэростата, если не удалось в течение одного часа восстановить потерянную ориентировку, обязан произвести посадку у ближайшего населенного пункта.

Экипаж пилотируемого аэростата при потере ориентировки в приграничной полосе, а также при возможности входа в запретную зону обязан произвести посадку немедленно.

46. Вынужденная посадка вне аэродрома.

228. В случае крайней необходимости при невозможности продолжения полета КВС имеет право принять решение о выполнении вынужденной посадки вне аэродрома. Приняв такое решение, он обязан по возможности сообщить органу ОВД (управления полетами) о предполагаемых месте и времени посадки.

О предстоящей вынужденной посадке вне аэродрома КВС предупреждает всех членов экипажа и информирует пассажиров.

229. В случае вынужденной посадки ВС КВС руководит действиями лиц, находящихся на борту ВС, до передачи своих полномочий представителям службы поиска и спасения.

230. Вылет с места вынужденной посадки после устранения неисправностей на ВС осуществляется с разрешения соответствующего органа ЕС ОрВД, а при отсутствии с ним связи и в случаях, не терпящих отлагательства по причинам безопасности, - по решению КВС.

231. Вынужденная посадка гидросамолета в море производится как можно ближе к берегу или кораблю (судну).

Вынужденная посадка гидросамолета в море ночью, когда невозможно определить состояние водной поверхности, скорость и направление ветра, производится, если возможно, по лунной дорожке с применением бортового светотехнического оборудования. Для обнаружения гидросамолета, совершившего вынужденную посадку в море ночью, аэронавигационные и проблесковые огни после посадки остаются включенными.

47. Отказ систем (агрегатов) ВС, приводящий к необходимости изменения плана полета, в т. ч. к вынужденной посадке.

232. При отказе систем (агрегатов ) ВС, вызывающих необходимость изменения плана полета, в т.ч. к вынужденной посадке, КВС обязан:

а) при полете по ПВП произвести посадку на ближайшем аэродроме или вне аэродрома;

б) при полете по ППП по возможности перейти на полет по ПВП, а когда нет уверенности в безопасности такого перехода, необходимо следовать в район, где возможен переход на полет по ПВП, или следовать указаниям органа ОВД (управления полетами).

48. Отказ бортовых или наземных систем (средств) радиосвязи.

233. Радиосвязь считается потерянной, если в течение 5 минут при использовании всех имеющихся каналов радиосвязи на неоднократные вызовы по каждому из них экипаж или органа ОВД (управления полетами) не отвечает.

234. При потере радиосвязи КВС обязан включить сигнал «Бедствие» и, используя все имеющиеся средства, принять меры к восстановлению связи с органом ОВД (управления полетами) непосредственно или через другие ВС. В таких случаях, при необходимости, может использоваться аварийная частота 121.5 мГц.

235. При потере радиосвязи экипаж ВС во всех случаях обязан продолжать передачу установленных докладов о своем местонахождении, действиях, условиях полета, используя для приема команд все имеющиеся на ВС радиосредства.

236. При потере радиосвязи непосредственно после взлета КВС обязан произвести заход по установленной схеме и выполнить посадку на аэродроме вылета.

237. В случаях, когда произвести посадку на аэродроме вылета после взлета не представляется возможным (по метеорологическим условиям или если масса ВС превышает посадочную и нет условий для слива топлива и др.), КВС имеет право:

а) следовать на аэродром назначения в соответствии с условиями, выданными органом ОВД (управления полетами);

б) следовать на запасной аэродром на эшелоне, заданном органом ОВД (управления полетами) или на ближайшем нижнем эшелоне (в соответствии с правилами вертикального эшелонирования), но не ниже нижнего (безопасного) эшелона. В случае, когда полет выполняется на нижнем (безопасном) эшелоне, на запасной аэродром необходимо следовать на ближайшем верхнем эшелоне.

238. При потере радиосвязи на этапе набора высоты до заданного эшелона (высоты) КВС имеет право произвести посадку на аэродроме вылета по установленной схеме снижения и захода на посадку. При невозможности посадки на аэродроме вылета КВС принимает решение о следовании на аэродром назначения или на запасной аэродром в соответствии с пунктом 237 настоящих Правил.

239. При потере радиосвязи после набора заданного органом ОВД (управления полетами)  эшелона (высоты), полет на аэродром назначения или на расположенный по пути следования запасной аэродром выполняется на этом эшелоне (высоте), а возвращение на аэродром вылета -  на ближайшем нижнем эшелоне. В случае, когда полет выполняется на нижнем (безопасном) эшелоне, на аэродром вылета необходимо следовать на ближайшем верхнем эшелоне.

240. При потере радиосвязи на этапе снижения КВС обязан занять установленный ранее органом ОВД (управления полетами)  эшелон (высоту) и выполнить полет на аэродром посадки на этом эшелоне (высоте) с последующим заходом на посадку по установленной схеме. При невозможности произвести посадку на аэродроме назначения КВС имеет право принять решение о следовании на запасной аэродром на нижнем (безопасном) эшелоне или на специально установленных для полетов без радиосвязи эшелонах 4200 (4500) или 7200 (7500) в зависимости от направления полета.

241. В случаях, когда радиосвязь была потеряна при выполнении полета на высоте ниже нижнего (безопасного) эшелона, полет выполняется на установленной ранее органом ОВД (управления полетами)  высоте.

242. Возвращение на аэродром вылета необходимо выполнять по тому же маршруту, по которому выполнялся полет до потери радиосвязи, за исключением случаев, когда вход в район аэродрома  (аэроузла) осуществляется по коридорам, не совпадающим с коридорами выхода. В этом случае экипаж ВС должен выполнять полет в соответствии с документами АНИ.

243. Снижение и заход на посадку на основном или запасном аэродроме при потере радиосвязи КВС обязан производить в соответствии с данными, указанными в документах АНИ, с соблюдением максимальной осмотрительности. При отсутствии таких данных АНИ для запасного аэродрома, снижение для захода на посадку разрешается производить от траверза приводной радиостанции запасного аэродрома.

244. Если радиосвязь потеряна при полете по ПВП под облаками, КВС по возможности не должен входить в облака.

245. При полете без радиосвязи ночью местонахождение ВС экипаж должен, по возможности, обозначать периодическим включением посадочных фар или миганием бортовых огней.

246. Полет пилотируемого аэростата или неустойчивой радиосвязи в течение одного часа и невозможности её восстановления должен быть прекращен с выполнением посадки на выбранную площадку.

49. Отказ радиолокационных средств в районе ОВД, РТС на аэродроме посадки.

247. При получении сообщения от органа ОВД (управления полетами) об отказе р/локационных средств в районе ОВД  КВС, выполняющий полет в данном районе, обязан:

а) при полете по ППП – продолжать полет, соблюдая заданные высоту (эшелон) и скорость;

б) при полете по ПВП – усилить осмотрительность;

в) следить за воздушной обстановкой по радиообмену ВС и органа ОВД (управления полетами).

248. При отказе средств РТО посадки на аэродроме и невозможности по метеорологическим условиям визуальной посадки КВС обязан уйти на второй круг (выполнить процедуру прерванного захода на посадку) и следовать на запасной аэродром. При невозможности ухода на запасной аэродром по причине недостатка топлива или неисправности авиационной техники КВС действует в соответствии с актами видов авиации.

50. Внезапное ухудшение состояния здоровья или ранение членов экипажа (пассажиров)

249. В случае внезапного ухудшения здоровья (ранения) члена экипажа или пассажира КВС обязан организовать оказание ему возможной медицинской помощи и в зависимости от обстановки принять решение о продолжении или прекращении выполнения задания.

Обязанности выбывшего члена экипажа по указанию КВС выполняет другой член экипажа.

250. Порядок действий экипажа ВС при внезапном ухудшении состояния здоровья или ранения КВС, когда он не может продолжать выполнение своих функциональных обязанностей, определяется соответствующими актами видов авиации.

251. Порядок действий экипажей и органов ОВД (управления полетами) при возникновении особых случаев в полете, не указанных в настоящих Правилах определяется соответствующими актами видов авиации и РЛЭ ВС данного типа.

51. Правила действий ВС-перехватчика и ВС-нарушителя.

252. К ВС-нарушителям относятся ВС, допустившие нарушение ИВП РФ в соответствии с перечнем нарушений, указанных в пункте 76 ФП ИВП РФ.

253. При нарушении ИВП РФ  командиру ВС-нарушителя необходимо:

а) немедленно выполнить указания перехватчика, подтверждая принятие сигналов-команд соответствующими сигналами-ответами согласно приложению №7 К настоящим Правилам;

б) оповестить о перехвате орган ОВД (управления полетами), осуществляющий обслуживание (управление) полета данного ВС;

в) попытаться установить радиосвязь с перехватчиком или соответствующим органом ВВС и ПВО, осуществляющим управление перехватом, передачей общего вызова на аварийной частоте 121.5мГц, и если связь не установлена, дублировать свой вызов на частоте 243 мГц, сообщая свой бортовой номер (позывной), местонахождение ВС, а также характер полета;

г) если ВС оборудовано ответчиком вторичной р/локации, то при отсутствии других указаний органа ОВД (управления полетами),  осуществляющего обслуживание (управление) полета данного ВС, установить на ответчике режим «А» и код 7700.

254. Если невозможно установить связь с перехватчиком на общепонятном языке, необходимо предпринять попытку передать основную информацию и подтвердить принятие указаний путем использования следующих фраз на английском языке:

- Вас понял, выполняю (WILCO);

- Выполнить не могу (CAN NOT);

- Повторите Ваше указание (RЕРЕАТ);

- Потерял ориентировку (AM LOST);

- Терплю бедствие (MAYDAY);

- Захвачен (HIJACK);

- Требую совершить посадку (LAND);

- Требую снизится (DESCEND).

255. Во время выполнения перехвата ВС-нарушителя орган ВВС и ПВО, осуществляющий управление перехватом, и экипаж ВС-перехватчика должны предпринять попытку установить двустороннюю радиосвязь на общепонятном языке с экипажем перехватываемого ВС на аварийной частоте 121.5мГц.

256. Если радиосвязь на общепонятном языке установить невозможно, экипаж перехватчика использует следующие фразы на английском языке:

- Следуйте за мной (FOLLOW);

- Снижайтесь для выполнения посадки (DESCEND);

- Садитесь на этот аэродром (YOU LAND);

- Следуйте своим курсом (PROCEED).

257. Если указания, полученные по радио из каких-либо источников, противоречат сигналам-командам, передаваемым экипажем перехватчика визуально, экипаж перехватываемого ВС должен немедленно запросить разъяснения, продолжая одновременно выполнять сигналы-команды перехватчика.

258. Если указания, полученные экипажем перехватываемого ВС по радио из каких-либо источников, противоречат указаниям, передаваемым экипажем перехватчика по радио, экипажем перехватываемого ВС должен немедленно запросить разъяснения, в то же время продолжая выполнять указания, передаваемые по радио экипажем перехватчика.

259. Конечными целями перехвата ВС могут быть:

а) опознавание ВС;

б) оказание помощи экипажу ВС в выходе на линию заданного пути;

в) вывод ВС за пределы воздушного пространства РФ;

г) направление ВС в сторону от Госграницы, запретной зоны или зоны ограничения полетов;

д) принуждение к посадке на аэродром (или площадку), пригодный для безопасной посадки ВС данного типа.

260. Осуществлять учебные перехваты гражданских ВС, а также других ВС, не предусмотренных для этих целей в задании на полет, запрещается.

52. ОБЩИЕ ПРАВИЛА радиосвязи между экипажем ВС и органом ОВД (управления полетами).

261. Органам ОВД (управления полетами) запрещается запрашивать по радио экипажи государственных и экспериментальных ВС, а также экипажи гражданских ВС, выполняющих литерные полеты, а экипажам – сообщать открытым текстом о маршруте и цели полета, аэродромах вылета и посадки, фамилии, должности, воинские звания членов экипажа и пассажиров, типы и количество ВС в группе.

262. Органам ОВД (управления полетами) запрещается передавать на борт ВС какие-либо сообщения во время взлета, на конечном этапе захода на посадку или во время пробега при посадке, за исключением случаев, обусловленных соображениями безопасности.

263. КВС изменять во время полета свой позывной запрещается. Когда существует вероятность возникновения недоразумения вследствие использования аналогичных позывных, орган ОВД (управления полетами) может указать КВС временно изменить свой позывной.

264. КВС терпящего бедствие имеет право вводить режим молчания для всех наземных и бортовых связных радиостанций, работающих на частоте его радиообмена с органом ОВД (управления полетами).

265. Экипажи ВС обязаны воздерживаться от ведения радиообмена на частоте, на которой ведет радиообмен ВС, терпящего бедствие.

266. Экипаж ВС обязан информировать соответствующий орган ОВД (управления полетами) о необходимости перехода с одной частоты на другую.

-----------------------------------------------------------------

По вопросам дополнительной штурманской подготовки, заблаговременной и предварительной подготовки к маршрутным полетам и перелетам, вопросам приобретения маршрутных карт, аэронавигационной информации, а также оказания помощи в составлении Инструкции по производству полетов на аэродроме ФЛА и прочим подобным вопросам обращаться к штурману ФЛА

Сухареву Евгению Александровичу.

Тлф. : (095) 490 4098  ФЛА;  (095) 491 3893    ЦКП РОСТО.

Приложение № 1

к Правилам (п. 13, 22, 69, 75)

Единая методика расчета высот (эшелонов) полета воздушного судна.

- Расчет безопасной высоты круга полетов над аэродромом:

НБ кр.= Н ист.+ (Нрел. +(Н преп – (Нt,  где:

- Н ист. - установленное значение истинной высоты полета над наивысшим препятствием (запас высоты над препятствием) в полосе шириной 10км (по 5км в обе стороны от оси маршрута полета по кругу) (100м – при полетах по ПВП и 200м – при полетах по ППП);

- (Нрел – значение превышения наивысшей точки рельефа местности над низшим порогом ВПП в полосе шириной 10км (по 5км в обе стороны от оси маршрута полета по кругу);

- (Н преп – максимальное значение превышения препятствий (естественные и искусственные) над наивысшей точкой рельефа местности в полосе шириной 10км (по 5км в обе стороны от оси маршрута полета по кругу, округленное до 10м в сторону увеличения);

- (Нt – значение методической  температурной поправки высотомера, которое учитывается при расчете на навигационной линейке или определяется по формуле:

(Нt=(tо-15):300хНиспр , где Ниспр=Нист+(Нрел+Нпреп., tо- температура воздуха на аэродроме.

При установлении высоты полета по кругу расчет (Нt должен выполняться по минимальной температуре воздуха на аэродроме, отмеченной за период многолетних наблюдений.

2. Расчет безопасной высоты полета (высоты перехода) в районе аэродрома в радиусе не более 50км от КТА (районе аэроузла):

НБ(перех) р-на аэр.= Н ист.+ (Нрел. +(Н преп – (Нt, где:

- Н ист. - установленное значение истинной высоты полета над наивысшим препятствием (запас высоты над препятствием) в районе аэродрома в радиусе не более 50км от КТА (300м);

- (Нрел – значение превышения наивысшей точки рельефа местности над низшим порогом ВПП в в районе аэродрома в радиусе не более 50км от КТА (300м);

- (Н преп – максимальное значение превышения препятствий (естественные и искусственные) над наивысшей точкой рельефа местности в районе аэродрома в радиусе не более 50км, округляемое до 10м в сторону увеличения);

- (Нt – значение методической  температурной поправки высотомера, которое учитывается при расчете на навигационной линейке или определяется по формуле согласно пункту 1 настоящей Методики. При установлении безопасной высоты полета в районе аэродрома расчет (Нt выполняться по минимальной температуре воздуха на аэродроме, отмеченной за период многолетних наблюдений.

Безопасная высота полета в районе аэроузла устанавливается по наибольшему значению безопасной высоты полета в районах аэродромов, входящих в аэроузел.

Высота перехода в районе аэродрома устанавливается не ниже безопасной высоты полета в районе аэродрома в радиусе не более 50км от КТА, а в районе аэроузла – не ниже безопасной высоты полета района аэроузла.

3. Расчет безопасной высоты полета ниже нижнего (безопасного) эшелона:

НБ ниж. (без) эш.= Н ист.+ Нрел. +(Н преп – (Нt,  где:

- Н ист. - установленное значение истинной высоты полета над наивысшим препятствием (запас высоты над препятствием) при полетах ниже нижнего эшелона по ПВП, ППП (100м, 200м, 300м, 600м в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил);

- Нрел – значение абсолютной высоты наивысшей точки рельефа местности на участке маршрута (МВЛ) в пределах их ширины при полетах по ПВП, а при полетах по ППП – в полосе шириной 50км (по 25км в обе стороны от оси маршрута или МВЛ);

- (Н преп – максимальное значение превышения препятствий (естественные и искусственные) над наивысшей точкой рельефа местности на участке маршрута (МВЛ) в пределах полосы учета Нрел;

- (Нt – значение методической  температурной поправки высотомера, которое учитывается при расчете на навигационной линейке или определяется по формуле согласно пункту 1 настоящей Методике, при условии что tо- температура воздуха у земли в точке минимального давления, а

Ниспр=Нист+(Нрел+Нпреп.

4. Расчет нижнего (безопасного) эшелона полета:

Н ниж. (без) эш. > Н ист.+ Нрел. +(Нпреп + (760–Рмин.прив)х11 - (Нt,  где:

- Нист. - установленное значение истинной высоты полета над наивысшим препятствием (запас высоты над препятствием) (600м);

- Нрел – значение абсолютной высоты наивысшей точки рельефа местности в пределах:

- ширины маршрута (участка маршрута), ВТ при полете по ПВП;

-     полосы шириной 50км (по 25км от оси маршрута, ВТ) при полете по ППП;

- (Нпреп – максимальное значение превышения препятствий (естественные и искусственные) над наивысшей точкой рельефа местности в пределах полосы учета Нрел;

- Рмин.прив – значение минимального  атмосферного давления по маршруту (участку маршрута), ВТ за пределами района аэродрома (аэроузла), приведенное к уровню моря и времени полета с учетом барометрической тенденции;

- (Нt – значение методической  температурной поправки высотомера, которое учитывается при расчете на навигационной линейке или определяется по формуле согласно пункту 1 настоящей Методике, при условии что tо- температура воздуха у земли в наивысшей точке рельефа местности, а

Ниспр=Нист+Нрел+(Нпреп.+(760 - Рмин.прив)х11.

5. Расчет нижнего (безопасного) эшелона (эшелона перехода) района аэродрома в радиусе не более 50км от КТА (района аэроузла):

Н ниж. (без) эш. (эш..перех) р-на аэр. > Н перех р-на аэр.+ 300 + Нрел.,  где:

- Н перех р-на аэр  - значение высоты перехода в районе аэродрома в радиусе не более 50км от КТА;

- 300 – установленное минимальное значение величины переходного слоя;

Расчет выполняется исходя из условий, что атмосферное давление аэродрома, приведенное к уровню моря, равняется стандартному.

При значении давления аэродрома, приведенное к уровню моря меньше стандартного на величину не более чем 27 мм рт ст в качестве нижнего (безопасного) эшелона устанавливается следующий верхний эшелон, а более чем 27мм рт ст – очередной верхний эшелон и т.д.

Нижний (безопасный) эшелон (эшелон перехода) района аэроузла устанавливается не ниже наибольшего значения нижнего (безопасного) эшелона (эшелона перехода) районов аэродромов, входящих в аэроузел.

6. Расчет нижнего (безопасного) эшелона (эшелона перехода) в районе ЕС ОрВД :

Н ниж. (без) эш. (эш..перех) р-на ЕС ОрВД . > Н перех р-на ЕС ОрВД + 600, где

- Н перех р-на ЕС ОрВД  - значение высоты перехода в пределах района ЕС ОрВД (установленного участка района ЕС ОрВД);

- 600 - установленное значение, состоящее из величины переходного слоя (300м) и минимального интервала вертикального эшелонирования (300м);

Расчет выполняется исходя из условий, что атмосферное давление в пределах района ЕС ОрВД (установленного участка района ЕС ОрВД), приведенное к уровню моря, равняется стандартному.

При значении давления в районе ЕС ОрВД (установленного участка района ЕС ОрВД), приведенного к уровню моря меньше стандартного на величину не более чем 27 мм рт ст в качестве нижнего (безопасного) эшелона устанавливается следующий верхний эшелон, а более чем 27мм рт ст – очередной верхний эшелон и т.д.

7. Ррасчет высоты перехода района ЕС ОрВД (установленного участка района ЕС ОрВД)

Н .перех р-на ЕС ОрВД (участка района ЕС ОрВД) .= Нист + Нрел + (Нпреп. – (Нt , где

- Нист. - установленное значение истинной высоты полета над наивысшим препятствием (запас высоты над препятствием) в пределах  района ЕС ОрВД (установленного участка района ЕС ОрВД)(600м);

- Нрел – значение абсолютной высоты наивысшей точки рельефа местности в пределах района ЕС ОрВД (установленного участка района ЕС ОрВД)(600м);

- (Нпреп – максимальное значение превышения препятствий (естественные и искусственные) над наивысшей точкой рельефа местности в пределах района ЕС ОрВД (установленного участка района ЕС ОрВД);

- (Нt – значение методической  температурной поправки высотомера, которое учитывается при расчете на навигационной линейке или определяется по формуле согласно пункту 1 настоящей Методике, при условии что tо- минимальная температура воздуха у земли в наивысшей точке рельефа местности в пределах  района ЕС ОрВД (установленного участка района ЕС ОрВД), отмеченная за период многолетних наблюдений, а Ниспр=Нист+Нрел+(Нпреп.

# Приложение № 2

к Правилам (п. 30)

## СХЕМА

вертикального эшелонирования воздушных судов в воздушном пространстве                  Российской Федерации.

| 359( | 000( |
| --- | --- |
| 15100 |  |
|  | 14100 |
| 13100 |  |
|  | 12100 |
| 11600 |  |
|  | 11100 |
| 10600 |  |
|  | 10100 |
| 9600 |  |
|  | 9100 |
| 8600 |  |
|  | 8100 |
| 7800 |  |
|  | 7500 |
| 7200 |  |
|  | 6900 |
| 6600 |  |
|  | 6300 |
| 6000 |  |
|  | 5700 |
| 5400 |  |
|  | 5100 |
| 4800 |  |
|  | 4500 |
| 4200 |  |
|  | 3900 |
| 3600 |  |
|  | 3300 |
| 3000 |  |
|  | 2700 |
| 2400 |  |
|  | 2100 |
| 1800 |  |
|  | 1500 |
| 1200 |  |
|  | 900 |
| 180( | 179( |

# Приложение № 3

к Правилам (п. 49, 66, 143)

## СИГНАЛЫ

## ДЛЯ АЭРОДРОМНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Световые сигналы и сигналы, передаваемые органом ОВД (управления полетами) с помощью сигнальных ракет.

| Цвет огней | Для воздушных судов в полете | Для воздушных судов на земле |
| --- | --- | --- |
| Зеленый постоянного свечения | Посадка разрешена | Взлет разрешен |
| Красный постоянного свечения | Уступите дорогу другим воздушным судам | Стоп |
| Серия зеленых вспышек | Вернитесь для посадки | Руление разрешено |
| Серия красных вспышек | Аэродром непригоден, посадка не разрешается | Руление в обход используемой посадочной полосы |
| Серия белых вспышек | Выполняйте посадку на этом аэродроме и следуйте к перрону (разрешение на посадку и руление будет дано позже) | Возвращайтесь к месту старта на аэродроме. |
| Красная ракета | Независимо от любых предыдущих указаний, посадка в настоящее время запрещается |  |

2. подтверждение принятия сигналов экипажем воздушного судна.

В полете:

а) днем – покачиванием крыльев (этот сигнал не подается на участке между третьим и четвертым разворотами и на посадочной прямой);

б) ночью – двукратным миганием посадочных фар или, если они не установлены, двукратным включением и выключением аэронавигационных огней.

На земле:

а) днем – движением элеронов или руля направления;

б) ночью – двукратным миганием посадочных фар или, если они не установлены, двукратным включением и выключением аэронавигационных огней.

3. Наземные визуальные сигналы.

Запрещение посадки:

Горизонтальное квадратное сигнальное полотнище красного цвета с желтыми диагоналями означает, что посадка запрещена и, что запрещение может быть продлено.

Необходимость соблюдения особой осторожности при заходе на посадку или посадке:

Горизонтальное квадратное сигнальное полотнище красного цвета с одной желтой диагональю означает, что в связи с неудовлетворительным состоянием площади маневрирования, или по какой-либо другой причине необходимо соблюдать особую осторожность при заходе на посадку или посадке.

Использование ВПП и РД:

Горизонтальный знак в виде гантели белого цвета выкладываемый на сигнальной площадке означает, что ВС следует произвести посадку, взлет и руление только на ВПП и РД.

Горизонтальный знак в виде гантели белого цвета с вертикальной полосой, проведенной в каждой круглой части знака, означает, что ВС следует выполнять посадку и взлет только на ВПП, а выполнение других маневров не ограничивается только пределами ВПП и РД.

Движение ВС по ВПП и РД закрыто:

Горизонтальные знаки в виде крестов одного контрастного цвета, желтого или белого, выкладываемые на ВПП и РД или на их частях, обозначает зону, запрещенную для движения ВС.

Направление посадки и взлета:

Горизонтальное белое или оранжевое посадочное «Т» указывает направление посадки и взлета ВС, которые выполняются параллельно продольной части буквы «Т» и в сторону ее поперечной части.  При использовании посадочного «Т» в ночное время оно освещается или окаймляется белыми огнями.

Сочетание из двух цифр, выкладываемых вертикально на КДП или около него, указывает ВС, находящемуся на площади маневрирования, направление взлета, выражаемое в десятках градусов, округленных до ближайших 10( магнитного компаса.

Правый круг полетов:

Знак яркого цвета в форме стрелы, изогнутой вправо, означает, что перед посадкой и после взлета ВС должно выполнять развороты вправо.

Орган ОВД (управления полетами):

Вертикально расположенная на желтом фоне черная буква «С» обозначает местоположение органа ОВД (управления полетами).

Выполняются полеты планеров:

Знак в виде двойного креста белого цвета означает, что аэродром используется для полетов планеров, и что такие полеты выполняются в настоящее время.

Примечание:

Наземные визуальные сигналы выкладываются на сигнальной площадке, которая представляет собой ровную горизонтальную поверхность в форме квадрата со стороной не менее 9м. Сигнальную площадку следует располагать таким образом, чтобы с высоты 300м она была видна со всех направлений под углом более 10( над горизонтом. Цвет сигнальной площадки должен контрастировать с цветом используемых сигнальных знаков, и она должна быть обведена белой полосой шириной не менее 0,3м.

Приложение № 4

к Правилам (п 78)

##### СХЕМА

Полета воздушных судов в зонах ожидания.

###### Приложение № 5

к правилам (п. 49, 66, 143)

Сигналы, регулирующие движение воздушных судов на земле.

1. Сигналы подаваемые сигнальщиком командиру воздушного судна.

|  | «Рулите согласно подаваемым сигналам». Покачивание вправо и влево поднятой вверх правой рукой. Левая рука опущена вниз. |  | «Рулите прямо на меня». Руки подняты над головой ладонями внутрь. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Рулите к следующему сигнальщику». Одна рука опущена, другая движется поперек туловища, указывая направление, где находится следующий сигнальщик. |  | «Рулите вперед». Руки подняты и слегка разведены в стороны, ладонями обра-щены назад. В этом положе-нии руками выполняются повторяющиеся движения вверх и назад с сохранени-ем положения локтей на уровне плеч. |
|  | «Разворачивайтесь влево». Правая рука опуще-на вниз, а левая совершает качание вверх и назад. Скорость качания руки указывает темп разворота. |  | «Разворачивайтесь вправо». Левая рука опуще-на вниз, а правая совершает качание вверх и назад. Скорость движения руки указывает темп разворота. |
|  | «Стоп». Вытянутые вверх над головой руки совершают повторные движения, скре-щиваясь и вновь расходясь (скорость движения рук ука-зывает на срочность оста-новки; быстрое движение рук означает, что остановка должна быть немедленной). |  | «Включить тормоза». Согнуть перед грудью руку в локте с вытянутыми пальца-ми и сжать кисть руки в кулак. «Отпустить тормоза». Согнуть руку в локте перед грудью со сжатой в кулак кистью, разжать кулак и развести пальцы. |
|  | «Колодки установлены под колеса». Руки опущены вниз ладонями внутрь, выполняется несколько движений обеими руками вверх в стороны и вниз. |  | «Колодки убраны из-под колес». Руки опущены вниз ладонями наружу, выполняется несколько движений обеими руками в стороны. |
|  | «Запустить двигатели». Производятся дуговые дви-жения правой рукой на уров-не головы, левая рука подня-та над головой с разогнуты-ми пальцами, число которых соответствует номеру запускаемого двигателя. |  | «Выключить двигатели». Скрещивание рук, поднятых над головой. |
|  | «Выруливать (буксировать) разрешая» Прикладывание правой руки к головному убору с последу-ющим вытягиванием левой руки в сторону руления (буксировки). |  | «Уменьшить скорость» Руки опущены вниз и обра-щены ладонями к земле, выполняется несколько движений вверх-вниз. |
|  | «Уменьшить обороты двигателя (двигателей)» Руки опущены вниз и обращены ладонями к земле, правая или левая рука совершает движение вверх-вниз. Движение левой руки указывает, что нужно снизить обороты правого двигателя, движение правой – левого двигат. |  | «Двигаться назад» Руки опущены вниз и обращены ладонями вперед, повторные движения вверх до уровня плеч и обратно вниз. |
|  | «Развороты в движении назад» а). Разворачивайтесь хвостом влево: правая рука направлена под углом вниз, а левая поднята вверх над головой и совершает повторные движения из вертикального положения в горизонтальное вперед. |  | «Развороты в движении назад» б). Разворачивайтесь хвостом вправо: левая рука направлена под углом вниз, а правая подня-та вверх над головой и совер-шает повторные движения из вертикального положения в горизонтальное вперед. |
|  | «Путь свободен» Правая рука согнута в локте и направлена вверх. Кисть сжата в кулак, большой палец вытянут вверх. |  |  |

2. Дополнительные сигналы командиру вертолета в режиме висения.

|  |  | «Парение (зависание)» Руки на уровне плеч вытянуты горизонтально в стороны ладонями вниз. |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Подняться выше» Руки на уровне плеч, вытянутые гори-зонтально в стороны ладонями вверх, совершают повторные движения вверх-вниз. Возрас-тание скорости подъема указы-вается увеличением скорости движения рук вверх. |
|  |  | «Опуститься ниже» Руки на уровне плеч, вытянутые горизонтально в стороны ладонями вниз. Увеличение скорости снижения указывается увеличением скорости движения рук вниз. |
|  |  | «Двигаться горизонтально» Соответствующая рука вытянута горизонтально в направлении движения. Другая рука совершает повторные движения перед корпусом тела на уровне груди в сторону вытянутой горизонтальной руки. |
|  |  | «Приземлиться» Руки опущены вниз и скрещены. |

# Приложение № 6

к Правилам (п.213)

Порядок передачи сигнала и сообщения о бедствии.

1. Передача сигнала БЕДСТВИЯ.

| Радиотелефоном | радиотелеграфом |
| --- | --- |
| «Терплю бедствие» – 3 раза («MAYDAY» при международных перелетах) | «SOS» (…_ _ _ …) – 3 раза |
| «Я» – 1 раз | Сочетание «ДЕ» 1раз |
| Позывной экипажа ВС, терпящего бедствие, 3 раза | Позывной экипажа ВС, терпящего бедствие, 3 раза |

Сигнал бедствия должен повторяться с короткими интервалами до тех пор, пока не будет получено подтверждение о его приеме. Если позволяют условия, то непосредственно за сигналом бедствия должно быть передано сообщение о бедствии.

2. Передача сообщений о бедствии.

| Радиотелефоном | Радиотелеграфом |
| --- | --- |
| в первую очередь |
| «Терплю бедствие» – 3 раза («MAYDAY» при международных перелетах) | «SOS» (…_ _ _ …) – 3 раза |
| «Я» – 1 раз | Сочетание «ДЕ» 1раз; При международных перелетах – «THIS IS» |
| Позывной экипажа ВС, терпящего бедствие, 3 раза | Позывной экипажа ВС, терпящего бедствие, 3 раза |
| Координаты места бедствия – 3 раза | Координаты места бедствия – 3 раза |
| Если позволяет обстановка |
| Курс полета | Курс полета |
| Скорость полета | Скорость полета |
| Высота полета | Высота полета |
| Характер бедствия и требующаяся помощь | Характер бедствия и требующаяся помощь |
| Решение командира экипажа и другие сведения, которые будут способствовать поиску и спасению. | Решение командира экипажа и другие сведения, которые будут способствовать поиску и спасению. |
| Время московское (по Гринвичу при международных перелетах) | Время московское (по Гринвичу при международных перелетах) |

3. Передача сообщения, если опасность миновала.

| Радиотелефоном | радиотелеграфом |
| --- | --- |
| Позывной экипажа ВС, терпящего бедствие, 2 раза | Позывной экипажа ВС, терпящего бедствие, 2 раза |
| Позывной радиостанции, с которой ведется связь, 2 раза | Позывной радиостанции, с которой ведется связь, 2 раза |
| Слова «Опасность миновала» – 2 раза | Слова «Опасность миновала» – 2 раза |
| Слово «Приём»- 1 раз | Слово «Приём»- 1 раз |

4. Передача сообщения после вынужденной посадки (приводнения).

При работе с аварийно-спасательными УКВ-радиостанциями экипаж ВС, потерпевшего бедствие, должен сразу же после посадки включить радиостанцию в режим передачи с тональной посылкой (режим «Маяк») для обеспечения пеленгации спутниковой системой «КОСПАС-САРСАТ». В этом режиме работать в течение 3-х часов, после чего перейти в режим приема.

При наличии у экипажа ВС, потерпевшего бедствие, автоматического радиомаяка «Комар», сразу же после приземления с парашютом работа его передатчика проверяется прослушиванием тональных посылок. В этом режиме работа передатчика продолжается в течение 3-х часов. После этого приемопередатчик извлечь из надувного баллона радиомаяка, установить антенну и включить режим приема.

В дальнейшем в начале каждого часа первых суток после приземления производится трехкратная передача сообщения о бедствии с переходом после каждой передачи на 3 минуты в режим приема, остальное время радиостанция должна находиться в режиме приема. В последующие сутки в начале каждого часа производится трехкратная передача сообщения о бедствии с переходом после каждой передачи на три минуты в режим приема, на остальное время радиостанция выключается.

Сообщение о бедствии. Передаваемое после приземления, аналогично сообщению, которое передается в воздухе.

# Приложение № 7

к Правилам (п.253)

## Перечень

сигналов воздушного судна-перехватчика и воздушного судна-нарушителя.

1. Сигналы-команды, подаваемые ВС-перехватчиком, и сигналы ответы ВС-нарушителя.

| Серия сигналов | Сигналы-команды ВС-перехватчика | Сигналы-ответы ВС-нарушителя |
| --- | --- | --- |
|  | Значение сигнала-команды | Действия экипажа ВС-перехватчика | Значение сигнала-ответа | Действия экипажа ВС-нарушителя |
| Первая | Вы перехвачены, следуйте за мной | Самолеты и вертолеты Днем – находясь немного выше впереди и, как правило, слева от перехватываемого ВС, покачивает с крыла на крыло (создавая поочередно левый и правый крены). После получения подтверждения принятия сигнала выполняет медленный горизонтальный разворот, как правило, влево с занятием необходимого курса следования. Ночью – те же действия, что и днем, и дополнительно мигание аэронавигационными огнями и посадочными фарами с неравными интервалами. | Вас понял, выполняю. | Самолеты Днем – покачивание с крыла на крыло и следование за перехватывающим ВС. Вертолеты Днем – полет с выполнением поочередно левого и правого кренов, мигание аэронавигационными огнями и посадочными фарами с неравномерными интервалами и следование за перехватывающим ВС. Самолеты Ночью - те же действия, что и днем, и дополнительно мигание аэронавигацион-ными огнями и посадочными фарами с неравными интервалами. Вертолеты Ночью – полет с выполнением поочередно левого и правого кренов, мигание аэронавигационными огнями и посадочными фарами с неравномерными интервалами и следование за перехватывающим ВС. |

Примечание к первой серии сигналов:

- В зависимости от метеорологических условий или препятствий на местности перехватывающее ВС может занять положение немного выше впереди справа от перехватываемого ВС с последующим разворотом вправо и занятием необходимого курса следования.

- Если перехватываемое ВС не успевает следовать за перехватывающим ВС, то перехватчик выполняет ряд маневров по схеме 2х180( , покачивает с крыла на крыло (создавая поочередно левый и правый крены) каждый раз, когда пролетает мимо перехватываемого ВС.

| Вторая | Ваш путь свободен. Можете выполнять полет по плану. | Самолеты и вертолеты Днем и ночью – энергичный маневр ухода от перехватываемого ВС, включающий разворот на 90( и более, с набором высоты без пересечения курса следования перехватываемого ВС. | Вас понял, выполняю. | Самолеты Днем и ночью – покачивание с крыла на крыло. Вертолеты Днем и ночью – полет с поочередным выполнением левого и правого кренов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Третья | Производите посадку на этом аэродроме | Самолеты и вертолеты Днем – полет по кругу над аэродромом , выпуск шасси и пролет над ВПП в направлении посадки или, если перехватываемым ВС является вертолет, пролет над аэродромом (вертолетной посадочной площадкой). Ночью – те же действия, что и днем, и дополнительно – включение и непрерывное горение посадочных фар. | Вас понял, выполняю. | Самолеты Днем – выпуск шасси, следование за перехватчиком и, если после пролета над ВПП посадка представляется безопасной, заход на посадку и выполнение посадки. Вертолеты Днем – следование за перехватчиком и выполнение посадки с включением и непрерывным горением посадочных фар. Самолеты Ночью - те же действия, что и днем, и дополнительно – включение и непрерывное горение посадочных фар. Вертолеты Ночью – следование за перехватчиком и выполнение посадки с включением и непрерывным горением посадочных фар. |

2. Сигналы-ответы ВС-перехватчика и сигналы-команды ВС-нарушителя.

| Серия сигналов | Сигналы-ответы ВС-нарушителя | Сигналы-команды ВС - перехватчика |
| --- | --- | --- |
|  | Значение сигнала-команды | Действия экипажа ВС-нарушителя | Значение сигнала-ответа | Действия экипажа ВС-перехватчика |
| Четвертая | Указанный Вами аэродром не соответствует ТВС, не пригоден для посадки. | Самолеты Днем – уборка шасси при пролете над ВПП на высоте не ниже 300м, но не выше 600м над уровнем аэродрома и продолжение полета по кругу над аэродромом Ночью – мигание посадочными фарами при пролете ВПП на высоте не ниже 300м, но не выше 600м над уровнем аэродрома и продолжение полета по кругу над аэродромом. Если нет возможности применить мигание посадочными фарами производить мигание любыми имеющимися огнями. Вертолеты Днем – полет над аэродромом (вертолетной посадочной площадкой) на высоте не ниже 50м, но не выше 100м над уровнем аэродрома (вертолетной посадочной площадкой) и продолжение полета по кругу. Ночью – мигание посадочными фарами и АНО при пролете над аэродромом (вертолетной посадочной площадкой) на высоте не ниже 50м, но не выше 100м над уровнем аэродрома (вертолетной посадочной площадкой) и продолжение полета по кругу. | Вас понял, следуйте за мной. | Самолеты Днем и ночью – уборка шасси и подача сигналов первой серии для перехватчика (если требуется, чтобы перехватываемое ВС следовало за перехватчиком на запасной аэродром). Вертолеты Днем и ночью – подают сигналы первой серии для перехватчика (если требуется, чтобы перехватываемое ВС следовало за перехватчиком на запасной аэродром или вертолетную посадочную площадку). |
| Пятая | Нахожусь в состоянии бедствия | Самолеты и вертолеты Днем и ночью – регулярное включение и выключение всех бортовых огней, но с таким расчетом, чтобы отличить их от проблесковых огней. | Вас понял | Самолеты и вертолеты Днем и ночью – подают сигналы второй серии для перехватчика (если принято решение прекратить действия по перехвату). |
| Шестая |  | Самолеты и вертолеты Днем и ночью – мигание всеми бортовыми огнями через неравномерные промежутки времени. |  | Самолеты и вертолеты Днем и ночью – подают сигналы второй серии для перехватчика. |

# Text boxes

1000м

2000м

1000м

500м

1000м

500м

300м

600м

300м

с

09

>300

Уровень стандартного давления

Уровень аэродрома

ВПП

1000м

12100м

500

8100м

Большой прямоугольный маршрут

Нижний эшелон

(эшелон перехода)

Малый прямоугольный маршрут

300

Круг над аэродромом

Нниж. эш.

Нкр

БПРМ

ДПРМ

ОПРС воздушного коридора