### Вертикальным эшелонированием называют рассредоточение воздушных судов по высоте. Для создания интервалов вертикального эшелонирования введено понятие эшелон. Это условная высота, рассчитанная при стандартном давлении и отстоящая от других высот на величину установленных интервалов. Высота эшелона может сильно отличаться от его реальной высоты, однако у всех воздушных судов, на высотомере которых установлено стандартное давление, в одной и той же точке будет высотомер будет показывать одинаковую высоту.

Интервал вертикального эшелонирования устанавливается в 300 м от эшелона 900 до эшелона 8100; интервал 500 м — от эшелона 8100 до эшелона 12100; интервал 1000 м — от эшелона 12100. Таким образом (см. таблицу):

- при истинном путевом угле от 0° до 179° (включительно) устанавливаются эшелоны полетов: 900, 1500, 2100, 2700, 3300, 3900, 4500, 5100, 5700, 6300, 6900, 7500, 8100, 9100, 10100, 11100, 12100, 14100 и т. д;

- при истинном путевом угле от 180° до 359° (включительно) устанавливаются эшелоны полетов: 1200, 1800, 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200, 7800, 8600, 9600, 10 600, 11 600, 13 100, 15 100 м и т. д.

Боковое эшелонирование: Минимальные интервалы бокового эшелонирования при полете на одной высоте по ПВП:

- для разведенных маршрутов при полетах по МВЛ ниже нижнего эшелона - 5 км;

- при обгоне впереди летящего воздушного судна справа (по аэродромному кругу - с внешней стороны) - 500 м.

5.10.2. Минимальные интервалы бокового эшелонирования для полетов по ППП (ОПВП) при непрерывном радиолокационном контроле:

- между осями параллельных воздушных трасс - 50 км;

- при пересечении эшелона (высоты), занятого попутным воздушным судном,- 10 км в момент пересечения (в пределах воздушной трассы, МВЛ, коридора);

- при пересечении эшелона (высоты), занятого встречным воздушным судном, - 10 км в момент пересечения (в пределах воздушной трассы, МВЛ, коридора, с соблюдением 30-километрового продольного интервала).

### Эшелонирование правой стороны

При встречном движении воздушных судов с набором высоты или со снижением каждое воздушное судно должно придерживаться правой стороны трассы с таким расчетом, чтобы находиться немного правее оси трассы.

Продольным эшелонированием называют рассредоточение воздушных судов на одной высоте по времени или расстоянию вдоль линии пути. В Рооссии минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП при наличии радиолокационного диспетчерского обслуживания составляют[1]:

- При следовании на одном эшелоне:

  - на маршрутах ЗНАВ (зональной навигации), воздушных трассах — 20 км;

  - в зоне подхода — 20 км (при использовании первичного радиолокатора) и 10 км (при использовании вторичного радиолокатора).

#### в зоне взлёта и посадки — 10 км для всех самолетов, следующих за воздушными судами с взлётной массой 136 т и более. Во всех остальных

#### Продольное эшелонирование по времени - Воздушные суда, выдерживающие один эшелон

  - Одна и та же линия пути:

    - 15 минут или

    - 10 минут, если навигационные средства позволяют часто определять положение и скорость, или

    - 5 минут, если скорость первого воздушного судна превышает скорость второго на 20 узлов, или

    - 3 минут, если скорость первого воздушного судна превышает скорость второго на 40 узлов.

  - случаях — 5 км.