Выбор метода формирования сигнала экстраполятора.

В настоящее время к бортовому оборудованию самолетов предъявляются очень жесткие требования по габаритным, массовым, стоимостным и энергетическим характеристикам. Принимая все это во внимание, необходимо, чтобы алгоритм работы и сама структура экстраполятора были простыми. Основными методами экстраполяции сигналов являются методы Адамса, Ньютона, Бетфорта и Милне.

По методу Адамса величина экстраполированного сигнала определяется выражением:  ,

где уTk - текущий сигнал;

уЭk+1 - предсказанный сигнал;

( = t k+1  - tk;

h = (t ;

y’ k = dyTk /dt .

При реализации метода Ньютона  идентифицируют вместо функции f(x,y) какой-нибудь интерполяционный многочлен, определяемый значениями fk, fk+l, fk+2. При этом известно  yk, yk+l, yk+2…

Тогда уk+1  ( yk +  .

По методу Бешфорта сигнал экстраполяции имеет вид

Где ( = t k+1  - tk;

h = (t ;

y’ k = dyTk /dt.

По методу Милне сигнал экстраполяции вычисляется по формуле

,

Где уTk-1 - текущий сигнал;

уЭk+1 - прогнозируемый сигнал;

y’k, y’k-l, y’k-2  -  значения производных текущего сигнала на k-ом и трех предыдущих тактах;

h = (t ;

R - ошибка усечения, определяется по формуле: R = h5 уTk /5760 .

Анализ необходимых для формирования сигнала уЭk+1 затрат показывает, что реализация метода Милне является наиболее сложной, так как для вычисления сигнала уЭk+1 необходимо в памяти хранить значения четырех производных, которые нужно обновлять на каждом такте, ошибку усечения и значение текущего сигнала. Наиболее простыми являются методы Адамса и Ньютона: для предсказания используется текущий сигнал, его производная и разница между текущим и предыдущим моментами времени, которая для данного случая постоянна и равна такту работы АС  (t =0.05 с.

Из сравнения текущего и предсказанного сигналов на (k+1)-ом такте было установлено, что относительная погрешность предсказания

,                                                                  (2.25)

в случае метода Адамса составляла примерно 0.1%, а при реализация метода Милне - 10-11%.

Рис.2.20. Алгоритм работы.