МОСКОВСКИЙ Ордена Ленина, Ордена Трудового Красного Знамени, Ордена Великой Октябрьской Революции ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н. Э. БАУМАНА

Домашняя работа по дисциплине «Защита производства в чрезвычайных ситуациях».

## Выполнил: Попов Е.А.
## Группа ИУ2-113
## Проверила: Кормишин А.М.

Москва 2010г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТАМ :
АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ГАЗОВ И ПАРОВ
			Вариант				5
Вещество					Пропан
Формула					C3H8
Норм. скорость горения			Uн		м/с		0,455
Свободный объем помещ			Vo		м3		1600
Кратность вентиляции			Aв		1/ч		7
Коэфф. интенсифик. горения			a				6
Площадь окон			Fобщ		м2		160
Температура в помещении			tп		град С		10
Подача насоса			q		м3/с		0,005
Давление в аппарате			Pраб		кПа		100
Температура в аппарате			tраб		град С		50
Объем аппарата			Va		м3		6
Длина отвод.трубопровода			lo		м		4
Диам.отвод.трубопровода			do		м		0,1
Длина подвод.трубопровода			lп		м		4
Диам.подвод.трубопровода			dп		м		0,1
Время закрытия заглушек			 з		с		120
Расстояние до объекта			Rоб		м		20
Допустим.избыт.давление			 Pдоп		кПа		5
Избыт.давление вскрытия			 Pвск		кПа		1
Высота ПК			b		м		2,5
Кол-во несущих слоев			m				4
Толщина несущего слоя					м		0,002
Толщина слоя заполнения					м		0,05
Плотность несущего слоя					кг/м3		2700
Плотность слоя заполнения					кг/м3		50

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1. Параметры воздуха.
Параметр	Значение
Доля кислорода в составе воздуха, 	0,2066
Атмосферное давление, Po	101,325 кПа
Ноль град. С в град. К	273 K

Таблица 2. Атомные веса некоторых элементов.
Водород, H	1,008	Азот, N	14,008
Кислород, O	16,000	Хлор, Cl	35,457
Углерод, С	12,010	Сера, S	32,066

№ № / п/п	Вещество	Tкип / оС	Uн / м/с	НКПВ-ВКПВ / % (об)	Ho / кДж/моль	К расчету теплоемкостей / Ср = а + bT + cT2+ dT3
						a	103b	106c	109d
1	Пропан, C3H8	-42,1	0,455	2,1 - 9,5	-103,9	-4,8	307,3	-160,16	32,75
2	Азот, N2					27,87	4,27	-
3	Пары воды, H2O				-241,84	30,0	10,71	0,33
4	Диоксид углерода, CO2				-393,51	44,14	9,04	-8,53
5	Кислород, О2					31,46	3,39	-3,77

Вещество задано химической формулой, задана Тп. Используются справочные данные об энтальпиях образования и данные для расчета теплоемкостей.
Химическая формула пропана C3H8 , температура в аварийном помещении Тп = 283 К.
1. Уравнение окислительной реакции пропана при CH = 1 имеет вид
size 12{β=n rSub { size 8{c} } +n rSub { size 8{s} } + { {n rSub { size 8{н} } - n rSub { size 8{ ital "Cl"} } } over {4} } - { {n rSub { size 8{o} } } over {2} } } {} = 3 + 8/4 = 5
C3H8 + 5(3,84 N2 + O2) = 3CO2 + 4H2O + 19,2 N2
2. Изменение числа молей в ходе реакции
(i)к = CO2 + H2O + N2 = 3 + 4 +19,2 = 26,2 ,
(i)н = C3H8 + 4,84 
n(i)к (i)н
3. Средние теплоемкости size 12{ {overline {с}} rSub { size 8{p} } } {} и size 12{ {overline {с}} rSub { size 8{v} } } {} пропана, азота и кислорода в диапазоне температур от Тп = 283 К до 293 К и продуктов сгорания в диапазоне температур 2932400 К:
для пропана size 12{ {overline {c}} rSub { size 8{p} } =a+ { {b} over {2} } \( T rSub { size 8{o} } +T \) + { {с} over {3} } \( T rSub { size 8{o} } rSup { size 8{2} } +T rSub { size 8{o} } T+T rSup { size 8{2} } \) + { {d} over {4} } \( T rSub { size 8{o} } +T \) \( T rSub { size 8{o} } rSup { size 8{2} } +T rSup { size 8{2} } \) } {}
для продуктов сгорания, кислорода и азота воздуха size 12{ {overline {c}} rSub { size 8{p} } =a+ { {b} over {2} } \( T rSub { size 8{o} } +T \) + { {с} over {T rSub { size 8{o} } T} } } {}

Средние теплоемкости
		size 12{ {overline {с}} rSub { size 8{p} } } {}	size 12{ {overline {с}} rSub { size 8{v} } } {} = size 12{ {overline {с}} rSub { size 8{p} } } {} -R
Реагенты	C3H8	71,76	63,45
Тп = 283К	N2	27,98	19,67
То = 293К	O2	29,12	20,81
Продукты сгорания	CO2	55,15	46,84
То = 293К	H2O	44,5	36,19
Т = 2400К	N2	33,64	25,33

4. Изменение Ho и Uo реакции
Ho = (iHoi обр)к - (iHoi обр)н= -20439900 кДж/кмоль
Uo = Ho – RT  кДж/кмоль

5. Развиваемая температура в изобарно-адиабатическом процессе сгорания
size 12{ T rSub { size 8{p} } =T rSub { size 8{o} } + { { - ΔH rSup { size 8{o} } - \( T rSub { size 8{o} } - T rSub { size 8{п} } \) \( Sum cSub { size 8{i} } {ν rSub { size 8{i} } {overline {c}} rSub { size 8{ ital "pi"} } \) rSub { size 8{н} } } } over { \( Sum cSub {} {ν rSub { size 8{i} } {overline {c}} rSub { size 8{ ital "pi"} } \) rSub { size 8{к} rSub { size 8{i} } } } } } " "} {} = 2352 К
в изохорно-адиабатическом процессе сгорания
size 12{ T rSub { size 8{v} } =T rSub { size 8{o} } + { { - ΔU rSup { size 8{o} } - \( T rSub { size 8{o} } - T rSub { size 8{п} } \) \( Sum cSub { size 8{i} } {ν rSub { size 8{i} } {overline {c}} rSub { size 8{ ital "vi"} } \) rSub { size 8{н} } } } over { \( Sum cSub {} {ν rSub { size 8{i} } {overline {c}} rSub { size 8{ ital "vi"} } \) rSub { size 8{к} rSub { size 8{i} } } } } } " "} {} = 2939 К
6. Степень повышения давления, степень расширения, показатель адиабаты процесса , и молярная масса горючего
 = nTv/Tп = 10,801,  = nTp/Tп = 8,645 , = (- n)/( – n) = 1,283
(C3H8 ) = 3C +8H = 44,094
7. Потенциальная теплота сгорания пропана при Тп = 283К
Q = ( - Uо + (Tп – 298)( cv) н) /  C3H8 = 46602,4 кДж/кг
Определение степени загазованности помещения и расчетной массы.
(на примере ГВС)
Допущения при расчете степени загазованности и расчетной массы:
- взрыв происходит в облаке стехиометрической концентрации,
- аварийная вентиляция не компенсирует подачу насоса.
1. Масса газа в аппарате size 12{m rSub { size 8{a} } = left (V rSub { size 8{a} } + { {p \( l rSub { size 8{o} } d rSub { size 8{o} } rSup { size 8{2} } +l rSub { size 8{n} } d rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } \) } over {4} } right )ρ rSub { size 8{ ital "rm"} } } {} = 22,886 кг
где Vа - объем аппарата, м3;
lо, l - длина отводящего и подводящего трубопроводов, м;
dо, dп - диаметр отводящего и подводящего трубопроводов, м;
гт - плотность газа в технологическом оборудовании.

2. Масса газа, поступающая из компрессора. size 12{m rSub { size 8{n} } =qρ rSub { size 8{ ital "rn"} } t rSub { size 8{3} } } {} = 1,14 кг
где q - подача насоса или компрессора, м3/с;
з - время закрытия заглушек,
гп - плотность газа в помещении, кг/м3
size 12{ρ rSub { size 8{ ital "гп"} } = { {μP rSub { size 8{o} } } over {R \( t rSub { size 8{п} } +"273" \) } } } {}
3. Масса газа в помещении с учетом аварийной вентиляции
m^"*" = { {m rSub { size 8{ ital "бл"} } } over {1+ { {A rSub { size 8{B} } τ rSub { size 8{3} } } over {"3600"} } } } } {} = 19,48 кг
где mбл = mа + mн - поступившая в помещение масса горючего вещества,
 - время закрытия заглушек. (120 сек - при автоматическом закрытии,
300 сек - при ручном закрытии).
4. Масса газа, создающая стехиометрическую концентрацию
size 12{m rSub { size 8{ ital "стх"} } =μ cdot V rSub { size 8{o} } с rSub { size 8{ ital "стх"} } { {P rSub { size 8{o} } } over { ital "RT" rSub { size 8{o} } } } } {} = 114,545 кг
сстх = .
5. Расчетная масса и объем облака взрывоопасной смеси
М = min{mстх ;m*} = 19,480 кг
{V rSub { size 8{ ital "ГВС"} } = {"min" "{" m rSub { size 8{ ital "стх"} } ; m* "}"} over {с rSub { size 8{ ital "стх"} } ρ rSub { size 8{ ital "гп"} } } } = 258,41 м3
6. Степень загазованности помещения
size 12{ζ= { {"min" lbrace V rSub { size 8{ ital "ГВС"} } ;V rSub { size 8{o} } rbrace } over {V rSub { size 8{o} } } } } {} = 0,162.
Расчет параметров взрыва.
1. Среднее избыточное давление детонации внутри помещения

Плотность воздуха вкг/м3
Плотность смеси стх =см = гпcстх +в(1 - сстх)=1,252 кг/м3
удельная теплота сгорания смеси Qстх =Qvгпcстх/см=2807 кДж/кг
давление детонации в основной стадии Рд = 2( – 1)Qстх стх=1992,9 кПа
избыточное давление Pд = (Рд – Ро)/4 = 472,9 кПа
в фазе химического пика Pдх = 2Рд – Ро =3884,47 кПа
2. Время взрывного горения
радиус облака size 12{r= nroot { size 8{3} } { { {3V rSub { size 8{ ital "ГВС"} } } over {2π} } } } {} = 5 м ,
скорость детонации size 12{D= sqrt {2 \( γ rSup { size 8{2} } - 1 \) Q rSub { size 8{ ital "стх"} } "1000"} } {} = 1907 м/с,
продолжительность горения to = r/D = 0,00261 с.
3. Время истечения продуктов сгорания
плотность продуктов детонации д = см(2,227 кг/м3
критическая скорость истечения через проемы
size 12{U rSub { size 8{ ital "кр"} } = sqrt { { {P rSub { size 8{д} } } over {ρ rSub { size 8{д} } } } } = sqrt { { {γР rSub { size 8{д} } } over {ρ rSub { size 8{ ital "см"} } \( γ+1 \) } } } } {} = 29,9 м/с ,
объем продуктов сгорания V = VГВС ( – 1) + Vo = 3575 м3,
расход истечения через проемы G = Uкр Fобщ = 4786,4 м3/с,
площадь оконных и других проемов в помещении - Fобщ.
продолжительность истечения size 12{τ rSub { size 8{+{}} } = { {V} over {G} } } {} = 0,747 с.
4. Импульс детонации
на интервале горения iд = tо Pдх = 10,142 кПа с
на интервале фазы сжатия iд + =+ Pд = 353,254 кПа с
Параметры воздушной ударной волны на заданном расстоянии от места взрыва
Расчеты проводятся при следующих допущениях.
при образовании воздушной ударной волны энергией на разрушение аварийного здания пренебрегаем,
взрыв происходит на абсолютно упругой подстилающей поверхности.

1. Тротиловый эквивалент взрыва size 12{m rSub { size 8{T} } =2V rSub { size 8{ ital "ГВС"} } ρ rSub { size 8{ ital "стх"} } { {Q rSub { size 8{ ital "стх"} } } over {Q rSub { size 8{т} } } } } {}  401,7 кг
Qт = 4520 кДж/кг - удельная теплота взрыва ТНТ.
2. Приведенный радиус взрыва size 12{ {overline {R}} = { {R} over { nroot { size 8{3} } {m rSub { size 8{T} } } } } } {} = 2,71 .
3. Давление во фронте ударной волны size 12{ΔP rSub { size 8{ф} } =P rSub { size 8{o} } {overline {P}} } {}  64,4 кПа
size 12{"lg" {overline {P}} =0,"65" - 2,"18""lg" {overline {R}} +0,"52" \( "lg" {overline {R}} \) rSup { size 8{2} } } {}
4. Импульс size 12{i= {overline {i}} nroot { size 8{3} } {m rSub { size 8{T} } } } {}  = кПа с
size 12{"lg" {overline {i}} =2,"11"-0,"97""lg" {overline {R}} +0,"44" \( "lg" {overline {R}} \) rSup { size 8{2} } } {} .
5. Длительность фазы сжатия size 12{t rSub { size 8{+{}} } =0,"0015" cdot nroot { size 8{6} } {m rSub { size 8{T} } } sqrt {R} } {} = 0,0182 с
6. Давление отражения size 12{ΔP rSub { size 8{ ital "oTp"} } =2ΔP rSub { size 8{ф} } + { {6ΔP rSub { size 8{ф} } rSup { size 8{2} } } over {ΔP rSub { size 8{ф} } +7P rSub { size 8{o} } } } } {} = 161,08 кПа

Параметры дефлаграционного взрыва.
Расчеты проводятся при допущениях:
- избыточное давление пропорционально загазованности помещения,
- процесс взрыва равновесный, адиабатический, концентрация смеси стехиометрическая.

1. Избыточное давление P =  Po( – 1) / 3= 53,47 кПа
2. Продолжительность горения size 12{t rSub { size 8{0} } = { { nroot { size 8{3} } {V} } over {1,"28" cdot a cdot ε cdot U rSub { size 8{н} } } } } {} = 0,211 с,
V = VГВС при VГВС < Vo и V =Vo при VГВС  Vo
3. Продолжительность фазы сжатия + = 5to= 1,054 с,
4. Импульс
на интервале горения i =to P = 11,274 кПа с
на интервале сжатия i+ =+ P= 56,368 кПа с