   СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ (2005-2006)
Таблица 1. Индивидуальные химические вещества
		ГАЗЫ				Hо *10-3 кДж/моль	К расчету теплоемкостей / cp=a+bT+cT2+dT3; size 12{ {overline {с}} rSub { size 8{p} } = { { Int {c rSub { size 8{p} } ital "dT"} } over {ΔT} } } {} кДж/кмоль К				СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ
		Формула	ТкипоС	Uн м/с	НКПВ-ВКПВ		a	b*103	c*106	D*109	ж	ср	rж	Титер
1	Аммиак*	NH3	-33,2	0,422	15,0 - 28,0	-46,19	29,8	25,48	*	0	682	1,7	1367	2100
2	Ацетилен	C2H2	-83,6	1,57	2,5 - 81,0	226,75	23,46	85,77	-58,31	15,87	0	2,12	490	2800
3	Бутан	С4Н10	-0,6	0,416	1,9 – 8,4	-101	-5	340	-160,16	31	601	2,232	500	2400
4	Метан	CH4	-161,6	0,338	5,0 - 16,0	-74,85	17,45	60,46	-1,117	-7,2	415	3,45	510	2300
5	Пропан	C3H8	-42,1	0,455	2,1 - 9,5	-103,9	-4,8	307,3	-160,16	32,75	582	2,223	446	2400
6	Пропилен	C3H6	-47,8	0,583	2,2 - 10,3	20,4	3,3	235,86	-117,6	22,68	582	2,223	446	2500
7	Этан	C2H6	-88,6	0,401	2,9 - 15,0	-84,67	4,49	182,26	-74,86	10,8	546	2,998	455	2400
8	Этилен	C2H4	-103,7	0,74	3,0 - 32,0	52,28	4,19	154,59	-81,09	16,82	1,26	2,407	450	2500

 Для аммиака cp=a+bT+c/T2 и с = -167000
ЖИДКОСТИ					Hо *10-3 кДж/моль		К расчету теплоемкостей / cp=a+bT+cT2+dT3; size 12{ {overline {с}} rSub { size 8{p} } = { { Int {c rSub { size 8{p} } ital "dT"} } over {ΔT} } } {} кДж/кмоль К					Насыщенный пар				Титер
		Формула	ТкипоС	Uн м/с	НКПВ-ВКПВ			a		b*103	c*106	d*109	А		B	C
1	Ацетон	C3H6O	56,1	0,44	2,2 – 13,0	-216,4		22,47		201,8	-63,5	0	7,3		1282	237	2400
2	Бензол	C6H6	80,1	0,478	1,4 – 7,1	82,93		-33,93		471,87	-298,34	70,84	7		1253	225	2500
3	Гексан	C6H14	68,7	0,335	1,2 – 7,5	-167,19		3,08		565,8	-300,4	62,06	7,5		990	238	2400
4	Гептан	C7H16	98,4	0,366	3,6 – 14,1	-187,82		5,02		653,76	-348,7	72,32	7,8		1050	187	2400
5	Пентан	C5H12	36,1	0,385	1,4 – 7,8	-146,4		1,44		476,5	-250,4	51,24	7,6		1410	247	2400
6	Толуол	C7H8	110,6	0,401	2,3 – 8,5	50		-33,88		557	-342,4	79,87	6,1		1280	281	2400
7	Амиловый с	C5H12O	102,4	0,391	1,46 – 9,0	-185,2		16,10		103,6	-32,3	0	6,3		1287	161	2400
8	Бутиловый с	C4H10O	82,2	0,406	1,8 – 7,6	-212,7		18,54		98,7	-29,7	0	8,7		2664	279	2400
9	Гексиловый с	C6H14O	158,0	0,510	1,2 – 12,1	-222,8		20,12		99,3	-27,5	0	6,6		1640	176	2400
10	Изобутиловый	C4H10O	107,2	0,422	1,8 – 8,2	-197,4		21,33		100,7	-30,2	0	7,8		2058	246	2400
11	Пропиловый	C3H8O	97,4	0,483	2,3 – 7,4	-219,1		17,52		102,4	-32,4	0	7,4		1751	225	2400
12	Этиловый с	C2H6O	78,2	0,556	3,5 – 19,0	-235,3		19,07		105,2	-31,04	0	8,7		1919	252	2300

ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ					К расчету теплоемкостей / cp=a+bT+c/T2; size 12{ {overline {с}} rSub { size 8{p} } = { { Int {c rSub { size 8{p} } ital "dT"} } over {ΔT} } } {} кДж/кмоль К
			Формула		Hо *10-3	A	b*103	C*10 -5
1	Азот		N2			27,87	4,27	-
2	Хлористый водород		HCl		-92,30	26,53	4,60	1,09
3	Двуокись серы		SO2		-296,90	42,55	12,55	-5,65
4	Пары воды		H2O		-241,84	30,00	10,71	0,33
5	Диоксид углерода		CO2		-393,51	44,14	9,04	-8,53
6	Корунд		Al2O3		-1675	114,56	12,89	-34,31
7	Кислород		O2			31,46	3,39	-3,77

Таблица 2. Технические продукты и смеси
а) легковоспламеняющиеся жидкости
№	Наименование	Массовая брутто-формула		Uн		A	B	C
			кг/кмоль	м/c
1	Кер РТ1	C86%H14%	155	0,498	790	6,5	1420	242
2	Пропин - D	C89,94%H10,06%	40,1	0,507	812	7,1	1268	234
3	Газойль	C86,35%H13,45%O0,1%N0,1%	157	0,502	805	6,8	1380	256
4	Раств Р-4	C80,14%H9,38%O10,48%	81,7	0,410	820	6,3	1374	243
5	Раств Р-5	C73,43%H10,04%O16,53%	86,8	0,410	810	6,3	1379	245
6	Раств Р-12	C82,41%H9,32%O8,27%	99,6	0,440	830	6,2	1403	221
7	Раств М	C55,87%H12,13%O32,0%	59,4	0,380	780	8,1	2084	268
8	РаствРМЛ	C57,5%H12,4%O30,1%	55,24	0,430	640	8,7	2488	291
9	Раств РМЛ-218	C70,60%H10,28%O19,12%	81,5	0,410	790	7,2	1761	252
10	РаствРМЛ-315	C79,4%H10,9%O9,7%	90,2	0,440	790	6,8	1700	241
11	Бензин А-72 (зимний)	C86,4%H13,6%	97,2	0,640	870	4,2	683	222
12	Бензин авиац Б-70	C85,4%H14,6%	102,2	0,670	899	7,5	2630	384
13	Бензин АИ-93 (зимний)	C87,1%H12,9%	95,3	0,640	860	4,3	595	223
14	Бензин АИ-93 (летний)	C85,9%H14,1%	98,2	0,640	855	4,1	665	222

б) твердые вещества
ТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ		Формула	 / кг/кмоль	Cнкпр / г/м3	Дисперсн. / Мк	Титер
		Полимеры
1	Полиэтилен	[-CH2 – CH2 -]x *	28,052	45	250	2400
2	Полистирол	[-CH(C6H5) - CH2 -]x *	104,14	27,5	70	2400
		Медицинские препараты
5	Витамин "А"	C2H30O	70,26	23	90	2200
6	Витамин "С"	C6H8O6	176,12	26	75	2200

Таблица 3. Параметры воздуха и другие данные
Параметры воздуха		Атомные веса некоторых элементов.
Параметр	Значение	Элемент	Вес	Элемент	Вес
Доля кислорода в составе воздуха, 	0,2066	Водород, H	1,008	Азот, N	14,008
Атмосферное давление, Po	101,325 кПа	Кислород, O	16,000	Хлор, Cl	35,457
Ноль град. С в град. К	273 K	Углерод, С	12,010	Сера, S	32,066

Таблица 4. Значения коэффициента интенсивности испарения
Скорость движения	Температура воздуха в помещении
воздуха, м/с	Ниже 12	12-:-17	17-:-25	25-:-32	свыше 32
U = 0	1	1	1	1	1
0<U=<0,15	3	2,6	2,4	1,8	1,6
0,15<U=<0,3	4,6	3,8	3,5	2,4	2,3
0,3<U=<0,7	6,6	5,7	5,4	3,6	3,2
0,7,U	10	8,7	7,7	5,6	4,6

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Таблица 12. Действия спасательных сил в ЧС при поражении людей
Степени поражения людей при действии избыточного давления	Характеристика поражения	Необходимые спасательные мероприятия
Крайне тяжелые поражения / P > 100 кПа	Разрывы внутренних кровенаполненных, газонаполненных и других органов.	Требуется немедленная госпитализация пострадавших медицинским персоналом и специальным медицинским транспортом.
Тяжелые поражения / P = 60-100 кПа	Сильные контузии, потеря сознания, внутренние кровотечения, кровотечение из ушей и носа.	Требуется немедленная госпитализация пострадавших медицинским персоналом и специальным медицинским транспортом.
Средние поражения / P = 40-60 кПа	Контузия головного мозга, множественные вывихи, потеря слуха.	Требуется госпитализация силами спасателей в медицинские учреждения.
Легкие поражения / P = 20-40 кПа	Скоропроходящая головная боль, головокружение, нарушения функций вестибулярного аппарата, временная потеря ориентации.	Не требуют госпитали­зации. Доврачебная и первая медицинская помощь оказывается спасательными подразделениями.

Помимо непосредственного воздействия ударной волны человек может получить поражение в результате косвенного ее воздействия: от обломков разрушаемых зданий, от разбиваемых стекол и т.п.

Таблица 13. Действия спасательных сил в ЧС при разрушениях зданий и оборудования
Степени разрушения оборудования и производственных зданий при действии ударной волны	Характеристика разрушения	Необходимые восстановительные мероприятия
Полные разрушения / здания / P > 70 кПа / оборудование / P > 100 кПа	Восстановление объекта и оборудования невозможно. Невозможно использование их отдельных элементов.	Требуется разборка завалов и спасение уцелевшего под ними персонала.
Сильные разрушения / здания / P = 33-70 кПа / оборудование / P = 70-100 кПа	Частичное разрушение стен, колонн и перекрытий здания, полное разрушение легких конструктивных элемен­тов. / Некоторые элементы конструкции здания могут быть использованы для ремонта других аналогичных зданий. / Аналогичные разрушения оборудования. / Здание, оборудование невосстановимы.	Требуется разборка завалов и спасение уцелевшего под ними персонала.
Средние разрушения (повреждения) / здания / P = 25-33 кПа / оборудование / P = 50-70 кПа	Разрушение второстепенных конс­трукций: у зданий деформации (прогиб) основных ограждающих и несущих конс­трукций, у оборудования – разрушаются второстепенные элементы, нарушающие функционирование.	1.Производственный процесс приостанавливается. / 2.Требуется капитальный ремонт.
Слабые разрушения (повреждения) / здания / P = 12-25 кПа / оборудование / P = 25-50 кПа	Повреждения элементов, не препятствующих выполнению основных производственных функций: у зданий повреждения или деформации получают от­дельные легкие элементы конструкций (окна, двери, крыша и т.п.), у оборудования - элементы вспомогательного назначения.	1.Производственный процесс может продолжаться. / 2.Уст­ранение разрушений возможно в процессе текущего ремонта, проводимого силами и средствами объекта.

		ПРИЛОЖЕНИЕ
	Значения показателей пожарной опасности некоторых индивидуальных веществ для расчета параметров смесей
№№	Вещество	Хим.формула	Молярная масса	Константы Антуана			НКПР	Хар-ка	Теплота сгорания
			кг/кмоль	А	B	С	% об	вещ-ва	кДж/кг
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13
1	Ацетон	C3H6O	58,08	6,4	1282	237	2,7	ЛВЖ	29136
2	Бутилацетат-н	C6H12O2	116,16	6,3	1430	211	1,35	ЛВЖ	28280
3	Бутиловый спирт-н	C4H10O	74,122	8,7	2665	280	1,80	ЛВЖ	36805
4	Изобутиловый спирт	C4H10O	74,12	7,8	2058	246	1,8	ЛВЖ	36743
5	Ксилол-м	C8H10	106,17	6,1	1462	215	1,1	ЛВЖ	52829
6	Ксилол-о	C8H10	106.17	6,3	1575	224	1	ЛВЖ	41217
7	Ксилол-п	C8H10	106.17	6,3	1537	224	1,1	ЛВЖ	41207
8	Толуол	C7H8	92,14	6,1	1328	218	1,27-	ЛВЖ	40936
9	Этилацетат	C4H8O2	88,1	6,2	1245	218	2.0	лвж	23587
10	Этиловый спирт	C2H6O	46,07	7,8	1919	252	3,60	лвж	28056
11	Этилцеллозольв	C4H10O2	90,1	7,9	2393	273	1,80	лвж	26382

Рис. А. Диаграмма разрушения объекта (производственные и административные здания, легкое станочное и другое оборудование).