Задача 2 - 3

Жесткий стержень длиной l=0,5 м и массой М=1 кг может свободно без трения вращаться вокруг горизонтальной оси О. При прохождении стержнем вертикального положения с угловой скоростью 0 , он своим нижним концом ударяет по кубику массой m=0,1 кг, который после удара движется в плоскости рисунка (см. рис. 8).

При этом взаимодействие стержня с кубиком может происходить в виде:

а) абсолютно упругого удара (АУУ);

б) неупругого удара (НУУ);

в) абсолютно неупругого удара (АНУУ).

Другие обозначения:

0m - минимальная угловая скорость 0 , при которой стержень после удара совершит полный оборот вокруг оси O при заданном типе взаимодействия;

K - угловая скорость стержня в крайней верхней точке после удара;

m - максимальный угол отклонения стержня от положения равновесия после удара;

- скорость кубика после удара;

E - потеря механической энергии при ударе стержня по кубику.

Другие исходные данные и искомые величины представлены в таблице № 6.

Таблица №6

| № Вар | Задано | Вид взаимодействия | Определить |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | V0 | АУУ | НУУ | АНУУ | 0m | K | m | V0 | E |
| 16 | 0.50m | - | + | - | - | + | - | + | + | - |
| 17 | 20m | - | + | - | - | + | + | - | + | - |
| 18 | 0.50m | 0l | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 19 | 20m | 0l | - | + | - | + | + | - | - | + |
| 20 | 0.50m | - | - | - | + | + | - | + | + | + |
| 21 | 20m | - | - | - | + | + | + | - | + | + |

Расчет следует начинать с определения характерной величины 0m

# Text boxes

(0

Рис. 8

O

m