Задача 2-4

Физический маятник, состоящий из шара радиусом R=3 см и массой М = 1 кг, жестко прикрепленного к тонкому стержню длиной 4R и массой M, подвешен к горизонтальной оси O, проходящей через конец стержня перпендикулярно плоскости рисунка (см. Рис.9).

Маятник может свободно без трения вращаться вокруг оси O. Шарик массы m=0,1 кг движется горизонтально в плоскости рисунка со скоростью  вдоль прямой, проходящей через центр шара, и ударяет в шар. При этом взаимодействие шарика с маятником может происходить в виде:

а) абсолютно упругого удара (АУУ);

б) неупругого удара (НУУ);

с) абсолютно неупругого удара (АНУУ).

Другие обозначения:

E - потери механической энергии при ударе;

- минимальная скорость шарика, при которой система после удара совершает полный оборот;

K - угловая скорость физического маятника в верхней точке;

m- максимальный угол отклонения физического маятника от положения равновесия;

- скорость шарика после удара;

0 - угловая скорость физического маятника сразу после удара шарика.

Другие исходные данные и искомые величины для каждого варианта задания представлены в таблице № 7.

Таблица №7

| № Вар | Задано | Вид взаимодействия | Определить |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V0 | VK | АУУ | НУУ | АНУУ | K | m | V0m | E |
| 22 | 0.5V0m | - | + | - | - | - | + | + | - |
| 23 | 2 V0m | - | + | - | - | + | - | + | - |
| 24 | 0.5 V0m | 0 | - | + | - | - | + | + | + |
| 25 | 2 V0m | 0 | - | + | - | + | - | + | + |
| 26 | 0.5 V0m | - | - | - | + | - | + | + | + |
| 27 | 2 V0m | - | - | - | + | + | - | + | + |
| 28 | 0,6 V0m | - | + | - | - | - | + | + | - |

Расчет следует начинать с определения характерной скорости шарика

Основные зависимости

Момент силы относительно оси  z:

,

где  - радиус-вектор, определяющий положение точки приложения силы относительно произвольной точки на оси ; - проекция силы на касательную к окружности с центром   оси , лежащей в плоскости, перпендикулярной оси  и проходящей через точку приложения силы;  - радиус этой окружности.

Момент импульса твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси :

где   - момент инерции твердого тела относительно оси ;  - угловая скорость вращения твердого тела.

Момент импульса твердого тела, движущегося поступательно, относительно точки или оси равен аналогичному моменту импульса материальной точки, имеющей ту же массу и движущейся вместе с центром масс твердого тела.

Уравнение  динамики вращательного движения механической системы относительно неподвижной оси:

.

Здесь  - сумма моментов импульсов всех частей механической системы относительно оси ;  - сумма моментов всех  внешних сил, действующих на систему, относительно оси . Если , то из этого уравнения следует закон сохранения момента импульса относительно оси :

.

Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси :

.

Момент инерции некоторых однородных твердых тел массой  простой формы:

сплошного кругового цилиндра с радиусом    относительно его оси:

;

сплошного шара с радиусом   относительно оси, проходящей через центр шара:

;

тонкого стержня длиной  относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его конец:

.

Теорема Штейнера:

,

где  - момент инерции твердого тела, относительно оси, проходящей через центр масс;  - момент инерции относительно оси  , параллельной  ; a -  расстояние между осями   и .

# Text boxes

Рис. 9

m

R

4R

O

O