ВОЛНЫ

Задача 4-1

В среде на расстоянии d друг от друга находятся одинаковые излучатели плоских акустических монохроматических волн (S1 и S2, рис.16). Оба излучателя колеблются по закону =Acos(t), где  - смещение излучателя из положения равновесия при колебаниях, A - амплитуда,  - круговая частота при колебаниях излучателя.

Исходные данные для каждого варианта задания представлены в таблице № 14.

Таблица 14

| № вар. | Частота , кГц | Амплитуда А, мм | d, м | l, м | Среда | Скорость волны в среде с, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,8 | 1,02 | 30 | воздух | 340 |
| 2 | 2 | 0,6 | 0,68 | 20 | воздух | 340 |
| 3 | 1 | 0,5 | 0,34 | 10 | воздух | 340 |
| 4 | 10 | 0,3 | 0,9 | 30 | вода | 1500 |
| 5 | 20 | 0,2 | 0,6 | 20 | вода | 1500 |
| 6 | 10 | 0,1 | 0,3 | 10 | вода | 1500 |

Необходимо:

- вывести уравнение колебаний частиц среды в т. М, находящейся на расстоянии l от второго излучателя. Считать, что направления колебаний частиц среды в т. М совпадают;

- определить отношение амплитуды смещений частиц среды к длине волны ;

- вывести уравнение колебаний скорости частиц среды. Найти амплитуду скорости частиц среды и её отношение к скорости распространения волны;

- вывести уравнение колебаний деформаций частиц среды. Найти связь амплитуды деформаций с амплитудой скорости частиц среды.

# Text boxes

Рис. 16

S2

S1

M

x

l

d