5-5.Р. Напряжение, приложенное к цепи рис. 5.2, изменяется по закону u=282+282 sin 314 t. Сопротивление r=30 Ом, емкость С=80 мкФ. Определить действующее значение тока цепи. Указать правильный ответ

1. 9,4 А. 2. 12,6 А. 3. 5,6 А. 4. 4 А. 5. 5,8 А

Решение 5-5. По отношению к постоянной составляющей напряжения сопротивление конденсатора равно бесконечности, что вытекает из выражения

хс= 1/ωС= 1/0 С =  ∞.

Поэтому постоянной составляющей тока в цепи не будет. Сопротивление хС для переменной составляющей напряжения, изменяющейся с частотой ω = 314 рад/с, составит

хс = 1/ωС= 1*106/314*80 = 40 Ом. Полное сопротивление цепи

Действующее значение тока в цепи I = U/z = 282/√2*50 = 4 А.

5-12.  Напряжение  u  цепи  рис. 5.12 изменяется  по  закону  .  При   частоте  3((   Ом,  сопротивление   Ом.  Определить  действующие  значения  тока  первой  гармоники  I1,  третьей  гармоники  I3,  тока  I,  а также  напряжение  Ur.  Указать  неправильный  ответ.

1.  А.  2.  А.  3.  А.  4.  В.

Ответ:  4.

Решение:

Электрическая  цепь  относительно  напряжения,  изменяющегося  с  частотой  3((, находится  в  состоянии  резонанса  напряжений,  так  как  по  условию  .  Поэтому  действующее  значение  тока  третьей  гармоники  равно

А.

Сопротивление    при  частоте  (  будет  в  3  раза  меньше,  а    в  3  раза  больше,  чем  при  частоте  3((:

Ом;

Ом.

Полное  сопротивление  цепи  для  первой  гармоники  равно

Ом.

Действующее  значение  тока  первой  гармоники  равно

А;

то  же  тока

А.

Действующее  значение  напряжения  на  резисторе  r  равно

В.