Министерство образования Российской Федерации

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ’’ Теоретические основы электротехники’’

Сборник задач по ТОЭ

Часть 1

Нижний Новгород

1999

Раздел 1.     Основы символического  метода

Задача 1.1.   Написать комплекс действующего значения синусоидальной функции времени : , А.

Решение  Модуль комплекса действующего значения совпадает с действующим значением синусоидальной величины, а аргумент совпадает с начальной фазой этой величины: , А.

Задача 1.2.    Написать комплекс действующего значения синусоидальной функции времени: , В.

Решение

Задача 1.3.    Написать комплекс действующего значения синусоидальной функции времени: , B.

Решение

Задача 1.4.    Написать комплекс действующего значения синусоидальной функции времени:   , А.

Решение   , А.

Отсюда    , А.

Задача 1.5.   Написать комплекс действующего значения синусоидальной функции времени: , В.

Решение

, B.

Задача 1.6.   Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения:   , A.

Решение      ,  oтсюда       , A.

Задача 1.7.   Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения:   , A.

Решение

(т.к. ).

Отсюда    , A.

Задача 1.8.   Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения:   , A

# Решение

,   (т.к. ).

Отсюда        , A.

Задача 1.9.   Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения:   , В.

## Решение

Отсюда   , В.

Задача 1.10. Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения: , В.

## Решение

Отсюда   , В.

Задача 1.11. Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения: , В.

## Решение

Отсюда  , В.

Задача 1.12. Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения: , В.

## Решение

Отсюда , В.

Задача 1.13. Определить сдвиг фаз  между напряжением и током, комплексы действующих значений которых равны: , B, , A.

## Решение

, B ,;

, A ,    ;

.

Задача 1.14.   Определить комплексное сопротивление, если напряжение  и ток равны:   , В;    , А.

Решение  На основании закона Ома

В,  , А;

, Ом.

Задача 1.15.  Определить мгновенное значение падения напряжения, если известны ток  , А, и комплексное сопротивление  ,  Ом.

Решение  На основании закона Ома ;

, Ом,  , А;

, В.

Отсюда  , В.

Задача 1.16.  Определить мгновенное значение падения напряжения, если известны ток  , А,  и комплексное проводимость .

Решение   На основании закона Ома ;

, А, ;

.

Отсюда  , В.

Задача 1.17.  Найти сумму токов , мгновенные значения которых равны: , А, , А, , А.

Решение  ;

, А.

, А.

, А.

Отсюда  , А.

Задача 1.18.  Определить , если известно:

, А,

, А,

, А.

Решение  На основании первого закона Кирхгофа: ;

, A;

, A,  A;

Отсюда , А.

Задача 1.19.  Определить проводимость Y , если известно комплексное сопротивление  Ом.

Решение   ;  , Ом.

Отсюда  .

Задача 1.20.   Найти выражение для комплексного сопротивления Z и комплексной проводимости Y, если    Oм, Гн,  с-1

## Решение

, Ом.

.

Задача 1.21.    Найти выражение для комплексного сопротивления Z и комплексной проводимости Y , если   Oм, c-1,  мкФ.

## Решение

.

Задача 1.22.     Определить комплекс полной мощности, если , В,  , А.

Решение  ;

, В,  , А,  , А;

.

Задача 1.23.    Определить активную и реактивную мощности, если  , В,  , В, , А.

Решение ;

, В,  , А,  , А;

.

Отсюда  , Вт,  , вар.

Задача 1.24.  Известны ток и напряжение :  , А,        , В.  Определить активную и реактивную мощности.

Решение , ,

где  ; .

Отсюда

, Вт;

, вар.

Задача 1.25.   Определить сопротивление схемы (R и L), если , В, , А.

### Решение

.

Отсюда  , , Ом.

Раздел 2.   Расчет цепей символическим  методом

Задача 2.1.  Определить комплексное сопротивление Z, еслиOм, Oм, мкФ, мГн,c-1.

Решение  ,

где   , Ом;

, Ом, , Ом;

.

Задача 2.2.  Определить мгновенное значение тока , если Oм, мкФ, мГн, Oм,  c-1, , В.

Решение  На основании закона Ома ;

,  ;

, Ом;

, Ом;

, Ом;

, Ом , .

Отсюда  , А.

Задача 2.3.    Определить мгновенное значение напряжения u, если

Oм,мкФ,  мГн, c-1, , В;

, А.

Решение  На основании второго

закона Кирхгофа   ;

, В;

, Ом,   , А;

.

, В.

Задача  2.4.     Дана цепь Ом,  мкФ, , В.

Определить .

Решение     , А.

, В.

Отсюда        , В.

Задача  2.5.    Дана цепь Ом, , В.

Определить  .

Решение    , А.

, В.

Отсюда       , В.

Задача 2.6.     В цепи синусоидального тока все четыре вольтметра показывают одно и то же напряжение  - В. Определить , если принять .

### Решение

Так как , то

(в цепи резонанс напряжений).

Отсюда

, В;

, В.

Задача 2.7.    Чему равно показание вольтметра , включенного в цепь синусоидального тока, если вольтметр  показывает В,Ом,      Ом.

Решение  В, А.

Отсюда В.

Задача 2.8.  Определить показания электромагнитного вольтметра , если В, Ом, Ом, Ом, Ом, Ом.

Решение  Вольтметр показывает

действующее значение напряжения

Задача 2.9.   В цепи  , амперметр показывает А.

Определить , если принять .

Решение  Из векторной диаграммы находим :

, А,

,

так как ,

то ,

А.

Отсюда , А.

Задача 2.10.  Определить  , если , В,  Ом, Ом.

### Решение

, А.

Отсюда  , А.

Задача 2.11.   Определить показания амперметра , если показания

приборов , ,  соответственно равны : А, А, А.

Решение  Из векторной диаграммы А, А.

Отсюда А.

Задача 2.12.   Определить токи в ветвях и составить уравнение баланса мощностей цепи.

, В, Ом,

мГн, мкФ.

### Решение

На основании закона Ома ;

, В,

Ом,    А;

, А; , А.

Уравнение баланса мощностей :

мощность источника   ;

Вт, ;

мощность приемников:

Вт;

вар;

вар;

,               ;

Вт = Вт,         вар  = вар.

Задача 2.13.   Определить токи в ветвях и составить уравнение баланса мощностей.

, В,

Ом,

Ом,

Ом

Ответ  , А, ,А,

, А

Задача 2.14.  Определить токи в ветвях методом законов Кирхгофа.

, В;

, В;

,мкФ;

мГн, Ом,

Ом.

### Решение

,    ,    ;

;           ;

;     ;

, А,  А, , А;

, А, , А; , А,  А, ,А;

Баланс мощностей:

растет в режиме источника реактивной мощности,

растет в режиме источника активной мощности.

;

Вт;

Вт;

,                      ;

Вт = Вт,         вар  = вар.

Задача 2.15.     Решить предыдущую задачу методом контурных токов.

### Решение

где

Задача 2.16.   Определить токи в ветвях цепи методом законов Кирхгофа и методом контурных токов.

, В;

, В;

мкФ, мГн, Ом.

Ответ    , А;

, А;

, А.

Задача 2.17.    Определить  и , если Ом, Ом, Ом.

Решение  Собственное сопротивление

первого контура

Ом.

Взаимное сопротивление контуров

, Ом.

Задача  2.18.   Определить , если Ом; , В,

, В.

Решение  Собственная ЭДС контура

Задача 2.19.    Определить  и , если , Ом.

Решение  Собственная проводимость

первого узла

Взаимная проводимость

.

Задача  2.20.   Определить , если

Ом;

, В; , В.

Решение  Собственный ток третьего узла

, А.

Задача 2.21.    Решить задачу методом двух узлов для определения токов.

В, , В, Ом, Ом, Ом.

### Решение

;

,  .

Задача 2.22.    Решить предыдущую задачу методом наложения.

Решение  1. Расчет токов в цепи от действия

- Расчет токов в цепи от действия

, А;

, А;

, А.

Токи в ветвях исходной схемы:

Задача 2.23.   Определить ток в методом эквивалентного генератора.

(Схема задачи 2.21).

### Решение

### ;

;

.

Задача 2.24   Определить  при котором сдвиг фаз между  и  равен . Ом, Ом.

Решение   ; .

Чтобы сдвиг фаз был равен , необходимо, чтобы:

или

.

Отсюда получаем уравнение:

,

решая которое находим  Ом.

Задача 2.25.   Дано: А, В, , .

Определить показания ваттметра.

Решение   ; ;

(так как  по условию);

А.

Отсюда  Ом.

Следовательно  Вт.

Составители:  А.А. Башев, М.Г. Тылес, Н.П. Чистякова

УДК  621. 3(075)

Сборник задач по ТОЭ. Ч.1. Метод. пособие / НГТУ; Сост.:  А.А. Башев, М.Г. Тылес, Н.П. Чистякова. Н. Новгород, 1999.18 с.

Сборник задач  по курсу ТОЭ состоит из двух разделов :  основы символического метода расчета цепей синусоидального тока и метод расчета цепей на основе законов Ома и Кирхгофа.

Предназначен для самостоятельного овладения практическими навыками применения символического метода для анализа электрических цепей и расчета их с применением законов Ома, Кирхгофа, метода контурных токов, узловых напряжений, метода наложения и эквивалентного генератора.

Работа предназначена для студентов, обучающихся по специальностям 100200, 100400, 180900, 200400, 210500, 210200, 210300, 230300, 190300.

Научный редактор А.А. Башев

Редактор И.И. Морозова

Подп. к печ.  17.05.99.    Формат 60х841/16. Бумага газетная Печать офсетная. Печ. л. 1,25. Уч-изд.л.1,1.  Тираж 300 экз. Заказ  292.

Нижегородский государственный технический университет.

Типография НГТУ. 603600, Н. Новгород, ул. Минина, 24

Нижегородский государственный

технический университет, 1999

# Text boxes

L

R

C

R

i

U

X

R

C1

R2

L2

R1

R333

C2

R2

L1

R1

R333

L

C

e

U

R

C

R

R

L

C

R

L

R

1

2

C

C1

R2

C3

R3

R1

L1

E

i1

R

i

L

i

R

L

C

5

2

4

3

1

C

R

L

1

L

R

C

2

XC

XL

C1

C2

R2

R2

R3

L2

C3

R1

L2

Z2

Z1

Z3

Z4

Z3

Z2

Z1

3

Z4

Z3

Z1

1

2

Z6

Z5

Z2

3

Z4

Z3

Z2

Z1

1

2

Z6

Z5

R

1

2

XL

XC

1

2

XL

XC

R

1

2

XL

XC

R

XC

R

XL

R1

R2

X

*

*

Z

Z

С