МГТУ им. Н.Э. Баумана

МАГНИТОСТАТИКА

Разобранные задачи по физике

3 семестр

Редактор:	Fozi

ICQ: 	1860

Москва, 2002

Задача 2.1

Условие:

Проводник с током, равномерно распределённым по его поперечному сечению и имеющему плотность j, имеет форму трубки, внешний и внутренний радиусы которой равны R0 и R соответственно. Магнитная проницаемость меняется по закону =f(r). Построить графически распределения модулей векторов индукции магнитного поля B и напряжённости магнитного поля H, а также модуля вектора намагниченности J в зависимости от r в интервале от R до R0. Определить поверхностную плотность токов намагничивания i'п на внутренней и внешней поверхностях трубки и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(r).

Функция =f(r) для чётных вариантов имеет вид: =(R0n+rn)/R0n.

Функция =f(r) для нечётных вариантов имеет вид: =(R0n+rn)/Rn.

Таблица 2.1. Значения параметров R0/R и n в зависимости от номера варианта.

| Вариант | R0/R | n |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2/1 | 1 |
| 2 | 2/1 | 2 |
| 3 | 3/1 | 1 |
| 4 | 3/1 | 2 |

Решение:

Напряженность поля вычислим по теореме о циркуляции вдоль контура l, совпадающего с окружностью радиуса r:

Эта формула будет справедлива для всех вариантов Задачи 2.1 за счёт независимости напряжённости от величины магнитной проницаемости среды.

### Вариант 1

По условию:

Вычислим магнитную индукцию по формуле:

Намагниченность материала проводника:

Плотность тока намагничивания:

Записав это выражение в виде определителя в цилиндрических координатах, учитывая осевую симметрию, можно привести его к виду:

Подставив в эту формулу выражение для намагниченности и продифференцировав, получим:

Найдём плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

График зависимостей , где r изменяется от до

### Вариант 2

По условию:

Вычислим магнитную индукцию по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:

Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

График зависимостей , где r изменяется от до

### Вариант 3

По условию:

Вычислим магнитную индукцию по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:

Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

График зависимостей , где r изменяется от до

### Вариант 4

По условию:

Вычислим магнитную индукцию по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:

Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

График зависимостей , где r изменяется от до

Задача 2.2

Условие:

Проводник с током, равномерно распределённым по его поперечному сечению и имеющему плотность j, имеет форму трубки, внешний и внутренний радиусы которой равны R0 и R соответственно. Величина магнитной проницаемости проводника меняется по линейному закону от значения  до  в интервале радиусов от R до R1 и =const в интервале радиусов от R1 до R0 (R1=(R0+R)/2). Построить графически распределения модулей векторов индукции магнитного поля B и напряжённости магнитного поля H, а также вектора намагниченности J в зависимости от r в интервале от R до R0. Определить поверхностную плотность токов намагничивания i'п на внутренней и внешней поверхностях трубки и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(r).

Таблица 2.2. Значения параметров ,  и R0/R в зависимости от номера варианта.

| Вариант |  |  | R0/R |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 6 | 2/1 | 1/2 | 3/1 |
| 7 | 2/1 | 3/2 | 2/1 |
| 8 | ½ | 3/1 | 3/1 |
| 9 | ½ | 1/2 | 2/1 |
| 10 | ½ | 2/1 | 3/1 |

Решение:

Пусть  , где

Напряженность поля вычислим по теореме о циркуляции вдоль контура l, совпадающего с окружностью радиуса r:

Эта формула будет справедлива для любых  для всех вариантов задачи 2.2 за счет независимости напряженности магнитного поля от величины магнитной проницаемости.

Запишем выражение для магнитной проницаемости проводника:

# при

при

### Вариант 5

По условию:

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

;

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет излом)

### Вариант 6

По условию:

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет разрыв)

### Вариант 7

По условию:

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет разрыв)

### Вариант 8

По условию:

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет разрыв)

### Вариант 9

По условию:

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет разрыв)

### Вариант 10

По условию: ;

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет излом или разрыв)

# Задача 2.3

Условие:

По коаксиальному кабелю, радиусы внешнего и внутреннего проводника которого равны R0 и R соответственно, протекает ток I. Пространство между проводниками заполнено магнетиком, магнитная проницаемость которого меняется по закону =f(r). Построить графически распределения модулей векторов индукции B и напряжённости H магнитного поля, а также вектора намагниченности J в зависимости от r в интервале от R до R0. Определить поверхностную плотность токов намагничивания i'п на внутренней и внешней поверхностях магнетика и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(r). Определить индуктивность единицы длины кабеля.

Функция =f(r) для чётных вариантов имеет вид: =(R0n+rn)/(R0n+Rn).

Функция =f(r) для нечётных вариантов имеет вид: =(Rn+rn)/Rn.

Таблица 2.3. Значения параметров R0/R и n в зависимости от номера варианта.

| Вариант | R0/R | n |
| --- | --- | --- |
| 11 | 2/1 | 2 |
| 12 | 2/1 | 1 |
| 13 | 3/1 | 2 |
| 14 | 3/1 | 1 |

Решение:

Напряженность поля вычислим по теореме о циркуляции вдоль контура l, совпадающего с окружностью радиуса r:

;

Эта формула будет справедлива для любых  для всех вариантов задачи 2.3 за счет независимости напряженности магнитного поля от величины магнитной проницаемости.

Пусть h=1м – единица длины кабеля.

### Вариант 11

По условию:

Вычислим магнитную индукцию по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:

Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

Для нахождения индуктивности единицы длины кабеля найдем поток вектора через продольное сечение кабеля единичной длины:

Индуктивность:

График зависимостей , где r изменяется от до :

### Вариант 12

По условию:

Вычислим магнитную индукцию по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

Для нахождения индуктивности единицы длины кабеля найдем поток вектора через продольное сечение кабеля единичной длины:

Индуктивность:

График зависимостей , где r изменяется от до

### Вариант 13

По условию:

Вычислим магнитную индукцию по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

Для нахождения индуктивности единицы длины кабеля найдем поток вектора через продольное сечение кабеля единичной длины:

Индуктивность:

График зависимостей , где r изменяется от до :

### Вариант 14

По условию:

Вычислим магнитную индукцию по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

Для нахождения индуктивности единицы длины кабеля найдем поток вектора через продольное сечение кабеля единичной длины

Индуктивность

График зависимостей , где r изменяется от до

# Задача 2.4

Условие:

По коаксиальному кабелю, радиусы внешнего и внутреннего проводника которого равны R0 и R соответственно, протекает ток I. Пространство между проводниками заполнено магнетиком, магнитная проницаемость которого меняется по линейному закону от значения до  в интервале радиусов от R до R1, и =const в интервале радиусов от R1 до R0 (R1=(R0+R)/2). Построить графически распределения модулей векторов индукции B и напряжённости H магнитного поля, а также вектора намагниченности J в зависимости от r на интервале от R до R0. Определить поверхностную плотность токов намагничивания i'п на внутренней и внешней поверхностях магнетика и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(r). Определить индуктивность единицы длины кабеля.

Таблица 2.4. Значения параметров , , R0/R в зависимости от номера варианта.

| Вариант |  |  | R0/R |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 16 | 3/1 | 1/2 | 2/1 |
| 17 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| 18 | 1/2 | 3/1 | 3/1 |
| 19 | 1/3 | 1/2 | 2/1 |
| 20 | 1/2 | 2/1 | 3/1 |

Решение:

Пусть  , где

Напряженность поля вычислим по теореме о циркуляции вдоль контура l, совпадающего с окружностью радиуса r:

;

Эта формула будет справедлива для любых  для всех вариантов задачи 2.4 за счет независимости напряженности магнитного поля от величины магнитной проницаемости.

Запишем выражение для магнитной проницаемости проводника:

# при ;

при ;

### Вариант  15

По условию:

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

;

Намагниченность материала проводника:

;

По теореме о циркуляции намагниченности: , где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

;

Для нахождения индуктивности единицы длины кабеля найдем поток вектора через продольное сечение кабеля единичной длины:

Найдем индуктивность по формуле:;

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет излом или разрыв)

### Вариант 16

По условию: ;

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

;

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности: , где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания: ; ;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

;

Для нахождения индуктивности единицы длины кабеля найдем поток вектора через продольное сечение кабеля единичной длины:

Найдем индуктивность по формуле:;

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет разрыв)

### Вариант 17

По условию: ;

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

;

Намагниченность материала проводника:

;

По теореме о циркуляции намагниченности: , где - ток намагниченности.

; Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

;

Для нахождения индуктивности единицы длины кабеля найдем поток вектора через продольное сечение кабеля единичной длины:

Найдем индуктивность по формуле:;

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет разрыв)

### Вариант 18

По условию: ;

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

;

Намагниченность материала проводника:

;

По теореме о циркуляции намагниченности: , где - ток намагниченности.

; Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

;

Для нахождения индуктивности единицы длины кабеля найдем поток вектора через продольное сечение кабеля единичной длины:

Найдем индуктивность по формуле:;

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет разрыв)

### Вариант 19

По условию: ;

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

;

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности: , где - ток намагниченности.

; Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания: ; ;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

;

Для нахождения индуктивности единицы длины кабеля найдем поток вектора через продольное сечение кабеля единичной длины:

Найдем индуктивность по формуле:;

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет разрыв)

### Вариант 20

По условию: ;

Вычислим величины магнитных индукций по формуле:

;

Намагниченность материала проводника:

;

По теореме о циркуляции намагниченности: , где - ток намагниченности.

; Найдем дифференциал:  Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

;

Найдем плотность тока намагничивания на внутренней и внешней поверхностях проводника:

;

Для нахождения индуктивности единицы длины кабеля найдем поток вектора через продольное сечение кабеля единичной длины:

Найдем индуктивность по формуле:;

График зависимостей , где r изменяется от до

(при  график ф-ций имеет разрыв)

# Задача 2.5

Условие:

Два плоских проводника с токами I, текущими в противоположных направлениях, разделены слоем магнетика толщиной d. Ширина проводников равна L (L>>d). Магнитная проницаемость  магнетика меняется в направлении оси y по закону =f(y). Построить графически распределения модулей векторов индукции B и напряжённости H магнитного поля, а также вектора намагниченности J в зависимости от y в интервале значений от 0 до d. Определить поверхностную плотность токов намагничивания i'п на верхней и нижней поверхностях магнетика и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(y). Определить индуктивность единицы длины этой двухполосной линии.

Функция =f(y) для чётных вариантов имеет вид: =(yn+d0n)/d0n.

Функция =f(y) для нечётных вариантов имеет вид: =(yn+dn)/dn.

Таблица 1.5. Значения параметров d0/d и n в зависимости от номера варианта.

| Вариант | d0/d | n |
| --- | --- | --- |
| 21 | 3/1 | 1 |
| 22 | 3/1 | 2 |
| 23 | 3/1 | 1 |
| 24 | 2/1 | 2 |
| 25 | 2/1 | 1 |
| 26 | 2/1 | 2 |

Решение:

Напряженность магнитного поля между 2-мя плоскими проводниками вычислим по теореме о циркуляции вдоль контура l шириной L и вертикальной стороной, совпадающей с Y.

;

Эта формула будет справедлива для любых  для всех вариантов задачи 2.5 за счет независимости напряженности магнитного поля от величины магнитной проницаемости.

## Между проводниками в-р напряженности постоянен.

Пусть h=1м – единица длины двух проводников.

### Вариант 21

По условию

Вычислим магнитную индукцию по формуле

Намагниченность материала проводника

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал:

Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

Для нахождения индуктивности единицы длины двухполосной линии найдем поток вектора через продольное сечение единичной длины:

Индуктивность

График зависимостей , где y изменяется от 0 до d:

### Вариант 22

По условию:

Вычислим магнитную индукцию по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал: Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

Найдем плотность тока намагничивания на верхней и нижней поверхностях магнетика:

Для нахождения индуктивности единицы длины двухполосной линии найдем поток вектора через продольное сечение единичной длины:

Индуктивность

График зависимостей , где y изменяется от 0 до d:

### Вариант 23(25)

По условию:

Вычислим магнитную индукцию по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал: Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

Для нахождения индуктивности единицы длины двухполосной линии найдем поток вектора через продольное сечение единичной длины:

Индуктивность

График зависимостей , где y изменяется от 0 до d:

### Вариант 24(26)

По условию:

Вычислим магнитную индукцию по формуле:

Намагниченность материала проводника:

По теореме о циркуляции намагниченности:

, где - ток намагниченности.

Найдем дифференциал: Т.к.

Поверхностная плотность тока намагничивания:

Найдем плотность тока намагничивания на верхней и нижней поверхностях магнетика:

Для нахождения индуктивности единицы длины двухполосной линии найдем поток вектора через продольное сечение единичной длины:

Индуктивность:

График зависимостей , где y изменяется от 0 до d:

Варианты 25 и 26 имеют те же исходные значения, а соответственно идентичны вариантам 23,24.