Значения основных отклонений валов в мкм Таблица П1

Ин- / тер / ва / лы	Обозначение основного отклонения
	Верхнее отклонение es					Нижнее отклонение ei
	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	jS	j			k		m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc
	Квалитеты
	Все					5,6	7	8	4-7	До3 св7	Все
До3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	Предельные отклонения=(IT/2)	-2	-4	-6	0	0	+2	+4	+6	+10	+14	-	+18	-	+20	-	+26	+32	+40	+60
Св3 до 6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0		-2	-4	-	+1	0	+4	+8	+12	+15	+19	-	+23	-	+28	-	+35	+42	+50	+80
6 10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0		-2	-5	-	+1	0	+6	+10	+15	+19	+23	-	+28	-	+34	-	+42	+52	+67	+97
10 14	-290	-150	-95	-	-50	-32	-	-16	-	-6	0		-3	-6	-	+1	0	+7	+12	+18	+23	+28	-	+33	-	+40	-	+50	+64	+90	+130
14 18						+39	+45	-	+60	+77	+108	+150
18 24	-300	-160	-110	-	-65	-40	-	-20	-	-7	0		-4	-8	-	+2	0	+8	+15	+22	+28	+35	-	+41	+47	+54	+63	+73	+98	+136	+188
24 30						+41	+48	+55	+64	+75	+88	+188	+160	+218
30 40	-310	-170	-120	-	-80	-50	-	-25	-	-9	0		-5	-10	-	+2	0	+9	+17	+26	+34	+43	+48	+60	+68	+80	+94	+112	+148	+200	+274
40 50	-320	-180	-130					+54	+70	+81	+97	+114	+136	+180	+242	+325
50 65	-340	-190	-140	-	-100	-60	-	-30	-	-10	0		-7	-12	-	+2	0	+11	+20	+32	+41	+53	+66	+87	+102	+122	+144	+172	+226	+300	+405
65 80	-360	-200	-150					+43	+59	+75	+102	+120	+146	+174	+210	+274	+360	+480
80 100	-380	-220	-170	-	-120	-72	-	-36	-	-12	0		-9	-15	-	+3	0	+13	+23	+37	+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258	+335	+445	+585
100 120	-410	-240	-180					+54	+79	+104	+144	+172	+210	+254	+310	+400	+525	+690
120 140	-460	-260	-200	-	-145	-85	-	-43	-	-14	0		-11	-18	-	+3	0	+15	+27	+43	+63	+92	+122	+170	+202	+248	+300	+365	+470	+620	+800
140 160	-520	-280	-210					+65	100	+134	+190	+228	+280	+340	+415	+535	+700	+900
160 180	-580	-310	-230					+68	108	+146	+210	+252	+310	+380	+465	+600	+780	1000

Примечания: 1. Основные отклонения a и b для размеров до 1 мм не предусмотрены.
        2. Значения (IT/2)для jS квалитетов 7 .. 11 могут округляться до ближайшего меньшего четного числа, если значение IT нечетное.