Значения основных отклонений отверстий в мкм Таблица П2
Ин- / тер / ва / лы	Обозначение основного отклонения
	Нижнее отклонение EI					Верхнее отклонение ES
	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS	J			K		M		N	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC
	Квалитеты
	Все					6	7	8	до 8	До 8		св 8	до 8	св 7
До3	270	140	60	34	20	14	10	6	4	2	0	Предельные отклонения=(IT/2)	2	4	6	0	-2		-2	-4	-6	-10	-14	-	-18	-	-20	-	-26	-32	-40	-60
Св3 до 6	270	140	70	46	30	20	14	10	6	4	0		5	6	10	-1 +∆	-4 +∆		-4	-8 +∆	-12	-15	-19	-	-23	-	-28	-	-35	-42	-50	-80
6 10	280	150	80	56	40	25	18	13	8	5	0		5	8	12	-1 +∆	-6 +∆		-6	-10 +∆	-15	-19	-23	-	-28	-	-34	-	-42	-52	-67	-97
10 14	290	150	95	-	50	32	-	16	-	6	0		6	10	15	-1 +∆	-7 +∆		-7	-12 +∆	-18	-23	-28	-	-33	-	-40	-	-50	-64	-90	-130
14 18						-39	-45	-	-60	-77	-108	-150
18 24	300	160	110	-	65	40	-	20	-	7	0		8	12	20	-2 +∆	-8 +∆		-8	-15 +∆	-22	-28	-35	-	-41	-47	-54	-63	-73	-98	-136	-188
24 30						-41	-48	-55	-64	-75	-88	-188	-160	-218
30 40	310	170	120	-	80	50	-	25	-	9	0		10	14	24	-2 +∆	-9 +∆		-9	-17 +∆	-26	-34	-43	-48	-60	-68	-80	-94	-112	-148	-200	-274
40 50	320	180	130					-54	-70	-81	-97	-114	-136	-180	-242	-325
50 65	340	190	140	-	100	60	-	30	-	10	0		13	18	28	-2 +∆	-11 +∆		-11	-20 +∆	-32	-41	-53	-66	-87	-102	-122	-144	-172	-226	-300	-405
65 80	360	200	150					-43	-59	-75	-102	-120	-146	-174	-210	-274	-360	-480
80 100	380	220	170	-	120	72	-	36	-	12	0		16	22	34	-3 +∆	-13 +∆		-13	-23 +∆	-37	-51	-71	-91	-124	-146	-178	-214	-258	-335	-445	-585
100 120	410	240	180					-54	-79	-104	-144	-172	-210	-254	-310	-400	-525	-690
120 140	460	260	200	-	145	85	-	43	-	14	0		18	26	41	-3 +∆	-15 +∆		-15	-27 +∆	-43	-63	-92	-122	-170	-202	-248	-300	-365	-470	-620	-800
140 160	520	280	210					-65	100	-134	-190	-228	-280	-340	-415	-535	-700	-900
160 180	580	310	230					-68	108	-146	-210	-252	-310	-380	-465	-600	-780	-1000

Примечания: 1.Основные отклонения А и В во всех квалитетах и N в квалитетах более 8 для размеров до 1 мм не предусмотрены.
2.Значения (IT/2) для JS квалитетов 7 .. 11 могут округляться до ближайшего меньшего числа, если значение IT нечетное.
3.Частный случай для основного отклонения М6 размеров св. 250 до 315 мм ES=-9, а не –11 мкм.
4.Основное отклонение К для квалитетов св. 8 не предусмотрено, но для размеров до 3 мм К=0.
5.Основное отклонение N для квалитетов св. 8 равно 0, но для размеров до 3 мм N=-4.