Номенклатура частных показателей технологичности деталей и порядок их определения (штамповка)

# Плоские из листа

## Таблица 1

| Наименование показателя | Обозначение показателя |
| --- | --- |
| Показатель отношения минимальной ширины детали к толщине исходного материала | К ит |
| Показатель отношения минимального размера пробиваемого отверстия детали к детали к толщине исходного материала | К отв |
| Показатель отношения минимального расстояния открая пробиваемого отверстия до края детали к толщине исходного материала | К д отв |
| Показатель отношения минимального радиуса округления контура детали к толщине исходного материала | К скр |
| Показатель использования материала | п К им |

#### Показатель технологичности детали  Кд

(  К i

### Кд       =       --------

n

Значения показателя     К ит     в зависимости от отношения    А\ S, где А – минимальная ширина детали,  мм,   S – толщина исходного материала, мм,  приведена в таблице 2.

Значения показателя    К отв  в зависимости от отношения  Do\ S,  где Do – минимальный размер пробиваемого отверстия, мм, приведены в таблице 3.

Значения показателя  К д отв   в зависимости от отношения    В \ S,  где В минимальное расстояние от края пробиваемого отверстия  до края детали, мм, приведены в таблице 4.

Значения показателя  К скр в зависимости от отношения    R \ S  где  R – минимальный радиус скругления контура детали, мм, приведены в таблице 5

Значения показателя  использования материала Кп им в эависимости от величины расчетного значения использования материала, определяется по формуле

Мд                 - масса детали в кг

К им  =       ----------- ,

Мн                 - масса норм расхода материала, кг,

приведены в таблице 6

#### Таблица 2

| А\ S | К ит |
| --- | --- |
| До 1,50 | 0,00 |
| От 1,5 до 2,30 | 0,65 |
| Св 2,30 до 3,!0 | 0,70 |
| Св 3,10 до 3,90 | 0,75 |
| Св 3,90 до 4,70 | 0,80 |
| Св 4,70 до 5,50 | 0,85 |
| Св 5,50 до 6,30 | 0,90 |
| Св 6,30 до 7,10 | 0,95 |
| Св 7,10 | 1,00 |

#### Таблица 3

| Do\ S | Котв |
| --- | --- |
| До 0.60 | 0.00 |
| От 0.60 до 0.68 | 0.65 |
| От 0.68 до 0.76 | 0.70 |
| От 0.76 до 0.84 | 0.75 |
| От 0.84 до 0.92 | 0.80 |
| От 0.92до 1.00 | 0.85 |
| От 1.00 до 1.08 | 0.90 |
| От 1.08 до 1.16 | 0.95 |
| От 1.16 | 1.00 |

Таблица 4

| В \ S | К д отв |
| --- | --- |
| До 1.00 | 0.00 |
| От 1.00 до 1.43 | 0.65 |
| От 1.43 до 1.86 | 0.70 |
| От 1.86 до 2.29 | 0.75 |
| От 2.29 до 2.72 | 0.80 |
| От 2.72 до 3.15 | 0.85 |
| От 3.15 до 3.58 | 0.90 |
| От 3.58 до 4.00 | 0.95 |
| От 4.00 | 1.00 |

Таблица 5

| R \ S | К скр |
| --- | --- |
| До 0.50 | 0.00 |
| От 0.50 до 0.71 | 0.65 |
| От 0.71 до 0.92 | 0.70 |
| От 0.92 до 1.13 | 0.75 |
| От 1.13 до 1.34 | 0.80 |
| От 1.34 до 1.55 | 0.85 |
| От 1.55 до 1.76 | 0.90 |
| От 1.76 до 2.00 | 0.95 |
| От 2.00 | 1.00 |

#### Таблица 6

| Ким | п К им |
| --- | --- |
| От 0.50 до 0.55 | 0.65 |
| От 0.55 до 0.60 | 0.70 |
| От 0.60 до 0.65 | 0.75 |
| От 0.65 до 0.70 | 0.80 |
| От 0.70 до 0.75 | 0.85 |
| От 0.75 до 0.80 | 0.90 |
| От 0.80 до 0.85 | 0.95 |
| От 0.85 | 1.00 |

| Размер | Номинал, мм |
| --- | --- |
|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| S | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 |
| H1 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| H2 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| H3 | 11 | 11 | 12 | 15 |
| H4 | 60 | 64 | 64 | 60 |
| H5 | 23 | 19 | 15 | 22 |
| H6 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| H7 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| H8 | 28 | 30 | 30 | 28 |
| H9 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| H10 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| H11 | 82 | 86 | 88 | 90 |
| R | 10 | 11 | 12 | 13 |

Задание:

- Вычислить  Кд  (по вариантам)

- Сравнить Кд  с  Кб на этапе разработки, анализ, выводы.

- Изменить конструкцию детали для увеличения Кд