Р.Ш. ЗАГИДУЛЛИН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

| МОСКВА | 1999 ГОД |
| --- | --- |

# СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА

В транзисторном усилительном каскаде необходимо правильно выбрать ток и напряжение покоя коллектора. Величина тока коллектора определяется величиной постоянного смещения на эмиттерном переходе. Коллекторное напряжение при заданном источнике питания определяется величиной сопротивления в цепи коллектора.

На рисунке показано семейство статических характеристик транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, и схема усилительного каскада. Рабочая точка обозначена буквой А, через нее проходят две линии нагрузки:

статическая (сопротивление Rк),

динамическая, соответствующая нагрузке по переменному току

параллельное соединение нагрузки и сопротивления коллектора.

## Расчет элементов смещения.

Чтобы обеспечить коллекторный ток Iк, необходимо задать базовый ток

где  (ст - статический коэффициент усиления по току в схеме с ОЭ.

Для обеспечения такого тока сопротивление в цепи базы должно удовлетворять следующему условию:

где Ен — напряжение источника питания. Напряжение между базой и эмиттером можно не учитывать, поскольку оно в десятки раз меньше напряжения источника питания. Чтобы обеспечить заданное коллекторное напряжение, необходимо коллекторное сопротивление взять равным

Рабочая точка (Iк, Uк) обычно выбирается, исходя из заданной максимальной величины сигнала Ukm и Iкm.

Во избежание нелинейных искажений необходимо выполнение условий:

Кроме того, нагрузочные характеристики не должны пересекать линии предельно допустимой мощности рассеивания на транзисторе и коллекторное напряжение должно быть меньше предельно допустимого.

Очень часто нагрузку включают непосредственно в коллекторную цепь, однако в большинстве случаев нагрузка включается параллельно Rk, как показано на рисунке. Полезной является только мощность, выделяемая в нагрузке, мощность сигнала, выделяемая в Rк, расходуется бесполезно на нагрев сопротивления.

Поэтому при расчете предварительных и промежуточных каскадов низкой частоты с нагрузкой, включенной параллельно Rк, стремятся к тому, чтобы в нагрузку поступал возможно больший ток сигнала.

## СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА.

Практически все параметры транзистора зависят от температуры. Поэтому при изменении температуры будут изменяться токи, протекающие через электроды транзистора, что приведет к изменению режима по постоянному току и в свою очередь вызовет дополнительное изменение усилительных свойств транзистора.

При проектировании транзисторных схем одной из основных задач является обеспечение надежной работы схемы во всем рабочем диапазоне температур. Для выполнения этого требования при расчете необходимо учитывать изменение положения рабочей точки с температурой. Наиболее сильно на изменение рабочего тока транзистора влияют возрастание с температурной теплового тока коллектора Iко и входной характеристики эмиттерного перехода. В общем случае ток коллектора

С изменением температуры изменяются все параметры в этом уравнении (Iко, Iэ, (). Причем Iэ изменяется не только из-за изменения напряжения Uб.e, но и из-за изменения тока Iко. Чем больше сопротивление Rб в цепи базы транзистора, тем больше влияет изменение тока Iко на ток эмиттера и, следовательно, на ток коллектора.

Рассмотрим как изменится ток эмиттера и ток коллектора в схеме если изменится ток Iко. Для входного контура можно написать следующее уравнение:

Учитывая, что

Получим

Тогда

Поэтому при изменении Iко ток эмиттера изменится на величину

Из формулы видно, что чем больше Rэ и меньше Rб, тем стабильнее ток эмиттера, а следовательно, и коллектора.

Используя  эти формулы, получим выражение для изменения тока коллектора с изменением тока эмиттера

Если сопротивление в цепи эмиттера равно нулю, то

т. е. схема будет обладать максимальной нестабильностью.

Если равно нулю сопротивление в цепи базы, то (Iк=(Iко и нестабильность схемы будет минимальная. В тех случаях, когда дополнительно учитывается нестабильность с температурой эмиттерного напряжения и коэффициента усиления по току, изменение тока коллектора с температурой можно записать в следующем виде:

(ст—коэффициент усиления по току в схеме с ОЭ; ((—изменение температуры в °С;

( - коэффициент напряжения на эмиттерном переходе при изменении температуры  (мВ/Град)

- коэффициент, характеризующий степень обратной связи по постоянному току; чем он больше, тем стабильнее схема.

Величину, стоящую перед скобками, часто называют коэффициентом нестабильности и обозначают буквой S:

Первоначально этот коэффициент был введен в практику в виде производной

и записывался в иной, более частной форме. Такое определение неполно, а в ряде случаев (особенно для кремниевых триодов, у которых током /о обычно пренебрегают) оно совершенно неприемлемо, хотя еще встречается в литературе.

Из формулы видно, что изменение тока коллектора будет тем меньше, чем меньше коэффициент нестабильности. А коэффициент нестабильности зависит от соотношения сопротивлений в цепи эмиттера и базы, т. е. От (; при (=1, Sмин=(, а при (=0 Sмакс=(ст, следовательно, для обеспечения стабильности каскада желательно увеличивать сопротивление в цепи эмиттера и уменьшать сопротивление в цепи базы. Вполне удовлетворительные результаты дают значения, которым соответствует

При расчете каскада по постоянному току обычно рабочая точка считается заданной:

либо она заимствуется из справочника, либо выбирается из условия необходимой амплитуды сигнала.

Из параметров транзистора должны быть известными статический коэффициент усиления по току (ст (или () и тепловой ток Iко. Необходимо рассчитать цепь смещения так, чтобы изменение положения рабочей точки

в заданном диапазоне температур не превышало допустимого значения. Рассмотрим схему  на рисунке как наиболее общую.

Для этой схемы

Чтобы делитель не шунтировал вход транзистора, должно выполняться условие:

Для коллекторной цепи можно написать следующее уравнение:

Если задано напряжение питания Ек, то из этого уравнения можно найти значение сопротивления Rэ и по формуле

проверить, выполняется ли условие термостабилизации каскада. Если напряжение Еk не задано, то из условия термостабилизации

по формуле

определяют величину коэффициента нестабильности S и затем по формуле

рассчитывают значение сопротивления Rэ и Rб.

После чего по формуле  определяется необходимое напряжение питания. Зная Rэ и Rб, можно рассчитать сопротивления делителя R1 и R2.

Поскольку напряжение

потенциал базы должен быть равен потенциалу эмиттера, т. е.

Из этого выражения найдем

Учитывая, что

получим

Иногда можно пренебречь 1/(ст по сравнению с

Тогда

Сопротивление

При расчете стабильности рабочей точки мы учитывали ее смещение при изменении параметров транзистора с температурой. Однако режим каскада может изменяться и при смене транзисторов из-за разброса параметров. Этот разброс всегда существует даже у приборов одной группы. На изменение рабочей точки будет влиять, так же как и при тепловой нестабильности, изменение коэффициента усиления по току, напряжения эмиттерного перехода.

Если известны граничные значения названных выше параметров, т. е. их максимально возможное изменение при смене транзисторов

то изменение положения рабочей точки можно рассчитать по тем же формулам, что и для тепловой нестабильности, только (( нужно заменить на (Uэ.

Меры, принимаемые для тепловой стабилизации каскада, одновременно снижают степень влияния разброса параметров транзистора на положение рабочей точки.

Ниже приведен пример расчета выполненный в программ MCAD 8.

Расчитанная схема может быть промоделирована в программе МС5. Рисунок схемы представлен ниже:

Иногда, для проверки правильности расчета режима по постоянному току необходимо получить семейство входных и выходных характеристик. Для этого можно использовать программу МС5. Так, например, по схеме, предложенной ниже, в режиме анализа DC можно получить входные характеристики транзистора.

При задании пределов анализа необходимо учесть, что входным, независимым источником является источник тока I1, (INPUT1) изменяющийся от 0 до 1 мА с шагом 0.01 мА, а второй переменной величиной является источник напряжения V2, (INPUT2) изменяющийся от 0 до15 В с шагом 15 В.

Но, при выводе результатов на графики по оси Y откладываются значения тока базы транзистора, а по оси X – значения напряжения в узле 2, то есть напряжения база-эмиттер. Результаты расчета представлены на рисунке.

Для получения выходных характеристик можно использовать эту же схему, но задать переменные расчета несколько по другому:

## Задача 2.

Определить, как изменится положение рабочей точки при изменении коэффициента усиления по току в 2 раза и изменении неуправляемого тока коллектора в 10 раз.

## Решение

Использование программы МС5 может оценить изменение положения рабочей точки при указанных выше изменениях. Задать изменение коэффициента усиления в программе можно текстовом окне описания активных элементов схемы:

Коэффициент усиления транзистора, описание которого представлено моделью Эберса-Молла в приведенном выше фрагменте описания равен 90 (BF=90).

Анализ схемы в режиме Transient Analysis можно использовать  для определения рабочей точки по постоянному току.

Заказ на индикацию напряжений в узлах схемы может быть определен нажатием кнопки на панели инструментов со значком 13.

Неуправляемый ток коллектора может быть изменен как за счет изменения значения  параметров модели Эберса-Молла (IS=10E-15 – ток насыщения при температуре 27( С), так и за счет изменения температуры. С изменением температуры транзистора практически изменяются все его параметры. Но особенно сильно изменяется его обратный ток коллекторного перехода Iko величина которого определяется тепловой генерацией носителей и возрастает по экспоненте с увеличением температуры. Ориентировочно можно считать, что нулевой ток коллектора при повышении температуры на 10о С у германиевых транзисторов удваивается, а у кремниевых – утраивается.

При увеличении температуры входные характеристики транзистора тоже сдвигаются в область больших токов. В среднем можно считать, что величина их смещения с температурой составляет примерно 2 мВ/Град.

Проведение анализа во временной области, при изменении указанных параметров, аналогичного Задаче 1, может получить значения карты напряжений

Последовательно изменяя заданные параметры модели можно построить график изменения положения рабочей точки (Uk, IkA) как функцию от изменения BF, IS.

## Задача 3.

Оценить коэффициент усиления каскада по напряжению, току и мощности, входное и выходное сопротивление каскада, допустимую (пока не возникают нелинейный искажения) величину входного сигнала.

Схема с общим эмиттером.

Коэффициент усиления по току

так как

то коэффициент усиления по току будет рассчитываться по формуле

Так как ( близко к единице (обычно 0,95—0,99), то коэффициент усиления по току в схеме с ОЭ ((((.

### Входное сопротивление

По величине uб.э  = uэ.б

Коэффициент усиления по напряжению

Преобразовав эту формулу с учетом вышеприведенных соотношений для входного сопротивления и коэффициента передачи по току можем получить:

Коэффициент усиления по мощности равен

Эквивалентная схема каскада с общим эмиттером выглядит как:

Используя эту эквивалентную схему по аналогии с приведенными выше формулами можно рассчитать значения для выходного сопротивления.

В транзисторных усилителях наибольшее распространение нашли каскады с емкостной связью.

Это объясняется прежде всего их простотой. Особенность таких схем состоит в том, что из-за высокого выходного и низкого входного сопротивления транзистора при соединении двух каскадов с помощью емкости, как правило, отсутствует согласование выходного сопротивления предыдущего каскада с входным сопротивлением последующего.

Поэтому в транзисторных усилителях с емкостной связью не удается обеспечить максимально возможное усиление по мощности. Емкости С1 и С2 разделительные, емкость Сэ служат для устранения обратной связи по переменному току (через сопротивление Rэ).

Эти емкости оказывают влияние при передаче низких частот, когда постоянные времени входной цепи

и выходной цепи

сравнимы с периодами сигнала; в этих формулах

входное сопротивление транзистора в данной схеме,

выходное сопротивления транзистора в данной схеме.

Чтобы обеспечить передачу сигнала на низких частотах, необходимо выполнение следующих условий:

где  fн – нижняя граничная частота усилителя.

В области средних и высоких частот переходные емкости не вносят значительных частотных искажений, поскольку их сопротивление на этих частотах незначительно. При составлении эквивалентной схемы это сопротивление принимают равным нулю. Основные параметры каскада обычно определяются при средних частотах. Наиболее просто и быстро они рассчитываются по эквивалентной схеме усилительного каскада.

### Входное сопротивление каскада

Где

Выходное сопротивление каскада определяется со стороны выходных зажимов при отключенной нагрузке

r*— коллекторное сопротивление транзистора в схеме с ОЭ, оно примерно в ( раз меньше, чем rК  в схеме с ОБ.

Для схем, в которых выполняется условие

можно считать, что

Коэффициент усиления по напряжению равен отношению выходного напряжения к входному

т. е. чем выше суммарное сопротивление в коллекторной цепи и меньше входное сопротивление транзистора, тем больше усиление каскада по напряжению.

## ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСИЛИТЕЛЯ С ЕМКОСТНОЙ СВЯЗЬЮ

На рисунке

показана частотная характеристика усилительного каскада с емкостной связью. Частотные характеристики усилительного каскада определяются как частотными свойствами самого транзистора, так и реактивными элементами схемы. Для упрощения анализа рабочий диапазон частот обычно разбивается на три области низких, высоких и средних частот В области средних частот коэффициент усиления практически не зависит от частоты усиливаемого сигнала. Эквивалентная схема для средних частот имеет тот же вид, что и схема, по которой рассчитывают параметры каскада. Все параметры каскада обычно рассчитываются для области средних частот, поскольку она составляет основную часть частотного диапазона.

Эквивалентная схема усилительного каскада в области низких частот представлена на рисунке слева.

В области низких частот коэффициент усиления падает с понижением частоты сигнала, что объясняется увеличением реактивных сопротивлений емкостей и снижением коэффициентов передачи от источника сигнала на вход транзистора и с выхода транзистора на нагрузку. Низкочастотный диапазон характеризуется нижней границей усиления fн или круговой частотой

За граничную частоту fн принимается такая частота, на которой коэффициент усиления падает в 1,4 раза по отношению к его значению на средних частотах, т. е. составляет примерно 0,7 Кс.

В области низких частот на характеристику каскада влияют все три емкости каскада: C1, С2 и С3. При расчете частотных характеристик каскада пользуются эквивалентными схемами. Эквивалентная схема для усилительного каскада в области низких частот представлена на рисунке выше.

Влияние каждой емкости можно учесть отдельно. Рассмотрим вначале влияние емкости С2.

Предположим, что сопротивление других емкостей равно нулю, т. е. что емкости бесконечно большие. Ток в нагрузочном сопротивлении при учете С2 можно определить следующим образом:

Коэффициент усиления в области низких частот можно записать следующим образом:

Кio — коэффициент усиления на средних частотах;

или

При расчетах частотных характеристик удобно пользоваться коэффициентом частотных искажений М:

где Ki — коэффициент усиления на частоте, для которой рассчитываются частотные искажения.

На низкой частоте, получим

откуда

На граничной частоте, при которой коэффициент усиления тока снижается до 0,7 Ко, получим

Подставив это значение М в формулу выше приведенную формулу, определим постоянную времени выходной цепи по которой легко можно рассчитать С2.

Однако при определении С2 влияние на частотную характеристику других емкостей не учитывалось. В общем случае при расчете частотной характеристики каскада необходимо учитывать все емкости. Если отдельно учитывать влияние входной раз делительной емкости C1, то получим аналогичную формулу

где

Если задаться коэффициентом частотных искажений во входной цепи Мн.вх, то (вх определяется по той же формуле, только вместо (вх в нее входит (э, которое находим из выражения

Суммарный коэффициент частотных искажений, обусловленный влиянием всех трех емкостей,

Если постоянная времени одной из цепей много меньше двух остальных, то именно она определяет частотную характеристику каскада (ее можно считать равной эквивалентной постоянной времени).

Для характеристики области высоких частот, как и для низких, вводят верхнюю граничную частоту усиления fв. Уменьшение усиления в области высоких частот определяется главным образом частотными свойствами самого транзистора: зависимостью от частоты его коэффициента усиления, коллекторной емкости Ск сопротивлением rб. Для оценки искажений в области высоких частот можно воспользоваться следующими приближенными формулами  для каскада с ОЭ