##### Московский государственный технический университет                  им. Н.Э.Баумана

Климов В.Н., Перминова Е.А.

«Измерение линейных размеров и оценка точности».

# Методические указания к лабораторной работе № 3

по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»

Под редакцией И.С. Потапцева

Москва   2005 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  практическое изучение методов и средств измерений линейных размеров отдельной детали; ознакомление с основными требованиями к выбору средств измерений  линейных размеров в зависимости от  заданной точности изготовления, сопоставление метрологических характеристик средств измерения в соответствии с заданной точностью; выбор метода измерений, учет  погрешности  метода.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ.

### Основные термины и определения установлены стандартом ГОСТ 25346-82. В данной работе используются понятия о номинальном, действительном и предельных размерах; предельных отклонениях, допусках и посадках, а также, пример расчета размерной цепи для заданной детали.

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР определяется конструктором путем расчета на прочность и жесткость или выбирается из конструктивно-технологических соображений. Для сопрягаемых размеров номинальным размером называется размер, относительно которого определяются предельные размеры и который служит также началом отсчета отклонений ((10мм - рис.1). Принято обозначать номинальный размер в виде НУЛЕВОЙ ЛИНИИ, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении допусков и посадок., причем, номинальный размер отверстия всегда обозначается буквой D, а номинальный размер вала буквой d. Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные - вниз (рис.1, рис.2).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР –  размер, установленный измерением с допустимой погрешностью.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ –  это два предельно допустимых размера, между которыми должен находится или которым может быть равен действительный размер (рис.1).

НАИБОЛЬШИЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР - больший из двух предельных (для вала рис.1 - (10,028мм),

НАИМЕНЬШИЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР – меньший из двух предельных   ( для вала рис.1 - (10,018мм).

Для того, чтобы изделие отвечало своему целевому назначению и могло собираться в единое целое необходимо, чтобы его действительные размеры находились между предельными размерами

ОТКЛОНЕНИЕ – алгебраическая разность между размером (действительным, предельным и т.д.) и соответствующим номинальным размером (рис.1, рис.2).

ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ – алгебраическая разность между предельным и номинальным размерами.

ВЕРХНЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ – алгебраическая разность между наибольшим и номинальным размерами.

НИЖНЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ – алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ – алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами.

В стандарте ГОСТ 25346-82 приняты следующие обозначения:

ES – верхнее отклонение отверстия;

es – верхнее отклонение вала;

EI – нижнее отклонение отверстия;

еi – нижнее отклонение   вала.

На чертежах отклонения проставляются в миллиметрах без указания размерности  (ГОСТ 2.307-68) (например, ), а в справочных таблицах ГОСТ 25347-82  -  в  микрометрах..

ДОПУСК - алгебраическая  разность между  наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним нижним отклонением. Допуск  при графическом  изображении обозначает

ся буквой Т, а стандартный допуск обозначается двумя латинскими буквами IT(international tolerance):

T = ES  -  EI;                T  = es – ei

ПОЛЕ ДОПУСКА –  поле ограниченное верхним и нижним отклонениями.

Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера ( нулевой линии), как показано на (рис.2). При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии (рис.1, рис.)

КВАЛИТЕТ – совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех нормированных размеров. Согласно ГОСТ 25346 – 82 для размеров 1…500 мм установлено 19 квалитетов. Квалитеты 01, 1 и 1 предназначены для концевых мер длины; квалитеты 2…4 – для калибров и особо точных изделий; квалитеты 5…13 – для сопрягаемых размеров; квалитеты 14…17 – для несопрягаемых размеров. Зависимость допуска от квалитета  выражается формулой  (для ГТ5 и ниже):

ITn = an * i,

Где an – число единиц допуска соответствующего квалитета.

Значения an для 5…17 квалитетов приведены в табл. 7.

ОСНОВНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ – одно из двух отклонений (верхнее или нижнее), используемое для определения поля допуска относительно нулевой линии.(рис.4): Оно является фиксированным и ближайшим к нулевой линии.

для валов:

ВЕРХНЕЕ es отклонение от а до h;

НИЖНЕЕ ei отклонение от  j  до  zc;

для отверстий:

НИЖНЕЕ отклонение ЕI от А до Н;

ВЕРХНЕЕ отклонение  ES  от J до ZC.

Каждому основному отклонению соответствует горизонтальная черта на схеме полей допусков, от которой отсчитывается допуск. Все значения основных отклонений сведены в таблицу 7 и таблицу 8 для номинальных размеров разбитых на интервалы до 3мм, св. 3мм до 6мм, и т.д. В приборостроении в таблицы сведены размеры не более 500мм. Поле допуска ± js (Js) располагается  симметрично относительно нулевой линии. Основное отклонение равно   ±  IT/2.

Если поле допуска, например, вала расположено ниже нулевой линии (рис.2а), основное отклонение совпадает с верхним предельным отклонением:

es – для вала и ES – для отверстия (указаны в скобках).

Если поле допуска того же вала  расположено выше нулевой линии (рис.2б), основное отклонение в этом случае совпадает с нижним предельным отклонением: ei для вала и EI для отверстия.

Второе предельное отклонение для валов рассчитывается  как алгебраическая сумма основного отклонения  по таблице 7 и допуска IT, определенного из таблицы 6 :

- при основных отклонениях  a…h:  ei= es - IT;

- при основных отклонениях  j…zc:  ei= es + IT.

ВТОРОЕ предельное отклонение для ОТВЕРСТИЙ рассчитывается  как алгебраическая сумма основного отклонения отверстия и численного значения допуска T определенного из таблицы 6:

- при основных отклонениях  a…h:  ei= es + IT;

- при основных отклонениях  j…zc:  ei= es - IT.

ПРИМЕР (рис.2в):

1.Построить поле  допуска дляl  Ø18f8.

- Ø18 – номинальный размер диаметра  вала равного 18 мм;

- f  -  основное отклонение вала;

- 8 – квалитет точности (для интервала номинальных размеров).

2. Определить основное отклонение допуска по таблице 7:

- численное значение допуска: T=27 мкм (0,027 мм) для интервала размера определяется по таблице 6;

- согласно рис.4, основным отклонением вала  будет являться верхнее предельное отклонение;

- численное значение отклонения определенное по таблице 7 для интервала номинального размера диаметра 18мм будет равно: es=-16мкм  (- 0.016мм).

- нижнее предельное отклонение определяется согласно формуле:

ei= es - IT =-16 - 27 = - 43 мкм (-0,043мм).

ОСНОВНЫМ ОТВЕРСТИЕМ – называется отверстие, нижнее отклонение которого  равно нулю.

ОСНОВНЫМ ВАЛОМ – называется вал, верхнее отклонение которого равно нулю.

ПОСАДКА – это характер соединения деталей (узлов). При соединении двух деталей образуется посадка, определяемая разностью их размеров до сборки, т.е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 величиной получающихся зазоров или натягов в соединение. Посадки характеризует свободу относительного перемещения соединяемых деталей или степень сопротивлению их взаимному смещению. Различают посадки с зазором, переходные и с натягом.

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСАДКИ  -  номинальный  размер, общий для отверстия и вала.

ЗАЗОР (S) –разность размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше  размеров вала:

S = D –d.

Smax = Dmax – dmin = ES-ei ;

Smin = Dmin – dmax = EI-es ;

Среднее значение зазора Sm = (Smax + Smin)/2 = Em-em

ПОСАДКА С ЗАЗОРОМ – посадка,  при которой  обеспечивается зазор в соединении (поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала).

НАТЯГ (N)  - разность размера вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия:

N = d - D.

Nmax = dmax – Dmin = es - EI ;

Nmin = dmin – Dmax = ei - ES ;

Среднее значение зазора Nm = (Nmax + Nmin)/2 = em- Em

ПОСАДКА С НАТЯГОМ – посадка, при которой обеспечивается натяг, в соединении с которым  разность отрицательна.

ПЕРЕХОДНАЯ – посадка, при которой возможно получение, как зазоров, так и  натягов (поля допусков отверстия и вала перекрываются частично или полностью).

Любая посадка в системе ЕСДП образуется сочетанием полей допусков отверстия и вала. Принято стандартное обозначение в виде дроби, причем в числителе всегда - обозначение допуска отверстия, в знаменателе – вала  (H8/f8).

Посадки в СИСТЕМЕ ОТВЕРСТИЯ – посадки, в которых различные зазоры и натяги  получаются соединением различных основных отклонений валов с основным отверстием ( например, Н8/d8).

Посадки в СИСТЕМЕ ВАЛА – посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением  различных основных отклонений  отверстия с основным валом ( например, D10/h9).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЯХ.

РАЗМЕРНОЙ ЦЕПЬЮ называется группа сопряженных размеров, образующих замкнутый контур, отклонения в которых влияют на точность одного из размеров контура. В размерную цепь включают СОСТАВЛЯЮЩИЕ размеры непосредственно участвующие в образовании ЗАМЫКАЮЩЕГО размера.

СОСТАВЛЯЮЩИМИ называют размеры, получаемые в процессе изготовления независимо от других размеров.

ЗАМЫКАЮЩИМ называют размер, получающийся в результате обработки составляющихся размеров и зависящий от них. В каждой размерной  цепи существует только один ЗАМЫКАЮЩИЙ размер.

Размерная цепь имеет формальный графический аналог, который состоит из увеличивающих, уменьшающих и замыкающего звеньев. Размерную цепь принято изображать отдельно от чертежа в произвольном масштабе (рис.3).          УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ ЗВЕНО - это звено соответствующее составляющему размеру, с увеличением которого замыкающий размер увеличивается.

УМЕНЬШАЮЩЕЕ ЗВЕНО – это звено, соответствующее составляющему размеру, с увеличением которого замыкающий размер уменьшается.

Для обозначения составляющих размеров  применяют заглавные буквы латинского алфавита:   А1, А2 Для замыкающего размера AX. На рис. 3   показан  пример составления размерной  цепи для заданного неизвестного размера.

Рис .3

Такая размерная  цепь называется линейной. Для расчета замыкающего размера линейной размерной цепи  в  лабораторной работе №3  используется метод  «максимум – минимум».

Для линейной размерной цепи можно использовать следующие расчетные формулы:

1.Номинальный замыкающий размер равен сумме m увеличивающих размеров Аi минус сумма n  уменьшающих размеров Аj:

2.Допуск размера замыкающего размера   равен сумме допусков составляющих звеньев Тj:

,

где m и n увеличивающие и уменьшающие размеры соответственно.

3.Верхнее отклонение размера замыкающего размера равно сумме верхних отклонений увеличивающих размеровминус сумма нижних отклонений уменьшающих    размеров:

4.Нижнее отклонение размера замыкающего размера   равно сумме нижних отклонений размеров увеличивающих размеров    минус сумма верхних отклонений размеров уменьшающих  размеров  :.

Последовательность выполнения работы.

В качестве средств измерения на лабораторном столе имеются индикаторы часового типа (ИЧ), установленные на измерительных стойках  С- IV   и комплект   концевых мер. Кроме того, студенты получают у преподавателя штангенциркули и микрометры с различной ценой деления и  пределами измерения.

Студенту выдаются:

-  деталь;

-  образец рабочего чертёжа с указанием размеров, подлежащих измерению.

ЗАДАНИЕ:

1. Начертить чертеж выданной детали. (См. образец)

2. Подготовить таблицы 1 и  2, образцы которых представлены в Приложении описания.

3. Измерить каждый размер, выбрав для этого соответствующее средство измерения (таблицы 3, 4, 5 Приложения). Занести результаты в колонку 5 таблицы 1, указав средство измерения для каждого размера в седьмую колонку этой же таблицы.

4. Задаться номинальным размером, округляя полученный при измерении до ближайшего целого и занести в колонку 2. Полностью данная колонка заполняется по согласованию с преподавателем.

5. По таблицам 3 и 4 определить стандартные предельные отклонения и занести их в колонку 3.

6. Проставить в колонке 4 предельные значения размеров Dmax (dmax) и Dmin (dmin).

7. Сравнить значения размеров 4-ой и 5-ой колонок. Дать заключение о годности и записать результаты в 6-ой колонке.

8. Определить размер и отклонение размера Lx детали, непосредственное измерение которого имеющимися средствами невозможно. Для этого составить размерную цепь, в которой единственным неизвестным является размер Lx. Использовать основные зависимости теории размерных цепей (размер Lx в этой задаче -замыкающий ).

9.Защитить лабораторную работу, представив преподавателю полностью оформленный отчет и ответив на контрольные вопросы, заданные преподавателем.

КОНТРОЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ

А. Теоретические вопросы.

Формулировка основных понятий  взаимозаменяемости в рамках данного методического описания по заданию преподавателя.

- Номинальный размер.

- Действительный размер.

- Предельные размеры.

- Предельные отклонения.

- Допуск.

- Основное отклонение.

- Квалитет.

- Основное  отверстие, основной вал.

- Посадка, характер посадки, условные обозначения посадки.

10.Система отверстия, система вала.

Б. Практические вопросы.

1.Графически построить для заданного преподавателем номинального размера (относительно одной и той же нулевой линии в одном и том же масштабе) поля допусков сопрягаемых размеров  «отверстие – вал»:

H8/e8, D8/h6, H7/h6, F7/h6, H7/k6, G7/h6, H8/j7, N8/h7, T7/h6, H7/p6, U8/h7, H8/u8, H7/r6, H11/d11, J8/h7, H8/m7, D10/h10, M8/h7, P6/h5 , H7/s6, K8/h6,H9/f9, E9/h9, H10/d10, D9/h8.

2. Определить - в какой системе задана посадка: в СИСТЕМЕ ОТВЕРСТИЯ или в СИСТЕМЕ ВАЛА.

3. Определить характер посадки: с ЗАЗОРОМ, с НАТЯГОМ или  ПЕРЕХОДНАЯ.

4. Определить предельные и среднее  значения  ЗАЗОРА и (или)  НАТЯГА.

ТАБЛИЦЫ  ДЛЯ ОТЧЁТА

Таблица 1

| РАЗМЕР |
| --- |
| Условные обозначения | На чертеже детали | с предельными стандартными отклонениями | Предельные значения (мм) | Действительное (измеренное) значение (мм) | Заключение о годности | Измерительное средство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Образец заполнения |
| А0 | 18f8 |  | 17,984 17,957 | 17,972 | годен | Оптический длинномер |
| Результаты измерений |
| А1 |  |  |  |  |  |  |

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ

ВАЛОВ И ОТВЕРСТИЙ

Рис. 4

ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКОВ

Таблица 2

| Размер, мм | Квалитеты |
| --- | --- |
|  | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| До 3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | 1000 |
| Св 3 До 6 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 430 | 750 | 12000 |
| Св 6 до 10 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 | 1800 |
| Св 10 до 18 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | 1800 |
| Св 18 До 30 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | 2100 |
| Св 30 До 50 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Св 50 До 80 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 130 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 | 1900 | 3000 |
| Св 80 До 120 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | 3500 |
| Св 120 До 180 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
| Св 180 До 250 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 14 | 20 | 19 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 |
| Св 250 До 315 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 |
| Св 315 До 400 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 |
| Св 400 До 500 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 |

Примечание.  Для размеров до 1 мм квалитеты от 14 до 17 не применяются.

| Интервалы номиналь-ных размкеров, мм | Обозначение основного отклонения |
| --- | --- |
|  | Верхнее отклонение es |
|  | a | b | c | cd | d | e | ef | f | fg | g | h |
|  | Квалитеты |
|  | Все |
| До3 | -270 | -140 | -60 | -34 | -20 | -14 | -10 | -6 | -4 | -2 | 0 |
| Свыше 3 до 6 | -270 | -140 | -70 | -46 | -30 | -20 | -14 | -10 | -6 | -4 | 0 |
| '' 6 '' 10 | -280 | -150 | -80 | -56 | -40 | -25 | -18 | -13 | -8 | -5 | 0 |
| '' 10 '' 14 | -290 | -150 | -95 | - | -50 | -32 | - | -16 | - | -6 | 0 |
| '' 14 '' 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 18 '' 24 | -300 | -160 | -110 | - | -65 | -40 | - | -20 | - | -7 | 0 |
| '' 24 '' 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 30 '' 40 | -310 | -170 | -120 | - | -80 | -50 | - | -25 | - | -9 | 0 |
| '' 40 '' 50 | -320 | -180 | -130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 50 '' 65 | -340 | -190 | -140 | - | -100 | -60 | - | -30 | - | -10 | 0 |
| '' 65 '' 80 | -360 | -200 | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 80 '' 100 | -380 | -220 | -170 | - | -120 | -72 | - | -36 | - | -12 | 0 |
| '' 100 '' 120 | -410 | -240 | -180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 120 '' 140 | -460 | -260 | -200 | - | -145 | -85 | - | -43 | - | -14 | 0 |
| '' 140 '' 160 | -520 | -280 | -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 160 '' 180 | -580 | -310 | -230 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Значения основных отклонений валов в мкм

| Интерва-лы номинальных размеров, мм | Нижнее отклонение ei |
| --- | --- |
|  | j | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z | za | zb | zc |
|  | Квалитеты |
|  | 5,6 | 7 | 8 | 4- 7 | До3 св7 | Все |
| до3 | -2 | -4 | -6 | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 | +10 | +14 | - | +18 | - | +20 | - | +26 | +32 | +40 | +60 |
| Свыше3 До6 | -2 | -4 | - | +1 | 0 | +4 | +3 | +12 | +15 | +19 | - | +23 | - | +28 | - | +35 | +42 | +50 | +80 |
| '' 6 '' 10 | -2 | -5 | - | +1 | 0 | +6 | +10 | +15 | +19 | +23 | - | +28 | - | +34 | - | +42 | +52 | +67 | +97 |
| '' 10 '' 14 | -3 | -6 | - | +1 | 0 | +7 | +12 | +18 | +23 | +28 | - | +33 | - | +40 | - | +50 | +64 | +90 | +130 |
| '' 14 '' 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +39 | +45 | - | +60 | +77 | +108 | +150 |
| '' 18 '' 24 | -4 | -8 | - | +2 | 0 | +8 | +15 | +22 | +28 | +35 | - | +41 | +47 | +54 | +63 | +73 | +98 | +136 | +188 |
| '' 24 '' 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +41 | +48 | +55 | +64 | +75 | +88 | +188 | +160 | +218 |
| '' 30 '' 40 | -5 | -10 | - | +2 | 0 | +9 | +17 | +26 | +34 | +43 | +48 | +60 | +68 | +80 | +94 | +112 | +148 | +200 | +274 |
| '' 40 '' 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 | +70 | +81 | +97 | +114 | +136 | +180 | +242 | +325 |
| '' 50 '' 65 | -7 | -2 | - | +2 | 0 | +11 | +20 | +32 | +41 | +53 | +66 | +87 | +102 | +122 | +144 | +172 | +226 | +300 | +405 |
| '' 65 '' 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | +43 | +59 | +75 | +102 | +120 | +146 | +174 | +210 | +274 | +360 | +480 |
| '' 80 '' 100 | -9 | -15 | - | +3 | 0 | +13 | +23 | +37 | +51 | +71 | +91 | +124 | +146 | +178 | +214 | +258 | +335 | +445 | +585 |
| ''100 '' 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 | +79 | +104 | +144 | +172 | +210 | +254 | +310 | +400 | +525 | +690 |
| ''120 '' 140 | -11 | -18 | - | +3 | 0 | +15 | +27 | +43 | +63 | +92 | +122 | +170 | +202 | +248 | +300 | +365 | +470 | +620 | +800 |
| ''140 '' 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | +65 | +100 | +134 | +190 | +228 | +280 | +340 | +415 | +535 | +700 | +900 |
| ''160 '' 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | +68 | +108 | +146 | +210 | +252 | +310 | +380 | +465 | +600 | +780 | +1000 |

Продолжение таблицы 3

Значения основных отклонений валов в мкм

Для основных отклонений js и Js предельные отклонения равны ± IT/2

| Таблица 4 Значения основных отклонений отверстий в мкм |
| --- |
| Интервалы номинальных размеров, мм | Обозначение основного отклонения |
|  | Нижнее отклонение EI |
|  | A | B | C | CD | D | E | EF | F | FG | G | H |
|  | Квалитеты |
|  | Все |
| До3 | 270 | 140 | 60 | 34 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Свыше 3 до 6 | 270 | 140 | 70 | 46 | 30 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| '' 6 '' 10 | 280 | 150 | 80 | 56 | 40 | 25 | 18 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| '' 10 '' 14 | 290 | 150 | 95 | - | 50 | 32 | - | 16 | - | 6 | 0 |
| '' 14 '' 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 18 '' 24 | 300 | 160 | 110 | - | 65 | 40 | - | 20 | - | 7 | 0 |
| '' 24 '' 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 30 '' 40 | 310 | 170 | 120 | - | 80 | 50 | - | 25 | - | 9 | 0 |
| '' 40 '' 50 | 320 | 180 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 50 '' 65 | 340 | 190 | 140 | - | 100 | 60 | - | 30 | - | 10 | 0 |
| '' 65 '' 80 | 360 | 200 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 80 '' 100 | 380 | 220 | 170 | - | 120 | 72 | - | 36 | - | 12 | 0 |
| '' 100 '' 120 | 410 | 240 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 120 '' 140 | 460 | 260 | 200 | - | 145 | 85 | - | 43 | - | 14 | 0 |
| '' 140 '' 160 | 520 | 280 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '' 160 '' 180 | 580 | 310 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Интервалы номиналь-ных размеров, мм | Обозначение основного отклонения |
| --- | --- |
|  | Верхнее отклонение ES |
|  | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC |
|  | Квалитеты |
|  | св 7 |
| До 3 | -6 | -10 | -14 | - | -18 | - | -20 | - | -26 | -32 | -40 | -60 |
| Свыше 3 до 6 | 12 | -15 | -19 | - | -23 | - | -28 | - | -35 | -42 | -50 | -80 |
| '' 6 '' 10 | -15 | -19 | -23 | - | -28 | - | -34 | - | -42 | -52 | -67 | -97 |
| '' 10 '' 14 | -18 | -23 | -28 | - | -33 | - | -40 | - | -50 | -64 | -90 | -130 |
| '' 14 '' 18 |  |  |  |  |  | -39 | -45 | - | -60 | -77 | -108 | -150 |
| '' 18 '' 24 | -22 | -28 | -35 | - | -41 | -47 | -54 | -63 | -73 | -98 | -136 | -188 |
| '' 24 '' 30 |  |  |  | -41 | -48 | -55 | -64 | -75 | -88 | -188 | -160 | -218 |
| '' 30 '' 40 | -26 | -34 | -43 | -48 | -60 | -68 | -80 | -94 | -112 | -148 | -200 | -274 |
| '' 40 '' 50 |  |  |  | -54 | -70 | -81 | -97 | -114 | -136 | -180 | -242 | -325 |
| '' 50 '' 65 | -32 | -41 | -53 | -66 | -87 | -102 | -122 | -144 | -172 | -226 | -300 | -405 |
| '' 65 '' 80 |  | -43 | -59 | -75 | -102 | -120 | -146 | -174 | -210 | -274 | -360 | -480 |
| '' 80 '' 100 | -37 | -51 | -71 | -91 | -124 | -146 | -178 | -214 | -258 | -335 | -445 | -585 |
| ''100 '' 120 |  | -54 | -79 | -104 | -144 | -172 | -210 | -254 | -310 | -400 | -525 | -690 |
| ''120 '' 140 | -43 | -63 | -92 | -122 | -170 | -202 | -248 | -300 | -365 | -470 | -620 | -800 |
| ''140 '' 160 |  | -65 | -100 | -134 | -190 | -228 | -280 | -340 | -415 | -535 | -700 | -900 |
| ''160 '' 180 |  | -68 | -108 | -146 | -210 | -252 | -310 | -380 | -465 | -600 | -780 | -1000 |

Продолжение таблицы 4

Значение основных отклонений отверстий в мкм

| Значения основных отклонений в мкм |  | Значения поправки Δ, мкм |
| --- | --- | --- |
| Номинальные размеры, мм | J | K | M | N |  | Δ, мкм |
|  | Квалитеты |  | Квалитеты |
|  | 6 | 7 | 8 | До 8 | До 8 | Св 8 | св 3 до 8 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| До 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | -2 | -2 | -4+Δ |  | 0 |
| Свыше 3 до 6 | 5 | 6 | 10 | -1+Δ | -4+Δ | -4 | -8+Δ |  | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| '' 6 '' 10 | 5 | 8 | 12 | -1+Δ | -6+Δ | -6 | -10+Δ |  | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| '' 10 '' 14 | 6 | 10 | 15 | -1+Δ | -7+Δ | -7 | -12+Δ |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| '' 14 '' 18 | 6 | 10 | 15 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| '' 18 '' 24 | 8 | 12 | 20 | -2+Δ | -8+Δ | -8 | -15+Δ |  | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| '' 24 '' 30 | 8 | 12 | 20 |  |  |  |  |  | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| '' 30 '' 40 | 10 | 14 | 24 | -2+Δ | -9+Δ | -9 | -17+Δ |  | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| '' 40 '' 50 | 10 | 14 | 24 |  |  |  |  |  | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| '' 50 '' 65 | 13 | 18 | 28 | -2+Δ | -11+Δ | -11 | -20+Δ |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| '' 65 '' 80 | 13 | 18 | 28 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| '' 80 ''100 | 16 | 22 | 34 | -3+Δ | -13+Δ | -13 | -23+Δ |  | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 |
| '' 100 ''120 | 16 | 22 | 34 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 |
| '' 120 ''140 | 18 | 26 | 41 | -3+Δ | -15+Δ | -15 | -27+Δ |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 |
| '' 140 ''160 | 18 | 26 | 41 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 |
| '' 160 ''180 | 18 | 26 | 41 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 |

Продолжение таблицы 4

Примечания:  1. Основное отклонение К для квалитетов св 8 не предусмотрено, но для размеров до 3 мм К=0.

2. Основное отклонение N для квалитетов св 8 равно 0, но для размеров до 3 мм N=-4.

3. Для основных отклонений js и Js предельные отклонения равны ± IT/2

# Text boxes

мкм

Рис.2.

ei (EI)

0

0

0

0

0

d

в)

б)

a)

-43

-16

ei

d=18

es

es (ES)

es (ES)

ei (EI)

А6

Ах

А7

f8

А8

T

T

###### Рис. 1