| МГТУ им. Н.Э.БАУМАНА Анализ установившихся и переходных режимов в линейных электрических цепях. |
| --- |
|  | Ф.И.О. | дата | подпись | КР | ИУ10-42 |
| Выполнил | Рябинин А.М. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вариант 12 (Б) |
| Проверил | Степанов А.В. |  |  |  |  |

Содержание:

| Содержание…………………………………………………………………………. | с.2 |
| --- | --- |
| Техническое задание………………………………………………………………. | с.3 |
| Расчет источника гармонических колебаний………………………………….. | с.6 |
| Определение всех токов, показаний вольтметра и амперметра электромагнитной системы…………………. | с.6 |
| Баланс мощностей……………………………………………. | с.8 |
| Мгновенные значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора Т1 и их волновая диаграмма. | с.8 |
| Расчет ИГК методом эквивалентного источника напряжения относительно первичной обмотки трансформатора………………………………………………. | с.9 |
| Определение индуктивностей и взаимных индуктивностей………………………………………………... | с.10 |
| Расчет четырехполюсника………………………………………………………... | с.11 |
| Расчет токов и напряжений методом входного сопротивления, векторные диаграммы токов и напряжений…………………………………………………….. | с.11 |
| Определение мгновенных значений uвх, iвх и uвых, фазового сдвига между входным и выходным напряжением, а также отношения их действующих значений……………………………………………………….. | с.12 |
| Определение реактивного сопротивления, которое необходимо подключить к выходным зажимам четырехполюсника, чтобы uвх и iвх совпадали по фазе…. | с.13 |
| Определение передаточных функций…………………….. | с.15 |
| Амплитудно- и фазочастотные характеристики, определение uвых при заданном uвх………………………... | с.15 |
| Построение годографа………………………………………. | с.17 |
| Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии……………………………………. | с.18 |
| Расчет iвх и uвых частотным методом, представив входное напряжение в виде ряда Фурье…………… | с.18 |
| Построение графиков напряжения и тока………………… | с.20 |
| Определение действующих значений несинусоидальных токов, активной мощности, реактивной мощности, коэффициента формы кривых… | с.23 |
| Эквивалентные синусоиды………………………………….. | с.24 |
| Расчет переходных процессов классическим методом……………………… | с.25 |
| Переходная и импульсная характеристика для входного тока и выходного напряжения…………………... | с.25 |
| Расчет входного тока и выходного напряжения…………. | с.27 |
| Расчёт напряжения на выходе и входного тока в квазиустновившемся режиме на интервале методом «припасовывания»…………… | c.29 |
| Список литературы…………………………………………………………………. | с.34 |

Техническое задание.

- Расчет источника гармонических колебаний (ИГК).

  - Определить все токи, показания вольтметра и амперметра электромагнитной системы.

  - Составить и рассчитать баланс мощностей.

  - Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора ТР и построить их волновую диаграмму.

  - Представить исходную схему ИГК относительно первичной обмотки трансформатора эквивалентным источником (напряжения или тока). Определить его параметры и значение тока в первичной обмотке трансформатора. Сравнить значение тока со значением, полученным в п.1.1.

  - Определить значения M28, M29, L8, L9 ТР из условия, что индуктивность первичной обмотки L2 известна, U1=5В, U2=10В, а коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно из указанного диапазона: 0,5<k<0,95.

- Расчет четырехполюсника.

  - Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторную диаграмму токов и напряжений.

  - Записать мгновенные значения u1=u3=uвх, iвх и uвых, определить сдвиг по фазе между выходным и входным напряжениями, а также отношение их действующих значений.

  - Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к выходным зажимам четырехполюсника, чтобы uвх и iвх совпадали по фазе. Если при заданных значениях элементов схемы не удается получить требуемый результат (это должно быть теоретически обосновано), то для его достижения следует подключить реактивное сопротивление к входным зажимам параллельно четырехполюснику. В обоих случаях при этом необходимо определить входное сопротивление (проводимость), входной ток и добротность колебательного контура. Сравнить полученные результаты с полученными в п. 2.1.

  - Определить передаточные функции  W(s)=Uвых(s)/Uвх(s), W(j()=Uвых/Uвх.

  - Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить uвых при заданном uвх. Сравнить этот результат с полученным в п. 2.2.

  - Построить годограф – линию семейства точек комплексной передаточной функции при разных частотах в диапазоне частот от 0 до ( на комплексной плоскости.

- Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии.

Переключатель Кл перевести в положение 2 (см. рис. 2) в момент времени, когда входное

напряжение u3(t)=0, du3/dt>0, т.е. в момент начала положительного импульса напряжения

u4(t). Это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения

((t+(u3)=2k(, где k=0, 1, 2, 3, …

  - Рассчитать законы изменения тока iвх(t) и напряжения uвых(t) частотным методом, представив напряжение uвх(t)=u4(t) в виде ряда Фурье до 5-й гармоники: u’вх(t)=(4Um/k()sin k(t, где k – целое нечетное число.

  - Построить графики uвх(t), , iвх(t), uвых(t) в одном масштабе времени один под другим, где , iвх(t) и uвых(t) – суммарные мгновенные значения.

  - Определить действующие значения несинусоидальных токов и напряжений из расчетов п. 3.1, полную (кажущуюся) мощность, а также активную мощность, потребляемую четырехнолюсником, реактивную мощность, коэффициенты формы кривых , iвх(t), uвых(t).

  - Заменить несинусоидальные кривые u’вх(t), iвх(t) эквивалентными синусоидальными.

- Расчет переходных процессов классическим метотом.

  - Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи для входного тока и выходного напряжения. Показать связь этих характеристик с передаточными функциями, с АЧХ.

  - Рассчитать и построить графики изменения тока iвх и напряжения uвых четырехполюсника при подключении его к клеммам с напряжением u4(t) в момент времени t=(2k( - (u3)/( с учетом запаса энергии в элементах цепи от предыдущего режима:

- на интервале t [0+, T], где T – период изменения напряжения u4;

- с использованием ЭВМ на интервале t [0+, nT], где n – количество периодов, при котором наступает квазиустановившийся режим. Построить uвых, iвх в интервале t [nT, (n+1)T]. Сравнить графики uвых(t), iвх(t) с соответствующими в п.3.2., сделать выводы.

  - Рассчитать и построить графики напряжения на выходе uвых(t) и на емкостях, а также токи на входе iвх(t) и в индуктивностях в квазиустановившемся режиме на интервале t [nT, (n+1)T] методом припасовывания. Сравнить результаты с полученными в п. 3.1 и п.4.2.б.

Вариант задания :

Рис. 1. Схема источника гармонических колебаний.

Исходные данные:

| J4 | -4j | A |
| --- | --- | --- |
| e5 | 600sin(103t-135) | В |
| e6 | 1000sin(103t+45) | В |
| C1 | 10 | мкФ |
| R2 | 100 | Ом |
| L2 | 250 | мГн |
| С2 | 4 | мкФ |
| L3 | 100 | мГн |
| R4 | 50 | Ом |
| С5 | 20/3 | мкФ |
| R6 | 150 | Ом |
| L6 | 100 | мГн |

Рис. 2. Схема четырёхполюсника.

Исходные данные:

| R1 | 8 | Ом |
| --- | --- | --- |
| R2 | 300 | Ом |
| R3 | 15 | Ом |

1. Расчет источника гармонических колебаний (ИГК).

1.1. Эквивалентный источник напряжения.

Переход в комплексную форму:

Рис. 3. Схема ИГК для метода эквивалентного генератора.

Рис. 4. Схема нахождения Zвх для метода эквивалентного генератора.

Находим Uxx. , используя метод контурных токов:

Рис. 5. Представление схемы ИГК относительно первичной обмотки трансформатора эквивалентным источником напряжения.

1.2. Мгновенные значения токов и напряжений.

Рис. 6. График

Рис. 7. График

1.3. Расчет магнитной связи.

Выбираем   k = 0,6

2 Расчет четырехполюсника.

рис.8. Схема четырехполюсника

2.1.Расчёт параметра и индуктивного элемента.

Из условия, что постоянная времени цепи равна периоду входного воздействия:

2.2.Расчёт токов и напряжений в схеме четырехполюсника.

;

2.3.Мгновенные значения токов и напряжений

Сдвиг по фазе выходного напряжения относительно входного :

Отношение действующих значений напряжений :

2.4.Передаточные функции

Определим передаточную функцию:

2.5 АЧХ и ФЧХ

Строим графики АЧХ и ФЧХ :

рис.9 Амплитудно-частотная характеристика.

рис.10 Фазо-частотная характеристика.

Годограф:

рис.11

3 Расчет резонансных режимов.

3.1.Определение параметра емкостного элемента:

Определим реактивное сопротивление , которое необходимо включить в схему, чтобы и совпадали по фазе. (см. рис. 12 ниже)

рис.12.

ток при резонансе:

3.2.Построим АЧХ, ФЧХ;

рис.13.

рис.14.

3.3.Определим добротность и ширину полосы пропускания.

рис.15.

4.Расчёт переходных процессов классическим методом

4.1.Переходная и импульсная характеристика четырехполюсника.

рис.16.

Применим классический метод расчета переходных процессов.

Для определения переходной и импульсной характеристик для входного тока и выходного напряжения найдем закон изменения напряжения на индуктивности при единичном входном воздействии и нулевых начальных условиях.

при t=0- ; t=0+

при t=∞

И для нахождения  для этого составим характеристическое уравнение методом входного сопротивления

Найдем переходную и импульсную характеристики для выходного напряжения и входного тока:

Переходные характеристики:

Импульсные характеристики:

Ниже приведены графики найденных функций.

рис.17.

рис.18.

рис.19.

рис.20.

4.2.Определим t0 из условия

4.3.Расчитаем , при подключении четырехполюсника к клеммам

Для предыдущего режима работы

рис.21.

При подключении к клеммам

Пусть .момент коммутации:

Время одного прямоугольного импульса составляет половину периода:

Пусть .момент коммутации:

Строим графики входного тока и выходного напряжения.

рис.22.

рис.23.

5. Расчёт установившихся значений токов и напряжений при несинусоидальном воздействии

5.1.Расчёт законов изменения токов и напряжений.

Напряжение при t>0 можно представить в виде тригонометрического ряда Фурье: , где k – нечётное, или, что более корректно,

, где k – натуральное число.

Ограничимся рассмотрением первых пяти гармоник: .

В пункте 2.4 мы определили, что выходное и входное напряжения (нас сейчас интересуют  частоты – , ,  и т.д) связаны зависимостями:

Проводим расчет   для каждой гармоники.

k=1.

k=2.

k=3.

Рассчитаем входной ток :

5.2.Графики токов и напряжений

рис.24.

рис.25.

рис.26.

рис.27.

5.3. Действующие значения токов и напряжений. Мощность. Коэффициенты искажения кривых.

Действующие значения токов и напряжений равны корню квадратному из суммы квадратов действующих значений всех гармоник:

В (при бесконечном числе гармоник должно получиться 10),

A ,

В

Полная мощность цепи равна произведению действующего значения входного тока на действующее значение входного напряжения:

Активная мощность , где  – разность фаз между  и .

Коэффициент искажения , где F – действующее значение функции,  –действующее значение функции при первой гармонике.

Для тока :

Для напряжения :

3.4. Замена несинусоидальных кривых эквивалентными синусоидами.

Графики эквивалентных синусоид.

рис.28.

рис.29.

Выводы

Исследование источника гармонических колебаний показало, что расчет напряжений и токов на его элементах можно проводить разными методами. Например, методом контурных токов или методом эквивалентного генератора ЭДС. Как и предполагалось, все методы дают один и тот же результат. Но использование метода контурных токов позволяет уменьшить количество вычислений по сравнению с методом эквивалентного источника.

Расчет баланса мощностей для схемы позволяет проверить правильность поведенных расчетов по определению напряжений и токов на элементах схемы.

Расчеты переходных процессов в четырехполюснике для определения входного тока и выходного напряжения и расчеты процессов в четырехполюснике с использованием разложения несинусоидального входного воздействия в ряд Фурье дают близкие результаты. Их небольшое отличие объясняется тем, что разложение сигнала в ряд Фурье имеет некоторую погрешность по сравнению его истинным значением. Наибольшую точность расчета в данном случае дает классический метод расчета переходных процессов. Дополнительное отличие результатов полученных этим методом по сравнению с методом, использующим разложение в ряд Фурье, дает то, что при расчете переходного процесса учитывается запасы энергии от предыдущего режима работы, что не учитывалось в первом случае.

Анализ четырехполюсника показал, что проходящий через него сигнал претерпевает значительные изменения и ослабевает. Это объясняется тем, что в четырехполюснике происходит некоторая потеря энергии на его элементах.

В ходе работы стала ясна очевидность использования вычислительной техники при различных расчетах, в особенности при расчетах переходных процессов, так как этот расчет требует больших вычислений. С целью упрощения вычислений и построения графиков использовались математические программыMathCAD 14 и Advanced Grapher 2.11

Список литературы:

1. Попов В.П. Основы теории цепей: Учебник для вузов спец. радиотехника - М.: Высшая школа, 1985.

2. Атабеков Г.И. Основы теории цепей: Учебник для вузов. -М.: Энергия, 1969.

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник для электро-техн., энерг., приборостроит.спец вузов. - М.: Высшая школа, 1996.

4. Маланьин В.А., Шерстняков Ю.Г. Анализ установившихся и переходных процессов в линейных электрических цепях. - М.: Изд-во МГТУ, 1991.

# Text boxes

Uвх(t)

t

t

Uвх(t)

t

Iвх(t)

t