| 26. Изделие, виды изделий. Произв, техн. проц. | 28. Точность, надежность, эффект. Структ. нормы врем. | 51. Технологичность констр. Трудоемк. и себест. |
| --- | --- | --- |
| Изделие – любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии. Делят на изделия основного производства и изделия вспомогательного производства. Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочной операции. Сборочная единица – изделие, составные части которого соединяются между собой на предприятии- изготовителе. Комплект – два или более изделия, несоединенные на предприятии-изготовителе и предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. Производственный процесс – совокупность действующих людей, оборудования и т.д. для изготовления изделия. Технологический процесс – выполнение отдельных операций. Различают след технологические процессы: единичный ТП относится к изделиям одного наименования. типовой ТП разрабатывается на группу изделий, которые имеют общие конструктивные и технологические признаки. групповой ТП разрабатывается на группу изделий, которые имеют различные конструктивные, но одинаковые технологические признаки. Операция и ее структура Операция – часть технологич. процесса, выполняемая на одном и том же месте одним или несколькими рабочими над одной деталью или сб. единицей. Структура: Переход – часть операции которая выполняется одним или несколькими инструментами на одном рабочем месте. Установка – часть операции, состоящая из нескольких переходов, когда положение заготовки не меняется. | Основные параметры технологического процесса изготовления и сборки: Точность – степень соответствия изделия с техническим заданием. Надежность – вероятность выпуска годного изделия. Эффективность – наименьшие затраты человеческого труда, которые соответствуют min себестоимости. Производительность: N – годовая программа; Тшт – норма штучного времени. Структура технологической нормы времени. Техн. Норма. Врем.- время затраченное на выполнение данной операции. ТТ.Н.ВР. =ТПЗ+ТШТ ТПЗ - подготовительно – заключительное время (на ознакомление с чертежом, настройку оборудования и т.д.) оно тратится один раз. ТШТ =ТО+ТВСП+ТОБСЛ+ТПЕР ТО – операционное . Это основное операционное время, затраченное на изменение формы изделия, размеров и т.д. ТВСП – вспомогательное. Время на обслуживание ТО ТОБСЛ – время на технологическое и организационное обслуживание оборудования. ТПЕР – время на отдых и нужды. Используется также оперативное время: ТОПЕР =ТО+ТВСП Штучно – калькуляционное: ТКАЛЬК =ТШТ+ТПЗ/n n – кол-во деталей, которое будет изготовлено на данном рабочем месте за смену. | Технологичность – такое сочетание конструктивно-технических требований, которые обеспечивают наиболее простое и экономичное производство изделий при соблюдении всех технических и эксплуатационных условий. Конструкция изделия наз технологичной если она удовлетворяет техническим требованиям и может быть получена с min трудоемкостью и min затратами. 1) Основные показатели технологичности – это трудоемкость и технологическая себестоимость. Трудоемкость – выраженная в нормочасах затраты на изготовление изделия. Технологическая себестоимость – затраты на материалы, зарплату эксплуатацию оборудования, спец. приспособления и инструмент. С = Мат. + Зарплата + Оборуд. + Приспособл. + Инструмент 2) Дополнительные показатели технологичности констр. Относительные частные показатели между 0 и 1. k = a/b k= 1 – a/b 3) Базовые показатели технологичности При разработке изделие проходит 5 стадий: а) техническое задание; б) техническое предложение (решение); в) эскизный проект; г) технический проект; д) разработка технической документации опытного образца, установочной серии и серийного производства. Существует понятие отработка изделия на технологичность. Производится на всех пяти стадиях проектирования. А оценка технологичности производится на последней стадии. Законченным изделием является блок. Для оценки технологичности любого вида блоков ГОСТом установлено 7 базовых показателей. 1. Коэффициент использования микросхем и микросборок: KИСП МС =H МС/(H МС +H ЭРЭ) H МС - кол-во уст. МС; H ЭРЭ - кол-во уст электро – радио эл-тов Весовой коэфф. (i = 1 2. Коэффициент механизации автоматизации монтажа изделия: KАМ =H АМ/H М H АМ - кол-во монтажных соединений выполненных механизированным или автоматизированным способом; H М - общее кол-во монтажных соед. Весовой коэфф. (i = 1 3. Коэффициент автоматизации механизации подготовки ЭРИ к монтажу: KАВТ ЭРИ =H АВТ ЭРИ/H ЭРИ H АВТ ЭРИ - кол-во ЭРИ подготовленных автомат. /механизированным способом + ЭРИ не требующие подготовки к монтажу; H ЭРИ - сумма всех ЭРИ. Весовой коэфф. (i = 0.75 4. Коэффициент автоматизации механизации контроля и настройки: KМАН =H М.АВТ.НАСТ./H ОП.Н H М.АВТ.НАСТ. - кол-во операций контроля и настройки кот. выполн. автоматически; H ОП.Н - общее количество операций настройки. Весовой коэфф. (i = 0.5 5. Коэффициент повторяемости: KПОВ.ЭРИ =1 - H П. ЭРИ./H ЭРИ H П. ЭРИ – общее кол-во типоразмеров ЭРИ; H ЭРИ - общее количество ЭРИ. Весовой коэфф. (i = 1.31 6. Коэффициент применяемости ЭРИ: KП.ЭРИ =1 - H Т.Р.ОР. ЭРИ./H ЭРИ H Т.Р.ОР. ЭРИ – кол-во типоразмеров ориг. ЭРИ; H ЭРИ - общее количество ЭРИ. Весовой коэфф. (i = 0.187 7. Коэффициент прогрессивного формообразования: KФ =Д ПР./Д Д ПР – кол-во деталей изготовленных прогрессивным методами; Д - общее количество деталей. Весовой коэфф. (i = 0.11 |
| 21. Техн. комм. плат. на основе. многосл. керамики | 20. Техн. комм. плат. на основе. анод. алюминия | 1. Классифик. микросхем. по констр.-техн. признаку |
| Коммутационные платы и микросхемы: толстопленочные и тонкопленочные. Толстые пленки изготавливаются из спец. паст: проводящая – для провод слоя, резистивная – для резист. слоя, диэлектрическая – для диэл.слоя;– все пасты продавливаются через трафарет (не нужно дорогостоящего оборудования) Цикл: нанесение пасты сушка (из пасты нужно удалить растворитель) вжигание в керамическую подложку Проводниковая паста : из серебра, золота, платины. Работа пасты: внутри порошок металла, при сушке частицы прижимаются друг к другу и слипаются… Проводящие слои наносятся на необожженную – “ сырую” керамику. Многослойная плата. В керамике просверл. отв. Наносится паста и продавливается… получается многослойная коммутационная плата. Толщина керамики 0.1 мм. Емкости, резисторы устанавливаются на поверхность, приклеиваются. Потом в инфракрасной печке производится пайка. Наружный слой К.П. покрывается припоем по подслою никеля. Пакет отприсовывается, дальше поступает на термобработку при Т=1400-1750(С. Темп плавления частиц п/п пасты >Т обжига. В пасту добавляется вольфрам, молибден, кот не дает расплавиться. | Процесс анодирования – процесс электролитического окисления в электролит ванне. Если электролит. окисление проводить ускоренно, при высоких плотностях тока, то окисная пленка растет быстро, но структура получается пористой – имеет низкое пробивное напряжение: Uпробивное=E*d d – толщина окисной пленки. Использов плат: повышенная влажность, повышенная вибрация. Есть другой способ: На диэл. стекло, ситал , наносится напылением пленка алюминия, затем методом фотолитографии наносится диэлектрик, на диэлектрик наносят металлич. проводник. Не уверен в точности рисунка | МС делятся на полупровод. и пленочные(гибридно-пленочные). Полупровод.–одно- и многокристальные (микросборки). Пленочные –тонкопленочные(в вакууме) и толстопленочные (наносятся в виде паст). В полупровод. ИМС основой является кристал и все элементы формируются в приповерхностном слое кристалла. Гибридные микросхемы –это набор полупров. активных элементов, а также резисторов, конденс., индук. с высокими пар-ми, кот. устанав. на пленочные провод., располож. на диэлектр. основании(ситал,поликор). |

| 15. Расчет зазора между знаками совмещения. | 16. Расчет погрешности совмещения. | 17. Термическое вакуумное напыление. |
| --- | --- | --- |
| Совмещ. считается выполнен. Если при введении одного знака в друой пр всему контуру просматривается одинаковый зазор. δном=δmin+(инс+((ш+(п)/2, δmin=200/Г-предел. разреш. системы “глаз-микроскоп”;200мкм –линейное разреш. нормального глаза;Г-кратность увелич. микроскопа; (ш+(п –абсолютн. предельн. погреш. Размера знака на шаблоне и пластине((ш=0,2-0,3 мкм,(п=0,5мкм);(инс-абсол. инструмент. погреш.((инс=0,5-1 мкм) | (с=δmax –δmin=(п+(ш+(инс или (с=(п+(ш+(инс(t+(доб, (t -порешность по шагу,(доб -для снижения зрительного напряж. оператора. | Термическое вакуумное напыление Остаточное давление внутри колпака p0=10-4Па. Упругость пара металла в подколпачном устройстве pупр.пара=1,3Па=10-2мм рт. ст. Для серебра темпер. Плавления 961˚С, а темп. Испарения 1047˚С. Функции вакуума: обеспечить чистоту металла и высокую отгезию(прилипание). При движении от испарителя к подложке атомы металла не должны сталкиваться с др. молекулами. |
| 18. Сущность процесса катодного распыления. | 40. Многослойные ПП. | 49. Типовые опер. изготовл. модуля 1-го уровня разукрупнения. |
| Катодное распыление Давление под колпаком 10-4Па. Для напыления используется самостоятельно тлеющий разряд. Под колпак напуск. аргон(после откачки воздуха), аргон иониз. и его полож. Ионы движуться к мишени, кот. Изготовлена из металла, кот. Мы собираемся распылять. Ионы выбивают атомы металла и движ. к аноду. У пов-ти анода образуется облако из атомов металла. Этим методом можно испарять только токопроводящие материалы. Энергия ионизации аргона 16 эВ. Давление Ar от 1 до 10 Па. Зажигание разряда происходит в результате подачи большого напряжения. I-область разжигания разряда, к концу I-разряд горит устойчиво. II-область нормально тлеющего разряда. III-аномально-тлеющего разряда. IV-область дугового разряда. Обычно используется III область и в ней располаг. пластины. Достоинства:1)возможно напыление пленок из тугоплавких материалов(вольфрам, молибден);2)отсутствие явления фракционирования и диссоциациив различ. хим. соединениях-мы можем напылять сплав;3)возможность длительного использ. источника материала;4)не нужен механизм для закрытия потока испоряемого вещества(безинерционность процесса);5)можно изготавливать очень тонкие пленки за счет регулир. давления инертного газа под колпаком. | 40. Многослойные ПП. Область применения, материалы, элементная база, класс точности, методы изготовления. Область применения – высокотехнологичная аппаратура: самолетная, ракетно-космическая (ещё чего-нибудь в этом роде из методы по курсовой). Материалы – фольгированный травящийся стеклотекстолит марки ФТС-1, ФТС-2 (18-35 мкм). Также материалы СТПА-5-1 и СТПА 5-2 – это фольгированный диэлектрик, теплостойкий, армированный алюминиевым протектором, толщина фольги- 5 мкм. 3 класс точности, t=s=0.25 мм. До 24 слев. Получаются чередованием сигнальных и изоляционных слоев (изоляция – ФДМЭ). Отверстия пробиваются на штампах. Электрическая связь между слоями получаются после установки ЭРИ. Сущ. Метод попарного пресования; метод металлизации сквозных отверстий; метод получения МПП на полиимиде ( макс. размер 150х150 мм); из ДПП склеиванием (пайка прозиводится через сквозные металлизированные отверстия в ДПП), метод послойного наращивания, Элементная база – в зависимости от метода: поверхностная или бескорпусная. | 49. Типовые операции изготовления модуля 1-го уровня разукрупнения. № Основные этапы сборки Объекты сборки Основные типовые операции 1 Комплектование ПП, ИМС, ЭРЭ, детали Распаковка из тары поставщика, входной контроль параметров, размещение в технологич. ??? 2 Подготовка к монтажу ПП, ЭРИ Рихтовка, обрезка выводов, флюсование и лужение, формовка, промывка и сушка 3 Установка на ПП детали Установка и закрепление соединителей (разъемов), контактов (штырей, лепестков), приклеивание прокладок, стопорение механич соединения 4 Получ. контактных соединений ПП с деталями, ИМС и ЭРИ Флюсование, пайка, промывка, сушка, контроль паек 5 Контроль модуля модуль Контроль и регулировка 6 Защита от внеш. воздействий модуль Лакирование (УР-231) 7 Контроль и испытания модуль Испытания и контроль |
| 36 | 25 Монтаж с пом. объемных выводов – метод перевернутого крист. | 24 Система ленточных выводов. |
| Печатные платы: 1. Односторонние(Без металлиз. Отв; с металлиз. Отв) 2. Двухсторонние(на диэл. осн.; на металлич. Осн.; рельефные; ДПП на полиэмиде; проводные ПП) 3. Многослойные ПП; ГПП; Гибк. Печ Каб.; Микрокерамич. Платы (без/с межслойными переходами; МПП на полиэмиде; гибкожесткие ПП; полностью аддитивное формирование отдельных слоев - ПАФОС) Элементная база: традиционная, поверхностная, бескорпусная. Область применения: сами придумаете… Коммутационные возможности: определяется способностью объединить элементы, т.е. поскольку на МПП мы можем проложить больше проводников, чем на ОПП, то комм. способн. МПП. больше. Конструкторские парам(ЭТО НЕ КОНСТРУКЦИЯ): геометрическая форма, габаритные размеры, шаг координатной сетки, число печатных слоев, мин. шир. печ. проводн, мин. расст. между печ. проводн, мин. диаметр. перех. и монт. отверстий, мин. расст. между. конт. площ., макс. доп. электрич. нагрузки. | Метод только для элементов устойчивых к высокой температуре Самая маленькая трудоемкость |  |
| 38 | 39 |  |
| 38.Методы изготовления: химический позитивный или негативный. Материалы: ГФ(гетенакс), СФ(стеклотекстолит), СТФ(теплостойкий), СТНФ(негорючий), СТПА(армированный алюминиевым протектором), СОНФ(стклотекстолит фольгированный общего назначения), СФПН(с повышенной нагревостойкостью), ДФО(диэлектрик фольгированный общего назначения), ДФС(самозатухающий). Класс точности: 1 и2. Элементная база: корпусные ИМС и ЭРЭ. | 39. 1)ДПП на диэлектрическом основании: Методы изготовления: комбинированный позитивный или негативный, аддитивный, фотоформирование, электрохимический. Материалы: ГФ(гетенакс), СФ(стеклотекстолит), СТФ(теплостойкий), СТНФ(негорючий), СТПА(армированный алюминиевым протектором), СОНФ(стклотекстолит фольгированный общего назначения), СФПН(с повышенной нагревостойкостью), ДФО(диэлектрик фольгированный общего назначения), ДФС(самозатухающий), СТАМ(с катализатором), СТЭК(с двусторонним адгезионным слоем). Класс точности: 3,5. Элементная база: корпусные ИМС и ЭРЭ и безвыодный керамический микрокорпус. 2)ДПП на металическом основании: Методы изготовления: электрохимический, аддитивный. Материалы: Al, Cu, Ti, сталь. Класс точности: 4,5. Элементная база: безкорпусные ИМС и ЭРЭ. 3)ДПП на полиимиде: Материалы: ПФ(полиимид фольгированный). Класс точности: 5. Элементная база: безкорпусная. |  |