Вопросы для самоконтроля
Какие базовые материалы применяют в производстве ПП?
- фольгированные или нефолъгированные диэлектрики, керамические и металлические (с поверхностным диэлектрическим слоем) материалы, из которых изготавливают основание ПП;
- изоляционный прокладочный материал (склеивающие прокладки — пре-преги), используемый для склеивания слоев МПП. Склеивающие прокладки изготавливают из стеклоткани, пропитанной недополимеризованной термореактивной эпоксидной или другими смолами; из полиимидида с нанесенным с двух сторон адгезионным покрытием и др.
Для защиты поверхности ПП, МПП, ГПП, ГПК и ГЖП от внешних воздействий применяют полимерные защитные лаки и покрывные защитные пленки.

Какая толщина медной фольги в отечественных фольгированных диэлектриках?
5, 9, 12, 18, 35, 50, 70, 105 мкм
Перечислите способы получения медной фольги?
Электролитическое осаждение и прокатка. Медную электролитическую фольгу, оксидированную с одной стороны в щелочных или хромовых растворах для лучшего сцепления фольги с диэлектриком, (толщиной 5, 9, 12, 18, 35, 50, 70, 105 мкм) получают, например, гальванопластическим методом и приклеивают к диэлектрику.

Какие требования предъявляют к фольгированным диэлектрикам?
- высокие поверхностное и удельное объемное сопротивление
- высокая электрическая прочность изоляции
- низкие значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь
- стабильность электрических характеристик при повышенной влажности и температуре;
- высокая механическая прочность
- стабильность линейных размеров по осям X, Y и Z
- высокая теплоустойчивость
- хорошая механическая обрабатываемость при резке, фрезеровании, зачистке, сверлении и других операциях без образования сколов, трещин и расслоения диэлектрика;
· устойчивость к агрессивным средам (кислотам, щелочам, растворителям и пр.)
- хорошая прочность сцепления (адгезия) фольги с диэлектриком
- негорючесть
- низкое водопоглощение
- плоскостность (особенно необходимая для установки ПМК);
- низкая стоимость и др.

Какие дополнительные требования предъявляют к материалам основания ПП для передачи высокочастотных сигналов?
низкие значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь — для передачи высокочастотных сигналов и снижения тепловыделения, обусловленного диэлектрическими потерями;

Какие дополнительные требования предъявляют к материалам основания ГПП, ГПК и ГЖП?
требование гибкости
При изготовлении и эксплуатации ГПП, ГПК и ГЖП подвергаются климатическим, механическим воздействиям, а также воздействию агрессивных сред.
Выбор конструкции, материалов и технологических процессов изготовления ГПП, ГПК и ГЖП зависит:
- от электрических требований;
- от конструкторских требований;
- от условий и режимов эксплуатации;
- от эксплуатационных требований;
- от условий производства;
- от механических напряжений при сборке и эксплуатации, т. е. что требуется гибкость только при сборке (способность выдерживать сильное сгибание для получения плотного заполнения объема) или гибкость при эксплуатации;	\
- назначения устройства с точки зрения максимального числа выдерживаемых циклов и радиуса изгиба в процессе эксплуатации;
- характера изгиба и деформации при сборке и эксплуатации: высоты между жесткими участками ГЖП при изменении формы, расстояния между жесткими участками, минимального радиуса изгиба, максимального числа изгибов и сложений, формы ГПП, ГПК и ГЖП в наиболее сложных условиях эксплуатации.
При изготовлении ГПП, ГПК и ГЖП применяют следующие материалы: изоляционные; проводниковые; защитные; адгезионные. Рассмотрим требования, предъявляемые к этим материалам.

По каким параметрам проводят контроль материала основания ГПП, ГПК и ГЖП?
Входной контроль материалов для изготовления ГПП, ГПК и ГЖП (сырья) проводится для обеспечения качества проверенных материалов, которые будут использоваться в производстве, и снижения процента брака готовых ПП. Все материалы проверяются по следующим параметрам: физико-механическим, химическим, электрическим, воздействию внешних факторов окружающей среды.

Какие материалы применяют в качестве изоляции на металлических основаниях ПП?
Для изготовления ГПП и ГПК, способных выдерживать многократные изгибы на 90° (в обе стороны от исходного положения) с радиусом 3 мм, применяют фольгированный лавсан, полиимид (фольгированный и нефольгированный), фторопласт, а также полиэтилен, полисульфон и др.
Для электронной аппаратуры общего назначения применяют диэлектрики на основе полиэфирной {лавсановой пленки или полиэтилентерефталат)
Кроме вышеупомянутых при изготовлении ГПК (ГПП) применяются также и другие изоляционные материалы, которые обладают определенными преимуществами и недостатками.
Стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой.
Полисульфонные пленки Арамидный ламинат Пленки на основ силиконового каучука Полиолефиновые и полифторолефиновые пленки Полиэфиримидные пленк Поливинилхимоксалиновые пленки Полиизоциануратные пленки
Почему ТКЛР материала ПП, корпуса и выводов ПМК при монтаже их на ПП должны быть примерно одинаковыми?
ТКЛР полиимида, равный 20,0 • 10-6, К-1, близок к ТКЛР металлов, применяемых при изготовлении печатных проводников и выводов ЭРИ-меди (16,6 • 10-6, К-1) и алюминия (23,6 • 10-6, К-1), что уменьшает внутренние механические напряжения и напряжения в местах пайки выводов ЭРИ и ПМК;

Назовите основные, направления разработки новых гибких диэлектриков?
- создание негорючих диэлектриков в соответствии с международными стандартами;
- повышение рабочей температуры до 300 °С;
- применение алюминиевой фольги;
- применение фольги на основе резистивных сплавов — нихромовой и др.;
- разработка гибких фольгированных диэлектриков, стойких к радиации путем замены медной фольги на алюминиевую
- разработка полиимида, фольгированного алюминием;
разработка клеев для соединения металлов, слоев стеклотекстолита и пленок для создания многослойных конструкционных материалов для космической ЭА

Какие функции выполняет ПП?
В ЭА ПП применяют практически на всех уровнях конструктивной иерархии: на нулевом — в качестве основания гибридных схем и микросборок, на первом и последующих — в качестве основания, механически и электрически объединяющего все элементы, входящие в схему электрическую принципиальную ЭА и ее узлов.

Перечислите конструктивные характеристики ПП.
Ширина печатных проводников, расстояние между элементами проводящего рисунка (например, между проводниками), координатная сетка чертежа ПП, диаметры монтажных и переходных отверстий, размеры ПП, кривизна ПП (цилиндрическое или сферическое искривление основания), коробление ПП (спиральное искривление противоположных кромок основания ПП, скручивание)

Как выбирается шаг координатной сетки?
Основным шагом координатной сетки принят размер 0,5 мм в обоих направлениях. Если этот шаг не удовлетворяет требованиям конкретной конструкции, можно применять шаг, равный 0,05 мм. При использовании микросхем и элементов с шагом выводов 0,625 мм допускается применение шага координатной сетки 0,625 мм. В случае необходимости применения координатной сетки с шагом, отличным от основных, предпочтительным является шаг, кратный основным шагам координатной сетки. При использовании микросхем зарубежного производства с расстояниями между выводами по дюймовой системе допускается использование шага координатной сетки, кратного 2,54 мм.

От чего зависит ширина проводников и расстояние между ними?
рассчитывают и выбирают в зависимости от допустимой токовой нагрузки, свойств токопроводящего материала, температуры окружающей среды при эксплуатации. Края проводников должны быть ровными, проводники — без вздутий, отслоений, разрывов, протравов, пор, крупнозернистости и трещин, так как эти дефекты влияют на сопротивление проводников, плотность тока, волновое сопротивление и скорость распространения сигналов.

Как влияют условия эксплуатации на конструкцию ПП?
   Условия эксплуатации влияют на выбор материала основания ПП
Для изготовления ПП, эксплуатируемых в условиях повышенной опасности возгорания, применяют огнестойкие гетинаксы и стеклотекстолиты марок ГОВ, ГОФВ, СОНФ, СТНФ.
Фольгированные стеклотекстолиты марок СТФ, СТФТ, СТАП и СТПА-5 обладают повышенной теплостойкостью, а СТАП и СТПА-5 применяют для изготовления ПП с повышенной плотностью печатного монтажа по полуаддитивной технологии [5]. В комплекте с материалами СТФ и СТАП применяют прокладочные стеклоткани (препреги) марок СТП-4 и СТП-СТАП.
Фольгированные стеклотекстолиты марок СТНФ, СОНФ, и СОНФ-у по классу горючести относятся к типу FR-4 по стандарту V-0 UL94. В комплекте с СОНФ-у поставляют препрег СТП-СОНФ-у.

Перечислите электрические параметры ПП.
Допустимая плотность тока и рабочее напряжение между элементами проводящего рисунка
Назовите способы получения монтажных и переходных отверстий.
сверление на станках с числовым программным управлением; пробивка (для отверстий, не подлежащих в дальнейшем металлизации); лазерное сверление (для отверстий малого диаметра, в том числе глубоких и глухих); травление (для ПП на полиимиде).

Назовите оптимальные режимы сверления монтажных и переходных отверстий дпп.
Режимами сверления отверстий являются:
скорость резания V— до 180 м/мин;
скорость вращения шпинделя n = 1000... 180 000 об/мин;
подача сверл — 0,02.,. 0,05 мм/об.

Какие отверстия ПП считают глубокими; способы их получения?
глубоких микроотверстий (∅ 0,1...0,3 мм).Для сверления отверстий ∅ 0,1...0,5 мм в ПП со сверхузкими печатными проводниками используют сверлильные станки со шпинделями на воздушных подшипниках и микросверла с точностью ±0,003 мм.

Перечислите способы подготовки поверхности ПП.
удаление заусенцев, смолы и механических частиц из отверстий, получение необходимой шероховатости поверхности, активирование поверхности перед химическим меднением, удаление оксидов, масляных пятен, пыли, грязи.

Назовите преимущества и недостатки аддитивного метода.
 Аддитивные (additio -прибавление) методы основаны на избирательном осаждении токопроводящего покрытия на диэлектрическое основание, на которое предварительно может наноситься слой клеевой композиции. По сравнению с субтрактивными они обладают следующими преимуществами:
1) однородностью структуры, так как проводники и металлизация отверстий получаются в едином химико-гальваническом процессе;
2) устраняют подтравливание элементов печатного монтажа;
3) улучшают равномерность толщины металлизированного слоя в отверстиях;
4) повышают плотность печатного монтажа;
5) упрощают ТП из-за устранения ряда операций (нанесения защитного покрытия, травления);
6) экономят медь, химикаты для травления и затраты на нейтрализацию сточных вод;
7) уменьшают длительность производственного цикла.
Несмотря на описанные преимущества, применение аддитивного метода в массовом производстве ПП ограничено низкой производительностью процесса химической металлизации, интенсивным воздействием электролитов на диэлектрик, трудностью получения металлических покрытий с хорошей адгезией. Доминирующей в этих условиях является субтрактивная технология, особенно с переходом на фольгированные диэлектрики с тонкомерной фольгой (5 и 18 мкм).

Каким образом можно повысить равномерность гальванических покрытий?
- параллельного расположения заготовок ПП относительно анодов;
- увеличения расстояния между анодом и катодом (до 180 мм);
- повышения рассеивающей способности электролита;
- применения нестационарных режимов осаждения (например, реверса тока);
- применения ультразвуковых колебаний при осаждении;
- применения экранов, закрывающих периферийные участки заготовки ПП;
- применения поверхностно-активных веществ, повышающих рассеивающую способность электролита;
- перемешивания, барботирования воздухом электролитов, возвратно-поступательного перемещения подвесок с заготовками, в результате которых изменяется концентрационная поляризация электродов и пр.

Перечислите способы получения рисунка.
Оригиналы ПП ранее изготавливали вручную методом аппликации печатных элементов на основание оригинала; на фотокоординатографах; методом вырезания по контуру пленки, нанесенной на стеклянное основание, методом вырезания и гравирования линий на пленке, покрытой эмалью, и методом вычерчивания на бумаге пишущим инструментом с тушью или чернилами.

Что такое подтравливание проводников?
 Одним из дефектов при травлении является боковое подтравливание проводников и контактных площадок (рис. 8.24). Величина подтравливания составляет примерно 70 % от толщины медного слоя, что

Рис. 8.24. Сечение проводника после травления: 1 — ширина проводника по рабочему фотошаблону; 2 — материал основания; 3 — разрастание; 4 — нависание; 5 — подтравливание; 6 — проводник; 7 — осаждение металла; 8 — ширина проводника

приводит к зауживанию проводников и нависанию травильного резиста. Эти явления необходимо учитывать при конструировании, в частности, при выборе толщины медной фольги. Применение материалов с тонкомерной медной фольгой (5 мкм) значительно снижает боковое подтрав-ливание.
В качестве травильных резистов применяют: краску, которая наносится сеткографическим способом; фоторезист (СПФ или жидкий) — фотохимический способ нанесения; металл орезист (олово-свинец, олово, свинец, золото и др.), который наносится электрохимическим способом.
Назовите способы получения фотошаблонов.
Широко распространен метод получения фотошаблонов на лазерных растровых генераторах изображений (фотоплоттерах) сканированием лазерного пятна по поверхности пленок или стеклянных пластин и испарением маскирующего покрытия или засветки фотоматериала в соответствии с рисунком ПП.

Перечислите способы получения заготовок ПП.
Заготовки ПП получают из листа фольгированного или нефольгированного материала стандартных размеров путем резки на гильотинных или роликовых ножницах, дисковыми фрезами или штамповкой.

Для чего нужны фиксирующие (базовые) отверстия?
 Получение заготовок печатных плат
Заготовки ПП получают из листа фольгированного или нефольгированного материала стандартных размеров путем резки на гильотинных или роликовых ножницах, дисковыми фрезами или штамповкой (рис. 8.17). Резку фрезерованием применяют в мелкосерийном многономенклатурном производстве. Проводят раскрой листа на полосы и каждой полосы — на отдельные заготовки. На заготовке предусматривают технологические поля, где располагают базовые (фиксирующие) и технологические отверстия и которые по завершении изготовления ПП удаляют штамповкой или фрезерованием (рис. 8.18).
Тест-купон — часть заготовки ПП, которая служит для оценки качества изготовления ПП, прошедшая с ней все технологические операции и отделяемая перед испытаниями.
Базовые и технологические отверстия можно получить пробивкой одновременно при вырубке заготовки ПП из полосы; пробивкой в заготовке ПП, полученной отрезкой; сверлением заготовок, полученных резкой или сверлением по кондуктору на настольных сверлильных станках.
По каким электрическим параметрам проводится контроль ПП?
Поверхностное сопротивление, Ом (96/40/92)
Удельное объемное сопротивление, Ом •см (96/40/92)
Диэлектрическая постоянная при / 1 МГц (96/40/92*)
Тангенс угла диэлектрических потерь при 1 МГц (96/40/92*)
Величина тока утечки (без предварительной обработки), мА

Для чего необходимо технологическое поле и каким образом оно удаляется?
На заготовке предусматривают технологические поля, где располагают базовые (фиксирующие) и технологические отверстия и которые по завершении изготовления ПП удаляют штамповкой или фрезерованием. При выполнении этой операции удаляется технологическое поле, ПП приобретает размеры, заданные в конструкторской документации. Обработка по контуру осуществляется штамповкой, фрезерованием; обработкой дисковой или алмазной пилой; лазерной обработкой (для прецизионных ПП).

Назовите преимущества рельефных плат.
Достоинствами РП являются: возможность осуществления сверхвысокой плотности монтажа микросхем и ЭРЭ, высокий класс точности (4 или 5); возможность использования технологии поверхностного монтажа; сравнительно низкая трудоемкость проектирования за счет применения простого алгоритма трассировки; высокая эксплуатационная надежность; замена фольгированных стекловолокнистых диэлектриков лучшими по параметрам полимерными нефольгированными материалами, имеющими более низкую стоимость; отсутствие экологически вредных фотохимических процессов нанесения рисунка, процессов изготовления оригиналов и фотошаблонов.

Вопросы экзаменационных билетов
1
1. Какие базовые материалы применяют в производстве ПП?
2. Как влияют условия эксплуатации на конструкцию ПП?
2
1.Какая толщина медной фольги в отечественных фольгированных диэлектриках?
2. Перечислите электрические параметры ПП.
3
1. Перечислите способы получения медной фольги?
2. Назовите способы получения монтажных и переходных отверстий.
4
1. Какие требования предъявляют к фольгированным диэлектрикам?
 2. Какие отверстия ПП считают глубокими; способы их получения?
5
1. Какие дополнительные требования предъявляют к материалам основания ПП для передачи высокочастотных сигналов?
 2. Перечислите способы подготовки поверхности ПП.
6
1.Какие дополнительные требования предъявляют к материалам основания ГПП. ГПК и ГЖП?
2.По каким параметрам проводят контроль материала основания ГПП, ГПК и ГЖП?
7
1.Какие материалы применяют в качестве изоляции на металлических основаниях ПП?
2. Перечислите способы получения рисунка.
8
1.Почему ТКЛР материала ПП, корпуса и выводов ПМК при монтаже их на ПП должны быть примерно одинаковыми?
2. Перечислите способы получения заготовок ПП.

9
1.Назовите основные, направления разработки новых гибких диэлектриков?
2. Для чего нужны фиксирующие (базовые) отверстия?
10
1. Какие функции выполняет ПП?
 2. Назовите преимущества рельефных плат.
11
 1. Перечислите конструктивные характеристики ПП.
  2. Каким образом можно повысить равномерность гальванических покрытий?
12
Как выбирается шаг координатной сетки?
 2. Перечислите способы получения рисунка.
13
1. От чего зависит ширина проводников и расстояние между ними?
2. Что такое подтравливание проводников?
14
1. Назовите оптимальные режимы сверления монтажных и переходных отверстий дпп
 2. Назовите способы получения фотошаблонов
15
1. Перечислите способы подготовки поверхности ПП.
2. По каким электрическим параметрам проводится контроль ПП?
16
1. Для чего необходимо технологическое поле и каким образом оно удаляется?
  2. Что значит класс точности ПП, по каким параметрам можно установит класс точности ПП?
17
1. На основе чего устанавливают шаг координатной сетки?
2. Назовите преимущества рельефных плат.