----------------Московский Государственный Технический Университет----------------
им. Н.Э. Баумана

Домашнее задание по курсу:
гидроаэродинамика
“Определение аэродинамических характеристик летательного аппарата”

Выполнил: Лапенко М. М.
Группа: ИУ2-63.
Вариант: 8.
Проверила: Столярова Е. Г.

Москва 2006
Дано:
N = 8; к=1,4 (для воздуха)
d1 = 220 + 4·N = 252 мм;
M∞ = 2,7 + 0,1·N = 3,5;
H = 0,2 · N =1,6 км;
a = 45 мм;
b = 550 мм;
r = 500 мм;
δ = 2 + 0,1 · N = 2,8о.

size 12{ { {X rSub { size 8{Ц "." Д "." } } } over {b} } = { {m rSub { size 8{ ital "ZpA"} } } over {C rSub { size 8{ ital "yp"} } } } } {}
size 12{M rSub { size 8{ш} } =Y rSub { size 8{Σ} } cdot \( d rSub { size 8{1} } - X rSub { size 8{Ц "." Д "." } } \) } {}
size 12{С rSub { size 8{ ital "Xв"} } = \( 0,"0016"+0,"002" cdot М rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{ - 2} } \) cdot β rSub { size 8{к} } rSup { size 8{1,7} } } {}

1) Определить давление, действующее на каждую из граней профиля (при этом грани принимаются за плоские пластины, а давление приложено в центре грани).
2) Определить аэродинамические характеристики профиля в связанной системе координат и коэффициент момента mXp относительно точки А.
3) Используя формулы определить шарнирный момент Мш.
4) Рассчитать коэффициент сопротивления головной части.
5) Перевести аэродинамические коэффициенты из системы координат,связанной с оперением (δ-угол отклонения оперения)в связанную систему координат(ЛА) и найти: size 12{C rSub { size 8{XΣ} } ,```C rSub { size 8{YΣ} } } {} (интерференцию не учитывать).

Расчет:

1.

Найдем давление на гранях 1 и 2, для этого воспользуемся теорией косого скачка уплотнения.
Найдем параметры потока для грани 1:
Где size 12{β rSub { size 8{ ital "кл"} } = ital "arctg" \( {a} wideslash {в} \) - δ={}} {}
size 12{ {}= ital "arctg" left ( { {"45"} over {"550"} } right ) - 2,8=1,"875"°} {}
Найдем θс из уравнения:
size 12{ { { ital "tg" \( θ rSub { size 8{c} } \) } over { ital "tg" \( θ rSub { size 8{c} } - β \) } } = { { { {k+1} over {2} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } over {1+ { {k - 1} over {2} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } } } {}

где size 12{β=β rSub { size 8{ ital "кл"} } } {} , тогда size 12{θ rSub { size 8{с} } ="18"°} {}

Имеем (из теории скачков уплотнений, в данном случае P1 – давление на 1-ой грани за скачком уплотнения, а size 12{P rSub { size 8{ infinity } } } {} - до скачка):
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{1} } = left ( { {2k} over {k+1} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) - { {k - 1} over {k+1} } right ) cdot P rSub { size 8{ infinity } } } {} # ρ rSub { size 8{1} } = left ( { { { {k+1} over {2} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } over {1+ { {k - 1} over {2} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } } right ) cdot ρ rSub { size 8{ infinity } } {} # T rSub { size 8{1} } = { {P rSub { size 8{1} } cdot ρ rSub { size 8{ infinity } } cdot T rSub { size 8{ infinity } } } over {P rSub { size 8{ infinity } } cdot ρ rSub { size 8{1} } } } {} } } {}

Текущие значения параметров потока берем для высоты Н =1,6 км по ГОСТ 4401-81
 alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{ infinity } } ="82561"` ital "Па"} {} # с rSub { size 8{ infinity } } =`1,"059105"` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} # T rSub { size 8{ infinity } } =`"278","4925"К {} # а rSub { size 8{ infinity } } ="334","448"м/с {} } } {}

Тогда получим:
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{1} } ="97370" ital "Па"} {} # с rSub { size 8{1} } =`1,"19"` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} # T rSub { size 8{1} } ="291","8781"`К {} } } {}

size 12{a rSub { size 8{1} } = sqrt {k cdot { {P} over {ρ} } } ="342","4568" {м} wideslash {с} } {}
alignl { stack { size 12{V rSub { size 8{1} } =V rSub { size 8{ infinity } } cdot { {"cos"θ rSub { size 8{C} } } over {"cos" \( θ rSub { size 8{C} } - β \) } } } {} # V rSub { size 8{ infinity } } =M rSub { size 8{ infinity } } cdot a rSub { size 8{ infinity } } {} # М rSub { size 8{1} } = { {V rSub { size 8{1} } } over {а rSub { size 8{1} } } } {} } } {}
Получаем:
alignl { stack { size 12{V rSub { size 8{ infinity } } ="1170",6 {м} wideslash {с} } {} # V rSub { size 8{1} } ="1159" {м} wideslash {с} {} # М rSub { size 8{1} } =3,"3843" {} } } {}

Найдем параметры потока на грани 2:
size 12{β rSub { size 8{ ital "кл"} } = ital "arctg" \( {a} wideslash {в} \) +δ= ital "arctg" left ( { {"45"} over {"550"} } right )+2,8"°="7,"48"°} {}
Найдем значение size 12{θ rSub { size 8{c} } } {} по формуле приведенной выше: size 12{θ rSub { size 8{с} } =22°} {} , тогда
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{2} } ="154500"` ital "Па"} {} # с rSub { size 8{2} } =`1,"6453"` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} # T rSub { size 8{2} } =`"335","3657"`К {} # a rSub { size 8{2} } ="367","083"`` {м} wideslash {с} {} # M rSub { size 8{2} } =3,"0529" {} # V rSub { size 8{2} } = "1120",7 {м} wideslash {с} {} } } {}
Найдем давление на гранях 3 и 4, используя метод линеаризации (обтекание излома образующей).

Тогда для нашего профиля size 12{Δβ=2 cdot ital "arctg" left ( { {a} over {в} } right )=2 cdot ital "arctg" left ( { {"45"} over {"550"} } right )=9,"36"°} {}
Набегающим потоком для грани 3 является грань 1:
Параметры потока на грани 3:
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{3} } =P rSub { size 8{1} } - { {2 cdot Δβ} over { sqrt {M rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } - 1} } } { {с rSub { size 8{1} } cdot v rSub { size 8{ {} rSub { size 6{1} } } } rSup {2} } over { size 12{2} } } size 12{ {}="33110"`` ital "Па"}} {} # size 12{ ital "Из"`` ital "уравнения"`` ital "движения"`` ital "найдем"`` ital "скорость"`` ital "потока":} {} # size 12{V rSub { size 8{3} } =V rSub { size 8{1} } + { {P rSub { size 8{1} } - P rSub { size 8{3} } } over {с rSub { size 8{1} } cdot V rSub { size 8{1} } } } ="1205",5`` {м} wideslash {с} } {} } } {}
alignl { stack { size 12{ ital "Используя"`` ital "уравнение"`` ital "неразрывности",`` ital "найдем"``с rSub { size 8{3} } :} {} # с rSub { size 8{3} } = { {с rSub { size 8{1} } cdot V rSub { size 8{1} } } over {V rSub { size 8{3} } } } =1,"1454" ` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} } } {}
alignl { stack { size 12{ ital "Из"`` ital "уравнения"`` ital "состояния"`` ital "найдем"`` ital "температуру":} {} # size 12{T rSub { size 8{3} } = { {P rSub { size 8{3} } } over {R cdot с rSub { size 8{3} } } } ="100","72"``К} {} # a rSub { size 8{3} } = sqrt {k cdot { {P rSub { size 8{3} } } over {с} } rSub { size 8{3} } } ="201","17"`` {м} wideslash {с} {} # M rSub { size 8{3} } = { {V rSub { size 8{3} } } over {a rSub { size 8{3} } } } =5,"99" {} } } {}
Теперь найдем параметры потока на грани 4:
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{4} } =P rSub { size 8{2} } - { {2 cdot Δβ} over { sqrt {M rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } - 1} } } cdot { {ρ rSub { size 8{2} } cdot v rSub { size 8{ {} rSub { size 6{2} } } } rSup {2} } over { size 12{2} } } size 12{ {}="75078"`` ital "Па"}} {} # size 12{ ital "Из"`` ital "уравнения"`` ital "движения"`` ital "найдем"`` ital "скорость"`` ital "потока":} {} # size 12{V rSub { size 8{4} } =V rSub { size 8{2} } + { {P rSub { size 8{2} } - P rSub { size 8{4} } } over {ρ rSub { size 8{2} } cdot V rSub { size 8{2} } } } ="1163"`` {м} wideslash {с} } {} } } {}
alignl { stack { size 12{ ital "Используя"`` ital "уравнение"`` ital "неразрывности",`` ital "найдем"``с rSub { size 8{4} } :} {} # с rSub { size 8{4} } = { {с rSub { size 8{2} } cdot V rSub { size 8{2} } } over {V rSub { size 8{4} } } } =1,"5844"` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} } } {}
alignl { stack { size 12{ ital "Из"`` ital "уравнения"`` ital "состояния"`` ital "найдем"`` ital "температуру":} {} # size 12{T rSub { size 8{4} } = { {P rSub { size 8{4} } } over {R cdot с rSub { size 8{4} } } } ="165","105"``К} {} # a rSub { size 8{4} } = sqrt {k cdot { {P rSub { size 8{4} } } over {ρ rSub { size 8{4} } } } } ="257","564"`` {м} wideslash {с} {} # M rSub { size 8{4} } = { {V rSub { size 8{4} } } over {a rSub { size 8{4} } } } =4,"52" {} } } {}

Предполагая, что сила от давления приложена в центре каждой грани, найдем силы на каждой из граней.

Длина стороны профиля:
 size 12{l= sqrt { left ( { {а} over {2} } right ) rSup { size 8{2} } + left ( { {b} over {2} } right ) rSup { size 8{2} } } = sqrt { left ( { {"45"} over {2} } right ) rSup { size 8{2} } + left ( { {"550"} over {2} } right ) rSup { size 8{2} } } ="275","92"`` ital "мм"} {}

Принимая толщину профиля равной единице, найдем силы:
alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{1} } = \( P rSub { size 8{1} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) cdot l="4086"`Н;} {} # F rSub { size 8{2} } = \( P rSub { size 8{2} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) cdot l="1985"``Н; {} # F rSub { size 8{3} } = \( P rSub { size 8{3} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) cdot l= - "1365"``Н; {} # F rSub { size 8{4} } = \( P rSub { size 8{4} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) cdot l= - "2065"``Н; {} } } {}
Найдем подъемную силу и силу лобового сопротивления:
size 12{α= ital "arctg" left ( {а} wideslash {в} right )= ital "arctg" left ( {"45"} wideslash {"550"} right )=4,"68"°} {} , тогда
alignl { stack { size 12{X rSub { size 8{Σ} } = \( F rSub { size 8{1} } +F rSub { size 8{2} } - F rSub { size 8{3} } - F rSub { size 8{4} } \) cdot "sin" \( α \) ="3232" "." 9``Н} {} # Y rSub { size 8{Σ} } = \( F rSub { size 8{2} } +F rSub { size 8{4} } - F rSub { size 8{1} } - F rSub { size 8{3} } \) cdot "cos" \( α \) ="27252"`Н {} } } {}
Найдем аэродинамические коэффициенты:
alignl { stack { size 12{С rSub { size 8{xΣ} } =С rSub { size 8{ ital "xкрыла"} } +С rSub { size 8{ ital "xкорпуса"} } } {} # С rSub { size 8{y`Σ} } =С rSub { size 8{y` ital "крыла"} } +С rSub { size 8{y` ital "корпуса"} } {} } } {}
найдем аэродинамические коэффициенты профиля:
alignl { stack { size 12{q rSub { size 8{ infinity } } = { {ρ rSub { size 8{ infinity } } cdot V rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } } over {2} } ="725670"`` ital "Па";} {} # S rSub { size 8{ ital "профиля"} } =1 cdot b=0,"55"м rSup { size 8{2} } ; {} # С rSub { size 8{x` ital "профиля"} } = { {X rSub { size 8{Σ} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "профиля"} } } } =0,"0178"; {} # С rSub { size 8{y` ital "профиля"} } = { {Y rSub { size 8{Σ} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "профиля"} } } } =0,"1502"; {} } } {}

Определим коэффициент давления относительно точки А, считая, что аэродинамическая сила приложена в центре каждой грани:
size 12{М rSub { size 8{А} } = \( F rSub { size 8{2} } - F rSub { size 8{1} } \) cdot { {l} over {2} } + \( F rSub { size 8{4} } - F rSub { size 8{3} } \) cdot left ( { {3 cdot b} over {4} } cdot "cos"β - { {a} over {4} } cdot "sin"β right )="4713"" H" cdot м} {}
Определим коэффициент момента:
size 12{m rSub { size 8{ ital "zpa"} } = { {M rSub { size 8{A} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "профиля"} } cdot r} } =0,"025"} {}
Найдем аэродинамические силы, действующие на крыло:
alignl { stack { size 12{S rSub { size 8{ ital "крыла"} } =r cdot b=0,"275"м rSup { size 8{2} } } {} # X rSub { size 8{ ital "крыла"} } =С rSub { size 8{x` ital "пр"} } cdot q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "крыла"} } ="2197"Н {} # Y rSub { size 8{ ital "крыла"} } =С rSub { size 8{y` ital "пр"} } cdot q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "крыла"} } ="10870"Н; {} } } {}
Определим координату центра давления:
alignl { stack { size 12{ { {x rSub { size 8{ц "." д "." } } } over {в} } = { {m rSub { size 8{z} } } over {C rSub { size 8{y` ital "профиля"} } } } ;} {} # ital "Тогда"``x rSub { size 8{ц "." д "." } } = { {в cdot m rSub { size 8{z} } } over {C rSub { size 8{y` ital "профиля"} } } } =0,"239"`м="239"`` ital "мм" {} } } {}
Теперь найдем шарнирный момент:
size 12{М rSub { size 8{ш} } =Y rSub { size 8{Σ} } cdot \( d rSub { size 8{1} } - x rSub { size 8{ц "." д "." } } \) ="140","552"``Н cdot м;} {}
Рассчитаем коэффициент сопротивления головной части:
size 12{β rSub { size 8{с} } =β cdot { {π} over {"180"} } =0,"174" ital "рад"} {}
size 12{С rSub { size 8{x`в} } = \( 0,"0016"+0,"002" cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{ - 2} } \) cdot β rSub { size 8{с} } rSup { size 8{1,7} } = \( 0,"0016"+0,"002" cdot 3,3 rSup { size 8{ - 2} } \) cdot 0,"174" rSup { size 8{1,7} } =9,"165" cdot "10" rSup { size 8{ - 5} } } {}
Переведем аэродинамические силы из системы координат, связанной с крылом, в связанную с ЛА систему координат:
alignl { stack { size 12{ { {X}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "крыла"} } =X rSub { size 8{ ital "крыла"} } cdot "cos" \( δ \) +Y rSub { size 8{ ital "крыла"} } cdot "sin" \( δ \) ="2706"``H} {} # { {Y}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "крыла"} } =Y rSub { size 8{ ital "крыла"} } cdot "cos" \( δ \) - X rSub { size 8{ ital "крыла"} } cdot "sin" \( δ \) ="10750"``H {} } } {}
Найдем общую подъемную силу и силу лобового сопротивления:
alignl { stack { size 12{r rSub { size 8{х} } =0,4 cdot "sin" \( β \) =0,"069"м} {} # S rSub { size 8{х} } =π cdot r rSub { size 8{х} } rSup { size 8{2} } =0,"015"м rSup { size 8{2} } {} # X rSub { size 8{ ital "корпуса"} } =С rSub { size 8{х`в} } cdot q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{х} } =0,"95"Н {} # Y rSub { size 8{ ital "корпуса"} } =0Н {} # X rSub { size 8{ ital "общая"} } =2 { {X}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "крыла"} } +X rSub { size 8{ ital "корпуса"} } ="5413"Н {} # Y rSub { size 8{ ital "общая"} } =2 { {Y}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "крыла"} } ="21500"Н {} } } {}
Теперь найдем аэродинамические коэффициенты в связанной с ЛА системе координат:
alignl { stack { size 12{С rSub { size 8{Х`} } = { {X rSub { size 8{ ital "общая"} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{х} } } } ="0,512"} {} # С rSub { size 8{Y`} } = { {Y rSub { size 8{ ital "общая"} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{х} } } } ="2,074" {} } } {}