Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
###### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э.БАУМАНА

Факультет СМ
Кафедра СМ3

ОТЧЕТ
по лабораторной работе

Определение аэродинамических характеристик профиля крыла в дозвуковом потоке

Выполнил студент группы ИУ2-62
Бурцев С.Г.
Проверил преподаватель
Столярова Е.Г.
## Цель работы
Найти распределение давления по профилю крыла, обтекаемого дозвуковым потоком воздуха, вычислить коэффициенты аэродинамической подъемной силы, лобового сопротивления, момента тангажа и других аэродинамических характеристик профиля при угле атаки %ialpha = 5^o .
## Схема дозвуковой аэродинамической трубы

1 – рабочая часть; 2 – насадок на диффузор; 3, 5, 12 – диффузор; 4, 7, 13, 14 – поворотные колена; 6, 9 – переходники; 8 – вентилятор; 11 – спрямляющая решетка; 10 – форкамера; 15 – сопло.

## Схема установки

1 – сопло аэродинамической трубы; 2 – аэродинамический стол; 3 – стойка; 4 – механизм измерения углов атаки; 5 – механизм измерения углов скольжения; 6 – дренажные отверстия; 7 – модель крыла; 8 – дренажные трубки; 9 – диффузор; 10 – батарейный микроманометр.

## Схема испытываемой модели

Прямое крыло с симметричным профилем ЦАГИ в 12%; размах крыла мм, хорда профиля мм, относительная максимальная толщина профиля .
## Основные расчетные зависимости
Воздействие на модель набегающего воздушного потока приводит к возникновению на профиле избыточного давления (p-p_infinity) , которое изменяет положение уровней жидкости %iDELTA h в отсчетных коленах манометра. В открытой рабочей части малоскоростной аэродинамической трубы статическое давление равно атмосферному p_infinity = p_атм .
Искомое избыточное давление подсчитывается по формуле
p - p_infinity = k_T cdot %DELTA h cdot %igamma cdot sin %ibeta,
где %iDELTA h - изменение уровня жидкости в отсчетном колене; - удельный вес манометрической жидкости; %ibeta - угол наклона плоскости манометрических трубок; k_T - тарировочный коэффициент манометра.
Для определения скоростного напора q_infinity и скорости набегающего потока используется трубка Пито, соединенная с одним из коленьев манометра. Тогда в соответствии с уравнением Бернулли и показанием %iDELTA h^' этого колена
q_infinity = p_infinity V_infinity^2 over 2 = p_0 - p_infinity = k_T cdot %ixi_T cdot %DELTA h^' cdot %igamma cdot sin %ibeta,
где k_T , %ixi_T - тарировочные коэффициенты соответственно манометра и трубки Пито.
Тогда коэффициент давления в некоторой дренажной точке профиля
p = p - p_infinity over q_infinity = {k_T cdot %DELTA h cdot %igamma cdot sin %ibeta} over {k_T cdot %ixi_T cdot %DELTA h' cdot %igamma cdot sin %ibeta} = {%DELTA h} over {%ixi_T cdot %DELTA h'} .

Если %ixi_T = 1 , то
p = {%DELTA h} over {%DELTA h'} .
Аэродинамические коэффициенты сил и момента:

stack{ c_x = c_{x_p} + c_{x_f} # c_y = c_{y_p} + c_{y_f} # m_z = m_{z_p} + m_{z_f} }
где c_{x_p} , c_{y_p} , m_{z_p} - соответственно коэффициенты нормальной и продольной сил и момента тангажа от давления, а c_{x_f} c_{y_f} , m_{z_f} , - аналогичные коэффициенты сил и момента, вызванных трением.
Интегрируя распределение давления по контуру крыла можно определить аэродинамические коэффициенты:

stack{ c_{x_size 8{p}} = int bar p d bar y # c_{y_size 8{p}} = int bar p d bar x # m_{z_size 8{p}} = - int bar p d {bar x}^2 over 2 }
Коэффициент сопротивления от трения c_{x_size 8{a f}} :
c_{x_size 8{a f}} = 1,29 over sqrt{"Re"_infinity} ,
где "Re"_infinity = {V_infinity cdot b} over %inu_infinity - число Рейнольдса.
Для c_y и m_z трением пренебрегаем.
По найденным аэродинамическим коэффициентам в связанных осях получим соответствующие коэффициенты в поточной системе координат:

stack{ c_{y_size 8{ap}} = c_{y_size 8{p}} cdot cos %ialpha - c_{x_size 8{p}} cdot sin %ialpha # c_{x_size 8{ap}} = c_{y_size 8{p}} cdot sin %ialpha - c_{x_size 8{p}} cdot cos %ialpha }
Для определения аэродинамических коэффициентов воспользуемся приближенными формулами численного интегрирования:

stack{ c_{y_size 8{p}} = 1 over 2 sum from{N-1} to{i=1} ({bar p}_нi + {bar p}_{нi+1} - {bar p}_{вi} - {bar p}_{вi+1})({bar x}_{i+1} - {bar p}_{i}) # c_{x_size 8{p}} = 1 over 2 sum from{N-1} to{i=1} ({bar p}_нi + {bar p}_{нi+1})({bar y}_{нi+1} - {bar y}_{нi}) - 1 over 2 sum from{N-1} to{i=1} ({bar p}_вi + {bar p}_{вi+1})({bar y}_{вi+1} - {bar y}_{вi}) # m_{z_size 8{p}} = 1 over 2 sum from{N-1} to{i=1} ({bar p}_нi + {bar p}_{нi+1} - {bar p}_{вi+1} - {bar p}_{внi}) ({bar x}_{i+1}^2 - {bar x}_{i}^2) }

## Результаты эксперимента
№ точек	bar x	bar y	%DELTA h , мм	bar p
Верхняя поверхность
1	0.025	0.021	-86	-0.65
2	0.05	0.031	-118	-0.89
3	0.075	0.037	-103	-0.78
4	0.10	0.042	-93	-0.70
5	0.15	0.050	-85	-0.64
6	0.20	0.055	-74	-0.56
7	0.30	0.060	-62	-0.47
8	0.40	0.059	-52	-0.39
9	0.50	0.055	-39	-0.30
10	0.60	0.048	-27	-0.20
11	0.70	0.039	-20	-0.15
12	0.80	0.028	-10	-0.08
13	0.90	0.016	-5	-0.04
14	0.95	0.010	5	0.04
Нижняя поверхность
15	0.025	-0.021	45	0.34
16	0.05	-0.031	15	0.11
17	0.075	-0.037	5	0.04
18	0.10	-0.042	-10	-0.08
19	0.15	-0.050	-10	-0.08
20	0.20	-0.055	-15	-0.11
21	0.30	-0.060	-20	-0.15
22	0.40	-0.059	-22	-0.17
23	0.50	-0.055	-18	-0.14
24	0.60	-0.048	-13	-0.10
25	0.70	-0.039	-10	-0.08
26	0.80	-0.028	-7	-0.05
27	0.90	-0.016	0	0
28	0.95	-0.010	5	0.04

%DELTA h ' = 132 мм
## Векторная диаграмма профиля крыла

## Аэродинамические характеристики в связанной системе координат

stack{ c_y = c_{y_size 8{p}} = 0,236 # c_{x_size 8{p}} = 0,016 # m_z = m_{z_size 8{p}} = 0,059 }
## Коэффициент аэродинамических сил в поточной системе координат

left lbrace stack{ c_{y_size 8{ap}} = 0,236 cdot cos 5^o - 0,016 cdot sin 5^o # c_{x_size 8{ap}} = 0,236 cdot sin 5^o - 0,016 cdot cos 5^o } right none
left lbrace stack{ c_{y_size 8{ap}} = 0,234 # c_{x_size 8{ap}} = 0,036 } right none
Число Рейнольдса:
"Re"_infinity = {V_infinity cdot b} over %inu_infinity = {25 cdot 0,2} over {1,5 cdot 10^-5} = 333333
Коэффициент сопротивления от трения:
c_{x_size 8{a f}} = 1,29 over sqrt{333333} = 0,002
С учетом трения:
left lbrace stack{ c_{y_size 8{ap}} = 0,234 # c_{x_size 8{ap}} = 0,038 } right none