«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

# Лабораторная работа №2

«Определение параметров потока за головной ударной волной при обтекании тел вращения»

Выполнил:
Пашинин С.А.
группа ИУ2-62

    2009 г.

Схема сверхзвуковой аэродинамической трубы:

1 – компрессор; 2 – осушитель; 3 – баллоны; 4 – пневматический привод;
5 – дроссельная задвижка; 6 – диск; 7 – хонейкомб; 8 – форкамера; 9 – трубка измерения статического давления; 10 – сопловые вкладыши; 11 – сопловая коробка; 12 – окно; 13 – диффузор; 14 – глушитель; 15 – электромотор механизма углов атаки; 16 – редуктор; 17 – траверса;

Фотография структуры течения:

Исходные данные:
{M} rsub {∞} =4.8
{P} rsub {0} =4 атм
{T} rsub {0} =260 K

Углы наклона скачка уплотнения:
{θ} rsub {с 1} = {π} over {2} ; {θ} rsub {с2} =63°; {θ} rsub {с3} =53°;

Основные зависимости
В точке 1 - прямой скачок уплотнения. Можно представить его, как фронт наложения малых возмущений с перераспределением части энергии во внутреннюю. Направление скорости потока при переходе через скачок уплотнения не меняется. До скачка и за ним течение можно считать изоэнтропическим.
Вычислим параметры набегающего потока:

P_infinity = P_0 left ( 1 + {k-1} over 2 cdot M_infinity^2 right )^{- k over {k-1}} , при k = 1.4, получим Р∞ = 958 Па
{ρ} rsub {0} = {{P} rsub {0}} over {R* {T} rsub {0}} =5.36 кг / м3
{ρ} rsub {∞} = {ρ} rsub {0} {(1+ {k-1} over {2} {M} rsub {∞} rsup {2} )} ^ {- {1} over {k-1}} =0.072 кг / м3
{T} rsub {∞} = {{P} rsub {∞}} over {{ρ} rsub {∞} *R} =46.4 K
{a} rsub {∞} = sqrt {kR {T} rsub {∞}} = 136.5 м /c

1. Давление
{{P} rsub {2}} over {{P} rsub {1}} = {2k} over {k+1} {M} rsub {1} rsup {2} - {k-1} over {k+1} = {2∙1.4} over {1.4+1} ∙ {4.8} ^ {2} - {1.4-1} over {1.4+1} = {2.8} over {2.4} ∙20.25- {0.4} over {2.4} =26.71

2. Плотность
{{ρ} rsub {2}} over {{ρ} rsub {1}} = {{k+1} over {2} ∙ {M} rsub {1} rsup {2}} over {1+ {k-1} over {2} ∙ {M} rsub {1} rsup {2}} = {{1.4+1} over {2} ∙ {4.5} ^ {2}} over {1+ {1.4-1} over {2} ∙ {4.5} ^ {2}} =4.93
3. Температура
{{T} rsub {2}} over {{T} rsub {1}} = {{P} rsub {2}} over {{P} rsub {1}} ∙ {{ρ} rsub {1}} over {{ρ} rsub {2}} = {26.71} over {4.93} =5.42
4. Скорость
{{M} rsub {2}} over {{M} rsub {1}} = sqrt {{{T} rsub {1}} over {{T} rsub {2}} left [{cos} ^ {2} left ({θ} rsub {c} right ) + {left ({{ρ} rsub {1}} over {{ρ} rsub {2}} right )} ^ {2} {sin} ^ {2} left ({θ} rsub {c} right ) right ]} =0.088
k – показатель адиабаты k = {{C} rsub {P}} over {{C} rsub {V}} =1.4 для воздуха
В точках 2 и 3 – косой скачок уплотнения. Модель течения: установившийся плоский поток сжимаемой среды. За скачком уплотнения поток меняет направление скорости. Касательная составляющая скорости при переходе через косой скачок уплотнения не меняется ( {v} rsub {τ1} = {v} rsub {τ2} = {v} rsub {τ} ). Мы можем представить косой скачок уплотнения, как прямой для нормальной составляющей скорости. Тогда поток будет характеризоваться не {M} rsub {1} , а {M} rsub {n 1} = {M} rsub {1} ∙ sin {{θ} rsub {с }} . В связи с этим, для получения параметров потока за косым скачком уплотнения мы можем использовать зависимости для прямого скачка, подставляя в них вместо {M} rsub {n 1} .

1. Давление
{{P} rsub {2}} over {{P} rsub {1}} = {2k} over {k+1} {M} rsub {1} rsup {2} {sin} ^ {2} {θ} rsub {с} - {k-1} over {k+1}
2. Плотность
{{ρ} rsub {2}} over {{ρ} rsub {1}} = {{k+1} over {2} ∙ {M} rsub {1} rsup {2} {sin} ^ {2} {θ} rsub {с}} over {1+ {k-1} over {2} ∙ {M} rsub {1} rsup {2} {sin} ^ {2} {θ} rsub {с}}
3. Температура
{{T} rsub {2}} over {{T} rsub {1}} = {{P} rsub {2}} over {{P} rsub {1}} ∙ {{ρ} rsub {1}} over {{ρ} rsub {2}}

4. Скорость
{{M} rsub {2}} over {{M} rsub {1}} = sqrt {{{T} rsub {1}} over {{T} rsub {2}} left [{cos} ^ {2} left ({θ} rsub {c} right ) + {left ({{ρ} rsub {1}} over {{ρ} rsub {2}} right )} ^ {2} {sin} ^ {2} left ({θ} rsub {c} right ) right ]}

Углы отклонения потока β найдем из уравнения:
{"tg" %itheta_c} over {"tg" (%itheta_c - %ibeta)} = {M_infinity^2 cdot "sin"^2%itheta_c} over {1 - {k-1} over {k+1} + {{k-1} over {k+1}} cdot M_infinity^2 cdot "sin"^2 %itheta_c}

Таблица параметров набегающего невозмущенного потока и параметров за головной ударной волной в трех точках
Угол наклона	P, к Па	ρ, кг/ {м} ^ {3}	T, К	М	β, °
Набегающий поток	0,958	0,072	46,4	4.8	-
{θ} rsub {c1} = {π} over {2}	25,6	0,35	251,5	0.42	-
{θ} rsub {c2} =63°	20,28	0,34	208	1.14	40
{θ} rsub {c3} =53°	16.2	0.32	175	1.55	36