----------------Московский Государственный Технический Университет----------------
им. Н.Э. Баумана

Лабораторная работа №3:
гидроаэродинамика
“Экспериментальное исследование сверхзвукового обтекания профиля летательного аппарата”

Выполнил: Горов Н. П.
Группа: ИУ2-61.
Проверил: Голубев А. Г.

Москва 2004
Теоретическая часть
Основные соотношения
При косом скачке уплотнения давление, плотность и температура за скачком определяются, как и при прямом скачке, только в формулах М заменяется на size 12{M"sin"θ rSub { size 8{c} } } {} , где size 12{θ rSub { size 8{c} } } {} - угол скачка уплотнения.
- Давление - size 12{p rSub { size 8{i} } =p rSub { size 8{ infinity } } left ( { {2k} over {k+1} } left (М"sin"θ rSub { size 8{c} } right ) rSup { size 8{2} } - { {k - 1} over {k+1} } right ) approx 1,"727" cdot "10" rSup { size 8{3} } left ("23","625" cdot "sin" rSup { size 8{2} } θ rSub { size 8{c} } - 0,"167" right )} {}
- Плотность - size 12{ρ rSub { size 8{i} } =ρ rSub { size 8{ infinity } } { { { {k+1} over {2} } left (M"sin"θ rSub { size 8{c} } right ) rSup { size 8{2} } } over {1+ { {k - 1} over {2} } left (M"sin"θ rSub { size 8{c} } right ) rSup { size 8{2} } } } approx 2,"84" { {"sin" rSup { size 8{2} } θ rSub { size 8{c} } } over {1+4,"05""sin" rSup { size 8{2} } θ rSub { size 8{c} } } } } {}
- Температура - size 12{T rSub { size 8{i} } =T rSub { size 8{ infinity } } { {p rSub { size 8{i} } } over {p rSub { size 8{ infinity } } } } { {ρ rSub { size 8{ infinity } } } over {ρ rSub { size 8{i} } } } approx 3,"58" cdot "10" rSup { size 8{ - 3} } { {p rSub { size 8{i} } } over {ρ rSub { size 8{i} } } } } {}
Для упрощения расчета в формулы уже подставлены указанные далее значения параметров набегающего потока, а также значение size 12{k= { {C rSub { size 8{P} } } over {C rSub { size 8{V} } } } =1,4} {} для воздуха.

Схема сверхзвуковой трубы
На рис. 1.4.1 изображена сверхзвуковая труба для исследования моделей летательных аппаратов в диапазоне чисел М от 2 до 3,6. Эта труба относится к типу баллонных аэродинамических установок с кратковременным режимом работы и закрытой рабочей частью.
Заполнение баллонов воздухом производится при помощи компрессоров высокого давления 1. В конструкции аэродинамической установки предусмотрена батарея, состоящая из 50 баллонов объемом 400 л каждый. В компрессорной станции установлены два компрессора производительностью 12 м3/мин каждый, обеспечивающие в баллонах максимальное давление 220 кГ/см2.

Рис. 1.4.1. Схема сверхзвуковой баллонной трубы:
1 — компрессор; 2 — осушитель; 3—баллоны; 4 — дроссельная задвижка; 5— форкамера; 6—хонейкомб; 7 —диск; 8 — сопловые вкладыши; 9 — окно; 10 — траверса (в положении для придания модели углов атаки;11—редуктор; 12 — электромотор механизма углов атаки; 13 — сопловая коробка; 14 — выхлопная труба; 15 — глушитель; 16 — автоматический привод; 17 — трубка полного напора.

Перед тем как попасть в баллоны, воздух проходит через осушители, активным веществом в которых является окись алюминия. После осушения воздух имеет точку росы -60° С, при этом, как показывают наблюдения, не происходит конденсации влаги в рабочей части трубы.
Незадолго до пуска трубы открываются запорные вентили, и воздух по трубопроводу высокого давления поступает в форкамеру 5 через дроссельную задвижку 4. Величина открытия задвижки (степень дросселирования) регулируется автоматическим приводом 16. При необходимости ручного управления автоматический привод может быть отключен.
Форкамера, куда поступает дросселированный воздух, представляет собой толстостенный стальной резервуар; к нему присоединяется сверхзвуковое сопло. В форкамере помещается хонейкомб 6, выполненный в виде решетки из тонкой стальной полосы с размером ячеек 60X60 мм. С целью выравнивания потока по поперечному сечению форкамеры перед отверстием, через которое поступает воздух, расположен стальной диск 7. Измерение давления в форкамере осуществляется с помощью трубки полного напора 17.
Из форкамеры воздух поступает в сопло, образованное двумя профилированными вставками 8, расположенными симметрично (сверху и снизу) в сопловой коробке 13. В конструкции трубы предусмотрено несколько пар таких сменных вставок, рассчитанных на получение потока с разными числами М. В боковых стенках сопловой коробки расположены два окна с плоскопараллельными оптическими стеклами, через которые осуществляется наблюдение и фотографирование обтекания модели, установленной в рабочей части трубы длиной 0,8 м и квадратным сечением 400х400 мм.
Модели в рабочей части закрепляются с помощью державок, расположенных на траверсе 10, которая может поворачиваться относительно своей продольной оси. Это позволяет, используя механизм углов атаки, установить необходимый во время эксперимента угол. Общий вид и кинематическая схема механизма углов атаки представлены соответственно на рис. 1.4.2 и 1.4.3.
Механизм работает следующим образом. Оператор кнопкой на пульте управления включает электромотор, вращающий червячный редуктор 4, на валу которого закреплена траверса 6 с установленной на ней моделью (см. рис. 1.4.3). Одновременно вращение передается на контактное устройство в счетчике 5 углов атаки а. По достижении моделью заданной величины угла а счетчик разрывает электрическую цепь, останавливая мотор и включая тормоз 2. Если после этого требуется осуществить испытания на другом угле атаки, то оператор с помощью дистанционного управления воздействует на контактное устройство, смещая контакты на некоторую величину, пропорциональную новому углу атаки, и вновь включает двигатель 1.
Труба оснащена оптическим прибором ТЕ-23, позволяющим фотографировать аэродинамический спектр. В конструкции этой трубы предусмотрена также промышленная телевизионная установка ПТУ-23-М, передающая изображение картины обтекания на пункт наблюдения. Групповые регистрирующие манометры, используемые при эксплуатации установки, позволяют определять давления как в самой трубе, так и на поверхности исследуемой модели. Для определения аэродинамических сил и моментов применяются тензометрические аэродинамические весы.

Рис. 1.4.3. Кинематическая схема механизма установки углов атаки и углов скольжения:
1 — электромотор; 2 — тормоз; 3—зубчатая передача; 4 — червячный редуктор; 5 — счетчик углов ; 6 — расположение траверсы при установке углов атаки; 7 — расположение траверсы при установке углов скольжения; 8 — зубчатый редуктор

Исследования потока в рабочей части трубы показали, что числа М, измеренные в ряде точек, расположенных вдоль продольной оси рабочей части и в ее поперечных сечениях, отличаются между собой не более чем на ±1,5%. Продольный градиент статического давления в этой рабочей части практически отсутствует, что свидетельствует о хороших аэродинамических свойствах трубы.
Особенностью конструкции рассматриваемой трубы является автоматическая система управления процессом изменения давления в форкамере. Структурная схема этой системы представлена на рис. 1.4.4.

Рис. 1.4.4. Структурная схема системы управления
сверхзвуковой аэродинамической трубой.
1 - датчик давления; 2 - «задающее» устройство; 3 -«сравнивающее» устройство» 4 - электронный усилитель; 5 - электромашинный усилитель; 6 - исполнительный двигатель; 7 - устройство обратной связи; 8 - регулирующий орган (задвижка)

С помощью шкалы «задающего» устройства 2 оператор устанавливает необходимое для обеспечения в рабочей части заданного числа М давление в форкамере и включает исполнительный двигатель 6, который открывает задвижку 8. Поток газа устремляется в форкамеру, где его давление измеряется датчиком 1, который посылает соответствующий сигнал в «сравнивающее» устройство 3.
Если давление в форкамере отличается от соответствующей величины, установленной на шкале, то сравнивающее устройство подает сигнал на электронный усилитель, который усиливает этот сигнал и посылает его дальше на электромашинный усилитель. Такой усилитель вырабатывает на выходе мощный сигнал, способный привести в действие исполнительный двигатель, который, вращаясь с необходимой скоростью и в нужном направлении, открывает или прикрывает задвижку. Этот процесс продолжается до тех пор, пока в форкамере не установится заданное давление.
Благодаря применению автоматической системы управления удается значительно ускорить выход трубы на режим установившегося обтекания, что обеспечивает экономное расходование сжатого воздуха. Одновременно исключаются ошибки, почти неизбежные при ручном регулировании величины давления в форкамере трубы, и повышается безопасность обслуживания. Число лиц, участвующих в таком обслуживании, сокращается, что позволяет избежать возможных ошибок при проведении эксперимента из-за несогласованности действия этих лиц.
На рис. 1.4.5 показана схема вакуумной трубы кратковременного действия. Необходимое для ее работы разрежение создается в резервуаре 6 вакуумным насосом 7. В момент запуска открывается быстродействующая задвижка 5 и атмосферный воздух устремляется в трубу через форкамеру 1, в которой установлены сетки и решетки 2, спрямляющие поток. В сопле 8 воздух, приобретая сверхзвуковую скорость с заданным числом М», поступает в рабочую часть.

Рис. 1.4.5. Схема вакуумной аэродинамической трубы:
1 - форкамера; 2 - спрямляющие решетки; 3 - рабочая часть; 4 - диффузор;5 - задвижка; 6 - вакуумная емкость; 7 - вакуумный насос; 8 – сопло

Экспериментальная часть
Характеристики набегающего потока
Определим, используя газодинамические функции, подставляя в них известные параметры торможения: size 12{p rSub { size 8{0} } =5 ital "атм"=5 cdot "10" rSup { size 8{5} } } {} Па; size 12{T rSub { size 8{0} } ="260"} {} К size 12{ drarrow ρ rSub { size 8{0} } = { {p rSub { size 8{o} } } over { ital "RT" rSub { size 8{0} } } } = { {5 cdot "10" rSup { size 8{5} } } over {"287" cdot "260"} } =6,7} {} кг/м3. Число Маха равно size 12{M rSub { size 8{ infinity } } =4,5} {} .
- Давление - size 12{p rSub { size 8{ infinity } } =p rSub { size 8{0} } left (1+ { {k - 1} over {2} } M rSup { size 8{2} } right ) rSup { size 8{ - { {k} over {k - 1} } } } =5 cdot "10" rSup { size 8{5} } left (1+ { {1,4 - 1} over {2} } 4,5 rSup { size 8{2} } right ) rSup { size 8{ - { {1,4} over {1,4 - 1} } } } =1,"727"} {} кПа
- Температура - size 12{T rSub { size 8{ infinity } } =T rSub { size 8{0} } left (1+ { {k - 1} over {2} } M rSup { size 8{2} } right ) rSup { size 8{ - 1} } ="260" left (1+ { {1,4 - 1} over {2} } 4,5 rSup { size 8{2} } right ) rSup { size 8{ - 1} } ="51",5} {} К
- Плотность - size 12{ρ rSub { size 8{ infinity } } =ρ rSub { size 8{0} } left (1+ { {k - 1} over {2} } M rSup { size 8{2} } right ) rSup { size 8{ - { {1} over {k - 1} } } } =6,7 left (1+ { {1,4 - 1} over {2} } 4,5 rSup { size 8{2} } right ) rSup { size 8{ - { {1} over {1,4 - 1} } } } =0,"12"} {} кг/м3.
Экспериментальные данные
На рисунках ниже представлены картины обтекания двух профилей сверхзвуковым потоком, а также таблица, содержащая параметры потока за скачком уплотнения для различных углов скачка.

	size 24{θ rSub { size 10{i} } } {} , град	Mi	pi, Па	size 12{ρ rSub { size 8{i} } } {} , кг/м3	Ti, К
1’	90	0,4236	40527	0,5626	250,995
1	60	1,2221	30323	0,5278	200,196
2	45	1,9257	20120	0,4696	149,280
3	30	2,8775	9915	0,3529	97,893