Проектировочный расчет ЭМП.
Выбор двигателя.
Для установления типа электродвигателя проанализируем требования к ЭМП. Двигатель должен иметь срок службы не менее 300 часов, работать в долговременном режиме при частых реверсах. Этим условиям удовлетворяют двигатели серий ДПР и ДПМ.
Из конструктивных соображений, выбор двигателя будем производить из серии ДПР, исполнение Ф. Будем выбирать двигатель с напряжением питания 27В. Исходя из этого, примем в рассмотрение следующий ряд двигателей: ДПР52-03, ДПР62-03, ДПР72-0,3. Все они имеют size 12{n rSub { size 8{ ital "ном"} } ="4500"} {} .Оценим требуемую мощность двигателя. Чтобы оценить мощность двигателя, оценим предварительно момент в нагрузке. Он будет определяться в основном моментом трения в опоре скольжения и динамическим моментом нагрузки. size 12{Р rSub { size 8{ ital "рассчетная" rSub { size 6{ ital "двигателя"} } } } = { {М rSub {н} size 12{ cdot ω rSub {н} }} over { size 12{η rSub {о} } } } } {} , где size 12{ω rSub { size 8{н} } } {} —угловая скорость вращения призмы, size 12{η rSub { size 8{о} } } {} —КПД передачи, возьму size 12{η rSub { size 8{о} } =0 "." 8} {}
Определим момент трения в опоре скольжения.
size 12{M rSub { size 8{ ital "тр"} } = { {1} over {3} } cdot P cdot f cdot { {D rSup { size 8{3} } - d rSup { size 8{3} } } over {D rSup { size 8{2} } - d rSup { size 8{2} } } } } {} , где size 12{P} {} —осевая нагрузка, size 12{f} {} —коэффициент трения скольжения,

size 12{D={}} {} size 12{d="60" ital "мм"} {} , size 12{P=m cdot g} {} , где size 12{g=9 "." 8 {м} slash {с rSup { size 8{2} } } } {} ,
size 12{m=m rSub { size 8{ ital "призмы"} } +m rSub { size 8{ ital "стоек"} } +m rSub { size 8{ ital "стакана"} } +m rSub { size 8{ ital "вых" "." ital "колеса"} } } {}
Пусть призма выполнена из стекла К8, тогда его плотность size 12{ρ=2 "." "52" { ital "гр"} slash { ital "см" rSup { size 8{3} } } } {} , объем призмы size 12{V= { {"50" rSup { size 8{3} } } over {2} } ="62500" ital "мм" rSup { size 8{3} } ="62",5 ital "см" rSup { size 8{3} } } {} , size 12{m rSub { size 8{ ital "призмы"} } =ρ cdot V=2 "." "52" cdot "62" "." 5="157" "." 5 ital "гр"=0 "." "16" ital "кг"} {}
Пусть стойки выполнены из алюминиевого сплава Д16Т, тогда их плотность size 12{ρ=2 "." "77" { ital "гр"} slash { ital "см" rSup { size 8{3} } } } {}

Рис. 1
size 12{m rSub { size 8{ ital "стойки"} } =V cdot ρ="10" cdot 2 "." "77"="27" "." 7 ital "гр"=0,"03" ital "кг"} {}
Опора скольжения представляет собой кинематическую пару, подберем для нее материалы. Возьмем сталь 20Х—бронза БрОФ10-1 (втулка). size 12{ρ rSub { size 8{ ital "БрОФ""10" - 1} } =8 "." 8 { ital "гр"} slash { ital "см" rSup { size 8{3} } } } {} , тогда
alignl { stack { size 12{m rSub { size 8{ ital "стакана"} } =V cdot ρ=π cdot h cdot left (R rSup { size 8{2} } - r rSup { size 8{2} } right ) cdot ρ=3 "." "14" cdot "10" cdot left (3 "." 0 rSup { size 8{2} } - 2 "." 5 rSup { size 8{2} } right ) cdot 8 "." 8={}} {} # ="760" ital "гр"=0,"76" ital "кг" {} } } {}
(см. рис.1)
Пусть колесо изготовлено из стали 40, size 12{m rSub { size 8{z} } =V rSub { size 8{z} } cdot ρ} {} , где плотность size 12{ρ rSub { size 8{ ital "сталь""40"} } =7 "." "85" { ital "гр"} slash { ital "см" rSup { size 8{3} } } } {} , объем зубчатого колеса size 12{V rSub { size 8{z} } = { {π cdot \( D rSup { size 8{2} } - d rSup { size 8{2} } \) } over {4} } cdot b= { {3 "." "14" cdot left ("10" rSup { size 8{2} } - 5 rSup { size 8{2} } right )} over {4} } cdot 0 "." 6="36" ital "см" rSup { size 8{3} } } {} (см. рис.2)

Рис. 2
Тогда size 12{m rSub { size 8{ ital "колеса"} } =V cdot ρ="36" cdot 7,"85"="282",6 ital "гр"=0,3 ital "кг"} {}
Таким образом
alignl { stack { size 12{m=m rSub { size 8{ ital "призмы"} } +2 cdot m rSub { size 8{ ital "стойки"} } +m rSub { size 8{ ital "стакана"} } +m rSub { size 8{ ital "вых" "." ital "колеса"} } ={}} {} # =0 "." "16"+2 cdot 0 "." "03"+0 "." "76"+0 "." 3=1 "." 3 ital "кг" {} } } {}
size 12{P=m cdot g=1,3 cdot 9 "." 8="12",7Н} {}
Для пары сталь 20Х—бронза БрОФ10-1 size 12{f=0 "." 1} {} , следовательно
size 12{M rSub { size 8{ ital "тр"} } = { {1} over {3} } cdot P cdot f cdot { {D rSup { size 8{3} } - d rSup { size 8{3} } } over {D rSup { size 8{2} } - d rSup { size 8{2} } } } = { {1} over {3} } cdot "12" "." 7 cdot 0 "." 1 cdot { {"70" rSup { size 8{3} } - "60" rSup { size 8{3} } } over {"70" rSup { size 8{2} } - "60" rSup { size 8{2} } } } ="40"Н cdot ital "мм"=0,"04"Н cdot м} {}
Момент инерции в нагрузке будет в основном определяться колесом и стаканом.
size 12{J rSub { size 8{н} } =J rSub { size 8{ ital "колеса"} } +J rSub { size 8{ ital "стакана"} } } {} , size 12{J=π cdot b cdot ρ cdot d rSup { size 8{4} } cdot "10" rSup { size 8{ - "32"} } /"32"} {}
size 12{J rSub { size 8{н} } =J rSub { size 8{ ital "колеса"} } +J rSub { size 8{ ital "стакана"} } =3,"14" cdot { {"10" rSup { size 8{ - "12"} } } over {"32"} } cdot 7 "." 8 cdot left (6 cdot "100" rSup { size 8{4} } +"100" cdot "60" rSup { size 8{4} } right )="14" "." 5 cdot "10" rSup { size 8{ - 4} } ital "кг" cdot м rSup { size 8{2} } } {}
Тогда динамический момент size 12{M rSub { size 8{д} } =J rSub { size 8{н} } cdot ε rSub { size 8{н} } ="14",5 cdot "10" rSup { size 8{ - 4} } cdot 4,"45"="64",5 cdot "10" rSup { size 8{ - 4} } Н cdot м} {}
Тогда size 12{Р rSub { size 8{ ital "рассчетная" rSub { size 6{ ital "двигателя"} } } } = { {М rSub {н} size 12{ cdot ω rSub {н} }} over { size 12{η rSub {о} } } } size 12{ {}= { { \( 0 "." "04"+0 "." "007" \) cdot 4} over {0 "." 8} } =0 "." "24"}} {} Вт
Выберем предположительно из намеченного ранее ряда двигатель ДПР52-Ф1-03, для него
size 12{U="27"B} {}
size 12{P rSub { size 8{н} } =4,6 ital "Вт"} {}
size 12{n rSub { size 8{ ital "ном"} } ="4500" ital "об"/ ital "мин"} {}
size 12{М rSub { size 8{ ital "ном"} } =9,8Н cdot ital "мм"} {}
size 12{М rSub { size 8{П} } ="54"Н cdot ital "мм"} {}
size 12{Т="2500"} {}
size 12{m=0 "." "25" ital "кг"} {}

Определение общего передаточного отношения i0
Общее передаточное отношение size 12{i rSub { size 8{ circ } } = { {n rSub { size 8{ ital "дв"} } } over {n rSub { size 8{н} } } } } {} , где частота вращения в оборотах в минуту
size 12{n rSub { size 8{н} } = { {"30" cdot ω rSub { size 8{н} } } over {π} } = { {"30" cdot 4} over {3 "." "14"} } ="38" "." "22"} {} , тогда size 12{i rSub { size 8{ circ } } = { {n rSub { size 8{ ital "дв"} } } over {n rSub { size 8{н} } } } = { {"4500"} over {"38" "." "22"} } ="118"} {}
Выбор схемотехнического состава элементов ЭМП
Требуемое передаточное отношение кинематических цепей можно реализовать с помощью разных схемотехнических элементов.
Тип передачи определяется методом перебора известных передач. Исходя из заданной компоновочной схемы ЭМП, имеющей один входной и один выходной вал, параллельный входному, целесообразнее применить цилиндрическую передачу. Для данной компоновочной схемы червячную или коническую передачи применять не следует, так как они обычно применяются, когда входной и выходной валы должны располагаться под углом. Выходное звено проектируемого привода должно иметь вращательный закон движения, следовательно, реечная передача не подходит (она обеспечивает поступательное движение выходного вала). В следящем приводе требования к плавности и бесшумности достаточно высокие, поэтому следует рассмотреть возможность применения косозубой передачи. Но учитывая достоинства цилиндрической передачи (высокую точность, технологичность и др.), остановимся на ней.
Рассчитаем оптимальное число ступеней.
Так как для проектируемого привода основными критериями будут быстродействие, точность, небольшие габариты, то есть конструкция должна удовлетворять одновременно нескольким требованиям, то оптимальное число ступеней рекомендуется определять по критерию минимальных габаритов, а передаточные отношения ступеней назначать по возрастающей к последней.
Таким образом, size 12{n rSub { size 8{ ital "опт"} } =1 "." "85" cdot "lg"i rSub { size 8{ circ } } =1 "." "85" cdot "lg""118"=3 "." 8} {} , округлив получим size 12{n rSub { size 8{ ital "опт"} } =4} {}
Выбор потенциометра
Перед разбиением общего передаточного отношения необходимо выбрать потенциометр.
Рассмотрим возможность применения потенциометра ППМЛ.
У него size 12{ϕ rSub { size 8{ ital "раб"} } ="7200" rSup { size 8{ circ } } } {} , угол поворота выходного вала ЭМП— size 12{"1800" rSup { size 8{ circ } } } {} , следовательно, если взять передаточное отношение size 12{i rSub { size 8{"78"} } =4} {} , то рассматриваемый потенциометр можно будет поставить на четвертый вал ( size 12{ { {"7200"} over {"1800"} } =4} {} )

Кинематический расчет ЭМП
При проектировании ЭМП требуемое передаточное отношение можно реализовать различными способами, разобьем общее передаточное отношение по ступеням по возрастающей к выходному валу, учитывая передаточное отношение последней ступени, вычисленное ранее.
size 12{i rSub { size 8{"12"} } =2 "." "65"} {}
size 12{i rSub { size 8{"34"} } =3} {}
size 12{i rSub { size 8{"56"} } =3 "." "71"} {}
size 12{i rSub { size 8{"78"} } =4} {}

Определим числа зубьев элементарных передач.
Назначим для ведущих колес число зубьев одинаковое size 12{ left (z rSub { size 8{1} } =z rSub { size 8{3} } = "." "." "." =z rSub { size 8{9} } right )} {}
Для цилиндрических передач рекомендованный диапазон числа зубьев size 12{z="17" "." "." "." "28"} {}
Заданная погрешность отработки положения выходного звена позволяет заключить, что привод точный, поэтому выберем число зубьев ближе к верхней границе.
Возьмем size 12{z rSub { size 8{1} } =z rSub { size 8{3} } =z rSub { size 8{5} } ="28"} {} , size 12{z rSub { size 8{7} } ="50"} {}
Тогда size 12{z rSub { size 8{2} } =z rSub { size 8{1} } cdot i rSub { size 8{"12"} } ="28" cdot 2 "." "65"="74" "." 2} {}
size 12{z rSub { size 8{4} } =z rSub { size 8{3} } cdot i rSub { size 8{"34"} } ="28" cdot 3="84"} {}
size 12{z rSub { size 8{6} } =z rSub { size 8{5} } cdot i rSub { size 8{"56"} } ="28" cdot 3 "." "71"="103" "." "88"} {}
size 12{z rSub { size 8{8} } =z rSub { size 8{7} } cdot i rSub { size 8{"78"} } ="50" cdot 4="200"} {}

Подберем стандартные значения чисел зубьев: size 12{z rSub { size 8{2} } ="74"} {}
size 12{z rSub { size 8{4} } ="84"} {} size 12{z rSub { size 8{6} } ="104"} {} size 12{z rSub { size 8{8} } ="200"} {}
size 12{i rSub { size 8{ circ } } = { { Prod {z rSub { size 8{ ital "ведомых"} } } } over { Prod {z rSub { size 8{ ital "ведущих"} } } } } = { {"74" cdot "84" cdot "104" cdot "200"} over {"28" rSup { size 8{3} } cdot "50"} } ="117" "." 8<"118"} {} ,следовательно, число зубьев подобрано верно и size 12{n rSub { size 8{н} } } {} может быть обеспечено.
Геометрический расчет зубчатых колес и передач
Рекомендуется принимать минимальное значение модуля для цилиндрических колес size 12{m=0 "." 2 ital "мм"} {} , возьмем size 12{m rSub { size 8{1} } =m rSub { size 8{2} } =m rSub { size 8{3} } =m rSub { size 8{4} } =0 "." 5 ital "мм"} {}
Делительный диаметр i-того колеса size 12{d rSub { size 8{i} } =m rSub { size 8{i} } cdot z rSub { size 8{i} } } {}
Диаметр вершин зубьев i-того колеса size 12{d rSub { size 8{a rSub { size 6{i} } } } =m rSub {i} size 12{ cdot left (z rSub {i} size 12{+2} right )}} {}
Диаметр впадин i-того колеса size 12{d rSub { size 8{f} rSub { size 8{i} } } =m rSub { size 8{i} } cdot z rSub { size 8{i} } - 2 cdot m rSub { size 8{i} } cdot left (1+c rSup { size 8{*} } right )} {} , где size 12{c rSup { size 8{*} } } {} —коэффициент радиального зазора.
Для size 12{ left (m <= 0 "." 5 right )} {} — size 12{c rSup { size 8{*} } =0 "." 5} {}
Ширина i-того колеса size 12{b rSub { size 8{2 rSub { size 6{i} } } } =φ rSub {m} size 12{ cdot m rSub {i} }} {}
Ширина i-той шестерни size 12{b rSub { size 8{1 rSub { size 6{i} } } } =b rSub {2 rSub { size 6{i} } } size 12{+1}} {}
Делительное межосевое расстояние i-той элементарной передачи size 12{a rSub { size 8{i} } =0 "." 5 cdot m rSub { size 8{i} } cdot left (z rSub { size 8{1 rSub { size 6{i} } } } +z rSub {2 rSub { size 6{i} } } right )} {}
колесо	size 12{d, ital "мм"} {}	size 12{d rSub { size 8{a} } , ital "мм"} {}	size 12{d rSub { size 8{f} } , ital "мм"} {}
1	size 12{0 "." 5 cdot "28"="14"} {}	size 12{0 "." 5 cdot \( "28"+2 \) ="15"} {}	size 12{0 "." 5 cdot "28" - 2 cdot 0 "." 5 cdot \( 1+0 "." 5 \) ="12" "." 5} {}
2	size 12{0 "." 5 cdot "74"="37"} {}	size 12{0 "." 5 cdot \( "74"+2 \) ="38"} {}	size 12{0 "." 5 cdot "74" - 2 cdot 0 "." 5 cdot \( 1+0 "." 5 \) ="35" "." 5} {}
3	size 12{0 "." 5 cdot "28"="14"} {}	size 12{0 "." 5 cdot \( "28"+2 \) ="15"} {}	size 12{0 "." 5 cdot "28" - 2 cdot 0 "." 5 cdot \( 1+0 "." 5 \) ="12" "." 5} {}
4	size 12{0 "." 5 cdot "84"="42"} {}	size 12{0 "." 5 cdot \( "84"+2 \) ="43"} {}	size 12{0 "." 5 cdot "84" - 2 cdot 0 "." 5 cdot \( 1+0 "." 5 \) ="40" "." 5} {}
5	size 12{0 "." 5 cdot "28"="14"} {}	size 12{0 "." 5 cdot \( "28"+2 \) ="15"} {}	size 12{0 "." 5 cdot "28" - 2 cdot 0 "." 5 cdot \( 1+0 "." 5 \) ="12" "." 5} {}
6	size 12{0 "." 5 cdot "104"="52"} {}	size 12{0 "." 5 cdot \( "104"+2 \) ="53"} {}	size 12{0 "." 5 cdot "104" - 2 cdot 0 "." 5 cdot \( 1+0 "." 5 \) ="50" "." 5} {}
7	size 12{0 "." 5 cdot "50"="25"} {}	size 12{0 "." 5 cdot \( "50"+2 \) ="26"} {}	size 12{0 "." 5 cdot "50" - 2 cdot 0 "." 5 cdot \( 1+0 "." 5 \) ="23" "." 5} {}
8	size 12{0 "." 5 cdot "200"="100"} {}	size 12{0 "." 5 cdot \( "200"+2 \) ="101"} {}	size 12{0 "." 5 cdot "200" - 2 cdot 0 "." 5 cdot \( 1+0 "." 5 \) ="98" "." 5} {}

колесо	size 12{b rSub { size 8{2} } , ital "мм"} {}	size 12{b rSub { size 8{1} } , ital "мм"} {}
1		size 12{4+1=5} {}
2	size 12{8 cdot 0 "." 5=4} {}
3		size 12{4+1=5} {}
4	size 12{8 cdot 0 "." 5=4} {}
5		size 12{4+1=5} {}
6	size 12{8 cdot 0 "." 5=4} {}
7		size 12{4+1=5} {}
8	size 12{8 cdot 0 "." 5=4} {}

size 12{a rSub { size 8{1} } =0 "." 5 cdot 0 "." 5 cdot \( "28"+"74" \) ="25" "." 5} {} мм size 12{a rSub { size 8{2} } =0 "." 5 cdot 0 "." 5 cdot \( "28"+"84" \) ="28"} {} мм
size 12{a rSub { size 8{3} } =0 "." 5 cdot 0 "." 5 cdot \( "28"+"104" \) ="33"} {} мм size 12{a rSub { size 8{4} } =0 "." 5 cdot 0 "." 5 cdot \( "50"+"200" \) ="62" "." 5} {} мм
Расчет ограничителя движения
В качестве ограничителя движения рассмотрим возможность применения передачи винт-гайка. Возьмем такую передачу, в которой вращательное движение винта преобразуется в осевое движение гайки (винт в осевом направлении не подвижен).
При повороте винта на угол size 12{ϕ="1800" cdot i rSub { size 8{"78"} } cdot i rSub { size 8{"56"} } ="1800" cdot 4 cdot 3 "." "71"="26712" rSup { size 8{ circ } } } {} гайка поступательно переместиться на величину size 12{l= { {ϕ cdot t} over {2π} } } {} , где size 12{t} {} —ход, size 12{t=z cdot p} {} , где size 12{z} {} —число заходов, size 12{p} {} —шаг.
Возьмем size 12{z=1} {} , size 12{p=0 "." 5} {} , тогда size 12{t=z cdot p=1 cdot 0 "." 5=0 "." 5 ital "мм"} {}
В свою очередь size 12{l= { {ϕ cdot t} over {2π} } = { {"26712" cdot 0,1} over {"360"} } ="37",1 ital "мм"} {}
Исходя из конструктивных соображений, разместим ограничитель движения в плоскости, перпендикулярной оси вращения соответствующего вала.
Тогда для передачи движения используем коническую передачу с передаточным отношением, равным единицы.
Произведем геометрический расчет конического колеса.
Так как угол между осями колес size 12{"90" rSup { size 8{ circ } } } {} , то углы делительных конусов size 12{δ rSub { size 8{1} } =δ rSub { size 8{2} } ="45" rSup { size 8{ circ } } =δ} {}
Возьмем числа зубьев size 12{z rSub { size 8{1} } =z rSub { size 8{2} } ="30"=z} {} , внешний окружной делительный модуль size 12{m rSub { size 8{ ital "te"} } =0 "." 5} {} мм, тогда:
Внешние делительные диаметры size 12{d rSub { size 8{e1} } =d rSub { size 8{e2} } =m rSub { size 8{ ital "te"} } cdot z=0 "." 5 cdot "30"="15" ital "мм"=d rSub { size 8{e} } } {}
Диаметр вершин size 12{d rSub { size 8{ ital "ae"} } =d rSub { size 8{e} } +2 cdot m rSub { size 8{ ital "te"} } cdot "cos"δ="15"+2 cdot 0 "." 5 cdot "cos""45" rSup { size 8{ circ } } ="15"+0 "." 5 cdot sqrt {2} ="15" "." 7 ital "мм"} {}
Ширину зуба рекомендуется выбирать в пределах , возьмем
Высота зуба size 12{h=2 "." "25" cdot m rSub { size 8{ ital "te"} } =2 "." "25" cdot 0 "." 5=1 "." "125" ital "мм"} {}
Внешнее конусное расстояния size 12{R rSub { size 8{e} } =0 "." 5 cdot left ( sqrt {z rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } +z rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } } right ) cdot m rSub { size 8{ ital "te"} } =0 "." 5 cdot left ( sqrt {"30" rSup { size 8{2} } +"30" rSup { size 8{2} } } right ) cdot 0 "." 5="10" "." 6 ital "мм"} {}
Ширина зуба должна быть size 12{ <= 0 "." 3 cdot R rSub { size 8{e} } } {} , то есть size 12{b <= 0 "." 3 cdot "10" "." 6=3 "." 2} {} , size 12{3 "." 2>3 drarrow } {} условие выполняется.
Внешняя высота головки зуба size 12{h rSub { size 8{ ital "ae"} } =m rSub { size 8{ ital "te"} } =0 "." 5} {} мм
Внешняя высота ножки зуба size 12{h rSub { size 8{ ital "fe"} } = \( 1+c rSup { size 8{*} } \) cdot m rSub { size 8{e} } } {} , где size 12{c rSup { size 8{*} } } {} —коэффициент радиального зазора, при size 12{m <= 0 "." 5} {} , size 12{c rSup { size 8{*} } =0 "." 5} {} . Таким образом, size 12{h rSub { size 8{ ital "fe"} } = \( 1+c rSup { size 8{*} } \) cdot m rSub { size 8{ ital "te"} } = left (1+0 "." 5 right ) cdot 0 "." 5=0 "." "75"} {} мм
Угол ножки зубьев size 12{θ rSub { size 8{f} } = ital "arctg" left ( { {h rSub { size 8{ ital "fe"} } } over {R rSub { size 8{e} } } } right )= ital "arctg" left ( { {0 "." "75"} over {"10" "." 6} } right )=4 rSup { size 8{ circ } } } {}
Угол головки зубьев size 12{θ rSub { size 8{a} } =θ rSub { size 8{f} } =4 rSup { size 8{ circ } } } {}
Угол конуса вершин size 12{δ rSub { size 8{a} } =δ+θ rSub { size 8{a} } ="45"+4="49" rSup { size 8{ circ } } } {}
Угол конуса впадин size 12{δ rSub { size 8{f} } =δ - θ rSub { size 8{f} } ="45" - 4="41" rSup { size 8{ circ } } } {}