«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Домашнее задание по курсу
гидроаэродинамика

«Определение аэродинамических характеристик летательного аппарата»

Выполнил:
Пашинин С.А.
группа ИУ2-62

вариант 8

Москва 2009
Исходные данные

N = 8
d1 = 210 + 5·N мм = 250мм
M∞ = 2.6 + 0.1·N = 3.4
H = 2000 м
a = 45 мм
b = 550 мм
l = 600 мм
α = 2 + 0.1·N = 2.8 ̊
size 12{β rSub { size 8{k} } ="10"°} {}

1) Определить аэродинамические коэффициенты компоновки и шарнирный момент управляющей поверхности.
2) Определить аэродинамические коэффициенты профиля
3) Определить коэффициент момента mzp относительно точки А, считая, что аэродинамическая сила приложена в центре каждой грани.
4) Определить координату центра давления Xц.д.: size 12{ { {X rSub { size 8{Ц "." Д "." } } } over {b} } = { {m rSub { size 8{ ital "ZpA"} } } over {C rSub { size 8{ ital "yп"} } } } } {} .
5) Определить шарнирный момент: size 12{M rSub { size 8{ш} } =Y rSub { size 8{Σ} } cdot \( X rSub { size 8{Ц "." Д "." } } - d rSub { size 8{1} } \) } {}
6) Рассчитать коэффициент сопротивления головной части (волновое сопротивление) size 12{С rSub { size 8{ ital "Xв"} } = \( 0,"0016"+0,"002" cdot М rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{ - 2} } \) cdot β rSub { size 8{к} } rSup { size 8{1,7} } } {} .
7) Перевести аэродинамические коэффициенты из системы координат, связанных с оперением в связанную систему координат(ЛА) и найти: size 12{C rSub { size 8{XΣ} } ,```C rSub { size 8{YΣ} } } {} .

Определим аэродинамические коэффициенты профиля за счет распределения давления по его граням:

3
4
2
1

Найдем давление на гранях 1 и 2, для этого воспользуемся теорией косого скачка уплотнения

Найдем параметры потока для грани 1:
Где size 12{β rSub { size 8{ ital "откл"} } = ital "arctg" \( {a} wideslash {в} \) - α={}} {}
size 12{ {}= ital "arctg" left ( { {"45"} over {"550"} } right ) - 2 "." 8=1 "." "878"°} {}
Найдем θс из уравнения: ([1] стр. 167)
size 12{ { { ital "tg" \( θ rSub { size 8{c} } \) } over { ital "tg" \( θ rSub { size 8{c} } - β \) } } = { {M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } over {1 - { {k - 1} over {k+1} } + { {k - 1} over {k+1} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } } } {}

где size 12{β=β rSub { size 8{ ital "откл"} } } {} , k=1.4 показатель адиабаты для воздуха, тогда size 12{θ rSub { size 8{с} } ="18" "." "38"°} {}

Имеем формулы для расчета параметров газа (Краснов “Аэродинамика”Ч1. стр. 162):
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{1} } = left (1+ { {k - 1} over {k+1} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) - { {k - 1} over {k+1} } right ) cdot P rSub { size 8{ infinity } } } {} # ρ rSub { size 8{1} } = left ( { {M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } over {1 - { {k - 1} over {k+1} } + { {k - 1} over {k+1} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } } right ) cdot ρ rSub { size 8{ infinity } } {} # T rSub { size 8{1} } = { {P rSub { size 8{1} } cdot ρ rSub { size 8{ infinity } } cdot T rSub { size 8{ infinity } } } over {P rSub { size 8{ infinity } } cdot ρ rSub { size 8{1} } } } {} } } {}

Найдем значения параметров воздуха из ГОСТ 4401-81 при Н=2000 м:

alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{ infinity } } ="79501" "." 4`` ital "Па"} {} # T rSub { size 8{ infinity } } ="275" "." "154"``К {} # ρ rSub { size 8{ infinity } } =1 "." "0065"`` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} # a rSub { size 8{ infinity } } ="332" "." "532"`` {м} wideslash {с} {} # M rSub { size 8{ infinity } } =3 "." 4 {} } } {}

Тогда получим:
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{1} } = left (1+ { {k - 1} over {k+1} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) - { {k - 1} over {k+1} } right ) cdot P rSub { size 8{ infinity } } =9 "." "337"*"10" rSup { size 8{4} } `` ital "Па"} {} # ρ rSub { size 8{1} } = left ( { {M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } over {1 - { {k - 1} over {k+1} } + { {k - 1} over {k+1} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } } right ) cdot ρ rSub { size 8{ infinity } } =1 "." "129"`` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} # T rSub { size 8{1} } = { {P rSub { size 8{1} } cdot ρ rSub { size 8{ infinity } } cdot T rSub { size 8{ infinity } } } over {P rSub { size 8{ infinity } } cdot ρ rSub { size 8{1} } } } ="288" "." "123"``К {} } } {}

size 12{a rSub { size 8{1} } = sqrt {k cdot R cdot T rSub { size 8{1} } } = sqrt {1,4 cdot "287" cdot "288" "." "123"} ="340" "." "247"`` {м} wideslash {с} } {}
alignl { stack { size 12{M rSub { size 8{1} } = sqrt { { {T rSub { size 8{ infinity } } } over {T rSub { size 8{1} } } } \[ "cos" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) + \( { {ρ rSub { size 8{ infinity } } } over {ρ rSub { size 8{1} } } } \) rSup { size 8{2} } "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) \] } =3 "." "289"} {} # V rSub { size 8{1} } =M rSub { size 8{1} } cdot a rSub { size 8{1} } ="1119"" "` {м} wideslash {с} {} } } {}

Параметры потока на грани 2:

size 12{β rSub { size 8{ ital "кл"} } = ital "arctg" \( {a} wideslash {в} \) +α= ital "arctg" left ( { {"45"} over {"550"} } right )+2 "." 8"°="7 "." "478"°} {}
Найдем значение size 12{θ rSub { size 8{c} } } {} по формуле приведенной выше: size 12{θ rSub { size 8{с} } ="22" "." "706"°} {} , тогда
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{2} } =1 "." "465"*"10" rSup { size 8{5} } `` ital "Па"} {} # ρ rSub { size 8{2} } =1 "." "547"`` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} # T rSub { size 8{2} } ="329" "." 8``К {} # a rSub { size 8{2} } ="364" "." "032"`` {м} wideslash {с} {} # M rSub { size 8{2} } =2 "." "969" {} # V rSub { size 8{2} } ="1081"` {м} wideslash {с} {} } } {}

Найдем давление на гранях 3 и 4, используя метод линеаризации.

size 12{Δβ=2 cdot ital "arctg" left ( { {a} over {в} } right )=2 cdot ital "arctg" left ( { {"45"} over {"550"} } right )=9 "." "356"°} {}

Параметры потока на грани 3: (формула с. 264 [1], стр. 48 [2])
size 12{P rSub { size 8{3} } =P rSub { size 8{1} } - { {M rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } cdot Δβ cdot k*P rSub { size 8{1} } } over { sqrt {M rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } - 1} } } =1 "." "969"*"10" rSup { size 8{4} } `` ital "Па"} {}
alignl { stack { size 12{ ital "Зная"` ital "разницу"` ital "давлений",`` ital "найдем"`` ital "скорость"`` ital "потока":} {} # size 12{V rSub { size 8{3} } =V rSub { size 8{1} } + { {P rSub { size 8{1} } - P rSub { size 8{3} } } over {ρ rSub { size 8{1} } cdot V rSub { size 8{1} } } } ="1177"`` {м} wideslash {с} } {} } } {}
alignl { stack { size 12{ ital "Используя"`` ital "уравнение"`` ital "неразрывности",`` ital "найдем"``ρ rSub { size 8{3} } :} {} # ρ rSub { size 8{3} } = { {ρ rSub { size 8{1} } cdot V rSub { size 8{1} } } over {V rSub { size 8{3} } } } =1 "." "073" ` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} } } {}

alignl { stack { size 12{ ital "Из"`` ital "уравнения"`` ital "состояния"`` ital "найдем"`` ital "температуру":} {} # size 12{T rSub { size 8{3} } = { {P rSub { size 8{3} } } over {R cdot ρ rSub { size 8{3} } } } ="63" "." "96"`К} {} # ital "Зная"`` ital "температуру",`` ital "мы"`` ital "можем"`` ital "найти"`` ital "скорость"`` ital "звука": {} # a rSub { size 8{3} } = sqrt {k cdot R cdot T rSub { size 8{3} } } ="160" "." 3`` {м} wideslash {с} {} # M rSub { size 8{3} } = { {V rSub { size 8{3} } } over {a rSub { size 8{3} } } } =7 "." "34" {} } } {}

Теперь найдем параметры потока на грани 4:
size 12{P rSub { size 8{4} } =P rSub { size 8{2} } - { {M rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } cdot Δβ cdot k*P rSub { size 8{2} } } over { sqrt {M rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } - 1} } } =4 "." "09"*"10" rSup { size 8{4} } `` ital "Па"} {}
alignl { stack { size 12{ ital "Из"`` ital "уравнения"`` ital "движения"`` ital "найдем"`` ital "скорость"`` ital "потока":} {} # size 12{V rSub { size 8{4} } =V rSub { size 8{2} } + { {P rSub { size 8{2} } - P rSub { size 8{4} } } over {ρ rSub { size 8{2} } cdot V rSub { size 8{2} } } } ="1144"`` {м} wideslash {с} } {} } } {}
alignl { stack { size 12{ ital "Используя"`` ital "уравнение"`` ital "неразрывности",`` ital "найдем"``ρ rSub { size 8{3} } :} {} # ρ rSub { size 8{4} } = { {ρ rSub { size 8{2} } cdot V rSub { size 8{2} } } over {V rSub { size 8{4} } } } =1 "." "462"`` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} } } {}
alignl { stack { size 12{ ital "Из"`` ital "уравнения"`` ital "состояния"`` ital "найдем"`` ital "температуру":} {} # size 12{T rSub { size 8{4} } = { {P rSub { size 8{4} } } over {R cdot ρ rSub { size 8{4} } } } ="97" "." 5К} {} # ital "Зная"`` ital "температуру",`` ital "мы"`` ital "можем"`` ital "найти"`` ital "скорость"`` ital "звука": {} # a rSub { size 8{4} } = sqrt {k cdot R cdot T rSub { size 8{4} } } ="197" "." 9` {м} wideslash {с} {} # M rSub { size 8{4} } = { {V rSub { size 8{4} } } over {a rSub { size 8{4} } } } =5 "." "79" {} } } {}

Предполагая, что сила от давления приложена в центре каждой грани, найдем силы на каждой из граней.

Длина стороны профиля:
size 12{l rSub { size 8{1} } =0,5 cdot sqrt {a rSup { size 8{2} } +в rSup { size 8{2} } } =0,5 cdot sqrt {"45" rSup { size 8{2} } +"550" rSup { size 8{2} } } approx "275",9`` ital "мм"} {}

Принимая толщину профиля равной единице, найдем силы:
alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{1} } = \( P rSub { size 8{1} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) *S="3826"``Н;} {} # F rSub { size 8{2} } = \( P rSub { size 8{2} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) *S="18480"`Н; {} # F rSub { size 8{3} } = \( P rSub { size 8{3} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) *S= - "16500"``Н; {} # F rSub { size 8{4} } = \( P rSub { size 8{4} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) *S= - "10650"``Н; {} } } {}

Найдем подъемную силу и силу лобового сопротивления:
size 12{β= ital "arctg" left ( {а} wideslash {в} right )= ital "arctg" left ( {"45"} wideslash {"550"} right )=4,"677"°} {} , тогда
alignl { stack { size 12{Y rSub { size 8{Σ} } = \( F rSub { size 8{2} } +F rSub { size 8{4} } - F rSub { size 8{1} } - F rSub { size 8{3} } \) cdot "cos" \( 4,"677"° \) ="20440"``Н;} {} # X rSub { size 8{Σ} } = \( F rSub { size 8{1} } +F rSub { size 8{2} } - F rSub { size 8{3} } - F rSub { size 8{4} } \) cdot "sin" \( 4,"677"° \) ="4034"``Н "." {} } } {}

Найдем аэродинамические коэффициенты профиля:
alignl { stack { size 12{q rSub { size 8{ infinity } } = { {ρ rSub { size 8{ infinity } } cdot V rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } } over {2} } ="643300"`` ital "Па"} {} # S rSub { size 8{ ital "профиля"} } =1*b=0 "." "55"``м rSup { size 8{2} } {} # С rSub { size 8{y` ital "профиля"} } = { {Y rSub { size 8{Σ} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "профиля"} } } } =0 "." "058" {} # С rSub { size 8{x` ital "профиля"} } = { {X rSub { size 8{Σ} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "профиля"} } } } =0 "." "011" {} } } {}

Определим коэффициент давления относительно точки А, считая, что аэродинамическая сила приложена в центре каждой грани:

size 12{М rSub { size 8{А} } = \( F rSub { size 8{2} } - F rSub { size 8{1} } \) cdot { {l} over {2} } + \( F rSub { size 8{4} } - F rSub { size 8{3} } \) cdot \( cdot { {3 cdot b} over {4} } cdot "cos" \( β \) - { {a} over {4} } cdot "sin" \( β \) \) ="4423"" H" cdot м} {}

Определим коэффициент момента:
size 12{m rSub { size 8{z} } = { {M rSub { size 8{A} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{п} } cdot b} } =0 "." "023"} {}
        b – САХ (средняя аэродинамическая хорда) крыла.

Найдем аэродинамические силы, действующие на крыло:
alignl { stack { size 12{S rSub { size 8{ ital "крыла"} } =l cdot b=0,"33"м rSup { size 8{2} } } {} # X rSub { size 8{ ital "крыла"} } =С rSub { size 8{x` ital "пр"} } cdot q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "крыла"} } ="2335"Н {} # Y rSub { size 8{ ital "крыла"} } =С rSub { size 8{y` ital "пр"} } cdot q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "крыла"} } ="12312"Н; {} } } {}

Определим координату центра давления:
alignl { stack { size 12{ { {x rSub { size 8{ц "." д "." } } } over {b} } = { {m rSub { size 8{z} } } over {C rSub { size 8{y` ital "пр"} } } } ;} {} # ital "Тогда"``x rSub { size 8{ц "." д "." } } = { {b cdot m rSub { size 8{z} } } over {C rSub { size 8{y` ital "пр"} } } } =0,"218"``м="218"`` ital "мм" {} } } {}

Найдем шарнирный момент:
size 12{М rSub { size 8{ш} } =Y rSub { size 8{Σ} } cdot \( x rSub { size 8{ц "." д "." } } - d rSub { size 8{1} } \) ="224" "." 8``Н cdot м;} {}

Рассчитаем коэффициент сопротивления головной части:
size 12{С rSub { size 8{x`в} } = \( 0,"0016"+0,"002" cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{ - 2} } \) cdot β rSub { size 8{к} } rSup { size 8{1,7} } = \( 0,"0016"+0,"002" cdot 3 "." 4 rSup { size 8{ - 2} } \) cdot 0 "." "1745" rSup { size 8{1,7} } =9 "." "118" cdot "10" rSup { size 8{ - 5} } } {}

Переведем аэродинамические силы из системы координат, связанной с крылом, в связанную с ЛА систему координат:
alignl { stack { size 12{ { {X}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "крыла"} } =X rSub { size 8{ ital "крыла"} } cdot "cos" \( α \) +Y rSub { size 8{ ital "крыла"} } cdot "sin" \( α \) ="2934"``H} {} # { {Y}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "крыла"} } =Y rSub { size 8{ ital "крыла"} } cdot "cos" \( α \) - X rSub { size 8{ ital "крыла"} } cdot "sin" \( α \) ="12180"``H {} } } {}

Найдем подъемную силу и силу лобового сопротивления компоновки:
size 12{Y rSub { size 8{ ital "корпуса"} } =0} {}
size 12{X rSub { size 8{ ital "корпуса"} } =С rSub { size 8{ ital "хв"} } cdot q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{x} } } {}
Диаметр корпуса D=0.8м
Тогда size 12{S rSub { size 8{x} } =π cdot r rSup { size 8{2} } =0 "." "5024"м rSup { size 8{ {} rSup { size 6{2} } } } } {}
size 12{X rSub { size 8{ ital "корпуса"} } ="29,5"``Н} {}
        alignl { stack { size 12{X=2 { {X}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "крыла"} } +X rSub { size 8{ ital "корпуса"} } ="5897",5Н} {} # Y=2 { {Y}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "крыла"} } ="24360"Н {} } } {}
Найдем аэродинамические коэффициенты компоновки:
alignl { stack { size 12{С rSub { size 8{Х`} } = { {X} over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{x} } } } =0 "." "018"} {} # С rSub { size 8{Y} } = { {Y} over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{x} } } } =0 "." "075" {} } } {}

Используемая литература:

1. Краснов Н.Ф. “Аэродинамика” ч.1. 1976
2. Абрамович Н.Г. “Прикладная газовая динамика” 2 тома. 1991