----------------Московский Государственный Технический Университет----------------
им. Н.Э. Баумана

Домашнее задание по курсу:
гидроаэродинамика
“Определение аэродинамических характеристик летательного аппарата”

Выполнил: Горов Н. П.
Группа: ИУ2-62.
Вариант: 12.
Проверила: Столярова Е. Г.

Москва 2004
Дано:

N = 12;
d1 = 200 + 6·N мм;
M∞ = 2,5 + 0,1·N;
H = 0,1 · N км;
a = 45 мм;
b = 550 мм;
rмид .= 100 мм;
δ = 2 + 0,1 · N.
size 12{β rSub { size 8{к} } ="10"°} {}

1) Определить аэродинамические коэффициенты компоновки и шарнирный момент управляющей установки.
2) Определить аэродинамические коэффициенты профиля за счет распределения давления по его граням.
3) Определить коэффициент момента mXp относительно точки А, считая, что аэродинамическая сила приложена в центре каждой грани.
4) Определить координату центра давления: size 12{ { {X rSub { size 8{Ц "." Д "." } } } over {b} } = { {m rSub { size 8{ ital "ZpA"} } } over {C rSub { size 8{ ital "yp"} } } } } {} .
5) Определить шарнирный момент: size 12{M rSub { size 8{ш} } =Y rSub { size 8{Σ} } cdot \( d rSub { size 8{1} } - X rSub { size 8{Ц "." Д "." } } \) } {} .
6) Рассчитать коэффициент сопротивления головной части (волновое сопротивление) size 12{С rSub { size 8{ ital "Xв"} } = \( 0,"0016"+0,"002" cdot М rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{ - 2} } \) cdot β rSub { size 8{к} } rSup { size 8{1,7} } } {} .
7) δ-угол отклонения оперения. Перевести аэродинамические коэффициенты из системы координат, связанных с оперением в связанную систему координат(ЛА) и найти: size 12{C rSub { size 8{XΣ} } ,```C rSub { size 8{YΣ} } } {} .

Расчет:

1. Определим аэродинамические коэффициенты профиля за счет распределения давления по его граням:

Найдем давление на гранях 1 и 2, для этого воспользуемся теорией косого скачка уплотнения.
Найдем параметры потока для грани 1:
Где size 12{β rSub { size 8{ ital "кл"} } = ital "arctg" \( {a} wideslash {в} \) - δ={}} {}
size 12{ {}= ital "arctg" left ( { {"45"} over {"550"} } right ) - 3,2=1,"478"°} {}

Найдем θс из уравнения:
size 12{ { { ital "tg" \( θ rSub { size 8{c} } \) } over { ital "tg" \( θ rSub { size 8{c} } - β \) } } = { { { {k+1} over {2} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } over {1+ { {k - 1} over {2} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" \( θ rSub { size 8{c} } \) } } } {}

где size 12{β=β rSub { size 8{ ital "кл"} } } {} , тогда size 12{θ rSub { size 8{с} } ="21","23"°} {}

Имеем:
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{1} } = left ( { {2k} over {k+1} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) - { {k - 1} over {k+1} } right ) cdot P rSub { size 8{ infinity } } } {} # ρ rSub { size 8{1} } = left ( { { { {k+1} over {2} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } over {1+ { {k - 1} over {2} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } } right ) cdot ρ rSub { size 8{ infinity } } {} # T rSub { size 8{1} } = { {P rSub { size 8{1} } cdot ρ rSub { size 8{ infinity } } cdot T rSub { size 8{ infinity } } } over {P rSub { size 8{ infinity } } cdot ρ rSub { size 8{1} } } } {} } } {}

Найдем стандартные значения параметров набегающего потока путем аппроксимации соответствующих характеристик при Н=1200 м:

alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{ infinity } } ="87252,17"`` ital "Па"} {} # T rSub { size 8{ infinity } } ="280","351"``К {} # ρ rSub { size 8{ infinity } } =1,"0891"`` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} # a rSub { size 8{ infinity } } ="335","661"`` {м} wideslash {с} {} # M rSub { size 8{ infinity } } =3,7 {} } } {}

Тогда получим:
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{1} } = left ( { {2k} over {k+1} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) - { {k - 1} over {k+1} } right ) cdot P rSub { size 8{ infinity } } ="168220"`` ital "Па"} {} # ρ rSub { size 8{1} } = left ( { { { {k+1} over {2} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } over {1+ { {k - 1} over {2} } cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } cdot "sin" rSup { size 8{2} } \( θ rSub { size 8{c} } \) } } right ) cdot ρ rSub { size 8{ infinity } } =1,"7279"`` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} # T rSub { size 8{1} } = { {P rSub { size 8{1} } cdot ρ rSub { size 8{ infinity } } cdot T rSub { size 8{ infinity } } } over {P rSub { size 8{ infinity } } cdot ρ rSub { size 8{1} } } } ="340","9646"``К {} } } {}

size 12{a rSub { size 8{1} } = sqrt {k cdot R cdot T rSub { size 8{1} } } = sqrt {1,4 cdot "287" cdot "340","97"} ="370","135"`` {м} wideslash {с} } {}
alignl { stack { size 12{M rSub { size 8{1} } = sqrt { left ( { {M rSub { size 8{ infinity } } cdot a rSub { size 8{ infinity } } } over {a rSub { size 8{ infinity } } } } right ) rSup { size 8{2} } + { {2} over {k - 1} } cdot left ( { {a rSub { size 8{ infinity } rSup { size 8{2} } } } over {a rSub { size 8{1} rSup { size 8{2} } } } } - 1 right )} ="3,2203"} {} # V rSub { size 8{1} } =M rSub { size 8{1} } cdot a rSub { size 8{1} } ="1192"" "` {м} wideslash {с} {} } } {}
Найдем параметры потока на грани 2:
size 12{β rSub { size 8{ ital "кл"} } = ital "arctg" \( {a} wideslash {в} \) +δ= ital "arctg" left ( { {"45"} over {"550"} } right )+3,2"°="7,"89"°} {}
Найдем значение size 12{θ rSub { size 8{c} } } {} по формуле приведенной выше: size 12{θ rSub { size 8{с} } ="26"",58"°} {} , тогда
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{2} } ="264420"`` ital "Па"} {} # ρ rSub { size 8{2} } =2,"3154"`` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} # T rSub { size 8{2} } ="399","956"``К {} # a rSub { size 8{2} } ="400","877"`` {м} wideslash {с} {} # M rSub { size 8{2} } =2,"8467" {} # V rSub { size 8{2} } ="1141" "." 2` {м} wideslash {с} {} } } {}
Найдем давление на гранях 3 и 4, используя метод линеаризации (обтекание излома образующей).

Тогда для нашего профиля size 12{Δβ=2 cdot ital "arctg" left ( { {a} over {в} } right )=2 cdot ital "arctg" left ( { {"45"} over {"550"} } right )=9,"355"°} {}
Параметры потока на грани 3:
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{3} } =2 cdot P rSub { size 8{1} } - { {2 cdot ρ rSub { size 8{1} } cdot M rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } cdot Δβ cdot a rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } over { sqrt {M rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } - 1} } } ="74563"`` ital "Па"} {} # ital "Из"`` ital "уравнения"`` ital "движения"`` ital "найдем"`` ital "скорость"`` ital "потока": {} # V rSub { size 8{3} } =V rSub { size 8{1} } + { {P rSub { size 8{1} } - P rSub { size 8{3} } } over {ρ rSub { size 8{1} } cdot V rSub { size 8{1} } } } =M rSub { size 8{1} } cdot a rSub { size 8{1} } + { {P rSub { size 8{1} } - P rSub { size 8{3} } } over {ρ rSub { size 8{1} } cdot M rSub { size 8{1} } cdot a rSub { size 8{1} } } } ="1237",4`` {м} wideslash {с} {} } } {}
alignl { stack { size 12{ ital "Используя"`` ital "уравнение"`` ital "неразрывности",`` ital "найдем"``ρ rSub { size 8{3} } :} {} # ρ rSub { size 8{3} } = { {ρ rSub { size 8{1} } cdot V rSub { size 8{1} } } over {V rSub { size 8{3} } } } =1,"6644" ` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} } } {}
alignl { stack { size 12{ ital "Из"`` ital "уравнения"`` ital "состояния"`` ital "найдем"`` ital "температуру":} {} # size 12{T rSub { size 8{3} } = { {P rSub { size 8{3} } } over {R cdot ρ rSub { size 8{3} } } } ="156","089"``К} {} # ital "Зная"`` ital "температуру",`` ital "мы"`` ital "можем"`` ital "найти"`` ital "скорость"`` ital "звука": {} # a rSub { size 8{3} } = sqrt {k cdot R cdot T rSub { size 8{3} } } ="250","433"`` {м} wideslash {с} {} # M rSub { size 8{3} } = { {V rSub { size 8{3} } } over {a rSub { size 8{3} } } } =4 "." "9412" {} } } {}
Теперь найдем параметры потока на грани 4:
alignl { stack { size 12{P rSub { size 8{4} } =2 cdot P rSub { size 8{2} } - { {2 cdot ρ rSub { size 8{2} } cdot M rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } cdot Δβ cdot a rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } } over { sqrt {M rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } - 1} } } ="159410"`` ital "Па"} {} # ital "Из"`` ital "уравнения"`` ital "движения"`` ital "найдем"`` ital "скорость"`` ital "потока": {} # V rSub { size 8{4} } =V rSub { size 8{2} } + { {P rSub { size 8{2} } - P rSub { size 8{4} } } over {ρ rSub { size 8{2} } cdot V rSub { size 8{2} } } } =M rSub { size 8{2} } cdot a rSub { size 8{2} } + { {P rSub { size 8{2} } - P rSub { size 8{4} } } over {ρ rSub { size 8{2} } cdot M rSub { size 8{2} } cdot a rSub { size 8{2} } } } ="1180",9`` {м} wideslash {с} {} } } {}
alignl { stack { size 12{ ital "Используя"`` ital "уравнение"`` ital "неразрывности",`` ital "найдем"``ρ rSub { size 8{3} } :} {} # ρ rSub { size 8{4} } = { {ρ rSub { size 8{2} } cdot V rSub { size 8{2} } } over {V rSub { size 8{4} } } } =2,"2375"`` { ital "кг"} wideslash {м rSup { size 8{3} } } {} } } {}
alignl { stack { size 12{ ital "Из"`` ital "уравнения"`` ital "состояния"`` ital "найдем"`` ital "температуру":} {} # size 12{T rSub { size 8{4} } = { {P rSub { size 8{4} } } over {R cdot ρ rSub { size 8{4} } } } ="248","2364"``К} {} # ital "Зная"`` ital "температуру",`` ital "мы"`` ital "можем"`` ital "найти"`` ital "скорость"`` ital "звука": {} # a rSub { size 8{4} } = sqrt {k cdot R cdot T rSub { size 8{4} } } ="315","819"`` {м} wideslash {с} {} # M rSub { size 8{4} } = { {V rSub { size 8{4} } } over {a rSub { size 8{4} } } } =3 "." "7392" {} } } {}

Предполагая, что сила от давления приложена в центре каждой грани, найдем силы на каждой из граней.

Тогда длина стороны профиля будет: size 12{l=0,5 cdot sqrt {a rSup { size 8{2} } +в rSup { size 8{2} } } =0,5 cdot sqrt {"45" rSup { size 8{2} } +"550" rSup { size 8{2} } } approx "275",9`` ital "мм"} {}
Принимая толщину профиля равной единице, найдем силы:
alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{1} } = \( P rSub { size 8{1} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) cdot l="22342"``Н;} {} # F rSub { size 8{2} } = \( P rSub { size 8{2} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) cdot l="48883"``Н; {} # F rSub { size 8{3} } = \( P rSub { size 8{3} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) cdot l= - "3501",2``Н; {} # F rSub { size 8{4} } = \( P rSub { size 8{4} } - P rSub { size 8{ infinity } } \) cdot l="19909"``Н; {} } } {}
Найдем подъемную силу и силу лобового сопротивления:
size 12{β= ital "arctg" left ( {а} wideslash {в} right )= ital "arctg" left ( {"45"} wideslash {"550"} right )=4,"677"°} {} , тогда
alignl { stack { size 12{Y rSub { size 8{Σ} } = \( F rSub { size 8{2} } +F rSub { size 8{4} } - F rSub { size 8{1} } - F rSub { size 8{3} } \) cdot "cos" \( 4,"677"° \) ="49785"``Н;} {} # X rSub { size 8{Σ} } = \( F rSub { size 8{1} } +F rSub { size 8{2} } - F rSub { size 8{3} } - F rSub { size 8{4} } \) cdot "sin" \( 4,"677"° \) ="4470",1``Н "." {} } } {}
Теперь найдем аэродинамические коэффициенты оперения:
alignl { stack { size 12{q rSub { size 8{ infinity } } = { {ρ rSub { size 8{ infinity } } cdot V rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } } over {2} } ="840620"`` ital "Па";} {} # S rSub { size 8{ ital "опер"} } =0,"25"``м rSup { size 8{2} } ; {} # С rSub { size 8{y` ital "опер"} } = { {Y rSub { size 8{Σ} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "опер"} } } } =0,"2369"; {} # С rSub { size 8{x` ital "опер"} } = { {X rSub { size 8{Σ} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "опер"} } } } =0,"0213"; {} } } {}
Определим коэффициент давления относительно точки А, считая, что аэродинамическая сила приложена в центре каждой грани:

size 12{М rSub { size 8{А} } = \( F rSub { size 8{2} } - F rSub { size 8{1} } \) cdot { {l} over {2} } + \( F rSub { size 8{4} } - F rSub { size 8{3} } \) cdot \( cdot { {3 cdot b} over {4} } cdot "cos" \( β \) - { {a} over {4} } cdot "sin" \( β \) \) ="13265 H" cdot м} {}

Определим коэффициент момента:
size 12{m rSub { size 8{z} } = { {M rSub { size 8{A} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ infinity } } cdot L} } =0 "." "1262"} {}
Определим координату центра давления:
alignl { stack { size 12{ { {x rSub { size 8{ц "." д "." } } } over {в} } = { {m rSub { size 8{z} } } over {C rSub { size 8{y` ital "опер"} } } } ;} {} # ital "Тогда"``x rSub { size 8{ц "." д "." } } = { {в cdot m rSub { size 8{z} } } over {C rSub { size 8{y` ital "опер"} } } } =0,"2931"``м="293"`` ital "мм" {} } } {}
Теперь найдем шарнирный момент:
size 12{М rSub { size 8{ш} } =Y rSub { size 8{Σ} } cdot \( x rSub { size 8{ц "." д "." } } - d rSub { size 8{1} } \) ="1049,6"``Н cdot м;} {}
Рассчитаем коэффициент сопротивления головной части:
size 12{С rSub { size 8{x`в} } = \( 0,"0016"+0,"002" cdot M rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{ - 2} } \) cdot β rSub { size 8{к} } rSup { size 8{1,7} } = \( 0,"0016"+0,"002" cdot 3,2 rSup { size 8{ - 2} } \) cdot 0,"1745" rSup { size 8{1,7} } =8 "." "9768" cdot "10" rSup { size 8{ - 5} } } {}
Найдем аэродинамические коэффициенты компоновки, для этого переведем аэродинамические коэффициенты из системы координат связанных с оперением в связанную систему координат:
alignl { stack { size 12{ { {X}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "опер"} } =X rSub { size 8{Σ} } cdot "cos" \( δ \) +Y rSub { size 8{Σ} } cdot "sin" \( δ \) ="7242,3"``H} {} # { {Y}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "опер"} } =Y rSub { size 8{Σ} } cdot "cos" \( δ \) - X rSub { size 8{Σ} } cdot "sin" \( δ \) ="49458"``H {} } } {}
Найдем подъемную силу и силу лобового сопротивления компоновки:
alignl { stack { size 12{Y rSub { size 8{ ital "ком"} } = { {Y}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "опер"} } } {} # S rSub { size 8{ ital "мид"} } =π cdot r rSub { size 8{ ital "мид"} } rSup { size 8{2} } =0,"031426" {} # X rSub { size 8{ ital "ком"} } = { {X}} sup { ' } rSub { size 8{ ital "опер"} } +С rSub { size 8{х`в} } cdot q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "мид"} } ="7244,6"``Н {} } } {}
Теперь найдем аэродинамические коэффициенты компоновки:
alignl { stack { size 12{С rSub { size 8{Х`к} } = { {X rSub { size 8{ ital "ком"} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "мид"} } } } =0 "." "2743"} {} # С rSub { size 8{Y`к} } = { {Y rSub { size 8{ ital "ком"} } } over {q rSub { size 8{ infinity } } cdot S rSub { size 8{ ital "мид"} } } } =1 "." "8728" {} } } {}