Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана

Кафедра РЛ-5

## Расчётно-пояснительная записка

для курсового проекта по курсу

«Основы конструирования приборов»

### Выполнил	  студент ИУ4-63

Михненко А.Е.

Консультант	    Нарыкова Н.И.

Принял

#### Москва 2002

#### Содержание

Область применения и краткое описание механизма	3

Содержание графической части проекта:	3

1.Выбор двигателя по мощности:	3

2.Кинематический расчёт (определение передаточного отношения числа ступеней  n-оптимальная, выбор чисел зубьев)	4

3.Расчёт модуля на изгибную прочность:	5

4.Проверка модуля на контактную прочность:	6

5.Определение геометрических размеров:	7

6.Уточнённый расчет КПД и проверка правильности выбора двигателя по статическому моменту (см. Рис.1).	7

7.Проверка двигателя по динамическому моменту:	8

8.Расчёт муфты:	9

9.Рассчитываем пружину:	9

10.Расчёт на точность:	10

11.Расчёт вала:	11

12.Проверка цапфы на изгибную прочность:	13

13.Проверка на износ	14

14.Проверка на теплостойкость по параметру [pv]:	14

15.Определяем моменты трения в опорах и КПД:	14

16.Выбор подшипников качения:	14

17.Расчет штифтов для крепления зубчатых колес	15

18.Расчёт шпонок:	16

Использованная литература.	17

Тема проекта: механизм линейных перемещений.

Техническое задание: разработать конструкцию механизма линейных перемещений по предложенной схеме в соответствии с заданным вариантом.

Задание №8, вариант 5.

Дано:

| Сила на выходном звене F [Н] | 450 |
| --- | --- |
| Скорость движения выходного звена V [м/с] | 0,016 |
| Ход выходного звена S[мм] | 65 |
| Диаметр и шаг винта выходной пары d/p [мм] | 12/3 |
| Тип предохранительной муфты | Шариковая |
| Тип электродвигателя | Серии ДАТ |
| Число заходов винта z | 1 |

При предварительном расчёте принимать КПД механизма ηобщ=0,4.

# Область применения и краткое описание механизма

Механизмы линейных перемещений широко применяется для преобразования вращательного движения в поступательное в устройствах РЭА, оптико-механических приборах, авиационных приборах и в робототехнике. Кинематическая схема механизма линейных перемещений с выходной парой винт-гайка представлена в  графической части. Движение от двигателя 1 через редуктор Z1-Z6 передаётся на зубчатое колесо-гайку Z6. При  вращении колеса Z6 винт 9 перемещается в направляющих прямолинейного движения, преодолевая усилие F. Перемещение винта 9 ограничивается концевыми выключателями 10 и жёсткими упорами 11. Для защиты механизма от перегрузок предусмотрена муфта предельного момента 2.

# Содержание графической части проекта:

1. Чертеж общего вида изделия – 1,5 листа формата А1

2. Сборочный чертеж изделия  - 1 лист формата А1

3. Чертежи сборочных единиц изделия – 0,5 листа формата А1

4. Рабочие чертежи  деталей - 1 лист формата А1

5. Габаритный чертеж - 0,5 листа формата А1

6. Схема кинематическая - 0,5 листа формата А1

# 1.Выбор двигателя по мощности:

Выбираем двигатель по статическому моменту:

р- расчётное

Где: номинальная сила и скорость на выходном звене известны из ТЗ,

- коэффициент запаса двигателя по мощности.

На предварительном этапе расчета, по рекомендации справочной литературы, его выбирают из ряда 1.2,,,2.5 при этом большее значение принимают для быстроходных приводов. Примем  =1,5 .

-КПД  редуктора. КПД различных элементов (передачи, подшипники и т.д.) приведены в справочнике , но так как на данный момент схема редуктора неизвестна, то примем =0,4

С учетом всех принятых допущений получим:

(Вт)

Из каталога выбираем двигатель:

| ДАТ-31660 |  |
| --- | --- |
| U | 200B |
| Pном | 60Вт |
| nном | 10800об/мин |
| Mном | 540*10-4 Н*м |
| Mн | 980*10-4 Н*м |
| Yp | 5.5*10-6 кг*м2 |

Вт

где

# 2.Кинематический расчёт (определение передаточного отношения числа ступеней  n-оптимальная, выбор чисел зубьев)

,

где с-1

Существуют различные способы разбиения передаточного отношения, которые зависят от требований, предъявляемых к конструкции. Согласно ТЗ, для нашего механизма можно назвать следующие: точность, быстродействие, так как привод реверсивный, габариты. В нашем случае довольно сложно отдать предпочтение какому-либо одному критерию, поэтому воспользуемся рекомендацией справочной литературы о том, что при наличии нескольких критериев, надо разбивать передаточное отношение по принципу минимизации габаритов, а остальные требования обеспечивать за счет конструктивно-технологических мероприятий. Поэтому:

Критерий расчёта ---минимизация габаритов:

Распределяем передаточное отношение по степеням и определяем число зубьев:

Рис.1

Необходимо назначить число зубьев для всех шестерен. По рекомендации,  мы будем выбирать из диапазона 17..28, учитывая, что нижний предел -- малые габариты, верхний предел -- высокая точность. Нумерация колес и шестерен идет от входного I вала к выходному VII.

Число зубьев колес определяется как zколеса=zшестерни*iшк, где iшк - передаточное отношение рассчитываемой элементарной передачи.

Полученные значения необходимо заменить ближайшими из стандартных рядов. После замены изменятся расчетные передаточные отношения.

Силовой расчёт:

При силовом расчёте редуктора определяют моменты на валах редуктора, проверяют выбор двигателя по статическому моменту, находят модули зацепления зубчатых колёс по изгибной и контактной прочности. Так как nном=10800 об/мин, то основным (проектным) расчетом модуля является расчет на изгибную прочность. После его выполнения необходимо осуществить проверку на контактную прочность по условию σн<[σн^2] для выбранного материала колес.

Модуль зацепления зубчатых колес находится по формуле:

# 3.Расчёт модуля на изгибную прочность:

1.Самая нагруженная ступень:

Модуль зацепления зубчатых колес находится по формуле:

[σf]— допускаемое напряжение изгиба

М—момент крутящий

z—число зубьев

Cначала назначим материалы для колес. Рекомендуется резко ограничивать количество материалов, используемых в разрабатываемом приводе, поэтому назначаем одинаковые материалы для всех колес и шестерен соответственно.

Выбираем для изготовления колёс ЛС59_1 , а для изготовления шестерён - более качественную сталь 40Х. При этом соблюдаем рекомендацию для прирабатываемых зубчатых передач: НВш>НВк+20...30 с целью выравнивания срока службы. Назначаем термообработку: для колёс - нормализация до твёрдости 200НВ, для шестерён - закалка, улучшение твёрдости до 220НВ.

Шестерня: сталь 40Х, термоулучшение

Колесо: ЛС59_1, нормализация

Колесо z6            ЛС59_1       σb=550Мпа     НВ=140Мпа      σ-1=240Мпа

Шестерёнка z5    Сталь 40х    σb=1000Мпа   НВ=250Мпа      σ-1=400Мпа

2.Проверяем по какому элементу ведём расчёт:

z5=34    Yf=4.07

z6=112    Yf=3,62

Принимаем коэффициент запаса равным 1.7

 - коэффициент формы зуба. Зависит от числа зубьев. Определяем по справочнику для каждого зубчатого колеса.

0.015<0.029 расчет ведем по гайке z6.

3.Расчёт m для z6= 112

km=1.4  учитывает увеличение момента за счёт вибрации и дефектов монтажа.

M=574,2 Н*мм

Kb=1.2

Yf=3.62--коэффициент формы зуба. Зависит от числа зубьев. Определяем по справочнику для каждого зубчатого колеса.

Ψbm=8-- коэффициент ширины колеса:

[σf]=123.33

Минимальный рекомендуемый в приборостроении модуль равен 0,3. Сделаем нашу передачу равномодульной, назначив все модули одинаковыми и равными 0,5. Это приведет к увеличению габаритов, но ранее мы уже сделали запас на габариты. Зато, таким образом, мы упрощаем наше дорогостоящее единичное производство и снижаем стоимость нашего изделия.

значение m = 0.5 принимаем для всех колёс

# 4.Проверка модуля на контактную прочность:

Допускаемые контактные напряжения при расчете на выносливость определяются в основном твердостью рабочих поверхностей зубьев. Допускаемое контактное напряжение рассчитывается по формуле:

[(н]—доп. Напряжение на контактную прочность

[(н]—2,6 НВ

[(н]г=2,6*180=468 Мпа

[(н]ш=2,6*250=650 Мпа

Zк—для цилиндрической зубчатой передачи принимается =0,9

а—межцентровое расстояние

мм

мм

k=1,2

М=574  Н*мм

Мпа

188.8<468   модуль проходит по контактной прочности

# 5.Определение геометрических размеров:

Имея теперь в своем распоряжении число зубьев и модуль, мы можем определить размеры зубчатых колес:

| zi | bi | di | ai |
| --- | --- | --- | --- |
| z1=z3= 17 | 4 | 8.5 | 18.25 |
| z2=z4= 56 |  | 28 |  |
| z5= 34 | 4 | 17 | 35.5 |
| z5= 112 |  | 56 |  |

di --делительный диаметр, мм

bi --ширина шестерни, мм

ai --межосевое расстояние, мм

Рис.2

# 6.Уточнённый расчет КПД и проверка правильности выбора двигателя по статическому моменту (см. Рис.1).

--для мощных передач   m—число пар подшипников

n—число ступеней

В мало нагруженных передачах:

где   F[А]—окружное усилие (на каждом колесе разное)

f=0.05 – коэффициент трения (сталь по стали со смазкой)

(=1,5 – коэффициент перекрытия

Начинаем с выхода

1) М4=Мн=574 Н*мм

(Н)

Н*мм

2)

F=13,4

C=1.2           M2=61.3(Н мм)

(=0.98

3)

F=4.4

C=1.6           M1=20.7(Н мм)

(=0.97

значит (>0.6 , следовательно подходит.

Мном.дв.=54 Н*мм > 20,7  следовательно по статическому моменту проходит.

# 7.Проверка двигателя по динамическому моменту:

=

( кг*м2)

рот=5,5*10-6 кг*м2

| zi | J*10-6 |
| --- | --- |
| z1=z3= z5=17 | 0,08 |
| z2=z4= z6=56 | 4,6 |

М=36,57+14,3=50,9 Нмм

23.44*10-3<58*10-3

Двигатель по динамическому моменту проходит.

# 8.Расчёт муфты:

Шариковая муфта:

α=150

ε=1,5

Мкр=М3=253,15

Ψ=0,5

f=0,05 (бронза со смазкой по стали)

[р]=0,4 МПа

Fmax=1.2*F≈130 H

# 9.Рассчитываем пружину:

Рис.3

--наибольшее перемещение

--жесткость пружины

--средний диаметр пружины=с*d

-- диаметр пружины

--индекс пружины

--коэффициент увеличения напряжения у внутренней стороны витка

--определяется зазором между витками пружины в её наиболее сжатом состоянии, т.е. когда она сжата силой Fmax. Зазор необходим для компенсации погрешностей шага витков.

--число опорных, концевых витков, величина зависит от конструкции пружины и её назначения.

--число рабочих читков

Пружина сталь 65Г:-касательное напряжение при кручении

--начальная длина (высота) пружины

Проверка:

# 10.Расчёт на точность:

Основные погрешности:

- Погрешность мёртвого хода—ΔМХ

- Кинематическая погрешность—Δφ0

ΔМХ=Δφл+ Δφу.мх

Где    Δφл—люфовая погрешность

Δφу.мх—упругая погрешность (упругий мёртвый ход)

Люфовая погрешность (для каждого ведущего колеса):

Степень точности 7F, следовательно max боковой зазор =32

Суммарная:

Упругий мёртвый ход (закручивание валов):

Поскольку у нас нет длин валов, погрешность эту мы не считаем.

Кинематическая погрешность (для каждого вала):

1-вал:

z1=17; d=8.5мм

Fi=26;F0=7          ---из таблицы

2-вал:

z2=56; d=28мм

z3=17; d=8.5мм

3-вал:

z4=56; d=28мм

z5=34; d=17мм

4-вал:

# 11.Расчёт вала:

α-угол зацепления                        Fокр4=135 Н

α=200                                                                     Fокр2=13.6 Н

Fr=Fокр*cosα

Fr2=126.9 H

Fr4=12.7H

Foc нет => Мизг нет

Находим реакции

1)В плоскости YOZ:

ΣМа=0

Fr4*25-Fr2*65+RBY*88=0

Рис.4

ΣМB=0

Fr2*23-Fr4*63 –RАY*67=0

2)В плоскости XOZ:

ΣМа=0

-Fокр4*25+Fокр2*65+RBX*88=0

ΣМB=0

Fокр2*23- Fокр4*63 +RАX*88=0

Находим суммарные реакции в опорах:

Опасное сечение место посадки второго колеса

Выбираем материал для вала:

Сталь 40Х Н

Wизг=0,1*d3

σ-1=394

n=1.2…1.5 (коэффициент запаса)

Возьмем d=5 мм

Проверка на статическую прочность:

17.4≤303 => диаметр проходит

Проверка на крутящую жесткость:

[φ]=20’

G=8*104

Расчёт опор

Учитывая индивидуальный характер производства нашего изделия. Они просты в изготовлении, могут воспринимать большие нагрузки, обладают высокой прочностью и износостойкостью, хорошо работают в широком диапазоне скоростей. Постараемся подобрать опоры так, чтобы цапфа вала вращалась непосредственно в корпусе прибора, что освободит нас от изготовления большого количества втулок. Опору будем подбирать по более нагруженной цапфе .

# 12.Проверка цапфы на изгибную прочность:

(расчёт опор скольжения )

Рис.5

dц=4 мм

d=6 мм

lц=λ*dц  , где λ=0,5…2

возьмём λ=0,875, тогда

lц=3,5 мм

материал вала –сталь 40НХ

[σ]=303 МПа

Рис.6

(Н*мм)

(мм3)

МПа

проверка прошла

# 13.Проверка на износ

Цапфа-сталь 40 ХН

Опора скольжения- бронза БРОФ

σв=350МПа         Е=1*105МПа     НВ=110

[p]=10…15МПа

Действие радиальной силы:

расчёт на износ проходит

# 14.Проверка на теплостойкость по параметру [pv]:

[pv]=4…6 МПа*м/с

n=10800 об/мин

pv<[pv]

# 15.Определяем моменты трения в опорах и КПД:

f=коэффициент трения со смазкой=0,05

Правая опора:

(Нмм)

Левая опора:

(Нмм)

КПД:

η=95%

# 16.Выбор подшипников качения:

Рис.7

R1=11(H)                               Fокр=37,6(Н)

R2=33(H)                               n=10800 об/мин

Fr=35.3(H)                             d=6

подшипник подбираем по диаметру вала и статической и динамической грузоподъёмности

Т.к. n>1 об/мин расчёт вала по динамической грузоподъёмности

(Н)

Q- эквивалентная нагрузка

Q=(x*kb*R+y*Fос)*kб*kt

R=радиальная нагрузка на подшипник

x,y –коэффициенты радиальной и осевой нагрузки, учитывающие тип подшипника

kb- коэффициент вращения учитывающий какое кольцо вращается: если внутреннее kb=1, если наружное kb=1.2

kб- коэффициент безопасности, учитывающий влияние динамичности нагружения в условиях эксплуатации

kt- температурный коэффициент, учитывающий влияние температурного режима работы на долговечность подшипника.

Радиальный однорядный шарикоподшипник сверхлёгкой серии : 1000094

D=11 мм

d=4 мм

В=4 мм

Dш=2 мм

Срдин=750 (Н)

С0стат=350 (Н)

Левый подшипник :

R1=11(H)

Qэкв=1*1*11=11(Н)

Ср1<750(H) => левый подшипник проходит

Рис.8                                    Правый подшипник:

R2=33(H)

Qэкв=1*1*33=33 (Н)

Ср2=615(Н)

Ср2<750 (H)=> правый подшипник проходит

Определяем момент трения в подшипниках:

Мтр=М0+(1,5*Fос+1,25*R)*K*d0/dш [Нмм]

K-коэффициент трения качения=0,01,,,0,023

М0=6*10-2*d0

d0=(d+D)/2=(4+11)/2=7.5 мм

М0=6*10-2*7,5=0,45 (Нмм)

Для левого:

Мтр=0,45+(1,25*11)*0,01*7,5/1,5=1,13 Нмм

Для правого:

Мтр=0,45+(1,25*33)*0,01*7,5/1,5=2,5 Нмм

# 17.Расчет штифтов для крепления зубчатых колес

Назначим материал для штифтов сталь 45.

Предел текучести материала:

((=800 (МПа).

Определим максимально допустимое напряжение на срез:

[(ср]=0,25(800=200 (МПа).

Расчет проведем для выходного вала редуктора . Диаметр вала

d=5 (мм).

Момент на валу

М=96 (Н(мм).

Из условия

Мкр(((dшт2/4(d/2([(ср]

выразим величину минимально допустимого диаметра штифта:

dшт(([8(Мкр/(((d([(ср])](0.58 (мм).

Учитывая рекомендации [ (диаметр штифта должен быть равен не более трети диаметра вала), из конструктивных соображений примем диаметр штифта

dшт=1,5 (мм).

# 18.Расчёт шпонок:

Возьмём материал для неответственных соединений –сталь 45 с σт=350МПа

[σсм]=0.8* σт=0.8*350=280 МПа

Проверка прочности шпоночного соединения по напряжениям смятия:

σсм=Fсм/Sсм≤[σ]

Fсм=Mкр/0,5*dвала – результирующая сила, действующая на боковую грань шпонки

Fсм=253,15/0,5*6=84,3 (Н)

Sсм=l*h – площадь смятия боковой грани

Sсм=6*1=6 мм2

σсм=84,3/6=14,05 МПа ≤[280]

# Использованная литература.

[1].Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование. Под ред. Тищенко. Т. 1, 2.

[2].Кокорев, Жаров, Торгов «Расчет электромеханического привода».

[3].Кокорев, Жаров, Ожерельев «Расчет электромеханического привода».

[4].Справочник конструктора точного приборостроения. Под ред. Явленского.

[5].Велищанский, Климов, Котов «Конструкционные материалы в приборостроении».

[6].Стариков, Павлов «Муфты». Ч. 1, 2.

[7].Веселова, Нарыкова «Расчет и конструирование валов и осей приборов».

[8].Виляевская, Веселова метод. указания по выполнению домашнего задания   «Проектирование опор вала передач».

[9].Атлас конструкций элементов приборных устройств. Под ред. Тищенко.

[10].Тищенко, Веселова, Нарыкова «Оформление рабочих чертежей деталей и узлов».

[11].Буцев, Кокорев, Потапцев учеб. пособие по выполнению курсового проекта по курсу «ЭПУ» (для студентов вечернего отделения).

[12].«Детали механизмов авиационной и космической техники». Под ред. Климова и Самойлова.

# Text boxes

Число зубьев шестерни и колеса на выходном звене увеличили в 2 раза по конструктивным соображениям