# Расчет электромеханического привода (ЭМП)

## Схема ЭМП

## Требуется

Разработать согласно заданного варианта кинематическую схему ЭМП и рабочий чертеж зубчатого колеса.
Результаты расчета ЭМП представляются в виде расчетно-пояснительной записки, в которой должны содержаться следующие разделы:

- Исходные данные задания.

- Анализ исходных данных. Определение возможного значения ЭМП. Обоснование выбора электродвигателя для ЭМП. Подбор двигателя.

- Кинематический расчет ЭМП.

  - Определение общего передаточного отношения.

  - Определение числа ступеней и определение общего передаточного отношения по ступеням в соответствии с заданным критерием проектирования ЭМП.

  - Определение чисел зубьев колес редуктора.

- Силовой расчет ЭМП. Предварительная проверка правильности выбора электродвигателя.

- Выбор степени точности и вида сопряжения для зубчатых передач.

- Расчет на прочность зубьев колес ЭМП. Выбор материалов и определение допускаемых напряжений.

- Геометрический расчет зубчатого колеса (по указанию преподавателя). Разработка кинематической схемы ЭМП (кинематическая схема выполняется в виде чертежа на листе формата А4 с соблюдением соотношений между геометрическими характеристиками колес и межосевых расстояний).

- Проверочные расчеты разработанного ЭМП.

  - Уточненный силовой расчет и проверка правильности выбора электродвигателя.

  - Проверочные расчеты на прочность.

    - Проверка прочности зубьев на изгибную прочность.

    - Проверка прочности зубьев при кратковременных перегрузках.

  - Проверочный расчет ЭМП на точность.

- Разработка рабочего чертежа зубчатого колеса (по указанию преподавателя). Чертеж выполняется на формате А4.

- Анализ результатов расчета ЭМП. Возможные пути улучшения параметров ЭМП.

# Исходные данные задания

| Момент нагрузки Мн | 1 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 10 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.3 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 1500 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 10% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±1800 град |
| Точность отработки не хуже | 25' |
| Примечание | пуски частые |