# 2 Анализ исходных данных. Определение возможного назначения ЭМП. Обоснование выбора электродвигателя для ЭМП. Подбор двигателя.

## 2.1 Определение расчетной мощность электродвигателя, Nдвиг

Предварительный выбор электродвигателя осуществляется, исходя из соотношения: [1]

| , где | (2.1) |
| --- | --- |

ξ	- коэффициент запаса

Выбирается согласно заданному режиму работы и [1], ξ = 2,0

Mн – момент нагрузки

По условию Mн=1 Нּм

nн – частота вращения выходного вала редуктора

По условию nн=10 об/мин

η – КПД.

Поскольку используется цилиндрический зубчатый редуктор, то принимаем η = 0,8

Подставляя известные значения в выражение (2.1), получаем:

(Вт)

## 2.2 Выбор двигателя

По вычисленному значению мощности двигателя и заданному в условии роду тока из [1] выбираем двигатель ЭМ-4М с техническими характеристиками:

Табл. 2.2.1. Паспортные данные двигателя ЭМ-4М

| Напряжение питания |  | 115 В / 60 В |
| --- | --- | --- |
| Частота питающего напряжения |  | 400 Гц |
| Род тока |  | Переменный, однофазный |
| Номинальная мощность |  | 4 Вт |
| Номинальные момент |  | 0,012 Нּм |
| Пусковой момент |  | 0,022 Нּм |
| Частота вращения выходного вала | nдвиг | 3300 об/мин |
| Момент инерции ротора |  | 1,3ּ10-6 кгּм2 |
| Температура окружающей среды |  | -60…+80 °С |
| Диаметр выходного вала | Øвала | 3 мм |

Двигатель малоинерционный