## 4.1 Проверочный расчет выбранного двигателя

Общий момент нагрузки рассчитывается по формуле:

| , где | (4.1) |
| --- | --- |

Mст – момент нагрузки

По условию: Mст = 1 Нּм

Mд – динамический момент нагрузки

Jн – момент инерции нагрузки

По условию: Jн=0,3 кгּм2

εн – требуемое угловое ускорение вращения выходного вала

По условию: εн=10 рад/с2

Подставляя эти значения в выражение (4.1), получаем:

(Нּм)

Крутящий момент на k-м валу (k=1…6) рассчитывается по формуле:

| , где | (4.2.1) |
| --- | --- |

ik,k+1 – передаточное отношение передачи

ηk,k+1 – КПД передачи, ηk,k+1 = 0,98

ηподш – КПД подшипников, в которых установлен ведущий вал, ηподш = 0,98

Расчет ведем от выходного вала.

Табл. 4.2.1. Крутящие моменты на k-ом валу

| Входной (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | выходной (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,016 | 0,023 | 0,044 | 0,084 | 0,16 | 0,34 | 1,1 | 4 |

Выполним предварительную проверку правильности выбора двигателя:

| , где | (4.3.2) |
| --- | --- |

По паспортным данным Mп = 0,022(Нּм) ≥ 0,016(Нּм), т.е. предварительно двигатель выбран верно (Выбранный двигатель сможет обеспечить нужное угловое ускорение нагрузки при старте).

Т.к. по условию задан режим работы – частые пуски при постоянной скорости вращения, то при правильном выборе двигателя должны выполняться следующие условия:

|  | (4.3.1) |
| --- | --- |
| , где | (4.3.2) |

Mп – пусковой момент двигателя

Mн – номинальный момент двигателя

, ,  – суммарный, статический и динамический момент нагрузки, приведенные к валу двигателя, соответственно

| , где | (4.3.3) |
| --- | --- |

i0 – общее передаточное отношение редуктора

Jд – момент инерции ротора двигателя

Kм – коэффициент, учитывающий инерционность собственного зубчатого механизма.

|  | (4.3.3) |
| --- | --- |

Т. к. выбранный двигатель – малоинерционный, то можно принять Kм = 0,4 [].

По паспорту двигателя: Jд=1,3ּ10-6 кгּм2

По условию: Jн=0,3 кгּм2

Находим приведенные к валу двигателя моменты:

(Нּм)

(Нּм)

(Нּм)

По паспорту двигателя: Mп=0,022(Нּм) ≥ 0,019 (Нּм); Mн=0,012(Нּм) ≥ 0,004 (Нּм), т.е. условия (4.3.1) и (4.3.2) выполняются, следовательно, двигатель выбран верно, т. е. он сможет обеспечить требуемое угловое ускорение нагрузки при пуске.