# Определение модуля зацепления

Модуль зацепления определяется из расчета зубьев на прочность (изгибную и контактную). Поскольку в проектировании ЭМП предполагается открытый тип передач, то расчет зубьев на изгиб является проектным.

При проверочном расчете по известной геометрии зубьев и заданным нагрузкам определяют действующие контактные напряжения σн и проверяется условие σн ≤ [σн].

Расчет на изгибную прочность проводят для наиболее нагруженной ступени редуктора, т.е. в нашем случае для ступени Z14-Z13. При этом модуль определяется по менее прочному колесу зубчатой элементарной пары соотношением:

В проектируемом ЭМП предполагается открытый тип передач.

Расчет на изгибную прочность проводят для наиболее нагруженной ступени редуктора, т.е. в нашем случае для ступени Z14-Z13. При этом модуль зацепления выбирается по менее прочному колесу зубчатой элементарной передачи, исходя из неравенства [2]:

| , где | (4.1.1) |
| --- | --- |

Кm – коэффициент

Кm =1,4 для прямозубых колес

M – крутящий момент, действующий на колесо

YF – коэффициент формы зуба

K( – коэффициент неравномерности нагрузки по ширине колеса

K( = 1 при постоянной нагрузке, скоростях v < 15 м/с, твердости зубьев HB < 350 [2]

z – число зубьев рассчитываемого колеса

ψbm – коэффициент, равный отношению ширины зубчатого венца к модулю

Выбираем ψbm = 7.

[σF] – допускаемое напряжение изгиба

Определяем коэффициенты формы зуба по таблицам [2]:

Для шестерни: z = 17, YF = 4,8

Для колеса: z = 63, YF = 3,73

Исходя из рекомендаций [1] для прирабатывающихся передач (с твердостью рабочих поверхностей колес HB ≤ 350)[1], назначаем для зубчатых колес разные материалы, причем твердость шестерни должна быть на 20…30 единиц больше твердости колеса. Выбираем пару материалов: сталь 20Х (для шестерен) – сталь 50 (для колес).

Параметры выбранных материалов [1], [2]:

| Параметр | Обозначение | сталь 40 (колесо) | сталь 40Х (шестерня) |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент линейного расширения | α, 1/˚ | 11ּ10-6 | 11ּ10-6 |
| Плотность | (, кг/м3 | 7850 | 7850 |
| Предел прочности | (в, МПа | 560 | 1000 |
| Предел текучести | (т, МПа | 340 | 825 |
| Предел выностивости при изгибе | (FR, МПа | 550 | 960 |
| Предел контактной выносливости поверхности зубьев | (HR, МПа | 17HRC + 200 = 744 | 1050 |
| Модуль упругости | E, МПа | 2,1ּ105 | 2,1ּ105 |
| Твердость | HB | 200 | 250 |
| Твердость поверхностная | HRC | 48 | 55 |
| Термообрабтка |  | поверхностная закалка | объемная закалка, азотирование |

Допускаемое напряжение изгиба рассчитывается по формуле:

| , где | (4.1.2) |
| --- | --- |

KFC – коэффициент, учитывающий цикл нагружения колеса

KFC = 0,65 для реверсивных передач

δ – коэффициент запаса прочности

Т.к режим работы – кратковременный, то принимаем δ = 2,2

KFL – коэффициент долговечности, вычисляемый по формуле:

| , где | (4.1.3) |
| --- | --- |

NH – число циклов нагружения

NH = 60ncl

n – частота вращения зубчатого колеса

Для колеса: n = 10 (об/мин), для шестерни: n = 37,1 об/мин

c – число колес, находящихся одновременно в зацеплении с рассчитываемым

По кинематической схеме: c = 1

l – срок службы передачи

По условию: l = 1500 (ч)

s – показатель степени

s = 6 для HB < 350 [1]

(МПа)

(МПа)

Расчет модуля ведем по колесу, т.к. для него отношение больше.

Mн = 4000 (Нּмм)

Учитывая рекомендуемый ряд модулей [2], назначаем m = 0,8.

Исходя из конструктивных и технологических соображений, назначаем на все передачи модуль m = 0,8.

Определение допускаемых контактных напряжений для шестерен и колес [1].

| , где | (4.1.3) |
| --- | --- |

ZR – коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей

ZR = 1

ZV – коэффициент, учитывающий окружную скорость колеса

ZV = 1

δH – коэффициент безопасности

δH =1,2

KHL – коэффициент долговечности

|  | (4.1.3) |
| --- | --- |

Для шестерен:

NHO = 2,5ּ108 (циклов)

n = 37,1 об/мин

МПа

Для колес:

NHO = 1,5ּ108 (циклов)

n = 10 об/мин

МПа