# 5. Геометрический расчет кинематики ЭМП

Геометрические размеры зубчатых колес находятся по справочным таблицам [1].

Делительный диаметр:

| , где | (4.2.1) |
| --- | --- |

β – угол наклона зубьев

т. к. колеса прямозубые, то β = 0

Диаметр вершин зубьев:

| , где | (4.2.1) |
| --- | --- |

– коэффициент граничной высоты

= 1

x – коэффициент смещения производящего контура

x = 0, т.к. редуктор выполняется с нулевыми колесами

Диаметр впадин:

| , где | (4.2.1) |
| --- | --- |

с* – коэффициент радиального зазора

с* =0,5, т. к. m = 0,5 [1]

Ширина колеса:

| , где | (4.2.1) |
| --- | --- |

ψbm – коэффициент, равный отношению ширины зубчатого венца к модулю

ψbm = 7

Ширина шестерни:

|  | (4.2.1) |
| --- | --- |

Делительное межосевое расстояние:

|  | (4.2.1) |
| --- | --- |

Для всех шестерен:

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

Размеры 1-й шестерни позволяют закрепить ее на валу двигателя (Øвала = 3 мм)

Параметры колес

| № колеса | z | , мм | , мм | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 20 | 21,6 | 17,6 |
| 2 | 34 | 27,2 | 28,8 | 24,8 |
| 3 | 34 | 27,2 | 28,8 | 24,8 |
| 4 | 34 | 27,2 | 28,8 | 24,8 |
| 5 | 36 | 28,8 | 30,4 | 26,4 |
| 6 | 60 | 48 | 49,6 | 45,6 |
| 7 | 63 | 50,4 | 52 | 48 |

(мм)

Делительные межосевые расстояния

| № элементарной передачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zколеса | 25 | 34 | 34 | 34 | 36 | 60 | 63 |
| zшестерни | 17 |
| , мм | 16,8 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 21,2 | 30,8 | 32 |