# 6. Расчет валов и опор редуктора

## 6.1. Расчет валов

Для расчета диаметров валов используем следующую формулу [3]:

| , где | (4.1.1) |
| --- | --- |

Mкр – момент, действующий на вал, Нּмм

σ – допускаемое касательное напряжение для выбранного материала, рассчитывается по формуле:

| , где | (4.1.1) |
| --- | --- |

σ-1 – предел выносливости материала при симметричном цикле

n – коэффициент запаса

назначаем n = 1,5

В качестве материала для валов выбираем сталь 40Х после улучшения.

Характеристики: σ-1 = 380 МПа, HB = 280, G = 1,5ּ105 МПа, [σи]=294,3 МПа

МПа

При значительной длине и недостаточной крутильной жесткости валика упругий мертвый ход в редукторе может оказаться недопустимо большим. Для учета этого фактора расчет диаметра валика ведут из условия:

| , где | (4.1.1) |
| --- | --- |

l – длина рабочего участка валика, на которой действует крутящий момент Mкр

Назначим l = 29 мм из геометрических размеров зубчатых колес

G – модуль упругости при сдвиге

[φ] – допускаемое значение угла закрутки вала

По условию: [φ] = 25'

Расчет диаметра валов (с учетом стандартного ряда [3]):

| Параметр\№ вала | I (входной) | II | III | IV | V | VI | VII | VIII (выходной) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mкр, Нּмм | 16 | 23 | 44 | 84 | 160 | 340 | 1100 | 4000 |
| dmin, мм | 0,68 | 0,77 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 4,3 |
| dmin φ, мм | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,4 | 0,48 | 0,65 | 0,89 |
| d, мм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |

Расчет вала на жесткость

При расчете принимаем:

- За ширину колес и шестерен принимаем наибольшее значение ширины 6,8 мм

- Расстояние между шестернями 3 мм

- Расстояние между шестернями и опорой 3 мм

- Ширина опоры 4 мм

- Из этого следует, что длина вала 46,2 мм

Расчет сил, действующих на вал, ведем по формулам [4]:

| , где | (4.1.1) |
| --- | --- |

d – диаметр начальной окружности колеса

Принимаем d равным диаметру делительной окружности, т. к. x = 0

Mкр – крутящий момент на валу

| , где | (4.1.1) |
| --- | --- |

α = 20(

| Параметр | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mкр | 16 | 23 | 44 | 84 | 160 | 340 | 1100 | 4000 |
| dшестерни | 13,6 | — |
| dколеса | — | 20 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 28,8 | 48 | 50,4 |
| pш | 2,35 | 3,38 | 6,47 | 12,4 | 23,5 | 50 | 162 | 0 |
| rш | 0,86 | 1,23 | 2,35 | 4,51 | 8,55 | 18,2 | 59 | 0 |
| pк | 0 | 2,3 | 3,24 | 6,18 | 11,8 | 23,6 | 45,8 | 159 |
| rк | 0 | 0,84 | 1,18 | 2,25 | 4,28 | 8,59 | 16,7 | 57,8 |
| a | 8,4 | 8,4 | 18,2 | 18,2 | 8,4 | 8,4 | 18,2 | 18,2 |
| b | 37,8 | 19,6 | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 19,6 | 9,8 | 28 |
| c | 0 | 18,2 | 18,2 | 8,4 | 8,4 | 18,2 | 18,2 | 0 |

Находим неизвестные силы реакции x1, x2, y1, y2, используя уравнения моментов и сил:

|  | (4.1.1) |
| --- | --- |
|  | (4.1.1) |
|  | (4.1.1) |

Плоскость ZY:

Для валов I, III, V, VII: ,

Для валов II, IV, VI, VIII: ,

Плоскость ZX:

Для валов I, III, V, VII: ,

Для валов II, IV, VI, VIII: ,

Радиальная нагрузка на опору рассчитывается по формуле:

|  | (4.1.1) |
| --- | --- |

| Параметр | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 1,92 | 0,55 | 2,64 | 1,49 | 17,1 | –0,39 | 80,1 | 96,4 |
| y1 | –0,7 | 0,2 | –0,96 | 0,54 | –6,22 | –0,14 | –29,2 | 35 |
| x2 | 0,43 | –1,63 | 0,59 | –7,71 | –5,38 | –26 | 36,1 | 62,6 |
| y2 | –0,16 | –0,59 | –0,21 | –2,8 | 1,95 | –9,47 | –13,1 | 22,8 |
|  | 2,04 | 0,59 | 2,81 | 1,59 | 18,2 | 0,17 | 85,26 | 102,6 |
|  | 0,46 | 1,73 | 0,63 | 8,2 | 5,72 | 27,67 | 38,4 | 66,62 |

Далее, строим эпюры моментов:

Эпюры нагрузок в плоскости ZY:

Для валов I…VI выполнены в масштабе 1:4, для валов VII, VIII — в 1:16

| Момент в сечении | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | –10,74 | –3,82 | –23,52 | 16,38 | –172,4 | –238,4 |  |
| 1 | –6,05 | 1,81 | –17,44 | 10 | –52,09 | –1,3 | –530,5 | 638,4 |

Эпюры нагрузок в плоскости ZX:

Для валов I…V выполнены в масштабе 1:4, для вала V, VI — в 1:16, валов VII, VIII — в 1:64

| Момент в сечении | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | –3,38 | –10,74 | 64,76 | 45,19 | 473,2 | –657 |  |
| 1 | –16,25 | –4,64 | –48,27 | –27,1 | –143,5 | 2,8 | –552,8 | –1753 |

Рассчитываем диаметры валов, исходя из эпюр нагрузок

| , где | (4.1.1) |
| --- | --- |

– изгибающий момент

|  | (4.1.1) |
| --- | --- |

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее опасное сечение | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Мкр, МПа | 16 | 23 | 44 | 84 | 160 | 340 | 1100 | 4000 |
| , МПа2 | 300,7 | 126,8 | 2634 | 4747 | 23306 | 253640 | 488483 | 3480053 |
| Mпр, МПа | 23,59 | 25,61 | 67,6 | 108,6 | 221,1 | 607,7 | 1303 | 4414 |
| dmin, мм | 0,93 | 0,95 | 1,32 | 1,55 | 1,96 | 2,74 | 3,54 | 5,31 |

Учитывая стандартный ряд диаметров валов [3], получаем:

| № вала | I (входной) | II | III | IV | V | VI | VII | VIII (выходной) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 |

## 6.2 Расчет опор

Поскольку в разрабатываемом редукторе присутствует только радиальная нагрузка на валы, то выбираем радиальные шарикоподшипники.

Расчет будем вести по динамической грузоподъемности, т.к. частота вращения валов больше 1 об/мин, используя следующую формулу:

| , где | (4.1.1) |
| --- | --- |

P – эквивалентная динамическая нагрузка:

| , где | (4.1.1) |
| --- | --- |

Fa – осевая нагрузка на валы

Fa =0

Fr – радиальная нагрузка на валы

V – коэффициент вращения

V =1, т. к. вращается внутреннее кольцо

X – коэффициент радиальной нагрузки

X = 1

Y – коэффициент осевой нагрузки

Y = 0

Kб – коэффициент безопасности

Kб = 1, т.к. работа спокойная, без толчков

Kт – температурный коэффициент

Kт = 1,05, т.к. рабочая температура не превышает 125 (С

| Параметр/№вала | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 3300 | 2245 | 1122 | 561 | 281 | 132 | 37,5 | 10,1 |
|  | 2,04 | 0,59 | 2,81 | 1,59 | 18,2 | 0,17 | 85,26 | 102,6 |
|  | 2,14 | 0,62 | 2,96 | 1,67 | 19,11 | 0,18 | 89,52 | 107,7 |
|  | 14,28 | 3,64 | 13,78 | 6,172 | 56,09 | 0,41 | 134,3 | 104,3 |
|  | 0,46 | 1,73 | 0,63 | 8,2 | 5,72 | 27,67 | 38,4 | 66,62 |
|  | 0,48 | 1,82 | 0,66 | 8,61 | 6 | 29 | 40,3 | 69,95 |
|  | 3,2 | 10,68 | 3,07 | 31,82 | 17,61 | 66,17 | 60,45 | 67,76 |
| d, мм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 |

Исходя из этих данных, назначаем подшипники:

| №вала | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подшипник | 1000093 | 1000093 | 1000093 | 1000093 | 2000083 | 2000083 | 1000095 | 1000096 |

Параметры подшипников

| Параметр | 1000093 | 2000083 | 1000095 | 1000096 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр внутреннего кольца, d, мм | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Диаметр наружного кольца, D, мм | 8 | 7 | 13 | 15 |
| Ширина подшипника, B, мм | 3 | 2,5 | 4 | 5 |
| r, мм | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| z | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Dw, мм | 1,588 | 1,300 | 2,000 | 2,381 |