# Содержание

Содержание	2

1. Исходные данные	3

2. Предварительный выбор двигателя разрабатываемой конструкции	4

3. Кинематический расчет	4

3.1. Определение общего передаточного отношения	4

3.2. Определение числа ступеней и распределения общего передаточного отношения по ступеням в соответствии с заданным критерием проектирования ЭМП	5

3.3. Определение чисел зубьев колес редуктора	5

4. Силовой расчет ЭМП	6

4.1 Проверочный расчет выбранного двигателя	6

4.2. Определение модуля зацепления	8

5. Геометрический расчет кинематики ЭМП	11

6. Расчет валов и опор редуктора	12

6.1. Расчет валов	12

6.2 Расчет опор	17

7. Точностной расчет разрабатываемой кинематики	18

8. Проверочные расчеты проектируемого привода	20

8.1 Уточненный силовой расчет и проверка правильности выбора электродвигателя	20

8.2. Проверочные расчеты на прочность	23

Литература	25

# 1. Исходные данные

Целью работы является разработка электромеханического привода (ЭМП), принципиальная схема которого приведена на рис. 1.

Рис. 1.1. Схема ЭМП

Исходные данные для выполнения задания по варианту 14

| Момент нагрузки Мн | 1 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 10 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.3 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 1500 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный, 10% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±1800 град |
| Точность отработки не хуже | 25' |
| Примечание | пуски частые |

# Предварительный выбор двигателя разрабатываемой конструкции

Предварительный выбор электродвигателя осуществляется, исходя из соотношения [1]:

, где

ξ - коэффициент запаса

Выбирается согласно заданному режиму работы и [1], ξ = 2,0

Mн – момент нагрузки

По условию Mн=1 Нּм

nн – частота вращения выходного вала редуктора

По условию nн=10 об/мин

η – КПД.

Поскольку используется цилиндрический зубчатый редуктор, то принимаем η = 0,8.

Тогда:					 (Вт)

По вычисленному значению мощности двигателя и заданному в условии роду тока из [1] выбираем двигатель ЭМ-4М со следующими техническими характеристиками:

Табл. 2.1. Паспортные данные двигателя ЭМ-4М

| Напряжение питания |  | 115 В / 60 В |
| --- | --- | --- |
| Частота питающего напряжения |  | 400 Гц |
| Род тока |  | Переменный, однофазный |
| Номинальная мощность | Nдвиг | 4 Вт |
| Номинальные момент | Mн | 0,012 Нּм |
| Пусковой момент | Mп | 0,022 Нּм |
| Частота вращения выходного вала | nдвиг | 3300 об/мин |
| Момент инерции ротора | Jр | 1,3ּ10-6 кгּм2 |
| Температура окружающей среды |  | -60…+80 °С |
| Диаметр выходного вала | Øвала | 3 мм |
| Масса |  | 0,55 кг |

Двигатель малоинерционный.

# 3. Кинематический расчет

## 3.1. Определение общего передаточного отношения

По известным значениям скоростей на входе nдвиг и выходе nн определяем передаточное отношение редуктора по формуле:

, где

nдвиг = 3300 об/мин. (см. табл. 2.1)

Частота вращения выходного вала редуктора nн = 10 об/мин (из условия)

Тогда, получаем:

## 3.2. Определение числа ступеней и распределения общего передаточного отношения по ступеням в соответствии с заданным критерием проектирования ЭМП

По заданному в ТЗ критерию минимизации – быстродействие (минимизация приведенного момента инерции) – находим число ступеней редуктора и осуществляем разбивку i0 по ступеням[1].

Число ступеней редуктора:

По номограмме [2] определяем передаточные отношения:

Табл. 3.1. Передаточные отношения

| i12 | i23 | i34 | i45 | i56 | i67 | i78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,46 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,17 | 3,33 | 3,84 |

## 3.3. Определение чисел зубьев колес редуктора

Назначим число зубьев на всех шестернях

Число зубьев ведомых колес для редуктора вычисляется по формуле:

,   где

k = 2, 4, 6, 8, 10, 12 - номер колеса.

Учитывая рекомендованный ряд [1], назначаем количества зубьев колес и шестерен:

Табл. 3.2. Числа зубьев колес редуктора

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № элементарной передачи | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Число зубьев | 17 | 25 | 17 | 34 | 17 | 34 | 17 | 34 | 17 | 36 | 17 | 60 | 17 | 63 |

Так как при расчетах выбор числа зубьев осуществлялся из рекомендованного ряда [1], то вычисляем фактическое передаточное отношение и погрешность передаточного отношения.

,   где k = 1, 3, 5, 7, 9, 11

Табл. 3.3. Фактические значения передаточных коэффициентов

| i12ф | i23ф | i34ф | i45ф | i56ф | i67ф | i78ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,12 | 3,53 | 3,71 |

Фактическое передаточное отношение редуктора рассчитывается по формуле:

Подставляя значения из табл. 3.3, находим i0:

Погрешность передаточного отношения находится по формуле:

Подставляя значения, получаем:

Условие применимости расхождения i0 и i0ф из практических рекомендаций [3]: .

Так как , значит условие выполняется.

По результатам выполненного расчета изобразим кинематическую схему редуктора в виде эскиза без соблюдения масштаба, но таким образом, чтобы была ясна кинематическая цепь передачи движения между валами (рис. 3.1).

# 4. Силовой расчет ЭМП

## 4.1 Проверочный расчет выбранного двигателя

Общий момент нагрузки рассчитывается по формуле:

, где

Mст – момент нагрузки

По условию: Mст = 1 Нּм

Mд – динамический момент нагрузки

Jн – момент инерции нагрузки

По условию: Jн=0,3 кгּм2

εн – требуемое угловое ускорение вращения выходного вала

По условию: εн=10 рад/с2.

Тогда, получаем:			 (Нּм)

Крутящий момент на k-м валу (k=1…8) рассчитывается по формуле:

, где

ik,k+1 – передаточное отношение передачи

ηk,k+1 – КПД передачи, ηk,k+1 = 0,98

ηподш – КПД подшипников, в которых установлен ведущий вал, ηподш = 0,98

Расчет ведем от выходного вала.

Табл. 4.1. Крутящие моменты на валах

| Входной (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | выходной (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,016 | 0,023 | 0,044 | 0,084 | 0,16 | 0,34 | 1,1 | 4 |

Выполним предварительную проверку правильности выбора двигателя:

.

По паспортным данным Mп = 0,022(Нּм) ≥ 0,016(Нּм), т.е. предварительно двигатель выбран верно (выбранный двигатель сможет обеспечить нужное угловое ускорение нагрузки при старте).

Т.к. по условию задан режим работы – частые пуски при постоянной скорости вращения, то при правильном выборе двигателя должны выполняться следующие условия:

, где

Mп – пусковой момент двигателя

Mн – номинальный момент двигателя

Рис. 3.1. Кинематическая схема редуктора

, ,  – суммарный, статический и динамический момент нагрузки, приведенные к валу двигателя, соответственно:

,  где

i0 – общее передаточное отношение редуктора

Jд – момент инерции ротора двигателя

Kм – коэффициент, учитывающий инерционность собственного зубчатого механизма.

Т. к. выбранный двигатель – малоинерционный, то можно принять Kм = 0,4 [1].

По паспорту двигателя: Jд=1,3ּ10-6 кгּм2

По условию: Jн=0,3 кгּм2

Находим приведенные к валу двигателя моменты:

(Нּм)

(Нּм)

(Нּм)

По паспорту двигателя: Mп = 0,022 (Нּм) ≥ 0,019 (Нּм); Mн = 0,012(Нּм) ≥ 0,004 (Нּм), т.е. упомянутые выше условия выполняются, следовательно, двигатель выбран верно, т. е. он сможет обеспечить требуемое угловое ускорение нагрузки при пуске.

## 4.2. Определение модуля зацепления

Модуль зацепления определяется из расчета зубьев на прочность (изгибную и контактную). В проектируемом ЭМП предполагается открытый тип передач.

При проверочном расчете по известной геометрии зубьев и заданным нагрузкам определяют действующие контактные напряжения σн и проверяется условие σн ≤ [σн].

Расчет на изгибную прочность проводят для наиболее нагруженной ступени редуктора, т.е. в нашем случае для ступени Z14-Z13. При этом модуль зацепления выбирается по менее прочному колесу зубчатой элементарной передачи, исходя из неравенства [2]:

,  где

Кm – коэффициент

Кm =1,4 для прямозубых колес

M – крутящий момент, действующий на колесо

YF – коэффициент формы зуба

K( – коэффициент неравномерности нагрузки по ширине колеса

K( = 1 при постоянной нагрузке, скоростях v < 15 м/с, твердости зубьев HB < 350 [2]

z – число зубьев рассчитываемого колеса

ψbm – коэффициент, равный отношению ширины зубчатого венца к модулю

Выбираем ψbm = 7.

[σF] – допускаемое напряжение изгиба

Определяем коэффициенты формы зуба по таблицам [2]:

Для шестерни: z = 17, YF = 4,8

Для колеса: z = 63, YF = 3,73

Исходя из рекомендаций [1] для прирабатывающихся передач (с твердостью рабочих поверхностей колес HB ≤ 350)[1], назначаем для зубчатых колес разные материалы, причем твердость шестерни должна быть на 20…30 единиц больше твердости колеса. Выбираем пару материалов: сталь 20Х (для шестерен) – сталь 50 (для колес).

Табл. 4. 2. Параметры выбранных материалов [1, 2]

| Параметр | Обозначение | сталь 40 (колесо) | сталь 40Х (шестерня) |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент линейного расширения | α, 1/˚ | 11ּ10-6 | 11ּ10-6 |
| Плотность | (, кг/м3 | 7850 | 7850 |
| Предел прочности | (в, МПа | 560 | 1000 |
| Предел текучести | (т, МПа | 340 | 825 |
| Предел выностивости при изгибе | (FR, МПа | 550 | 960 |
| Предел контактной выносливости поверхности зубьев | (HR, МПа | 17HRC + 200 = 744 | 1050 |
| Модуль упругости | E, МПа | 2,1ּ105 | 2,1ּ105 |
| Твердость | HB | 200 | 250 |
| Твердость поверхностная | HRC | 48 | 55 |
| Термообрабтка |  | поверхностная закалка | объемная закалка, азотирование |

Допускаемое напряжение изгиба рассчитывается по формуле:

,  где

KFC – коэффициент, учитывающий цикл нагружения колеса

KFC = 0,65 для реверсивных передач

δ – коэффициент запаса прочности

Так как режим работы – кратковременный, то принимаем δ = 2,2

KFL – коэффициент долговечности, вычисляемый по формуле:

,  где

NH – число циклов нагружения

NH = 60ncl

n – частота вращения зубчатого колеса

Для колеса: n = 10 (об/мин), для шестерни: n = 37,1 об/мин

c – число колес, находящихся одновременно в зацеплении с рассчитываемым

По кинематической схеме: c = 1

l – срок службы передачи

По условию: l = 1500 (ч)

s – показатель степени

s = 6 для HB < 350 [1]

(МПа)

(МПа)

Расчет модуля ведем по колесу, т.к. для него отношение больше.

Mн = 4000 (Нּмм)

Учитывая рекомендуемый ряд модулей [2], назначаем m = 0,8.

Исходя из конструктивных и технологических соображений, назначаем на все передачи модуль m = 0,8.

Определение допускаемых контактных напряжений для шестерен и колес производится по формуле [1]:.

,  где

ZR – коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей

ZR = 1

ZV – коэффициент, учитывающий окружную скорость колеса

ZV = 1

δH – коэффициент безопасности

δH =1,2

KHL – коэффициент долговечности

Для шестерен:

NHO = 2,5ּ108 (циклов)

n = 37,1 об/мин

МПа

Для колес:

NHO = 1,5ּ108 (циклов)

n = 10 об/мин

МПа

# 5. Геометрический расчет кинематики ЭМП

Геометрические размеры зубчатых колес находятся по справочным таблицам [1].

Делительный диаметр:		,  где

β – угол наклона зубьев

т. к. колеса прямозубые, то β = 0

Диаметр вершин зубьев:		,  где

– коэффициент граничной высоты

= 1

x – коэффициент смещения производящего контура

x = 0, т.к. редуктор выполняется с нулевыми колесами

Диаметр впадин:		,  где

с* – коэффициент радиального зазора

с* =0,5, т. к. m = 0,5 [1]

Ширина колеса:			,  где

ψbm – коэффициент, равный отношению ширины зубчатого венца к модулю

ψbm = 7

Ширина шестерни:

Делительное межосевое расстояние:

Для всех шестерен:

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

Размеры 1-й шестерни позволяют закрепить ее на валу двигателя (Øвала = 3 мм)

Табл. 5.1. Параметры колес

| Параметр № колеса | z | , мм | , мм | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 20 | 21,6 | 17,6 |
| 2 | 34 | 27,2 | 28,8 | 24,8 |
| 3 | 34 | 27,2 | 28,8 | 24,8 |
| 4 | 34 | 27,2 | 28,8 | 24,8 |
| 5 | 36 | 28,8 | 30,4 | 26,4 |
| 6 | 60 | 48 | 49,6 | 45,6 |
| 7 | 63 | 50,4 | 52 | 48 |

(мм)

Табл. 5.2. Делительные межосевые расстояния

| № элементарной передачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zколеса | 25 | 34 | 34 | 34 | 36 | 60 | 63 |
| zшестерни | 17 |
| , мм | 16,8 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 21,2 | 30,8 | 32 |

# 6. Расчет валов и опор редуктора

## 6.1. Расчет валов

Для расчета диаметров валов используем следующую формулу [3]:

, где

Mкр – момент, действующий на вал, Нּмм

σ – допускаемое касательное напряжение для выбранного материала, рассчитывается по формуле:

, где

σ-1 – предел выносливости материала при симметричном цикле

n – коэффициент запаса

назначаем n = 1,5

В качестве материала для валов выбираем сталь 40Х после улучшения.

Характеристики: σ-1 = 380 МПа, HB = 280, G = 1,5ּ105 МПа, [σи]=294,3 МПа

МПа

При значительной длине и недостаточной крутильной жесткости валика упругий мертвый ход в редукторе может оказаться недопустимо большим. Для учета этого фактора расчет диаметра валика ведут из условия:

, где

l – длина рабочего участка валика, на которой действует крутящий момент Mкр

Назначим l = 29 мм из геометрических размеров зубчатых колес

G – модуль упругости при сдвиге

[φ] – допускаемое значение угла закрутки вала

По условию: [φ] = 25'

Табл. 6.1. Расчет диаметров валов (с учетом стандартного ряда [3])

| № вала Параметр | I (входной) | II | III | IV | V | VI | VII | VIII (выходной) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mкр, Нּмм | 16 | 23 | 44 | 84 | 160 | 340 | 1100 | 4000 |
| dmin, мм | 0,68 | 0,77 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 4,3 |
| dmin φ, мм | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,4 | 0,48 | 0,65 | 0,89 |
| d, мм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |

Расчет вала на жесткость.

При расчете принимаем:

- За ширину колес и шестерен принимаем наибольшее значение ширины 6,8 мм

- Расстояние между шестернями 3 мм

- Расстояние между шестернями и опорой 3 мм

- Ширина опоры 4 мм

- Из этого следует, что длина вала 46,2 мм

Расчет сил, действующих на вал, ведем по формулам [4]:

, где

d – диаметр начальной окружности колеса

Принимаем d равным диаметру делительной окружности, т. к. x = 0

Mкр – крутящий момент на валу

, где

α = 20(

Табл. 6.2. Значения реакций, действующих на валы, и расстояния между точками их приложения

| № вала Параметр | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mкр | 16 | 23 | 44 | 84 | 160 | 340 | 1100 | 4000 |
| dшестерни | 13,6 | — |
| dколеса | — | 20 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 28,8 | 48 | 50,4 |
| pш | 2,35 | 3,38 | 6,47 | 12,4 | 23,5 | 50 | 162 | 0 |
| rш | 0,86 | 1,23 | 2,35 | 4,51 | 8,55 | 18,2 | 59 | 0 |
| pк | 0 | 2,3 | 3,24 | 6,18 | 11,8 | 23,6 | 45,8 | 159 |
| rк | 0 | 0,84 | 1,18 | 2,25 | 4,28 | 8,59 | 16,7 | 57,8 |
| a | 8,4 | 8,4 | 18,2 | 18,2 | 8,4 | 8,4 | 18,2 | 18,2 |
| b | 37,8 | 19,6 | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 19,6 | 9,8 | 28 |
| c | 0 | 18,2 | 18,2 | 8,4 | 8,4 | 18,2 | 18,2 | 0 |

Находим неизвестные силы реакции x1, x2, y1, y2, используя уравнения моментов и сил:

Плоскость ZY:

Для валов I, III, V, VII: ,

Для валов II, IV, VI, VIII: ,

Рис. 6.1. Схема редуктора и нагрузок на валы

Плоскость ZX:

Для валов I, III, V, VII: ,

Для валов II, IV, VI, VIII: ,

Радиальная нагрузка на опору рассчитывается по формуле:

Табл. 6.3. Значения реакций в опорах и радиальная нагрузка на опоры

| № вала Параметр | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 1,92 | 0,55 | 2,64 | 1,49 | 17,1 | –0,39 | 80,1 | 96,4 |
| y1 | –0,7 | 0,2 | –0,96 | 0,54 | –6,22 | –0,14 | –29,2 | 35 |
| x2 | 0,43 | –1,63 | 0,59 | –7,71 | –5,38 | –26 | 36,1 | 62,6 |
| y2 | –0,16 | –0,59 | –0,21 | –2,8 | 1,95 | –9,47 | –13,1 | 22,8 |
|  | 2,04 | 0,59 | 2,81 | 1,59 | 18,2 | 0,17 | 85,26 | 102,6 |
|  | 0,46 | 1,73 | 0,63 | 8,2 | 5,72 | 27,67 | 38,4 | 66,62 |

Далее, строим эпюры моментов.

Эпюры нагрузок в плоскости ZY (рис. 6.2):

Для валов I…VI выполнены в масштабе 1:4, для валов VII, VIII — в 1:16

Табл. 6.4. Моменты в сечениях валов в плоскости ZY

| № вала Сечение | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | –10,74 | –3,82 | –23,52 | 16,38 | –172,4 | –238,4 |  |
| 1 | –6,05 | 1,81 | –17,44 | 10 | –52,09 | –1,3 | –530,5 | 638,4 |

Эпюры нагрузок в плоскости ZX (см. рис. 6.1):

Для валов I…V выполнены в масштабе 1:4, для вала V, VI — в 1:16, валов VII, VIII — в масштабе 1:64

Табл. 6.5. Моменты в сечениях валов в плоскости ZX

| № вала Сечение | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | –3,38 | –10,74 | 64,76 | 45,19 | 473,2 | –657 |  |
| 1 | –16,25 | –4,64 | –48,27 | –27,1 | –143,5 | 2,8 | –552,8 | –1753 |

Рис. 6.1.  Эпюры изгибающих моментов, действующих на валы

Рассчитываем диаметры валов, исходя из эпюр нагрузок

, где

– изгибающий момент

Табл. 6.6. Расчет диаметра вала

| № вала | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее опасное сечение | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Мкр, МПа | 16 | 23 | 44 | 84 | 160 | 340 | 1100 | 4000 |
| , МПа2 | 300,7 | 126,8 | 2634 | 4747 | 23306 | 253640 | 488483 | 3480053 |
| Mпр, МПа | 23,59 | 25,61 | 67,6 | 108,6 | 221,1 | 607,7 | 1303 | 4414 |
| dmin, мм | 0,93 | 0,95 | 1,32 | 1,55 | 1,96 | 2,74 | 3,54 | 5,31 |

Учитывая стандартный ряд диаметров валов [3], получаем:

Табл. 6.7. Требуемые диаметры валов

| № вала | I (входной) | II | III | IV | V | VI | VII | VIII (выходной) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 |

## 6.2 Расчет опор

Поскольку в разрабатываемом редукторе присутствует только радиальная нагрузка на валы, то выбираем радиальные шарикоподшипники.

Расчет будем вести по динамической грузоподъемности, т.к. частота вращения валов больше 1 об/мин, используя следующую формулу:

, где

P – эквивалентная динамическая нагрузка:

, где

Fa – осевая нагрузка на валы

Fa =0

Fr – радиальная нагрузка на валы

V – коэффициент вращения

V =1, т. к. вращается внутреннее кольцо

X – коэффициент радиальной нагрузки

X = 1

Y – коэффициент осевой нагрузки

Y = 0

Kб – коэффициент безопасности

Kб = 1, т.к. работа спокойная, без толчков

Kт – температурный коэффициент

Kт = 1,05, т.к. рабочая температура не превышает 125 (С

Табл. 6.8. Расчет динамической грузоподъемности

| №вала Параметр | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 3300 | 2245 | 1122 | 561 | 281 | 132 | 37,5 | 10,1 |
|  | 2,04 | 0,59 | 2,81 | 1,59 | 18,2 | 0,17 | 85,26 | 102,6 |
|  | 2,14 | 0,62 | 2,96 | 1,67 | 19,11 | 0,18 | 89,52 | 107,7 |
|  | 14,28 | 3,64 | 13,78 | 6,172 | 56,09 | 0,41 | 134,3 | 104,3 |
|  | 0,46 | 1,73 | 0,63 | 8,2 | 5,72 | 27,67 | 38,4 | 66,62 |
|  | 0,48 | 1,82 | 0,66 | 8,61 | 6 | 29 | 40,3 | 69,95 |
|  | 3,2 | 10,68 | 3,07 | 31,82 | 17,61 | 66,17 | 60,45 | 67,76 |
| d, мм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 |

Исходя из этих данных, назначаем подшипники:

Табл. 6.9. Выбранные подшипники

| № вала | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подшипник | 1000093 | 1000093 | 1000093 | 1000093 | 2000083 | 2000083 | 1000095 | 1000096 |

Табл. 6.10. Параметры подшипников

| Подшипник Параметр | 1000093 | 2000083 | 1000095 | 1000096 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр внутреннего кольца, d, мм | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Диаметр наружного кольца, D, мм | 8 | 7 | 13 | 15 |
| Ширина подшипника, B, мм | 3 | 2,5 | 4 | 5 |
| r, мм | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| z | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Dw, мм | 1,588 | 1,300 | 2,000 | 2,381 |

# 7. Точностной расчет разрабатываемой кинематики

Назначим для рассчитываемого ЭМП 7-ю степень точности и вид сопряжения — G.

, где

Ks – коэффициент фазовой компенсации, выбирается из таблиц [1].

, где

Fр – допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса (шестерни), выбирается из таблиц [1]

ff – допуск на погрешность профиля зуба

ff = 15 [1], т. к. m = 0,8

, где

и – приведенные погрешности монтажа шестерни и колеса соответственно

Минимальные и максимальные значения кинематических погрешностей элементарных передач:

,        , где

z2j – число зубьев ведомого колеса

m – модуль передачи, мм

Значение кинематической погрешности:

, где:

К( – коэффициент, учитывающий зависимость кинематической погрешности рассчитываемой передачи от фактического максимального угла поворота ее выходного колеса.

К( = 1, т.к. угол поворота выходного вала по условию превышает 360( [1].

Координата середины поля рассеяния:

Поле рассеяния:

Передаточный коэффициент j-й элементарной передачи:

Минимальное значение мертвого хода:

, где

jn,min – минимальный боковой зазор между зубьями по общей нормали к профилям, выбирается по таблицам [1].

Максимальное значение мертвого хода:

, где

EHS1, EHS2 – наименьшее смещение исходного контура шестерни и колеса

TH1, TH2 – допуск на смещение исходного контура шестерни и колеса

fa – допуск на отклонение межосевого расстояния передачи

(p1, (p2 – радиальные зазоры в опорах шестерни и колеса.

(p1 = (p2 = 0

Координаты середины поля рассеяния мертвого хода Eлj:

Поле рассеяния мертвого хода Vлj:

Координата середины поля рассеяния суммарной погрешности:

Максимальная вероятностная кинематическая погрешность:

, где

t1 – коэффициент, учитывающий процент риска

По условию задан риск 10%, поэтому, исходя из [1], назначаем t1 = 0,26

Координата середины поля рассеяния мертвого хода:

Значение мертвого хода:

, где

t2 – коэффициент, учитывающий процент риска

По условию задан риск 10%, поэтому, исходя из [1], назначаем t2 = 0,21

'

Вычислим суммарную погрешность передачи:

Разрабатываемый ЭМП удовлетворяет требуемому условию точности.

# 8. Проверочные расчеты проектируемого привода

## 8.1 Уточненный силовой расчет и проверка правильности выбора электродвигателя

Так как по условию задан режим работы – частые пуски при постоянной скорости вращения, то при правильном выборе двигателя должны выполняться следующие условия:

, где

Mп – пусковой момент двигателя

Mн – номинальный момент двигателя

,  – уточненные статический и динамический момент нагрузки, приведенные к валу двигателя, соответственно.

Статический момент:		, где

(подш – КПД подшипников

(подш =0,98

(ц – КПД цилиндрических прямозубых передач

, где

f – коэффициент трения

f  = 0,06 для колес из закаленной стали

Табл. 7.2. Расчет погрешностей редуктора

|  | I1 | I2 | II1 | II2 | III1 | III2 | IV1 | IV2 | V1 | V2 | VI1 | VI2 | VII1 | VII2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 13,6 | 20 | 13,6 | 27,2 | 13,6 | 27,2 | 13,6 | 27,2 | 13,6 | 28,8 | 13,6 | 48 | 13,6 | 50,4 |
| z | 17 | 25 | 17 | 34 | 17 | 34 | 17 | 34 | 17 | 36 | 17 | 60 | 17 | 63 |
| EHS | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 26 |
| Fr, мкм | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 26 | 22 | 30 |
| TH | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 38 | 45 |
| i | 1,47 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,12 | 3,53 | 3,71 |
| Ks | 0,98 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,98 | 0,98 | 0,8 |
| Fр, мкм | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 30 | 24 | 35 |
|  | 39 | 39 | 39 | 41 | 39 | 41 | 39 | 41 | 39 | 41 | 39 | 45 | 39 | 50 |
| , мкм | 54 | 43 | 43 | 43 | 56 | 58 | 51 |
| , мкм | 76 | 61 | 61 | 61 | 79 | 82 | 72 |
| , угл. мин | 18,6 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 13,4 | 8,3 | 7,0 |
| , угл. мин | 26,1 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 18,9 | 11,8 | 9,8 |
| , угл. мин | 18,6 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 13,4 | 8,3 | 7,0 |
| , угл. мин | 26,1 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 18,9 | 11,8 | 9,8 |
| Eij, угл. мин | 22,4 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 16,2 | 10,1 | 8,4 |
| Vij, угл. мин | 7,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 2,8 |
| (j | 0,005 | 0,009 | 0,018 | 0,036 | 0,076 | 0,27 | 1 |
| jn,min, мкм | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| , угл. мин | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2 | 1,9 |
| fa | (14 | (14 | (14 | (14 | (14 | (16 | (16 |
| jt max, мкм | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 75 | 78,2 |
| , угл. мин | 23,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 13,3 | 13,3 |
|  | 13,7 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 9,7 | 7,7 | 7,6 |
|  | 19,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 13,7 | 11,3 | 11,4 |

(( – коэффициент перекрытия

(( = 1,5

с – коэффициент нагрузки

, где

F – окружная сила

.

Найдем момент на колесе выходного вала:

Нּмм

Формула для нахождения момента на других колесах с учетом потерь на трение в зацеплении и в подшипниках:

Найдем КПД всех элементарных передач. Расчет будем вести от выходной пары.

Табл. 8.1. Расчет КПД элементарных передач

| Элементарная пара Параметр | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 1,47 | 2 | 2 | 2 | 2,12 | 3,53 | 3,71 |
| М | 8,133 | 11,57 | 21,21 | 40,6 | 82,83 | 283,5 | 1020 |
| F | 0,81 | 0,85 | 1,56 | 2,99 | 5,75 | 11 | 81 |
| c | 3,781 | 3,68 | 2,584 | 1,869 | 1,463 | 1,229 | 1 |
| ηцi | 0,986 | 0,9875 | 0,9355 | 0,977 | 0,982 | 0,989 | 0,989 |

Найдем общий КПД редуктора:

Приведенный к валу двигателя уточненный статический момент:

(Нּмм) < Mном

По статическому моменту двигатель выбран правильно.

### Динамический момент:		, где

ε – требуемое угловое ускорение вала двигателя

, где

εн – требуемое угловое ускорение нагрузки

Jпр – приведенный к валу двигателя момент всего ЭМП, кгּм2

, где

Jр – момент инерции вращающихся частей двигателя,

Jр=1,3ּ10-6 кгּм2

Jн – момент инерции нагрузки,

Jн = 0.3 кг·м2

Jрпр – приведенный момент инерции ротора

Момент инерции каждого звена:

, где

d – диаметр звена

b – толщина звена

ρ – плотность, г/см3

ρ =7,85 г/см3

Табл. 8.2. Расчет момента инерции каждого звена

| Колесо Параметр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 13,6 | 20 | 13,6 | 27,2 | 13,6 | 27,2 | 13,6 | 27,2 | 13,6 | 28,8 | 13,6 | 48 | 13,6 | 50,4 |
| b | 6,8 | 5,6 | 6,8 | 5,6 | 6,8 | 5,6 | 6,8 | 5,6 | 6,8 | 5,6 | 6,8 | 5,6 | 6,8 | 5,6 |
| Jּ10-8 | 17,9 | 69,1 | 17,9 | 236 | 17,9 | 236 | 17,9 | 236 | 17,9 | 297 | 17,9 | 2291 | 17,9 | 2785 |

(Нּмм)

(Нּмм) < 22(Нּмм)

Проверка выполняется, т. е. по динамическому моменту двигатель выбран правильно.

## 8.2. Проверочные расчеты на прочность

### Проверка прочности зубьев на контактную и изгибную прочность.

Контактные напряжения, действующие на зубчатые колеса

,

изгибные напряжения, действующие на зубчатые колеса

, где

i12 – передаточное отношение ступени

M2 – момент на колесе

a – межосевое расстояние

b – ширина зубчатого колеса

Т.к. ширина колеса меньше ширины  шестерни, то при расчетах на прочность используем ширину колес b = 5,6 мм

K – коэффициент расчетной нагрузки

Kконт = KHVKHβ при расчете на контактную прочность

Kизгибн = KFVKFβ при расчете на изгибную прочность

KHV, KFV – коэффициент динамической нагрузки

KFV =1,2

KFβ, KHβ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине зуба

KFβ =1,05, т.к. колеса расположены между опорами [1]

Kизгибн = KFVKFβ = 1,2ּ1,05 = 1,26

Kконт = KHVKHβ = 1,1ּ1,03 = 1,13

(Е1 = E2 = 2,1ּ105 МПа для материалов шестерни и колеса)

Проверку ведем для наиболее нагруженной ступени редуктора

Проверка на контактную прочность:

(МПа)

МПа

МПа

, т.е. зубчатые колеса удовлетворяют условиям контактной прочности

Проверка на изгибную прочность:

(МПа)

nт = 1,2 [2]

МПа

МПа

, т.е. зубчатые колеса удовлетворяют условиям изгибной прочности

### Проверка прочности зубьев на контактную и изгибную прочность при кратковременных перегрузках.

Проверка на контактную прочность:

, где:

Kпер – коэффициент перегрузки

условие выполняется для колеса и для шестерни

Проверка на изгибную прочность:

, где:

условие выполняется для колеса и для шестерни

# Литература

- Ю.А. Кокорев, В.А. Жаров, А.М. Торгов, Расчет электромеханического привода. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995, 132 с.

- Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование. Под ред. Тищенко О.Ф. Высш. Школа. 1978, ч.1, ч.2.

- Элементы приборных устройств.  Под ред. Тищенко О.Ф. Высш. Школа. 1982, ч.1, ч.2.

- Т.И. Виляевская, Е.В. Веселова, Методические указания по выполнению домашнего задания «Проектирование опор вала передач» по курсу «Элементы приборных устройств».

- Е.В. Веселова, Н.И. Нарыкова, Расчет и конструирование валов и осей приборов. Учебное пособие по курсовому проектированию по курсу «Элементы приборных устройств». Под ред. Тищенко О.Ф. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1980, 46 с.