Разработать согласно заданного варианта кинематическую схему ЭМП и рабочий чертеж зубчатого колеса.
Результаты расчета ЭМП представляются в виде расчетно-пояснительной записки, в которой должны содержаться следующие разделы:

- Исходные данные задания.

- Анализ исходных данных. Определение возможного значения ЭМП. Обоснование выбора электродвигателя для ЭМП. Подбор двигателя.

- Кинематический расчет ЭМП.

  - Определение общего передаточного отношения.

  - Определение числа ступеней и определение общего передаточного отношения по ступеням в соответствии с заданным критерием проектирования ЭМП.

  - Определение чисел зубьев колес редуктора.

- Силовой расчет ЭМП. Предварительная проверка правильности выбора электродвигателя.

- Выбор степени точности и вида сопряжения для зубчатых передач.

- Расчет на прочность зубьев колес ЭМП. Выбор материалов и определение допускаемых напряжений.

- Геометрический расчет зубчатого колеса (по указанию преподавателя). Разработка кинематической схемы ЭМП (кинематическая схема выполняется в виде чертежа на листе формата А4 с соблюдением соотношений между геометрическими характеристиками колес и межосевых расстояний).

- Проверочные расчеты разработанного ЭМП.

  - Уточненный силовой расчет и проверка правильности выбора электродвигателя.

  - Проверочные расчеты на прочность.

    - Проверка прочности зубьев на изгибную прочность.

    - Проверка прочности зубьев при кратковременных перегрузках.

  - Проверочный расчет ЭМП на точность.

- Разработка рабочего чертежа зубчатого колеса (по указанию преподавателя). Чертеж выполняется на формате А4.

- Анализ результатов расчета ЭМП. Возможные пути улучшения параметров ЭМП.

## Примечания

- По результатам проверочных расчетов в случае необходимости вносятся изменения в кинематическую схему и рабочий чертеж колеса.

- Объем расчетно-пояснительной записки - 12..15 М.П.Л.

## Рекомендуемая литература

- Кокорев Ю.А., Жаров В.А., Торгов А.М. Расчет электромеханического привода. Изд-во МГТУ, 1995, 132 с.

- Буцев А.А., Еремеев А.И., Кокорев Ю.А. и др. Атлас конструкций ЭМП. Под ред. Тищенко О.Ф. Машиностроение, 1982.

- Буцев А.А., Кокорев Ю.А., Потапцев И.С. Учебное пособие по расчету ЭМП для студ.вечернего отдел. с примерами применения 1984.

- Буцев А.А., Коваленко А.П., Котов А.Н. Проектирование приборных приводов. Изд-во МГТУ, 1988.

- Коваленко А.П., Буцев А.А., Выбор исполнительных электродвигателей приборных устройств. МВТУ, 1981.

- Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование. Под ред. Тищенко О.Ф. Высш. Школа. 1982, ч.1, ч.2.

- Пивораров В.Н., Шевцов Ю.А., Жаров В.А. Применение ЭВМ в курсовом проекте. МВТУ, 1985.

- Торгов А.М. Оптимизация передаточных отношений многоступенчатых передач с применением решения на ЭВМ, М. МГТУ, 1989, 36с.

- Расчет деталей машин на ЭВМ. Под ред. Решетова Д.Н. Высш. Школа, 1985.

- Дружинин Ю.А., Зубов В.А., Лавров В.Ю. Проектирование механизмов приборов и вычислительных систем с применением ЭВМ. М. Высш. Школа, 1988. 160с.

## Вариант №14

| Момент нагрузки Мн | 1 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 10 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.3 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 1500 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 10% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±1800 град |
| Точность отработки не хуже | 25' |
| Примечание | пуски частые |

Оглавление

- Введение

- Предварительный выбор двигателя разрабатываемой конструкции

- Кинематический расчет проектируемой конструкции

- Силовой расчет

  - Проверочный расчет выбранного двигателя по статической нагрузке

  - Определение модуля зацепления

- Геометрический расчет кинематики проектируемой конструкции

- Расчет валов и опор редуктора

- Точностный расчет разрабатываемой кинематики

- Проверочные расчеты проектируемого привода

- Список литературы

- Приложения