# Оглавление

Стр.

Оглавление	2

Введение	3

Описание и обоснование выбранной конструкции	4

Предварительный выбор двигателя привода разрабатываемой конструкции	5

Кинематический расчет проектируемой конструкции	6

Определение общего передаточного отношения	6

Определение числа ступеней	6

Распределение общего передаточного отношения по ступеням	6

Силовой расчет	8

Предварительный проверочный расчет выбранного двигателя по статической нагрузке	8

Определение модуля зацепления	9

Проверочный расчет	11

Геометрический расчет кинематики проектируемой конструкции	13

Расчет валов и опор редуктора	15

Расчет валов	15

Обоснование  выбора и расчет опор	17

Точностной расчет разрабатываемой кинематики	18

Проверочные расчеты проектируемого привода	24

Расчет предохранительной муфты	25

Список литературы	28

# Введение

Темой данной курсовой работы является разработка конструкции исполнительного привода с использованием закрытого пылезащитного корпуса и предохранительной муфты на предпоследним валу. Разрабатываемый привод должен удовлетворять следующим техническим параметрам:

| Скорость вращения вых. вала, рад/с | 2 |
| --- | --- |
| Момент на выходном валу, Н(мм | 700 |
| Тип двигателя | ДПР |
| Момент инерции нагрузки, кг(м2 | 0,4 |
| Погрешность редуктора, угл.мин. | 20 |
| Ускорения вращения вых. вала, 1/сек2 | 6 |
| Тип предохранительной муфты | Шариковая |

Исполнительные приводы применяются в радионавигации, связи, радиоастрономии, в комплексах управления летательными аппаратами, в аппаратах аэрофотосъемки, для приведения в движение рабочих органов различных приборных устройств.

# Описание и обоснование выбранной конструкции

Согласно анализу условий технического задания разрабатываемая конструкция представляется в виде структурной схемы, представленной на рисунке 1.

Конструкция исполнительного привода состоит из следующих элементов: двигатель (А); выходной вал двигателя (Б); редуктор (В1, ..., Вn-1, Вn); предохранительная муфта на валу (Д); выходной вал редуктора/вал нагрузки (Г).

Вращающий момент от двигателя (А) поступает вал двигателя  (Б). Вал двигателя передает момент на ступени редуктора В1, В2, ..., Вn-1, Вn. С последней ступени движение передается на выходной вал редуктора Г. Согласно условиям ТЗ в конструкции исполнительного привода на предпоследней ступени редуктора присутствует предохранительная шариковая муфта, рассчитанная на передачу момента, не более, чем Mmax.

# Предварительный выбор двигателя привода разрабатываемой конструкции

Предварительный выбор двигателя определяем из соотношения ([1] стр.6):

(1), где

N 	– расчетная мощность двигателя [Вт];

Mн 	– момент нагрузки привода, согласно ТЗ Mн=0.7 Н·м;

ωвых 	– угловая скорость на выходном валу привода, согласно условиям ТЗ ωвых=2 рад/с

ηр	– КПД редуктора. По рекомендации [1] выбираем,  ηр = 80%;

ξ	– коэффициент запаса двигателя, выбирается согласно указанному в ТЗ режиму работы и рекомендациям [1], ξ=2.0.

Подставляя значения в формулу (1) получаем расчетное значение мощности двигателя:

Согласно рекомендациям ТЗ выбираем двигатель из серии ДПР. Учитывая мощность, срок службы, разброс температур, характер работы, из табл.П1.18 [1] выбираем двигатель ДПР-52-Н1-03 с техническими характеристиками:

U = 27 В,

P = 4.6 Вт,

nном = 4500 об/мин

Мном = 9.8·10-3 Н·м,

Мпуск = 54·10-3 Н·м,

Jр = 1.7·10-6 кг·м2,

Т = 2500 часов,

M = 0.25 кг

# Кинематический расчет проектируемой конструкции

## Определение общего передаточного отношения

По известным значениям скоростей на входе nном и nвых определяем общее передаточное отношение редуктора по формуле:

(2)

Подставляя полученное в предыдущем пункте значения nном и nвых=30(ωвых/π=19.1 об/мин  получаем:

## Определение числа ступеней

Поскольку в ТЗ в качестве дополнительных требований к конструкции исполнительного привода указано, что привод должен иметь малую массу и габариты, то в качестве критерия для расчета числа ступеней редуктора выбираем критерий минимизации габаритов [1], а минимизацию массы привода будем реализовывать с помощью выбора современных легких материалов.

(3), где

k	-	расчетное число ступеней ЭМП;

i0	-	общее передаточное отношение, i0=235.6.

Подставляя значения в (3) получаем:

Округляя до ближайшего целого, получаем, что количество ступеней редуктора k=4.

## Распределение общего передаточного отношения по ступеням

Для распределения общего передаточного отношения по ступеням воспользуемся программой, разработанной на кафедре РЛ5. Результат работы программы представлен в таблице 1:

Таблица 1

| Номер ступени | Передаточное отношение | Назначенные числа зубьев |
| --- | --- | --- |
|  |  | Шестерня | Колесо |
| 1 | 4.00 | 19 | 76 |
| 2 | 4.00 | 19 | 76 |
| 3 | 4.00 | 19 | 76 |
| 4 | 3.68 | 19 | 70 |

Поскольку при выполнении расчета происходит коррекция числа зубьев до стандартной величины, то фактическое передаточное отношение будет отличаться от i0.

Определим абсолютную погрешность передаточного отношения: (абс=iфакт-i0=-0.19, где iфакт – фактическое передаточное отношение, которое может быть рассчитано как произведение передаточных отношений всех ступеней редуктора, iфакт= i1( i2( i3( i4(=4(4(4(3.68=235.52.

Тогда относительная погрешность определится соотношением

( =

Получаем, ( =

Поскольку (<<0.1, то согласно [1] можно считать, что число зубьев подобрано верно, и приведенный расчет позволяет составить кинематическую схему, представленную в приложении 1.

# Силовой расчет

## Предварительный проверочный расчет выбранного двигателя по статической нагрузке

Так как на данном этапе проектирования известна кинематическая схема ЭМП, то из соотношения приведения моментов ([1] стр.27):

(4), где

Mi, Mi	–	момент нагрузки на i-ом и j-ом валах;

iij	–	передаточное отношение i-го и j-го вала;

ηij	–	КПД передачи, для проверочного расчета согласно [1] выбираем значение ηij=0.98;

ηподш	–	КПД подшипников, в которых установлен ведущий вал, для проверочного расчета согласно [1] выбираем значение ηподш=0.99.

Поскольку в момент пуска двигателя нужно учесть инерционность двигателя и нагрузки, необходимо, чтобы двигатель обеспечивал нужное угловое ускорение нагрузки. На выходном валу с учётом динамической составляющей действует следующий момент:

МΣ= Мн + Jн(н=0.7+0.4·6=3.1  (Н*м)

Для того чтобы проверить правильность выбора двигателя, необходимо привести момент на выходном валу к валу двигателя по формуле (4) для каждого вала, начиная от выходного, и сравнить пусковой момент двигателя с приведённым моментом.

Ведем расчёт последовательно к валу двигателя:

Выполним предварительную проверку правильности выбора двигателя:

По паспортным данным Мпуск =54·10-3 Н·м, то есть 54≥13.7 – верно  => двигатель выбран правильно. То есть выбранный двигатель сможет обеспечить нужно угловое ускорение нагрузки при старте даже при сложных эксплуатационных условиях.

## Определение модуля зацепления

Для ЭМП, реализованных в виде закрытых типов передач с обильной смазкой, работающего при небольших окружных скоростях, для определения модуля зацепления необходимо провести проектный расчет на изгибную прочность ([1] стр.30).

В ходе проектного расчета, согласно [1] производится выбор материала зубьев колесных пар ЭМП, после чего по известной геометрии зубьев, заданным нагрузкам и допустимым изгибным напряжениям [σF] определяются модули зацепления каждой ступени, которые округляются до ближайшего из стандартного ряда ([1] стр.34).

Для удовлетворения дополнительным требованиям технического задания по обеспечению минимизации массы разрабатываемой конструкции привода, выбираем в качестве материала для колес алюминиевый сплав Д20, а для шестерен, как более нагруженных алюминиевый сплав Д16:

Шестерни: алюминиевый сплав Д16

Термообработка: объемная закалка

( = 2.77 г/см3

(HR = 275 МПа – предел контактной выносливости

(FR = 392 МПа – предел выносливости при изгибе

(B = 520 МПа – предел прочности

(T = 350 МПа – предел текучести

E = 72000 МПа

HB = 45

Колеса: алюминиевый сплав Д20

Термообработка: поверхностная закалка

( = 2.77  г/см3

(HR = 235 МПа – предел контактной выносливости

(FR = 353 МПа – предел выносливости при изгибе

(B = 470 Мпа – предел прочности

(T = 280 Мпа – предел текучести

E = 72000 МПа

HB = 45

Для определения действующего изгибного напряжения воспользуемся формулой ([1]):

(5), где

m	–	модуль зацепления, мм;

Km	–	коэффициент, для прямозубых колес [1] рекомендует значение Km=1.3;

K	–	коэффициент расчетной нагрузки, [1] рекомендует значение K=1.3;

M	–	максимальный крутящий момент, действующий на рассчитываемое колесо, согласно данным силового расчета M8=3100 Н·мм, M7=M6=799 Н·мм, M5=M4=206 Н·мм, M3=M2=53 Н·мм, M1=13.7 Н·мм;

YF	–	коэффициент формы зуба, выбирается из таблицы ([1] стр.32), в нашем случае YF=4.17 для шестерни и YF=3.73 для колеса;

ψв	–	коэффициент формы зубчатого венца, для мелкомодульных передач ψв=3...16 (согласно [1] стр.31), выбираем ψв=6;

–	допускаемое напряжение при расчете зубьев на изгиб [МПа], определяемое по формуле [6] ([1] стр.41):;

Z	–	число зубьев рассчитываемого колеса (19 для шестерен, 76 для колес I-III ступени и 70 для IV ступени).

Допускаемое напряжение при проектном расчете зубьев на изгиб найдем по следующей формуле ([1] стр.41):

[σF]= (6), где

σFR	–	предел выносливости на изгибе;

δF 	–	коэффициент запаса прочности, согласно рекомендациям [1] выбираем δF=2.0;

КFC	–	коэффициент, учитывающий цикл нагружения колеса, для нереверсионных передач [1] рекомендует значение КFC=1;

КFL – коэффициент долговечности, определяемый по формуле (7) ([1] стр.41):

КFL=  (7),  где

NН – число циклов нагружения, определяемое по формуле (8) ([1] стр.39):

NH=60·n·c·L   (8), где

n	-	частота вращения зубчатого вала (4500,1125,281.25 и 19.1 для валов редуктора от входного до выходного соответственно);

с	-	число колес, находящихся одновременно в зацеплении с расчитываемым, согласно ТЗ c=1;

L	-	срок службы передачи, согласно ТЗ определяемое сроком службы двигателя, L=2500 час

NH1=60·4500·1·2500=675000000

NH2=NH3=60·1125·1·2500=168750000

NH4=NH5=60·281.25·1·2500=37687500

NH6=NH7=60·70.3125·1·2500=10546875

NH8=60·19.1·1·2500=2865000

КFL8= (4000000/2865000)^1/6 = 1.057

Коэффициенты для других колес получаются <1, согласно [1] устанавливаем значение KFL=1.

| Шестерня (σFR=392 МПа, Yf=4.17) | Колесо (σFR=353 МПа, Yf=3.73) |
| --- | --- |
| IV ступень |
| [σF]=392·1·1.057/2.0=207.17 МПа Yf /[σf]=0.01998 | [σF]=353·1·1.057/2.0=186.56 МПа Yf /[σf]=0.01999 |
| III ступень |
| [σF]=392·1·1/2.0=196 МПа Yf /[σf]=0.021276 | [σF]=353·1·1/2.0=176 МПа Yf /[σf]=0.021193 |
| II ступень |
| [σF]=392·1·1/2.0=196 МПа Yf /[σf]=0.021276 | [σF]=353·1·1/2.0=176 МПа Yf /[σf]=0.021193 |
| I ступень |
| [σF]=392·1·1/2.0=196 МПа Yf /[σf]=0.021276 | [σF]=353·1·1/2.0=176 МПа Yf /[σf]=0.021193 |

Согласно рекомендациям [1] определение модуля зацепления m для колесной пары необходимо производить по тому колесу, для которого соотношение Yf/[σf] больше. Таким образом, для I-III ступени расчет ведется по шестерне, а для IV – по колесу. Подставляя данные в формулу (5) получаем:

= 0.94 мм

= 0.603 мм

= 0.38 мм

= 0.24 мм

Округляя до ближайшего значения из стандартного ряда ([1] стр.34) назначаем следующие модули зацепления всех ступеней редуктора:

mIV=1 мм;

mIII=0.8 мм;

mII=0.5 мм;

mI=0.3 мм.

## Проверочный расчет

Проверочный расчет для ЭМП закрытого типа, работающего при относительно небольших окружных скоростях, состоит в определении действующего контактного напряжения σн на наименее прочном колесе зубчатой пары и проверки выполнения соотношения σн≤[σн].

Для определения модуля зацепления воспользуемся формулой ([1] стр.46):

(9);

(10);

(11),

Eпр 	-	приведенный модуль упругости рассчитывается по формуле ([1] стр.34):

Eпр=2E1E2/(E1+E2)   (12)

Eпр=72000 МПа

K(=34.11 МПа

(	-	межосевое расстояние;

m	-	модуль зацепления колес, mIV=1, mIII=0.8, mII=0.5, mI=0.3,

i	-	передаточное отношение рассчитываемой ступени редуктора, iIV=3.68, iIII=4, iII=4, iI=4;

K	–	коэффициент расчетной нагрузки, [1] рекомендует значение K=1.3;

(ba	-	коэффициент ширины колеса, выбираем (ba=0,3 ([1] стр.34);

M	–	максимальный крутящий момент, действующий на рассчитываемое колесо, согласно данным силового расчета M8=3100 Н·мм, M7=M6=799 Н·мм, M5=M4=206 Н·мм, M3=M2=53 Н·мм, M1=13.7 Н·мм;

[(H]	-	допускаемое контактное напряжение материала, определяемое по формуле ([1] стр.39):

(13), где

σHR	–	предел контактной выносливости поверхности зубьев;

zR	–	коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей, выбираем согласно [1] zR=1;

zV	–	коэффициент, учитывающий окружную скорость колеса, выбираем согласно [1] zV=1;

SH	–	коэффициент безопасности, по рекомендации [1] выберем

(14) – коэффициент долговечности ([1] стр.41),

где – базовое число циклов перемены напряжений, для алюминиевых сплавов ([1] стр.40);

m	– показатель степени, m=6 для HB<350 ([1] стр.41)

NH	–	расчетное число циклов нагружения, определяемое по формуле (8) (см. раздел определение модуля зацепления данной расчетно-пояснительной записки).

Для остальных зубчатых колес коэффициент KHL<1 и согласно [1] выбирается значение KHL=1.

[(H]8=235·1·1·1.24/1.2=242 МПа

[(H]6=[(H]4=[(H]2=235·1·1·1/1.2=195 МПа

(H8=117.208 МПа

(H6=76.61 МПа

(H4=78.72 МПа

(H2=85.92 МПа

Сравнивая расчетные и допустимые изгибные напряжения каждой ступени, удостоверяемся в правильности назначения модулей колес:

[242] < 117.208

[195] < 76.61

[195] < 78.72

[195] < 85.92

# Геометрический расчет кинематики проектируемой конструкции

Геометрические размеры зубчатых колес находятся согласно кинематическому и силовому расчету с помощью соотношений, приведенных в [1] стр.42-43.

Делительный диаметр

d=m·Z/cosβ=m·Z   (15)

т.к. колесо прямозубое, то β=0

Диаметр вершин зубьев

da=m·z/cosβ+2·m· (ha+x12)=m· (z+2)   (16)

т.к. ha=1, x12=0

Диаметр впадин

df=m·z/cosβ-2·m· (ha+c-x12)=m(z-2-2·c)      (17)

m≤0.5, c=0.5; 0.5<m<1, c=0.35

Ширина колес

b=ψbm·m     (18), где

для шестерен ψbm=4.5, для колес ψbm=4

Делительное межосевое расстояние

aω=0.5·m·(Z1+Z2)/cosβ=0.5·m·(Z1+Z2)    (19)

- Шестерня 1

d=m·Z = 0.3·19 = 5.7 мм

da=m·(Z+2) = 0.3·(19+2) = 6.3 мм

df=m·(Z-2-2·0.5) = 0.3·(19-2-2·0.5) = 4.8 мм

b= m·ψbm = 0.3·4.5 = 1.35 мм

- Шестерня 2

d=m·Z = 0.5·19 = 9.5 мм

da=m·(Z+2) = 0.5·(19+2) = 10.5 мм

df=m·(Z-2-2·0.5) = 0.5·(19-2-2·0.5) = 8.5 мм

b= m·ψbm = 0.5·4.5 = 2.25 мм

- Шестерня 3

d=m·Z = 0.8·19 = 15.2 мм

da=m·(Z+2) = 0.8·(19+2) = 16.8 мм

df=m·(Z-2-2·0.5) = 0.8·(19-2-2·0.5) = 13.6 мм

b= m·ψbm = 0.8·4.5 = 3.6 мм

- Шестерня 4

d=m·Z = 1·19 = 19 мм

da=m·(Z+2) = 1·(19+2) = 21 мм

df=m·(Z-2-2·0.5) = 1·(19-2-2·0.5) = 16 мм

b= m·ψbm = 1·4.5 = 4.5 мм

- Колесо 1

d=m·Z = 0.3·76 = 22.8 мм

da=m·(Z+2) = 0.3·(76+2) = 23.4 мм

df=m·(Z-2-2·0.5) = 0.3·(76-2-2·0.5) = 21.9 мм

b= m·ψbm = 0.3·4 = 1.2 мм

- Колесо 2

d=m·Z = 0.5·76 = 38 мм

da=m·(Z+2) = 0.5·(76+2) = 39 мм

df=m·(Z-2-2·0.5) = 0.5·(76-2-2·0.5) = 36.5 мм

b= m·ψbm = 0.5·4 = 2 мм

- Колесо 3

d=m·Z = 0.8·76 = 60.8 мм

da=m·(Z+2) = 0.8·(76+2) = 62.4 мм

df=m·(Z-2-2·0.5) = 0.8·(76-2-2·0.5) = 58.4 мм

b= m·ψbm = 0.8·4 = 3.2 мм

- Колесо 4

d=m·Z = 1·70 = 70 мм

da=m·(Z+2) = 1·(70+2) = 72 мм

df=m·(Z-2-2·0.5) = 1·(70-2-2·0.5) = 67 мм

b= m·ψbm = 1·4 = 4 мм

Делительное межосевое расстояние

a1=0.5·m·(Z1+Z2) = 0.5·0.3·(19+76) = 14.25 мм

a2=0.5·m·(Z3+Z4) = 0.5·0.3·(19+76) = 14.25 мм

a3=0.5·m·(Z5+Z6) = 0.5·0.3·(19+76) = 14.25 мм

a4=0.5·m·(Z7+Z8) = 0.5·0.3·(19+70) = 13.35 мм

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 5.70 | 22.80 | 9.50 | 38.00 | 15.20 | 60.80 | 19.00 | 70.00 |
| da, мм | 6.30 | 23.40 | 10.50 | 39.00 | 16.80 | 62.40 | 21.00 | 72.00 |
| df, мм | 4.80 | 21.90 | 8.50 | 36.50 | 13.60 | 58.40 | 16.00 | 67.00 |
| b, мм | 1.35 | 1.20 | 2.25 | 2.00 | 3.60 | 3.20 | 4.50 | 4.00 |
| aω, мм | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 13.35 |

# Расчет валов и опор редуктора

## Расчет валов

Т.к. валы в разрабатываемой конструкции находятся в сложном напряженном состоянии, т.е. при комбинированной нагрузке (изгиб и кручение), то их проектный расчет осуществляем по [2]. Определим их диаметр по соотношению (20), где —приведенный момент, —допускаемое напряжение на изгиб.

Необходимо иметь информацию о длине вала. Поэтому из проработки эскизного чертежа общего вида выбираем длину вала равной l=20 мм. Схема нагружения представлена на рис.1. Вычисления обычно проводят для наиболее нагруженного вала – в нашей конструкции для 4-го.

Рис.1.Схема нагружения вала.

Для последнего вала Fr = = 7.28 Н  (21)

Определим реакции в опорах А и В, изгибающие моменты в сечениях.

XZ:

А:	-Fr*7.86+FBY*15.72=0

В:	Fr*7.86-FAY*15.72=0

YZ:

-Fr*7.86+FBX*15.72=0

А:	-Fr*7.86+FBY*15.72=0

В:	Fr*7.86-FAY*15.72=0

FAY=FAY=FAY=FAY=3.64 Н

По результатам расчетов построим эпюры сил и изгибающих моментов (рис.2).

Рис.2. Эпюры сил и изгибающих моментов.

Приведенный момент (22), где —суммарный изгибающий момент, (23), где —изгибающие моменты во взаимно перпендикулярных плоскостях.

,,

,

Обычно валы механизмов выполняют из конструкционных и легированных сталей, обладающих хорошими механическими характеристиками и физическими свойствами, поэтому в качестве материала для всех валов берём легированную хромом сталь 40Х (по ГОСТ 4543-71), которая обладает следующими свойствами (см. [1], стр.37, табл.7; стр.38, табл.9)

| твёрдость (после отжига, закалки, отпуска) общая | НВ = 200…250 |
| --- | --- |
| твёрдость (после отжига, закалки, отпуска) поверхности | HRC = 50…55 |
| коэффициент линейного расширения |  |
| модуль упругости первого рода |  |
| плотность | ρ = 7,85 г/см³ |
| предел прочности | (в = 1000 МПа |
| предел текучести | (т = 800…850 МПа |
| предел выносливости при симметричном цикле | (-1 = 380 МПа |

При постоянных напряжениях для валов из углеродистой и легированной стали принимают допускаемое напряжение на изгиб МПа (из рекомендаций [2])

Тогда расчетное значение диаметра вала IV - мм

Полученное расчетное значение диаметра округляем до ближайшего стандартного, учитывая, что рекомендуется выбирать минимальный диаметр 3 мм. Из конструктивных соображений назначим диаметры валов мм, а диаметр цапф мм.

## Обоснование  выбора и расчет опор

Из условия серийности производства, которое позволяет обеспечивать высокую точность и соосность опор, и из соображений экономичности и точности выберем в качестве опор для валов – опоры скольжения. При реализации таких опор необходимо выбирать антифрикционный материал подшипников скольжения. Из рекомендации [3] выберем марку материала Бронза БрОФ10-I . Согласно существующей методике расчета опор скольжения [3] определяем длину цапфы и проверим найденные параметры цапф на соответствие по условию предупреждения интенсивного износа, перегрева и заедания [3] pυ ≤ [pυ], где p - допускаемая удельная нагрузка (Н·мм); υ – линейная скорость точек поверхности цапфы (м/с).

Учитывая, что валы изготовлены из стали, по [3] найдем параметры, характерные для выбранного сочетания материалов:

| Коэффициент трения со смазкой f | 0.05 |
| --- | --- |
| Допускаемая удельная нагрузка [р] | 10 – 15 МПа |
| Допускаемое значение напряжения изгиба цапфы [σи] | 50 МПа |
| Параметр [pυ] | до 20 МПа *м/с |

Согласно [3] длина цапфы  l = λ·d, где λ – коэффициент длины цапфы

λ ( (24),  d – диаметр цапфы

λ ( 0.87

Выберем λ= 0.8

Тогда l = 2.5 мм

Проверка найденных параметров цапф на соответствие критерию [pv]:

Расчет будем вести для самого нагруженного вала – выходного.

l (  (25)

Тогда l=2.5 ( 0.364

Условие выполняется и подшипники  скольжения будут обеспечивать надёжность работы разрабатываемого механизма.

# Точностной расчет разрабатываемой кинематики

Согласно ГОСТ при проектировании редукторов необходимо провести расчеты кинематической и люфтовой составляющих угловой погрешности выходного вала. При этом проверяется условие, что  , где —допустимая суммарная погрешность ЭМП, —суммарная погрешность ЭМП [1]. Т.к. производство серийное, то по рекомендации [1] расчет  будем вести теоретико-вероятностным методом. При вероятностном методе расчета точности цепи учитывают законы или характеристики распределения погрешностей элементов цепи и вероятность различных сочетаний отклонений звеньев, входящий в рассчитываемую цепь. Согласно [1] (стр.64) при точностном расчете назначаем вероятность выхода параметра за пределы допуска p=1%.

Учитывая указанное в ТЗ назначение передачи, рекомендации [1] по назначению степени точности изготовления зубчатых колес и рекомендации по назначению вида напряжения, а также учитывая заданную высокую точность отработки положения выходного вала (20 угловых минут), назначим 6-ую степень точности изготовления колес и вид сопряжения G.

Используя данные, полученные в ходе данного расчета и назначенные точность и вид сопряжения, составим таблицу исходных данных для расчёта:

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 4 | 4 | 4 | 3.68 |
| Z | 19 | 76 | 19 | 76 | 19 | 76 | 19 | 70 |
| m, мм | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| Kp | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| d, мм | 5.70 | 22.80 | 9.50 | 38.00 | 15.20 | 60.80 | 19.00 | 70.00 |
| Fp, мкм | 16 | 19 | 16 | 22 | 17 | 25 | 17 | 25 |
| fi’, мкм | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ff, мкм | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fi’, мкм | 23 | 26 | 23 | 29 | 25 | 33 | 25 | 33 |

Примечание:

i 	– 	передаточное отношение ступени;

Z 	– 	число зубьев рассчитываемого колеса;

m 	– 	модуль зацепления рассчитываемого колеса;

d 	–		делительный диаметр;

Kp 	– 	коэффициент фазовой компенсации для расчета вероятностным методом, определяется по табл.П.2.7-2.9 [1] (стр.121);

ff 	–	погрешность формы зуба, определяется по табл.П2.1 [1] (стр.118);

fi’ 	–	местная кинематическая погрешность, определяется по табл.П2.1 [1] (стр.118);

Fi’ 	–	допуск на кинематическую погрешность, определяемый по формуле ([1] стр.):

(26)

Вероятностное значение кинематической погрешности цепи определяется следующей формулой ([1] стр.65):

(27), где

-	суммарная координата середины поля рассеяния кинематической погрешности цепи, определяется по формуле (28);

-	коэффициент, учитывающий процент принятого риска, согласно выбранному значению p=1%, t1=0.48 (П2.26 стр.131).

-	передаточный коэффициент j-той элементарной передачи, определяется по формуле (29);

-	поле рассеяния погрешностей элементарных передач.

Суммарная координата середины поля рассеяния кинематической погрешности цепи определяется по формуле ([1] стр.65):

(28), где

—координаты середины поля рассеяния погрешностей элементарных передач.

Определим передаточный коэффициент j-той элементарной передачи по формуле ([1] стр.64):

(29),

ij-В – передаточное отношение кинематической цепи между выходным валом и j-м валом привода.

Координаты середины поля рассеяния погрешностей элементарных передач находятся из соотношения ([1] стр.65):

(30), где

—максимальная кинематическая погрешность передачи в угловых минутах c учетом фактического угла поворота ведомого колеса передачи,

—минимальная кинематическая погрешность передачи в угловых минутах c учетом фактического угла поворота ведомого колеса передачи.

Кинематическая погрешность передачи в угловых минутах ([1] стр.62):

(31), где

- кинематическая погрешность передачи в мкм.

Минимальное значение кинематической погрешности передачи ([1] стр.57):

(32), где

—коэффициент фазовой компенсации,

и  - допуск на кинематическую погрешность шестерни и колеса соответственно.

Минимальное значение кинематической погрешности передачи для всех элементарных передач:

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fio’min, мкм | 28.9 | 30.6 | 34.1 | 34.1 |

Максимальное значение кинематической погрешности передачи определяется по формуле ([1] стр.57).

(33), где

-	коэффициент фазовой компенсации,

и  	-	погрешность монтажа шестерни и колеса соответственно, определяемая по формуле (34) ([1] стр.61).

(34), где

–	монтажное радиальное биение, по рекомендации [1] возьмем .

Максимальное кинематической погрешности передачи для всех элементарных передач:

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fio’max, мкм | 47.1 | 50 | 56 | 56 |

Используя формулу (31) определим и :

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , угл.мин | 34.9 | 9 | 22.2 | 5.5 | 15.4 | 3.8 | 12.3 | 3.3 |
| , угл.мин | 57 | 14.3 | 36.2 | 9 | 25.3 | 6.3 | 20.3 | 5.5 |

Кинематическая погрешность передачи в угловых минутах c учетом фактического угла поворота ведомого колеса передачи  ([1] стр.64), где  - коэффициент, учитывающий зависимость кинематической погрешности рассчитываемой передачи от фактического максимального угла поворота ее выходного колеса. Согласно [1], если угол поворота звена, к которому приводится погрешность , то . Следовательно, для всех элементарных передач берем .

Поэтому для всех элементарных передач .

Тогда координаты середины поля рассеяния погрешностей элементарных передач и поле рассеяния погрешностей элементарных передач:

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eij, угл.мин | 45.95 | 11.65 | 29.2 | 7.25 | 20.35 | 5.05 | 16.3 | 4.4 |
| Vij, угл.мин | 22.1 | 5.3 | 14 | 3.5 | 9.9 | 2.5 | 8 | 2.2 |

Суммарная координата середины поля рассеяния кинематической погрешности цепи в угловых минутах

Так как процент принятого риска %, то

Вероятностное значение кинематической погрешности цепи:

Для расчета мертвого хода потребуются некоторые табличные данные для 6-го класса точности и сопряжения G (П2.10-2.26 [1]), которые занесем в следующую таблицу:

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aw, мм | 14.25 | 14.28 | 14.25 | 13.35 |
| d, мм | 5.70 | 22.80 | 9.50 | 38.00 | 15.20 | 60.80 | 19.00 | 70.00 |
| ,мкм | 8 |
| , мкм | 14 |
| , мкм | 12 | 16 | 12 | 18 | 14 | 22 | 14 | 22 |
| Fr, мкм | 11 | 14 | 11 | 16 | 16 | 22 | 16 | 22 |
| TН, мкм | 22 | 28 | 22 | 28 | 28 | 38 | 28 | 38 |

Примечание:

jn min	–	гарантированный боковой зазор между зубьями;

fa 	–	предельные отклонения межосевого расстояния;

EHS	–	наименьшее смещение исходного контура рассчитываемого колеса;

Fr 	–	допуск на радиальное биение зубчатого венца колеса;

TН	–	допуск на смещение исходного контура;

Вероятностное значение мертвого хода можно определить по формуле ([1] стр.65):

(35), где

–	значение координаты середины поля рассеяния люфтовой погрешности кинематической цепи,

–	коэффициент, учитывающий процент принятого риска, согласно выбранному значению p=1%, t1=0.39 (П2.26 стр.131).

–	поле рассеяния мертвого хода элементарных передач.

Значение координаты середины поля рассеяния люфтовой погрешности кинематической цепи ([1] стр.66):

(36), где

–	координаты середины поля рассеяния мертвого хода элементарных передач.

Координаты середины поля рассеяния мертвого хода элементарных передач:

(37), где

и  – min и max значение мертвого хода.

Min значение мертвого хода (по [1] стр.62):

(38), где

Max значение мертвого хода в угловых минутах

(39), где

—максимальное значение мертвого хода в мкм.

Если пренебречь радиальными зазорами в опорах шестерни и колеса, то максимальное значение мертвого хода в мкм ([1] стр.60):

(40), где

и  	- 	наименьшее смещение исходного контура шестерни и колеса соответственно,

и  	-	допуск на смещение исходного контура шестерни и колеса соответственно.

Максимальные значения мертвого хода элементарных передач (jt max), минимальное значение мертвого хода (((л мin), максимальное значение мертвого хода (((л мах), координаты середины поля рассеяния мертвого хода (Eлj), поле рассеяния мертвого хода элементарных передач (Vлj) и значение координаты середины поля рассеяния (Eл(р)  представлены в таблице:

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jt max, мкм | 51.63 | 53.03 | 64 | 64 |
| ( | 0.017 | 0.068 | 0.27 | 1 |
| ((л мin угл.мин | 10.3 | 2.6 | 6.2 | 1.5 | 3.9 | 0.96 | 3 | 0.84 |
| ((л мах, угл.мин | 62.3 | 15.6 | 38.4 | 9.6 | 29 | 7.3 | 23.2 | 6.3 |
| Eлj, угл.мин | 36.3 | 9.1 | 22.3 | 5.55 | 16.45 | 4.13 | 13.1 | 3.57 |
| Vлj, угл.мин | 52 | 13 | 32.2 | 8.1 | 25.1 | 6.34 | 20.2 | 5.46 |
| Eл(р, угл.мин | 5.22 |

Так как процент принятого риска , то

Вероятностное значение мертвого хода кинематической цепи

Вероятная суммарная погрешность ЭМП

Условие  (15.21’<[20’]) выполняется, следовательно, согласно [1], ЭМП может обеспечить заданную точность.

# Проверочные расчеты проектируемого привода

Цель расчета – проверка правильности выбора двигателя по суммарной статической и динамической нагрузке из  выполнения условия:

[1]

где  - статический приведенный момент (вычислен выше)

Для вычисления приведенного динамического момента найдем приведенный момент инерции всего ЭМП , где —момент инерции ротора, —приведенный момент инерции редуктора, —момент инерции нагрузки.

По формулам теоретической механики расчитаем приведенный момент инерции редуктора, принимая допущения, что колеса рассматриваются как цилиндры и диаметры валов малы по сравнению с диаметрами колес.

, где —момент инерции i-того зубчатого колеса, который вычисляется по формуле для цилиндра диаметром d , где —плотность, для сталей

Тогда  по [1]

Условие  выполняется, следовательно по суммарной нагрузке двигатель подобран верно.

# Расчет предохранительной муфты

Согласно ТЗ на предпоследнем валу редуктора (третьем) должна быть установлена предохранительная пружинная шариковая муфта для предотвращения поломки привода из-за перегрузок (для ограничения наибольшего допускаемого крутящего момента). Расчёт предохранительных муфт (см. [5], стр.106) при выбранных общих габаритах и числе шариков заключается в определении необходимых сил прижатия и расчёте пружин.

Согласно рекомендации [4] с учетом момента предохранения назначаем число шариков, равным z=5. Наружный диаметр D муфты по рекомендации [4] принимаем D=40 мм. Тогда диаметр центров расточки гнезд под пружины (D0) определится соотношением ([4] стр.23):

D0=2/3D    (41)

D0=2/3·40=26.67 мм.

Зазор ∆2min (см. рис.1) выбирают из технологических соображений, для приборных конструкций и материалов ([4] стр.27) можно принять ∆2min=0.25 мм, промежуток ∆1min=0.4мм.

Для выбора пружины согласно методике ([4] стр.23) определяют наружный диаметр пружины DH:

DH=(D-D0)/2-2·∆2min-2·∆1min   (42)

DH=(40-26.67)/2-2·0.25-2·0.4=5.365 мм.

Поскольку наружный диаметр пружины должен соответствовать диаметру шариков, то согласно с [4] приводим значение наружного диаметра пружины к ближайшему стандартному значению диаметра шариков.

DH=dш=5.0 мм

Число пружин в барабане соответствует числу шариков, т.е. m=z=5.

Сила одной пружины при предварительной деформации, соответствующая регулировке муфты по Mном:

P1 = Pном/m       (43), где

Pном	-	номинальная окружная сила, определяемая из соотношения (44) с учетом Mmax=Mном =196 Н·мм

Pном=34 Н

P1=6.8 Н

Силу срабатывания пружин Р2 получают делением силы Рnp на количество пружин m, где Рnp - суммарная сила пружин, которая может быть определена из соотношения ([4] стр.30):

Pnp=P·[tg((+(+()]     (44), где

(	-	угол конуса лунки для шарика, согласно [4] (=50º;

(	-	угол трения шарика и лунок ступицы колеса, согласно [4] (=8.5º;

(	-	угол трения шарика и обоймы, согласно [4] при стальной обойме (=8.5º;

P	-	окружная сила, определяемая соотношением (45).

P=2·(·Mmax/D0  (45), где

Mmax	-	максимальный момент на валу, согласно силовому расчету на 3-ем валу максимальный допустимый момент Mmax=799 Н·мм=0.799 Н·м;

(	-	коэффициент запаса, согласно рекомендациям [4] выбираем (=1.2.

P=2·1.2·799/26.67=63.5 Н

Pnp=63.5·[tg(50+8.5+8.5)]=150 Н

P2=150/5=30 Н

Чтобы исключить соударение витков пружины при срабатывании из-за их инерционности, задают инерционный зазор между витками пружин в пределах 0.05...0,25 мм (назначаем инерционный зазор 0.1 мм), на который увеличивают  обычный зазор между витками ([4] стр.29). Сила пружины Р3  при максимальной допустимой деформации:

(46)

P3=30/(1-0.1)=33.3 Н

Часть хода пружины, на которой крутящий момент не превышаем момент предохранения вычисляется по формуле ([4] стр.34):

h = (1 - sin()·dш/2      (47)

h=(1-sin(50))·5.0/2=0.585 мм.

Диаметр лунки в ступице колеса принимаем ([4] стр.34)

dсв = 0,7dш      (48)

dсв =0.7·5.0=3.5 мм.

Зазор S1 согласно [4] назначаем 0.5dш, S1=2.5 мм.

Жесткость пружины, необходимой для обеспечения необходимого режима работы предохранительной муфты, определяется выражением ([4] стр.29):

k = (P2 - P1)/h       (49)

k=(30-6.8)/0.585=39.7 Н/мм

Используя полученные значения, из табл.2.2 ([4] стр.24-27) выбираем пружину №109 со следующими характеристиками:

Сила пружины при максимальной деформации 1-го витка P3=7.5 Н;

Диаметр проволоки d=0.45 мм;

Наружный диаметр пружины DН=5.0 мм;

Жесткость одного витка k=4.35 Н/мм;

Наибольший прогиб одного витка a=1.724 мм.

# Список литературы

- Ю.А. Кокорев, В.А. Жаров, А.М. Торгов, «Расчет электромеханического привода». М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995, 132 с.

- Е.В. Веселова, Н.И. Нарыкова, «Расчет и конструирование валов и осей приборов». Учебное пособие по курсовому проектированию по курсу «Элементы приборных устройств». Под ред. Тищенко О.Ф. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1980, 46 с.

- Буцев А.А., Еремеев А.И., Кокорев Ю.А. и др. «Атлас конструкций ЭМП». Под ред. Тищенко О.Ф. Машиностроение, 1982.

- «Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование». Под ред. Тищенко О.Ф. Высш. школа. 1982, ч.1, ч.2.

- Потапцев И.С., Буцев А.А., Матвеенко Е.В., «Расчет и конструирование элементов приборных устройств. Конструирование приборных муфт». Учебное пособие .–М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана 2001. – с., ил.

# Text boxes

Рис.1. Шариковая предохранительная муфта

Рис.1. Структурная схема разрабатываемой конструкции