Расчет предохранительной муфты и размерной цепи межосевых расстояний редуктора

# Расчет предохранительной муфты

Необходимо выбрать муфту для обеспечения стабильности работы редуктора. Из конструктивных соображений разместим муфту на четвертом  валу редуктра. Рассмотрим возможность использования фрикционной предохранительной муфты. По методике [4] рассчитаем конусную фрикционную муфту. Необходимо рассчитать параметры муфты и прижимную силу.

Прижимную силе рассчитаем по формуле[4]:

Fпр ( (1.25…1.5)(Мк(sin(((f(rср), где (1.25…1.5) – коэффициент запаса; Mк – известный крутящий момент; f – коэффициент трения, зависящий от применяемых материалов; ( - половина угла при вершине конуса; rср – средний радиус рабочей поверхности конусов (15().

Средний радиус конусов рассчитаем по формуле [4]:

rср = , где ( = b/rср = 0.4 – ширина поверхности трения, [p] – допускаемое давление для поверхности трения, зависящее от применяемых материалов.

По справочнику [4] находим f = 0.15, [p] = 0.4 МПа. Mкр = 1.975 Н(мм.

Получаем rср = 2.63 мм.

Из конструктивных соображений назначим rср = 7 мм.

Fк  ( 0,66 Н, т.е. необходимо обеспечить прижимную силу более 0,66 Н.