Предварительный выбор двигателя привода разрабатываемой конструкции.

Для выбора двигателя необходимо установить нужную мощность:

, где —угловая скорость вращения призмы, рад/сек. —КПД передачи, возьмем  - по рекомендации справочной литературы [1].

Вт.

Учитывая рассчитанную необходимую мощность и заданный в ТЗ режим электропитания, выберем следующий двигатель:

Тип двигателя…………………………………………...АДП – 1121.

Номинальная мощность (Pn)……………………………8.9 Вт.

Номинальное напряжение питания (U)………………..110 В.

Частота питающего тока (f)…………………………..…400 Гц.

Номинальная частота вращения ()…………………6000 об/мин.

Номинальный момент (Mном)…………………………...14.2 Нмм

Масса (m)…………………………………………………700 г.