Кинематический расчет проектируемой конструкции.

Определение общего передаточного отношения i0.

Общее передаточное отношение , где  - частота вращения  выходного вала двигателя, - номинальная частота вращения ОЭ в оборотах в минуту

, тогда

Схемоанализ ЭМП.

Требуемое передаточное отношение кинематических цепей можно реализовать с помощью разных схемотехнических элементов.

Исходя из заданной компоновочной схемы ЭМП, имеющей один входной и один выходной вал, параллельный входному, целесообразнее, учитывая ее достоинства (высокую точность, технологичность и др.) применить цилиндрическую передачу. Рассчитаем оптимальное число ступеней.

Согласно ТЗ число ступеней будем определять по критерию минимизации габаритов, а передаточные отношения ступеней назначать по возрастающей к последней.

Таким образом, воспользовавшись программой RL5_KPR находим .

Причем передаточные отношения между ступенями и количество зубьев колес и шестерен разбобьются следующим образом:

| № Ступени | Передаточное отношение | Назначенные числа зубьев |
| --- | --- | --- |
|  |  | Шестерня | Колесо |
| 1 |  | 20 | 67 |
| 2 |  | 20 | 100 |
| 3 |  | 20 | 100 |
| 4 |  | 20 | 102 |

,следовательно, число зубьев подобрано верно и  может быть обеспечено.