Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана.

# Кафедра РЛ-5

## Расчетно – пояснительная записка к курсовому пректу

### по теме

#### Механизм горизонтального обзора

##### Вариант №5

Студент          : Васильева Я.А.

Группа            :  РЛ3-62

Руководитель

работы            : Пономарев В.М.

### Москва, 2001

Оглавление

- Техническое задание.......................................................3

2. Введение............................................................................3

- Разработка структурной схемы конструкции................3

- Определение нагрузок.....................................................4

- Силовой, геометрический и точностной расчет

Редуктора. Расчет динамических параметров ..............7

- Расчет параметров предохранительной муфты...........17

- Расчет параметров соединительной муфты.................18

- Выбор потенциометра и микропереключателей.........19

- Список литературы.........................................................21

1.Техническое задание.

Спроектировать привод механизма горизонтального обзора сканирующей оптической системы оптико-электронного прибора со следующими характеристиками:

Номинальная скорость вращения ОЭ, [рад/сек]   0.4

Угловое ускорение ОЭ,[1/сек]                                0.3

Тип оптического элемента                  Прямоугольная призма

Размеры ОЭ в мм                                                     40

Рабочие углы поворота ОЭ от

исходного положения [град]                              30

Точность редуктора, приведенная

К выходному валу, не хуже [‘]                           10

Питание                                                               115В  400Гц

Исполнение привода                         Закрытое, пылезащитное

Температура и влажность - нормальные

Производство единичное или мелкосерийное

Срок службы – 2000 часов

### 2. Введение

3.Разработка структурной схемы конструкции.

4. Определение нагрузки.

Для расчета редуктора и выбора двигателя необходимо определить нагрузку, создаваемую при движении оптического элемента и привода потенциометра. Для этого определим массу призмы и оправы.

Призма имеет световой диаметр равный 40мм и плотностью материала К8 ( = 2.52(10-6 г/мм3.

Тогда масса призмы mпр = 0.5((1.414(Dпр)3(( = 0.5((1.414(40)3(2.52(10-6 = 0.228 кг и вес призмы равен Pпр = mпр(g = 0.228(9.81 = 2.236 Н.

Оправу сделаем в виде скошенного цилиндра и плотностью материала АЛ3 ( = 2.7(10-6 г/мм3.

- Скошенный цилиндр:

R = 45 мм, r = 33 мм, H = 90 мм, h = 10 мм.

Vц1 = 0.5(((H((R2-r2) = 0.5(3.14(90(( 452-332) = 132.3 cм3

Vц2 = 0.5(((h(2( (R2-r2) = 0.5(3.14(10(2(( 452-332)= 29.4 cм3

Vц  = Vц1 + Vц2 = 132.3+29.4 = 161.7 cм3

- Верхняя пластина:

Эллипс: а = 90 мм, b = 90(2 мм.

S = 0.5(((-sin()( R2

cos((/2) = (4.5-1)/4.5 = 0.77

( = 1.359

S1 = ((a(b = 3.14(90(90(2 = 359.6 cм2

S2 = 0.5(((-sin()( R2((2= 0.5((1.359- sin(1.359))(452((2=5.5 cм2

S = S1 - S2 =  359.6-5.5 = 354.1 cм2

V1 = S(h = 354.1 cм3

V2  =                                                   = 0.7(10(452((1.3592/2+

+cos(1.359)-1) = 1.9 cм3

Vпл = V1 - V2 = 352.2 cм3

- Пластина над призмой:

Vпл пр = 2(D(14141(D(h = 2(40(1.414(40(0.8 = 36.2 cм3

Масса всей конструкции:

mk  = (((Vц + Vпл +Vпл пр) = 2.7((161.7 +352.2+36.2) = 1.485 кг.

Pk = mk(g = 1.485(9.81 = 14.553 H.

M = mk + mпр = 1.485 + 0.228 = 1.713 кг.

P = Pk + Pпр = 14.553+2.236 = 16.789 H.

###### Поиск центра масс.

- X1=0; Y1=0;

- X2=(40/3+4)((2/2 = 12.26 мм.

Y2=12.26 мм.

- X3=11 мм; Y3=21 мм.

X3’=48 мм; Y3’=-19 мм.

- X4=40/3((2/2=9.43 мм.

Y4=(40/3((2/2+25+4)=38.43мм.

Yc1=28.13 мм.

Yc2=20.63 мм.

Xc1=21.34 мм.

Xc2=15.65 мм.

Xc=(Xc1(m1-Xc2(m2)/(m1-m2-m2’)=(21.34(453-15.65(333)/( 453-333-332(10)=31.2 мм.

Xc’=-(Xc-40/3((2/2)=-21.77 мм.

XC=(X2(m2+X3(m3+x4(m4+X5(m5)/(m1+m2+m3+m4+m5)=(12.26(97.74+11(946.04+48(4.9+9.43(39.69+(-21.77)(396.89)/(1713)=-2мм.

Расчет статического и динамического моментов на выходном валу.

- Расчет статического мометна.

Mст=2Мтр, где Мтр – момент трения в подшипниках.

Выберем подшипник.

Осевая нагрузка много больше

радиальной, поэтому выбираем

радиально-упорные шарикоподшипники.

Мтр=Мо+(1.25Fr+1.5Fa)(fk(Do/Dw

Mo=0.04Do;  fk=0.03; Do=(D+d)/2;

Do=60 мм; d=5.5 мм.

Определим осевую нагрузку по

формуле: Fa=M((g=1.713(9.8=16.787H.

Изгибающий момент:

Миз=Fa(x=16.787(0.002=33.574H(м.

Примем L=100 мм.

Fr(L-Миз=0;

Fr=Миз/L=33.574/100=0.336H.

Мтр=0.04(60+(1.25(0.336+1.5(16.787)(

(0.03(60/5.5=10.778 H(мм.

Мст=2(Мтр=2(0.011=0.022 H(м.

- Выбор двигателя и кинематический расчет редуктора.

P=((1.2(Mст((/(, где (=2; Мст=0.022 H(м.

(=0.6; (=0.4;

P=2(1.2(0.022(0.4/0.6=0.04 Вт.

По каталогу выбираем электродвигатель ЭМ-02M со следующими параметрами:

Номинальная мощность....................0.2 Вт

Номинальный момент на валу..........1 Н(м

Пусковой момент...............................2 Н(м

Момент инерции ротора....................(0

Номинальное число оборотов........... 2500 об/мин

Питание............................................... 115В 400Гц

Угловая частота оборотов двигателя (D = ((nD/30 = 261.799 рад/сек.

Общее передаточное отношение редуктора найдем как отношение угловых скоростей выходного вала двигателя и скоростью вращения оптического элемента:

iAD = (D/(1 = 261.799/0.4 = 654,498

Определение передаточных отношений.

Определим количество ступеней и передаточные отношения редуктора.

Но так как в ТЗ поставленно одновременно три условия, а

именно минимизация габаритов, массы, момента инерции и

погрешностей то рекомендуется число ступеней редуктора

определять из условия минимизации габаритов. В нашем случае

число ступеней nопт = 1.85(lg(io)=4.47(5.

icp = n( io = 5(262=3.045

i1 = 4( 2(iср = 4(2(3.045=1.57;

i2 = (iср = (3.045=1.74;

i3 = icp=3.045;

i4 = iср 2 / i2 = (3.045)2 /1.74=5.33;

i5 = io / (i1( i2( i3( i4)=261.799 /(1.57(1.74(3.045(5.33)=5.9;

Числа зубьев шестерен примем равным 26, т.е.

z1 = z3 = z5 = z7 = z9 = 26. Такие значения числа зубьев рекомендованы для повышения точности редуктора.

При известных передаточных отношениях ступеней определим числа зубьев шестерен.

z2 = i1(z1 = 1.57(26 = 40;

z4 = i2(z3 = 1.74(26 = 45;

z6 = i3(z5 = 3.045(26 = 80;

z8 = i4(z7 = 5.33(26 = 140;

z10=io(z1(z3(z5(z7(z9/(z2(z4(z6(z8)=261.799(26(26(26(26/(40(45(80(140)=  =150;

ioрас=(z2(z4(z6(z8(z10)/(z1(z3(z5(z7(z9)=254.516

Погрешность составляет:

В) Расчет на прочность.

Определим приведенные к валам моменты:

M1D = Mст/((AD(iAD) = 0.166/(0.815(872.665) = 2.336(10-4   [2]

Аналогично определяются моменты на остальных валах. Данные расчета показаны в табл.1.

Таблица 1

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mст | 2.336(10-4 | 1.206(10-3 | 6.227(10-3 | 0.032 | 0.166 |