Проектный расчет зубчатых передач на прочность.

Цель этого расчета—определить модули зацепления элементарных передач. Так как в разрабатываемой конструкции используется открытый тип передач, то проектным расчетом будет является расчет зубьев на изгиб.

Для открытых передач модуль зацепления , где —коэффициент расчетной нагрузки, возьмем ; —коэффициент для прямозубых колес,

—коэффициент ширины зуба, для мелкомодульных передач , возьмем ; —коэффициент формы зуба.

—суммарный приведенный момент.

Допускаемое напряжение , где —коэффициент, учитывающий цикл нагружения колеса, так как передача реверсивная, то ; —коэффициент запаса прочности, для обычных условий работы ; —коэффициент долговечности; —предел выносливости при изгибе.

Определим предел выносливости при изгибе.

Материалы для колес:

- ведущих (шестерней)—сталь 40Х

- ведомых—сталь 40

Выберем вид термической обработки—нормализацию.

Для стали 40 и нормализации , а для стали 40Х

Для прирабатывающихся зубчатых передач () рекомендуется для выравнивания срока службы назначать твердость шестерни на 20…30 единиц больше твердости колеса:

Возьмем ,

Предел выносливости при изгибе:

- для шестерни

- для колеса

Определим коэффициент долговечности , для  — , —число циклов перемен напряжений

Расчетное число циклов нагружения i-того колеса :

, где —частота вращения зубчатого колеса, об/мин; —число колес, находящихся одновременно в зацеплении с рассчитываемым; —срок службы передачи в ч.

, тогда коэффициенты долговечности:

Если при расчетах коэффициент долговечности получается меньше единицы, то его принимают равным единице, поэтому примем

Вычислим допускаемые напряжения изгиба:

Вычислим модуль для последней передачи

Рекомендуется принимать минимальное значение модуля для цилиндрических колес , возьмем .