Проверочный расчет показателей точности ЭМП.

В качестве показателей точности кинематической цепи принимают кинематическую погрешность и погрешность мертвого хода. Общая погрешность кинематической цепи определяется как сумма указанных погрешностей, приведенных к одному валу, как правило, выходному.

Целью этого расчета является проверка выполнения условия , где —допустимая суммарная погрешность ЭМП, —суммарная погрешность ЭМП.

Так как характер производства носит индивидуальный характер, то будем производить расчет методом максимума-минимума.

Учитывая назначение передачи, и заданную точность отработки положения выходного вала примем, что все колеса изготовлены по 6-й степени точности

Выберем вид сопряжения:

Рассчитаем значение бокового зазора , где —боковой зазор, соответствующий максимальной рабочей температуре; —боковой зазор, необходимый для размещения смазки.

, где  и —коэффициенты линейного расширения материалов зубчатого колеса и корпуса соответственно.

Пусть корпус изготовлен из алюминиевого сплава Д16Т, для этого сплава , для стали . Исходя из ТЗ рабочий диапазон температур , тогда боковой зазор, соответствующий минимальной рабочей температуре для i-той элементарной передачи:

2,9мкм

3,6мкм

4,2мкм

7,9мкм

Боковой зазор, необходимый для размещения смазки ():

мм

мм

мм

мм

Вычислим значение бокового зазора:

5+2,9=7,9мкм

5+3,6=8,6мкм

5+4,2=9,2мкм

5+7,9=12,9мкм

Учитывая соотношение , подберем вид сопряжения для колес i-той элементарной передачи:

| i | Вид сопряжения |
| --- | --- |
| 1 | G |
| 2 | G |
| 3 | G |
| 4 | G |

Cуммарная погрешность ЭМП , где —значение кинематической погрешности цепи; —значение мертвого хода кинематической цепи.

Определим передаточный коэффициент j-той элементарной передачи:

0.067

0.25

Кинематическая погрешность передачи в угловых минутах , где —кинематическая погрешность передачи в мкм.

Минимальное значение кинематической погрешности передачи в мкм , где —коэффициент фазовой компенсации,  и —допуск на кинематическую погрешность шестерни и колеса соответственно.

Допуск на кинематическую погрешность , где —допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса (шестерни), —допуск на погрешность профиля зуба

Для 6-й степени точности допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса (шестерни) в мкм:

| 37 | 22 | 14 | 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 22 | 14 | 17 |
| 52 | 25 | 14 | 17 |
| 100 | 30 | 25 | 19 |

Для 6-й степени точности допуск на погрешность профиля зуба в мкм:

для

Вычислим допуск на кинематическую погрешность шестерни () и колеса() в мкм:

| 1 | 0,5 | 29 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,5 | 29 | 24 |
| 3 | 0,5 | 32 | 24 |
| 4 | 0,5 | 37 | 26 |

Коэффициент фазовой компенсации в зависимости от передаточного отношения:

| 2,65 | 0,74 |
| --- | --- |
| 3 | 0,74 |
| 3,71 | 0,8 |
| 4 | 0,8 |

Тогда минимальное значение кинематической погрешности передачи в мкм для i-той элементарной передачи:

Максимальное значение кинематической погрешности передачи в мкм

, где —коэффициент фазовой компенсации,  и —погрешность монтажа шестерни и колеса соответственно.

Коэффициент фазовой компенсации в зависимости от передаточного отношения:

| 2,65 | 0,93 |
| --- | --- |
| 3 | 0,93 |
| 3,71 | 0,96 |
| 4 | 0,96 |

Погрешность монтажа , где — монтажное радиальное биение, возьмем , тогда

Максимальное значение кинематической погрешности передачи в мкм для i-той элементарной передачи:

Кинематическая погрешность (max и min) передачи в угловых минутах для i-той элементарной передачи:

| 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Кинематическая погрешность передачи в угловых минутах c учетом фактического угла поворота ведомого колеса передачи , где —коэффициент, учитывающий зависимость кинематической погрешности рассчитываемой передачи от фактического максимального угла поворота ее выходного колеса. Если угол поворота звена, к которому приводится погрешность , то . Следовательно, для всех элементарных передач берем .

Поэтому для всех элементарных передач .

Максимальная кинематическая погрешность

Min значение мертвого хода , где —гарантированный боковой зазор между зубьями.

Min гарантированный боковой зазор между зубьями колес для i-той элементарной передачи () и допуск на отклонение межосевого расстояния передачи ():

| Вид сопряжения | ,мм | ,мкм | ,мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| G | 25.5 | 9 | 16 |
| G | 28 | 9 | 16 |
| G | 33 | 11 | 20 |
| G | 62.5 | 13 | 22 |

Min значение мертвого хода i-той элементарной передачи:

Max значение мертвого хода в угловых единиах , где —максимальное значение мертвого хода в мкм.

Если пренебречь радиальными зазорами в опорах шестерни и колеса, то максимальное значение мертвого хода в мкм , где  и —наименьшее смещение исходного контура шестерни и колеса соответственно,  и —допуск на смещение исходного контура шестерни и колеса соответственно.

Наименьшее смещение исходного контура шестерни  и колеса  для  и 6-ой степени точности:

| Вид сопряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 14 | 14 | 37 | 18 |
| G | 14 | 14 | 42 | 18 |
| G | 14 | 14 | 52 | 22 |
| G | 25 | 16 | 100 | 25 |

Допуск на радиальное биение зубчатого венца i-того колеса () для 6-й степени точности:

| ,мм | ,мм | ,мкм | ,мм | ,мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 14 | 12 | 37 | 16 |
| 0.5 | 14 | 12 | 42 | 16 |
| 0.5 | 14 | 12 | 52 | 19 |
| 0.5 | 25 | 14 | 100 | 22 |

Допуск на смещение исходного контура шестерни  и колеса  для модуля :

| Вид сопряжения | ,мкм | ,мкм | ,мкм | ,мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 12 | 22 | 37 | 23 |
| G | 12 | 22 | 42 | 23 |
| G | 12 | 22 | 52 | 32 |
| G | 14 | 23 | 100 | 38 |

Максимальное значение мертвого хода i-той элементарной передачи в мкм:

Найдем max значение мертвого хода в угловых минутах для i-той элементарной передачи:

Погрешность мертвого хода кинематической цепи

Суммарная погрешность ЭМП

Условие  не выполняется, следовательно нужно применить безлюфтовые выходные колеса. Тогда  и, следовательно,

В свою очередь , в этом случае заданная точность будет обеспечена.

Расчет размерной цепи.

Составим размерную цепь.

Задача расчета заключается в определении допусков для размеров , , , по заданному допуску на размер. Решение можно осуществлять разными способами, а именно методов пробных расчетов, методом равных допусков, методом одного квалитета.

Метод равных допусков имеет ограничение. Он эффективен, если размеры звеньев находятся в одном или близких интервалах размеров. Поэтому в данном случае этот метод применять не будем. Метод одного квалитета также не подходит.

Метод пробных расчетов заключается в том, что на составляющие звенья назначают экономически и технологически приемлемые допуски с учетом опыта эксплуатации и изготовления подобных изделий, конструкции и решают обратную задачу.

Полученное значение  сравнивают с заданным допуском . Если условие  не выполняется, то изменяют допуски отдельных звеньев.

Для , мкм

, , —увеличивающее звенья.

| Размер | квалитет |  |
| --- | --- | --- |
|  | H6 |  |
|  | k7 |  |
|  | H6 |  |

мкм>мкм, следовательно, допуск на размер  надо взять по 6-му квалитету (8мкм), тогда мкм и условие  выполняется.