# Министерство высшего и среднего специального образования СССР

## Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени

ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ имени Н.Э. Баумана

Факультет                   РЛ___________

# Кафедра                  РЛ5____________

# Задание 21

на курсовой проект

по курсу   «Основы конструирования приборов»__________________________________

Студент          Дудукин А.С.                                      РЛ3-61__________________________

(фамилия, инициалы)                                      (индекс группы)

Руководитель           Кокорев Ю.А.______________________________________________

(фамилия, инициалы)

Срок выполнения проекта по графику: 20% к    3___ нед., 40% к    6__ нед., 60%

к    9__нед., 80% к     12__нед., 100% к    15__нед.

Защита проекта            15-16 нед.__________________________________________2000г.

I. Тема проекта           Электромеханический привод кругового обзора_______________

II. Техническое задание   Разработать конструкцию электромеханического привода кру-

гового обзора в соответствии с заданным вариантом.______________________________

III. Объем и содержание проекта (графических работ        5__ листов формата 21,

расчетно-пояснительная записка на               35-50______ листах формата 11)

Содержание расчетно-пояснительной записки:_____________________________

1.Оглавление. 2. Задание на курсовой проект (на бланке). 3. Назначение устройства. 4. Разработка технического предложения, анализ ТЗ и кинематической схемы. Уточнение ТЗ. Выбор и обоснование элементной базы привода и узла крепления оптического элемента. 5. Проектировочный расчет ЭМП: Выбор двигателя. Расчет кинематических цепей: двигатель—ОЭ, ОЭ—ЭОС и двигатель—ОД. Определение типов, числа и параметров элементарных передач привода. Расчет моментов и усилий в кинематических цепях. Расчет элементов передач на прочность. Выбор материалов и допускаемых напряжений. Определение размеров элементов передач. Выбор типа и материала корпуса. Проектировочный расчет валов. Выбор обоснование выбора опор. Точность элементов конструкции. Посадки. Эскизная проработка конструкции с учетом требований надежности, унификации и т.д. Разработка структурной схемы сборки. Выбор покрытий. Проверочные расчеты спроектированного привода. Проверка правильности выбора двигателя. Определение уточненных моментов и усилий. Проверочные расчеты валов и опор, элементов передач на прочность. Определение времени разгона и выбега ЭМП. Расчет на точность кинематических цепей, размерной цепи (по указанию преподавателя). Выводы и заключение. Список литературы._________________________________________________________________

В графической части проекта выполнить: 1. Кинематическую схему привода—0,5 л. ф.А1; 2. Общий вид привода—1 л ф. А1; 3. Сборочный чертеж привода—0,5 л ф. А1; 4. Сборочные чертежи—(1…1,5) л ф. А1; 5. Габаритно-монтажный чертеж—0,5 л ф. А1; 6. Чертежи деталей—(1…1,5)л ф. А1.___________________________________________

### Руководитель проекта

Дата выдачи «________» _________________2000г.

## Дополнительные указания по проектированию

Примечание. В записке необходимо приводить эскизы рассчитываемых элементов и узлов схемы силовых воздействий, эпюры изгибающих и крутящих моментов, а также эскизы компоновочной схемы механизма, варианты схемотехнического состава привода, эскизный чертеж общего вида, схему сборки и спецификации. Привод выполнить в виде отдельного законченного блока. В конструкции предусмотреть посадочные конструктивные элементы для соединения с сопряженными деталями и узлами ПУ. Электросоединение электрических элементов осуществить с помощью стандартных элементов. Условия хранения—группа 2. Климатическое исполнение изделия—V. Место размещения изделия—4.2. Питающая сеть: сеть постоянного тока U=12,27,29,36V, сеть переменного тока—U=36V, f=400Гц. В качестве датчиков обратной связи использовать потенциометры ППМЛ, ППМФ или ПТП. Для ограничения рабочего угла поворота ОЭ использовать микровыключатели МП12 или D301.______________________________________________________________________

Научно-методический кабинет