Техническое задание.

Разработать конструкцию электромеханического привода кругового обзора в соответствии с заданным вариантом.

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Тип оптического элемента (ОЭ) | Плоское зеркало |
| Размеры ОЭ | 180х90х20 |
| Рабочие углы поворота, град | 25 |
| Угловое ускорение ОЭ, рад/с2 | 0.55 |
| Скорость вращения, рад/с | 0.6 |
| Напряжение питания потенциометра, В |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Срок службы, час. | 2000 |
| Характер производства |  |
| Точность отработки не хуже (угл. мин.) | 5 |

Назначение.

ЭМП кругового обзора предназначен для визирования пространства по горизонтали с помощью визирного оптического элемента, вращаемого вокруг вертикальной оси приборного устройства.

Анализ ТЗ.

Назначение ЭМП—визирование по горизонтали, следовательно конструкция должна обеспечивать вращательное движение выходного вала.

Область применения—светооптические и пеленгационные устройства, тренажеры.

Проанализируем технические требования, предъявляемые к конструкции:

Тип оптического элемента—прямоугольная призма определяет способ его крепления

Рабочие углы поворота говорят о реверсивном движении. Суммируя это с назначением и областью применения, отнесем проектируемый ЭМП к следящему. Следящий привод должен удовлетворять многим критериям: быстродействия, точности, а также небольших габаритов. В конструкции также следует применять управляемые двигатели с малым значением ЭМП.

Не указанное напряжение питания, не высокий срок службы, а также индивидуальный характер производства расширяют конструкторские возможности.

Заданная погрешность отработки положения выходного вала позволяет заключить, что проектируемый привод должен быть точным.