Московский  государственный технический университет

им. Н.Э.Баумана

А.А.Буцев, Ю.А.Кокорев, И.С.Потапцев

Кафедра РЛ-5

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРНЫХ УСТРОЙСТВ

Методические указания и задания по курсовому проектированию

Задания 1-5 (кончается  четвертым)

Под редакцией О.Ф.Тищенко

Москва

2004

Данные методические указания издаются в соответствии с учебным планом. Рассмотрены и одобрены кафедрой П-11 (РЛ-5)  I3.I2,85г.  методической комиссией факультета П 18.12,85 г. и учебно – методическим управлением 06.01.86 г.

Рецензенты: к.т.н. доц. В.В.Ягодкин.

к.т.н. доц. В.Н.Герди

Электронная версия дополнена и исправлена авторами в 2004г.

Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана ©

Московский государственный технический университет

им. Н.Э.Баумана

Редактор Н.Н.Филимонова:                Корректор Л.И. Милютина

Заказ 846. Объем 2,75 п.л.(2,75 уч. изд. л.).    Тираж 500 экз. Бесплатно. Подписано к печати  09.06.86 г. План 1986 г.,№79

Типография МВТУ. 107005, Москва, Б-5, 2-я Бауманская, 5.

Общие указания

Данный сборник предназначен для формулировки задания на курсовое проектирование студентам приборостроительных специальностей, связанных с разработкой современных механизмов управления, наиболее широко применяемых во всех отраслях приборостроения: исполнительные и следящие приводы, механизмы программных устройств, настройки и регулировки и подобные.

При выполнении курсового проекта студент в соответствии с номером, вариантом задания и индивидуальными дополнениями преподавателя разрабатывает техническую документацию, необходимую для изготовления и контроля деталей, сборки сборочных единиц и всего механизма и его испытания. Техническая документация должна выполнятся с соблюдением требований ЕСКД, состав и содержание ее регламентируется типовым содержанием расчетно-пояснительной записки и нормативами графической части проекта,  требования к которым приводятся ниже.

В случае необходимости в заданиях указываются дополнительные требования на проектирование, а также ссылки на литературу, наиболее полно отражающую суть данного задания.

Каждое задание содержит обобщенную кинематическую схему и пример конструктивного оформления механизма. При разработке проекта студент должен уточнить кинематическую схему или предложить новую и разработать конструкцию, удовлетворяющую требованиям задания, с учетом новых достижений в области технологии, материаловедения и проектирования.

Сборник не содержит общих методических указаний по выполнению курсового проекта, поскольку они подробно изложены в [I].

Типовое содержание расчетно-пояснительной записки

1. Задание на курсовой проект (на бланке), утвержденное преподавателем, руководителем проектирования.

2. Оглавление.

3. Введение.

4. Технико-экономическое обоснование конструкции. Устройство и принцип действия разрабатываемого изделия.

5. Выбор двигателя.

6. Обоснование и выбор типа передач, вида зацепления.

7. Кинематический расчет механизма.

8. Силовой и геометрический расчет зубчатых или других передач.

9. Выбор (расчет) и разработка конструкции корпуса.

10. Расчет валов, осей,  опор и др. по указанию преподавателя.

11. Расчет на точность и проверка на жесткость выбранных механизмов, деталей (редуктора).

12. Эскиз чертежа общего вида на миллиметровой бумаге (или другое по указанию преподавателя), эскизы чертежей узлов и деталей, кинематическая схема, схема сборки, спецификации к сборочным чертежам.

13. Схему сборки с децимальной нумерацией.

14. Список использованных источников и литературы.

Объем расчетно-пояснительной записки 25-35 страниц формата А4.

Типовое содержание графической части проекта

1.Кинематическая схема механизма - формат А2.

2.Чертеж общего вида механизма - формат AI + перечень деталей – формат А2.

3.Сборочный чертеж механизма- формат AI или А2.

4. Габаритно-монтажный чертеж - формат А2.

5.Чертежи сборочных единиц – формат А1 или А2 (по указанию преподавателя)

6.Рабочие чертежи деталей (по указанию преподавателя) - формат А1.

Минимальный формат чертежей сборочных единиц и деталей – А4.

Соотношение количества чертежей сборочных единиц и деталей должно быть согласовано с преподавателем.

Общий объем графической части проекта – 5 листов формата А1.

ЗАДАНИЕ № I

Тема проекта: исполнительный привод.

Литература [1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,22,23,25]

Техническое задание; разработать конструкцию исполнительного привода по предложенной схеме (рис. I) в соответствии с данным вариантом.

Основные данные:

| № варианта | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |
| Момент на выходном валу Мс, Нмм | 1000 | 370 | 700 | 550 | 230 | 600 |
| Скорость вращения выходного вала ω, с-1 | 4 | 3 | 2 | 3,5 | 4 | 2,5 |
| Момент инерции нагрузки Jн, кгм2 | 0,15 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,15 | 0,1 |
| Ускорение вращения вых. вала ε, с-2 | 20 | 3 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Погрешность редукторa ∆φ, угл. мин. | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| Критерий проектирования | Мин. J инерц | Макс.точн. | Мин. массы | Мин. массы | Мин. J инерц | Макс.точн. |
| Тип корпуса | Литой | Двух- платный | На втулках | Литой | Двух- платный | На втулках |
| Тип предохранительной муфты | Фрикционная дисковая | Шариковая | Кулачковая зубчатая |
| Тип двигателя. | ДПР или ДП-Р11-Д00 для всех вариантов. |
| Условия эксплуатации | УХЛ4.1 |
| Степень защиты | IP44 |
| Срок службы. | Ограничен сроком службы двигателя |
| Характер производства | Серийный для всех вариантов |
| Вид крепления к основному изделию | По указанию преподавателя |
| Вывод выходного элемента (вала, колеса, шкива и др.) | Со стороны двигателя или противоположной, по указанию преподавателя |
| Вид выходного конца вала (элемента) | Со шпонкой и резьбой, под штифт или др. По указанию преподавателя. |

Рис.1.

Дополнительные указания: при предварительном выборе электродвигателя общий КПД привода принять равным 0,85. Коэффициент динамичности  ξ = 1,05...1,1.

Предохранительную муфту рекомендуется устанавливать на валу, частота вращения которого не превышает 800 об/мин.

Расчетно-пояснительная записка помимо типового содержания включает расчет предохранительной муфты.

Схема и краткое описание привода

Исполнительные маломощные приводы применяются в комплексах управления летательными аппаратами, для приведения в движение рабочих органов приборных устройств, в механизмах медицинской техники и др. Исполнительный привод чаще всего состоит (рис.1) из электродвигателя 1 и редуктора z1…zn (z8 в примере). Для предохранения  двигателя и редуктора от перегрузок и разрушения в редукторе устанавливается предохранительная муфта М. Пример конструктивного оформления исполнительного привода приведен на рис.2. Привод состоит из исполнительного двигателя 1 и  трехступенчатого редуктора. В конструкции используется корпус из двух плат 2 и 3 и четырех стоек 6. Момент с вала двигателя 1 через редуктор поступает на выходной вал 4, к которому приложен момент нагрузки. В приведенной на рис.2 конструкции используется дисковая фрикционная предохранительная муфта 5.

Рис.2.

Задание №2

Тема проекта: программный механизм.

Литература [1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,22,23,25]

Техническое задание: разработать конструкцию многоканального программного механизма по предложенной схеме (рис.3) в соответствии с заданным вариантом.

Основные данные:

| № варианта | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |
| № циклограммы (рис.4) | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество кулачков | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Конструкция кулачков | См. рис. 3 б для всех вариантов |
| Коммутируемые ток А и напряжение U | 1А 30В | I5A 27В | 0,5А 30В | I5A 27В | 0,5А 250В | 0,5 27В |
| Точность положения фронтов импульсов (см. рис.Зв) δ не более | 3% | 2% | 2% | 3% | 1% | 3% |
| Критерий проектирования редуктора | Мин. габаритов | Максимум точности | Минимум массы |
| Тип корпуса | Литой | Двух- платный | На втулках | Литой | Двух- платный | На втулках |
| Тип электродвигателя | ДПМ исполнения НЗ | ДПМ исполнение PC |
| Условия эксплуатации | УХЛ4.1 |
| Степень защиты | IP44 |
| Характер производства. | Мелкосерийное |
| Вид крепления к основному изделию | По указанию преподавателя |
| Выход проводников | Через разъем или контактную плату По указанию преподавателя |

Дополнительные указания: импульсы на циклограммы, высокий уровень, (рис.4) соответствуют замкнутому состоянию контактов микровыключателей, которое имеет место при повороте мальтийскою креста на очередной шаг и определяется длительностью формируемого импульса. Программа работы микровыключателей разрабатывается на основе заданной циклограммы при условии формирования каждого импульса одним кулачком с соответствующим микровыключателем. Каждый импульс вырабатывается одним микровыключателем. Длительность импульса равна времени нажатия выступом кулачка радиусом R на кнопку микровыключателя. Относительное угловое расположение выступов кулачков на валу мальтийского креста устанавливается в соответствии с циклограммой (рис. 4).

Один цикл работы одноцевочного мальтийского механизма соответствует одному обороту вала с цевкой. При этом длительность цикла равна периоду следования импульсов и определяется по формуле

где: – время, в течение которого вал мальтийского креста совершает один оборот;  z– число лопастей мальтийского креста.

В программном механизме с одноцевочным мальтийским механизмом и кулачками, имеющими один выступ, число импульсов за один оборот креста равно числу его лопастей  z, а скорость вращения вала с цевкой определяется как , с-1.

Для того, чтобы срабатывание микровыключателей происходило именно во время переключения (движения) мальтийского креста, должно выполняться условие tдв. креста>τимпульса, а сам импульс должен находится внутри временного интервала движения креста, как показано на рис. Зв.

Угол давления на кулачках не превышает 35°, а на кнопках микровыключателей - 1,5°. Радиусы кулачков r0 = 10...25 мм; R=r0+∆r, где ∆r – ход кнопки микровыключателя.

При предварительных расчетах рекомендуется принять КПД мальтийского механизма   η=0,75.

Расчетно-пояснительная записка помимо типового содержания включает расчет мальтийского механизма и расчет кулачков.

Схема и краткое описание механизма

Программные устройства применяют для автоматического размыкания и замыкания нескольких электрических контактов в определенной последовательности. Наиболее часто программные устройства состоят из двигателя, различных видов механических передач, вала с кулачками, вращающегося с  постоянной скоростью, контактов электрических переключателей. Обычно программные механизмы приводятся в движение электрическими двигателями постоянного тока, имеющими регуляторы скорости, или синхронными двигателями. Часто в кинематическую цепь программного механизма включают мальтийские и другие подобные механизмы, что позволяет сделать более резким переключение контактов. Кулачковый вал совершает прерывисто-вращательное движение с остановами, но средняя частота вращения вала при этом строго определена – строго постоянна (синхронная, см. рис. 3). Вращение от двигателя I передается через редуктор z1…zn (на рис.3 – z8)  на валик с цевкой мальтийского механизма 2.

Рис.3

Мальтийский механизм преобразует непрерывное вращение валика с цевкой в прерывистое движение валика, на котором установлен мальтийский крест и кулачки 3. Кулачки обеспечивают включение и выключение микровыключателей 4 по заданной циклограмме.

На рис. 5 приведен пример конструктивного оформления программного механизма. В конструкции использован двухплатный корпус, соединенный четырьмя стойками. На верхней плате установлен электродвигатель ДВ и два блока микровыключателей MB. Вращение блоку кулачков К от двигателя передается с помощью трехступенчатого редуктора и мальтийского механизма М. Относительное угловое положение кулачков на валике регулируется в соответствии с заданной циклограммой. Вся конструкция механизма закрыта кожухом.

Рис.5.

Задание № 3

Тема проекта: привод следящей системы.

Литература [1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,22,23,25]

Техническое задание:   разработать конструкцию привода следящей системы по предложенной схеме (рис. 6)   в соответствии с заданным вариантом.

Основные давние:

| № варианта | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |
| Скорость вращения вых. вала ω, с-1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Ускорение вращения вых. вала ε, с-1 | 30 | 36 | 20 | 26 | 30 | 24 |
| Момент инерции нагрузки J, кгм2. | 0,012 | 0,015 | 0,02 | 0,01 | 0,012 | 0,012 |
| Угол поворота вых. вала φ, | ±90° | ±120° | ±160 | ±140° | ±150° | ±170° |
| Присоединительный размер d , мм (отв.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 50 | 40 |
| Тип корпуса | Литой | Двух- платный | На втулках | Литой | Двух- платный | На втулках |
| Критерий проектирования | Максимум точности | Максимум быстродействия | Минимум массы |
| Тип потенциометра | ПТП или другой– выбирается самостоятельно с соответствующим обоснованием |
| Условия эксплуатации | УХЛ4.1 |
| Степень защиты | IP44 |
| Вид крепления к основному изделию | По указанию преподавателя |
| Выходное отверстие, диаметром d, должно быть всегда свободно на просвет для прохода света |
| Тап электродвигателя | Выбирать из серий ДИД, ДГ или АДП |
| Ограничители угла | Механические и электрические (микровыключатели) |

Рис. 6.

Дополнительные указания: угол поворота выходного вала ограничивается установкой микровыключателей и механических упоров. При применении в качестве объектов вращения оптических элементов (зеркал, призм Дове, Пехана и т.п.) разработку механизма рекомендуется начинать с разработки узла крепления оптического элемента, при этом следует использовать типовые конструкции. Статическая нагрузка в механизме определяется трением в опорах, в потенциометре и силой срабатывания микровыключателей.

Схема и краткое описание механизма.

Следящие привода применяются в устройствах РЭА, ОЭП, системах автоматики, управления ЛА и т.д. для вращения радиолокационных антенн, пеленгационных призм, зеркал, для автоматической настройки и др.

Кинематическая схема (рис. 6) включает электродвигатель I, зубчатый редуктор z 1…z8 на  выходном колесе z8 которого установлен объект управления (антенна, зеркало, призма и др.). Обратная связь в следящей системе обеспечивается потенциометром 2. Угол поворота выходного звена z8 механизма ограничивается c помощью микровыключателей 3 и механических упоров.

Рис.7.

Пример конструктивного оформления привода следящей системы приведен на рис. 7. В конструкции применен литой корпус I, на котором установлены исполнительный двигатель 2 и кронштейн 3 с потенциометром 4. Вращение от вала двигателя с помощью четырехступенчатого редуктора передается на полый вал 5, внутри или на торцевой поверхности которого крепится объект управления (на чертеже не показан). Для обеспечения требований точности в кинематической цепи потенциометр – выходной вал применены люфтовыбирающие колеса. На корпусе привода установлены неподвижные (с ограниченной регулировкой) упоры 7 с мкровыключателями 6. На выходном звене 5 установлен подвижный механический упор 8.

ЗАДАНИЕ № 4

Тема проекта: универсальный привод.

Литература [1,2,3,4,5,6,7,11,12,13, 15,22,23,25]

Техническое задание: разработать конструкцию универсального привода, включающего двигатель и универсальный редуктор (УР) типа РЦ (редуктор с выходным валом, у которого геометрическая ось двигателя совпадает с геометрической осью выходного вала), по предложенной схеме (рис, 8) в соответствии с заданным вариантом.

Основные данные:

| № варианта | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |
| Тип двигателя | ДИД 0,5 | ДИД 1 | ДИД 2 | ДИД 0,5 | ДИД 1 | ДИД 2 |
| Макс. момент Нм на вых. валу при макс. передаточном imakc. | I | 2,8 | 8 | 0.7 | 2 | 5 |
| Диапазон передаточных отношений i0. | 16… 17496 | 16... 17496 | 16... 17496 | 24... 11664 | 32… 11664 | 48... 11664 |
| Воспроизводимые передаточные отношения | 16:96 5l2 1152 17496 | 16:128 648 3356 17496 | 16:144 1728 5184 17496 | 24: 1536 7776 11664 | 32:48 216 1296 11664 | 48:228 864 5832 11664 |
| Погрешность воспроизводимого передаточного отношения | ±5% |
| Макс.погрешность редуктора ∆φ, угл. мин. | 15... 5 | 10...5 | 10...5 | 10... 3 | 8....4 | 6…2 |
| Тип опор валиков в редукторе | Скольжения | Скольжения | Качения | Скольжения | Качения | Скольжения |
| Срок службы | Не менее 300 часов |
| Температурный диапазон toC | +50…-40 | +30… -10 | +5… +60 | -10…+40 | +5… +40 | -5…+70 |
| Условия эксплуатации | Авиационные приборы |
| Степень защиты | IP44 |
| Характер производства | Серийное |
| Вид крепления к основному изделию | По указанию преподавателя |
| Вывод выходного элемента (вала) | Со стороны противоположной двигателю, соосный, или по указанию преподавателя |
| Вид выходного конца вала (элемента) | Со шпонкой и резьбой, под штифт или др. По указанию преподавателя. |

Дополнительные указания; корпус привода должен млеть фланец с центрирующим пояском и тремя отверстиями; выходной валик редуктора - гладкий.

Расчетно-пояснительная записка помимо типового содержания включает расчет пружины люфтовыбирающего колеса.

Схема и краткое описание привода

Универсальный привод, включающий двигатель и универсальный редуктор (УР), широко применяется в устройствах РЭА, оптико-механических приборах, следящих системах, системах автоматического управления и т.д.   	Использование УР является прогрессивным методом проектирования, так как при этом значительно сокращаются общие сроки разработки и внедрения новых образцов изделий. В настоящее время в приборостроении наибольшее распространение получили УР типа РЦ. Редукторы этого типа компактны, хорошо согласуются с габаритами присоединяемого двигателя. Выходное звено такого редуктора – валик, ось которого совпадает с осью двигателя. Универсальность УР заключается в том, что он позволяет воспроизводить заданную гамму получаемых в одном корпусе передаточных отношений в зависимости от различных, заранее заданных комбинаций шестерен и зубчатых колес, входящих в комплект УР.

При разработке конструкции привода необходимо обратить внимание на надежность, унификацию деталей и узлов механизма, на получение минимальных габаритов конструкции, подбор материалов и т.п. Пример конструктивного оформления УР приведен  рис. 9 а также в [3].

Рис.8.

Для получения компактной конструкции Ур валики с установленными на них шестернями и зубчатыми колесами размещается вокруг оси двигателя I в N отверстиях. Рекомендуется разбивать передаточные отношения в УР по ступеням так, чтобы воспроизвести все заданные в варианте передаточные отношения при минимальном разнообразии чисел зубьев и модулей зубчатых колес. Обычно в УР различных передаточных отношений бывают не более трех. При этом io определяется соотношением io=

где k– число ступеней с передаточным отношением i1;

m –число ступеней с передаточным отношением i2;

in– передаточное отношение последней ступени (выбирается в диапазоне 2,5...8). В рациональных УР N≤m+n≤7...8.

Для достижения максимальной точности на выходном валу УР устанавливается беззазорное колесо. При больших нагрузках (модуль зубчатых колес последней ступени m≥0,4мм) зубчатые колеса промежуточных ступеней изготавливаются с модулем, определяемым нагрузкой на предпоследнем валу.

Рис.9.

При малых нагрузках (m<0,4) все зубчатыё колеса и шестерни изготавливаются с одинаковым модулем.

ЗАДАНИЕ № 5

Тема проекта: электромеханический привод с волновым зубчатым редуктором.

Литература [1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,22,23,25,26]

Техническое задание: разработать конструкцию электромеханического привода с волновым зубчатым редуктором по предложенной схеме (рис. 10) в соответствии с заданным вариантом.

Основные данные:

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |
| Тип электродвигателя | ДПМ | ДПМ | ДПР | ДПМ | ДП-Р11 | ДПМ |
| Момент на выходном валу Мс, Нм | 25 | 30 | 50 | 12 | 62 | 10 |
| Скорость вращения вых. вала ω, с-1 | 0,2 | 0.1 | 0.2 | 0,4 | 0J8 | 0,6 |
| Схема механизма | 10Б | 10Б | 10А | 10А | 10Б | 10Б |
| Параметры выходного колеса | m=1,5 z=27 | m=1.5 z =25 | m=2,5 m =23 | m=1,2z=36 | m=2.5 z=23 | m=1.2 z=32 |
| Условия производства | Серийное для всех вариантов |
| Срок службы | Определяется сроком службы электродвигат. |
| Условия эксплуатации | УХЛ4.1 |
| Степень защиты | IP44 |
| Тип предохранительной муфты | Шариковая | Фрикционная дисковая | Кулачковая зубчатая |
| Вид крепления к основному изделию | По указанию преподавателя |
| Вывод выходного элемента (вала, колеса, шкива и др.) | Со стороны двигателя или противоположной, по указанию преподавателя |
| Вид выходного конца вала (элемента) | Со шпонкой и резьбой, под штифт или др. По указанию преподавателя. |

Рис. 10

Дополнительные указания: предохранительная муфта устанавливается на выходном валике редуктора. Описание и расчет предохранительной муфты приведены в [7]. При проектировании ориентировочный КПД механизма принимать равным 0,5.

Электромеханические приводы с волновым зубчатым редуктором (ВЗР) широко применяются в механизмах ЛА, ОЭП, отсчетных и лентопротяжных устройствах. Они позволяют получать конструкции, обладающие высокими конструктивно–технологическими параметрами: малыми габаритами, массой, высокой точностью, плавностью работы и технологичностью.

Для увеличения долговечности электромеханического привода с ВЗР в состав привода включают цилиндрический зубчатый (рис. 10а) или планетарный (рис. 10 б) редуктор, устанавливаемый между валом двигателя и генератором ВЗР. Такие комбинированные механизмы применяют с переда

точными отношениями от 200 до 2000. Передаточное отношение одной ступени ВЗР назначается в пределах 50...250, в предварительных цилиндрических редукторах – в пределах 2...4, в планетарных редукторах в пределах 8...I0. В любом случае частота вращения генератора волн ВЗР не должна превышать 3000 об/мин.

Рис.11.

Краткое описание привода и схемы

На рис. 10 обозначено; Г– электродвигатель; 2 – генератор; 3 – водило. На рис.10а представлен комбинированный привод, включающий цилиндрический зубчатый редуктор z1, z2,  z3  и волновой редуктор, состоящий из неподвижного гибкого колеса   z4, подвижного жесткого колеса z5 и генератора волн 2. Генератор волн жестко связан с зубчатым колесом z3, имеющим внутренний зубчатый венец. На выходном валу, связанном с жестким колесом z5 установлена муфта предельного момента 4. На рис. 10б представлен комбинированный привод, первой ступенью которого является планетарный редуктор, а второй – волновой. Планетарный редуктор образуют зубчатые колёса z1, z2, z3 и водило 3. С водилом непосредственно связан генератор волн 2. Гибкое колесо z4 волнового редуктора неподвижно, а жесткое колесо z5 подвижно и соединено с выходным валом, на котором установлена муфта предельного момента 4.

На рис. 11–конструктивное оформление электромеханического привода с комбинированным редуктором, выполненным по схеме, представленной на рис. 10а. На валике электродвигателя I закреплено зубчатое колесо 3, которое с помощью трех зубчатых колёс 7 передает вращение на зубчатое колесо 6 с внутренними зубьями.

Особенностью колеса 6 является то, что наружная поверхность  представляет собой эллиптический кулачок двухволнового генератора принудительной деформации, на который насажен гибкий  подшипник 6. Генератор деформирует неподвижно закрепленное кое колесо 2 и вводит его в зацепление с подвижным жестким колесом 4, изготовленным заодно с выходным валиком 8, на котором установлена муфта предельного момента 9. Конструктивное оформление электромеханического привода, выполненного по схеме 10б, приведено в [3].

Литература

1. Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование/ Нестерова Н.П., Коваленко А.П. Тищенко О.Ф. и   др. Под ред. Тищенко О.Ф. – М.: Высшая школа, 1978. Ч. I. Расчеты. – 328 с.

2. Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование/ Нестерова Н.П., Коваленко А.П. Тищенко О.Ф. и   др. Под ред. Тищенко О.Ф.–М.: Высшая школа, 1978. Ч. 2. Конструирование.–232 с.

3. Атлас конструкций ЭПУ/ Буцев А.А., Еремеев А.И. Кокорев Ю.А. и др. Под ред. Тищенко О.Ф. – М. Машиностроение, 1982, – 115 с.

4. Элементы приборных устройств. Основной курс./Тищенко О.Ф., Киселев Л.Т., Коваленко А.П. Под ред. Тищенко О.Ф.–М.: Высшая школа, 1982. ч.1. Детали, соединения и передачи.– 304 с;

5. Элементы приборных устройств. Основной курс./Тищенко О.Ф., Киселев Л.Т., Коваленко А.П. Под ред. Тищенко О.Ф.–М.: Высшая школа, 1982. ч.2.Приводы, преобразователи, исполнительные устройства. – 263 с;

6.Справочник по электрическим машинам : В 2 т. Т. 2/Под общ. ред. И.П.Копылова. Б.К. Клокова.–М.: Энергоатомиздат, 1989.– 688 с.: ил.

7. Потапцев И.С. Буцев А.А. Матвеенко Е.В. Расчет и конструирование элементов приборных устройств. Конструирование приборных муфт: Учебное пособие: – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 44 с., ил.

8. Буцев A.A.  Кокорев Ю.А. Потапцев И.C. Учебное пособие по выполнению курсового проекта по курсу "Элементы приборных устройств" для студентов вечернего отделения. – М.: МВТУ, 1984. – 48 с.

9. Казаков Л.А. Электромагнитные устройства РЭА. Справ.М.: Радио и связь, 1991. 352 с.

10. Коваленко А.П.,  Буцев А.А. Выбор исполнительных электродвигателей приборных устройств. – М.:  МВТУ, 1981. – 44 с.

11.Кокорев Ю.А., Жаров В.А., Торгов А.М. Расчет электромеханического привода: Учеб. пособие/ Под ред. В.Н.Баранова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана. 1995. 132 с.

12. Кокорев Ю.А. Проектирование корпусных деталей приборов. М.: МВТУ, 1980. – 31 с.

13. Котов А.Н., Веселова Е.В., Нарыкова Н.И. Методические указания по проектированию по курсу ОКП/ Под ред. О.Ф.Тищенко. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана. 1990. 34 с.

14.Буцев А.А. Электродвигатели приборных устройств: Учеб. пособие/ Под ред. Баранова В.Н.-М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана. 1999.-64 с., ил.

15. Рощин Г.И. Несущие конструкции и механизмы РЭА. – М.: Высшая школа, 1981. – 375 с.

16.Курсовое проектирование механизмов РЭС/ В.В. Джамай, И.П.Плево,  Г.И. Рощин и др.; Под ред.Г.И. Рощина. М.: Высш. школа 1991. 246 с.

17. Торгов А.М. Расчет кулачковых механизмов приборов. –M.: МВТУ, 1980. – 36 с.

18. Справочник конструктора оптикомеханических приборов Панов З.А.  Кругер М.Я., Кулагин В.В. и др. Под ред. Панова В.А. – Л.: Машиностроение, 1980.– 742 с.

19.Андреева Л.Е. Упругие элементы приборов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1981. 392 с.

20. Парфенов Е.М. Электромеханические модули точного приборостроения. – М.: Машиностроение, 1984;–145 с.

21.Палей М.А. и др.Допуски и посадки: Справочник: В 2 ч. Ч. 1.–8-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Политехника, 2001. –576  с.; ил.

22.Палей М.А. и др. Допуски и посадки: Справочник: В 2 ч. Ч. 2.–8-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Политехника, 2001. –608  с.; ил.

23.Биргер И.А. и др. Расчет на прочность деталей машин: Справочник /И.А.Биргер, Б.Ф.Шор, Г.Б.Иосилевич. – 4-е изд. Перераб. и доп.– М.: Машиностроение, 1993.-640 с.; ил.

24. Коновалов Г.Ф.  Коноваленко О.В. Система автоматического управления с электромагнитными порошковыми муфтами. – М.: Машиностроение, 1976. – 156 с.

25. Тищенко О.Ф., Веселова Е.В., Нарыкова Н.И. Оформление рабочих чертежей деталей и узлов. – М.: МВТУ, 1986. – 42 с.

26. Детали механизмов авиационной и космической техники: Учебное пособие / Ю.М. Климов, Е.А. Самойлов, Н.Л. Зезин и др.; Под ред.

Ю.М. Климова и  Е.А. Самойлова. – М.: Мзд–во МАИ, 1996.-334 с.

49