Ведерников Андрей ИУ2-63

Технические показатели технологичности корпусных деталей

Показатели технологичности конструкции детали определяют в следующих случаях:

- для сравнительной оценки вариантов конструкции в процессе проектирования изделия,

- для определения уровня технологичности конструкции по  сравнению с уже существующей (базовой) деталью,

- для построения математических моделей с целью прогнозирования технического развития конструкций изделий.

Различают показатели основные (трудоемкость изготовления детали, технологическая себестоимость изделия) и дополнительные (технико-экономические и технические). Количественная оценка технологичности конструкции с использованием основных или дополнительных показателей дает возможность осуществить отработку изделия на технологичность с минимальными затратами времени и средств.

Технические показатели технологичности характеризуют конструкцию как объект изготовления вне конкретных условий производства (т.е. без учета типа производства, уровня развития технологии на данном предприятии,  станочного парка,  оснастки и т.д.). Технические показатели технологичности позволяют оценить точность размеров, формы и расположения поверхностей, их шероховатость, степень унификации элементов конструкции, материалоемкость детали и т.д. На трудоемкости изготовления корпусов в первую очередь сказываются параметры точности и шероховатости монтажных поверхностей.  Чем выше точность поверхностей и меньше их шероховатость, тем сложнее эта деталь  в  производстве и тем менее технологичной она должна быть признана.

Количественную оценку технологичности производят по частным и комплексным показателям с помощью расчета безразмерных коэффициентов по формулам, удовлетворяющим требованию пределов 0<К<1. Более технологичной конструкции соответствуют большие значения коэффициентов. Сравнение найденных для данной конструкции показателей с аналогичными показателями, рассчитанными для базовой конструкции (т.е. конструкции, принятой за исходную) позволяет сделать  заключение о достигнутом уровне технологичности конструкции. Сравнение производят по каждому показателю в отдельности.

Комплексный показатель точности детали характеризует конструкцию с точки зрения точности линейных и угловых размеров,  а также точности формы и расположения поверхностей.

(1)

Каждый из частных показателей, входящих в формулу (3), определяют по нижеприведенным зависимостям:

Коэффициент точности детали по линейным размерам:

(2); где

JTк - наибольший квалитет допусков линейных размеров обрабатываемых поверхностей данной и базовой деталей,

JTi - квалитеты допусков линейных размеров обрабатываемых поверхностей данной детали,

Zi - количество размеров,  имеющих допуски с одинаковым квалитетом JTi.

Коэффициент точности детали по угловым размерам:

(3), где

ATm - наибольшая степень точности угловых размеров  данной и базовой деталей,

ATi - степени точности угловых размеров,

Zi - количество угловых размеров,  имеющих степень  точности ATi.

Коэффициент точности детали по форме и расположению поверхностей:

(4), где

Sl - наибольшая степень точности допусков формы и расположения поверхностей данной и базовой детали,

Si - степень точности допусков формы и расположения поверхностей детали,

Zi - количество допусков формы и расположения,  имеющих  степень точности Si.

Комплексный показатель шероховатости поверхности детали: характеризует конструкцию с точки зрения наличия поверхностей, имеющих шероховатость, достижение, которой при обработке представляет определенные трудности. Для цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложными в обработке следует считать поверхности, шероховатость которых менее,  чем Ra=1,25 мкм, для торцевых и плоских - менее,  чем Ra=2,5 мкм.

(5), где

Кцкс - коэффициент шероховатости цилиндрических, конических и сферических поверхностей,

Кпт - коэффициент шероховатости плоских и торцевых поверхностей.

Коэффициент шероховатости цилиндрических, конических и сферических поверхностей:

(6), где

Rai - шероховатость   i-поверхности цилиндрической, конической или сферической формы, мкм,

Nцкс – общее количество цилиндрических, конических и сферических поверхностей,  имеющих шероховатость Ra=1,25 мкм и менее (поверхности с шероховатостью более Ra=1,25 мкм не учитываются).

Коэффициент шероховатости плоских и торцевых поверхностей:

(7), где

Rai – шероховатость i-поверхности торца или плоской поверхности, мкм,

Nпт - общее, количество плоских и торцевых поверхностей, имеющих шероховатость Ra=2,5 мкм и менее (поверхности с шероховатостью более Ra=2,5 мкм в расчете не учитываются).