|  | цех | №опер | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| А | штамповочный | 0.05 | ГОШ |
| Б | пресс для ГОШ |
| О | получить заготовку детали |
| Т | пресс-форма контроль исполнителем |
| А | штамповочный | 0.10 | заготовительная |
| Б | пресс |
| О | обрезать облой |
| Т | матрица и пуансон контроль исполнителем |
| А | термический | 0.15 | термическая |
| Б | электровакуумная печь |
| О | нормализовать партию заготовок |
| Т | противень, прибор для контроля твердости контроль БТК |
| А | механический | 0.20 | фрезерование фланца |
| Б | фрезерный станок |
| О | отфрезеровать фланец детали с 2-х сторон и по контуру |
| Т | фрезы контроль исполнителем |
| А | механический | 0.25 | точение |
| Б | токарный станок |
| О | точить Ø15h11 |
| Т | планшайба, резец контроль БТК |
| А | механический | 0.30 | промывочная |
| Б | верстак |
| О | промыть партию заготовок |
| Т | ванна, салфетки, промывочная смесь контроль исполнителем |
| А | механический | 0.35 | сверление |
| Б | сверлильный станок |
| О | просверлить 3 отв. Ø2.4h12 |
| Т | сверла, приспособление для крепления заготовки контроль исполнителем |
| А | механический | 0.40 | фрезерование |
| Б | фрезеровочный станок |
| О | фрезеровать углубление R2.5H12 |
| Т | фреза, приспособление для крепления заготовки контроль исполнителем |
| А | механический | 0.45 | промывочная |
| Б | верстак |
| О | промыть партию заготовок |
| Т | ванна, салфетки, промывочная смесь контроль исполнителем |
| А | механический | 0.50 | токарная |
| Б | токарный станок |
| О | подрезать торцы заготовки |
| Т | подрезной резец, планшайба контроль исполнителем |
| А | механический | 0.55 | промывочная |
| Б | верстак |
| О | промыть партию заготовок |
| Т | ванна, салфетки, промывочная смесь контроль исполнителем |
| А | механический | 0.60 | сверлильная |
| Б | сверлильный станок |
| О | просверлить сквозное отверстие Ø10H12 |
| Т | сверла, приспособление для крепления заготовки контроль исполнителем |
| А | механический | 0.65 | зенкерование |
| Б | сверлильный станок |
| О | зенкеровать отверстие Ø13K6 |
| Т | зенкер, приспособление для крепления заготовки контроль исполнителем |
| А | механический | 0.70 | промывочная |
| Б | верстак |
| О | промыть партию заготовок |
| Т | ванна, салфетки, промывочная смесь контроль исполнителем |
| А | механический | 0.75 | растачивание |
| Б | токарный станок |
| О | растачивать отверстие Ø13K6 |
| Т | планшайба, расточной резец контроль БТК |
| А | механический | 0.80 | промывочная |
| Б | верстак |
| О | промыть партию заготовок |
| Т | ванна, салфетки, промывочная смесь контроль исполнителем |
| А | механический | 0.85 | токарная |
| Б | токарный станок |
| О | точить торец до Ra1.25 |
| Т | планшайба, резец контроль БТК |
| А | механический | 0.90 | промывочная |
| Б | верстак |
| О | промыть партию заготовок |
| Т | ванна, салфетки, промывочная смесь контроль исполнителем |
| А | механический | 0.95 | раскатывание |
| Б | токарный станок |
| О | раскатывать отверстие Ø13K6 до Ra0.63 мкм |
| Т | планшайба контроль БТК |
| А | механический | 1.00 | промывочная |
| Б | верстак |
| О | промыть партию заготовок |
| Т | ванна, салфетки, промывочная смесь контроль исполнителем |
| А | механический | 1.05 | контрольная |
| Б | контрольно-измерительная аппаратура |
| О | контроль выпускаемых деталей согласно чертежу |
| Т | микрометр, микроскоп контроль БТК сдача на склад готовых деталей |