Содержание работы:

I.

- Составить структурную схему системы.

- Составить математическое описание и определить передаточные функции:
а) замкнутой системы;
б) разомкнутой системы;
в) по ошибке;

- Описать в пространстве состояний усилитель мощности, двигатель и разомкнутую систему.

- Определить переходную и весовую матрицу системы.

- Построить логарифмические АЧХ и ФЧХ усилителя мощности, двигателя, разомкнутой системы.

- Построить АФЧХ для усилителя мощности, двигателя и разомкнутой системы.

II. Анализ системы.

- Построить переходные процессы в замкнутой системе при подаче на вход единичной ступенчатой функции.
Определить показатели качества переходного процесса.

- Провести анализ устойчивости замкнутой системы с помощью:
а) логарифмической частотной характеристики;
б) АФЧХ;
в) годографа Михайлова;
г) алгебраических критериев устойчивости (критерий Гурвица);

I.1. Структурная схема.

Кд = 0.15 В/мм

Ку = 1000 В/В

Кр = 0.06 мм/рад

Кум = 10 В/В

Тум = 0.01 с

Кдв = 8 рад/(с*В)

( = 30 %

Тпп = 1.5 с

g0 = 0.1 рад

- Передаточная функция разомкнутой системы.

Передаточная функция замкнутой системы.

Передаточная функция системы по ошибке.

# Text boxes

u

x1

x2

u

x1

u

x1

x3