	ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1 Формат А4

Дубл.
Взам.
Подл.
						5					1
Разраб.				Попов Е.А.					Узел платформы гиростабилизатора
Метр.кон.
Пров.				Гоцеридзе Р.М.
ОТК						Узел платформы гиростабилизатора
Н.контр.
М 01
			Код					ЕВ		МД				ЕН			Н.расх.		КИМ		Код загот.					Профиль и размеры					КД				МЗ
М 02						кг
А			Цех		Уч.	РМ			Опер.			Код, наименование операции					Обозначение документа
Б			Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ		КР	КОИД					ЕН			ОП		Кшт			Тпз			Тшт

А		03	03 005 Сборочная ИОТ № 2
Б		04	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		05	1. Координатор цели (поз. 30) закрепить в приспособление 1.
		06	2. На координатор установить ВГ949П (поз. 17). Закрепит винтами (поз. 26).
Т		07	Отвертка 7810-0964 ГОСТ 17199-88
		08	Контроль БТК
		09
А		10	03 010 Сборочная ИОТ № 2
Б		11	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		12	1. Прикрепить пластину (поз. 11) к координатору цели винтами (поз.27).
Т		13	Отвертка 7810-0964 ГОСТ 17199-88
		14	Контроль исполнителем

МК				МАРШРУТНАЯ КАРТА					2

	ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1б Формат А4

Дубл.
Взам.
Подл.

						Узел платформы гиростабилизатора

А			Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б			Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р			УТ	КР	КОИД			ЕН		ОП		Кшт		Тпз	Тшт
К/М			Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ		ЕН		КИ	Н.расх.
А		03	03 015 Сборочная ИОТ № 2
Б		04	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		05	1. Прикрепить к пластине ВГ949П винтами (поз. 26).
Т		06	Отвертка 7810-0963 ГОСТ 17199-88
		07	Контроль БТК
А		08	03 020 Сборочная ИОТ № 2
Б		09	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		10	1. Установить на координатор цели балансировочные устройства (поз.35) и закрепить их винтами (поз.19).
Т		11	Отвертка 7810-0963 ГОСТ 17199-88
		12	Контроль БТК
А		13	03 025 Сборочная ИОТ № 2
Б		14	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		15	1. Закрепить раму (поз.2) в приспособлении 2
		16	2. Установить статор СКТ265 (поз.33) в раму и закрепить поджимной гайкой (поз.2)
Т		17	Гаечный ключ регулируемый торцевой штыревой
		18	Контроль БТК
		19

МК						МАРШРУТНАЯ КАРТА					3

	ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1б Формат А4

Дубл.
Взам.
Подл.

						Узел платформы гиростабилизатора

А			Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б			Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р			УТ	КР	КОИД			ЕН		ОП		Кшт		Тпз	Тшт
К/М			Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ		ЕН		КИ	Н.расх.
А		03	03 030 Сборочная ИОТ № 2
Б		04	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		05	1. Установить на раму балансировочные устройства (поз.35) и закрепить их винтами (поз.19).
Т		06	Отвертка 7810-0963 ГОСТ 17199-88
		07	Контроль БТК
А		08	03 035 Сборочная ИОТ № 2
Б		09	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		10	1. Установить в раму стопорные винты (поз.1).
Т		11	Отвертка 7810-0963 ГОСТ 17199-88
		12	Контроль БТК
А		13	03 040 Сборочная ИОТ № 2
Б		14	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		15	1. Закрепить полуось 2 (поз.13) в приспособлении 3
		16	2. Установить на полуось 2 ротор СКТ265 (поз.34) и закрепить его поджимной гайкой (поз.3)
		17	3. Установить в полуось кольцо (поз.5)
Т		18	Гаечный ключ регулируемый торцевой штыревой
		19	Контроль БТК

МК						МАРШРУТНАЯ КАРТА					4
	ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1б Формат А4

Дубл.
Взам.
Подл.

						Узел платформы гиростабилизатора

А			Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б			Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р			УТ	КР	КОИД			ЕН		ОП		Кшт		Тпз	Тшт
К/М			Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ		ЕН		КИ	Н.расх.
А		03	03 045 Сборочная ИОТ № 2
Б		04	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		05	1. Закрепить полуось 1 (поз.12) в приспособлении 3
		06	2. Установить на полуось 1 стержень стопорный (поз.16) и закрепить его винтами (поз.21)
Т		07	Отвертка 7810-0963 ГОСТ 17199-88
		08	Контроль БТК
А		09	03 050 Сборочная ИОТ № 2
Б		10	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		11	1. Закрепить полуось 2 на координаторе цели винтами (поз.25) и вставить в раму
		12	2. Вставить полуось 1 в раму, после чего установить полуось на координатор и закрепить винтами (поз.25)
Т		13	Отвертка угловая шестигранная
О		14	3. Установить ротор датчика момента ДМ5 (поз.29) на полуось 1.
		15	4. Установить поджимное кольцо 1 (поз.6) на полуось 1 и закрепить её поджимной гайкой (поз.4)
Т		16	Ключ гаечный шестигранный торцевой
О		17	5. Установить статор ДМ5 в раму.
		18	6. Снять предохранительное кольцо. Установить колекторно-щеточный узел и закрепить его винтами (поз.20)
		19	7. Закрепить статор ДМ5 в раме винтами (поз.18)

МК						МАРШРУТНАЯ КАРТА					5

	ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1б Формат А4

Дубл.
Взам.
Подл.

						Узел платформы гиростабилизатора

А			Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б			Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р			УТ	КР	КОИД			ЕН		ОП		Кшт		Тпз	Тшт
К/М			Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ		ЕН		КИ	Н.расх.
Т		03	Отвертка 7810-0963 ГОСТ 17199-88
О		04	8. Установить подшипник (поз.32) на полуось 1 (поз.12) и закрепить крышкой (поз.10).
		05	9. Закрепить крышку винтами (поз.24)
		06	10. Установить подшипник (поз.32) на полуось 2 (поз.13). Установить прокладки (поз.14). закрепить крышкой (поз.9)
		07	11.Закрепить крышку винтами (поз.24)
Т		08	Отвертка 7810-0963 ГОСТ 17199-88
		09	Контроль БТК
А		10	03 055 Регулировочная ИОТ № 2
Б		11	Рабочий стол регулировщика. Размеры: 1700х1200х700
О		12	1. Произвести регулировку согласно документации на изделие.
Т		13	Приспособление регулировочное
		14	Контроль БТК
А		15	03 060 Сборочная ИОТ № 2
Б		16	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		17	1. Установить на корпус распаячную колодку (поз. 30). Закрепить винтами (поз. 23).
Т		18	Отвертка 7810-0963 ГОСТ 17199-88
		19	Контроль БТК

МК						МАРШРУТНАЯ КАРТА					6

	ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1б Формат А4

Дубл.
Взам.
Подл.

						Узел платформы гиростабилизатора

А			Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б			Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р			УТ	КР		КОИД			ЕН			ОП			Кшт			Тпз					Тшт
К/М			Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП			ЕВ				ЕН			КИ		Н.расх.
		03
А		04	03 065 Сборочная ИОТ № 2
Б		05	Рабочий стол слесаря. Размеры: 1700х1200х700
О		06	1. Прижать провода поджимным кольцом (поз. 7). Закрепить винтами (поз. 22).
Т		07	Отвертка 7810-0963 ГОСТ 17199-88
		08	Контроль БТК
А		09	03 070 Контрольная Процент контроля 100%
Б		10	Рабочий стол контролера. Размеры: 1700х1200х700
О		11	1.Проверить размеры согласно документации на изделие.
Т		12	Штангенциркуль ШЦ-II-300-0,05 ГОСТ 166-89
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
МК						МАРШРУТНАЯ КАРТА					7
	ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1б Формат А4

Дубл.
Взам.
Подл.

						Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й П Р О Ц Е С С
						МЕХАНИЧЕСКОЙ СБОРКИ
						Разработал __________________/ Попов Е.А. /
						«____»________________ 2008г / Проверил __________________/ Гоцеридзе Р.М. /
						«____»________________ 2008г / Проверил __________________/ Фатеев В .В . / / «____»________________ 2008г